## Slide 1
第七章 表达机件的常用方法
第一节 视图
第二节 剖视图
第三节 断面图
第四节 其它表达方法
第五节 表达方法的应用举例
第六节 第三角画法简介

## Slide 2
第一节 视 图 (GB/T 17451-1998)
一、基本视图
 右视图
 主视图
 俯视图
 左视图
 后视图
 仰视图
⒈ 形成
从右向左投射
从下向上投射
从后向前投射

## Slide 3
俯视图
左视图
后视图
后视图
仰视图
右视图
主视图
⒉ 六个投影面的展开

## Slide 4
除后视图外，靠近主视图的一边是物体的后面，远离主视图的一边是物体的前面。
⒊ 六面视图的投影对应关系
 度量对应关系 ：仍遵守“三等”规律
 方位对应关系：

## Slide 5: 二、向视图
向视图是可以自由配置的视图。
在向视图的上方标注“”(“”为大写拉丁字母)；在相应视图附近用箭头指明投射方向，并标注相同的字母。

## Slide 6
注意：
(1) 向视图是基本视图的另一种表现形式，它们的主要差别在于视图的配置发生了变化。
所以，在向视图中表示投射方向的箭头应尽可能配置在主视图上，以使所获视图与基本视图相一致。而绘制以向视图方式表达的后视图时，应将投射箭头配置在左视图或右视图上。
(2) 向视图的视图名称“”为大写拉丁字母，无论是在箭头旁的字母，还是视图上方的字母，均应水平书写，以便于识别。

## Slide 7
三、斜视图
问题：当物体的表面与投影面成倾斜位置时，其
投影不反映实形。
★ 增设一个与倾斜
表面平行的辅助
投影面。
解决方法：
★ 将倾斜部分向辅
助投影面投射。
斜视图是物体向不平行于基本投影面的平面投射所得的视图。

## Slide 8
斜视图的画法
画斜视图的注意事项：
 斜视图的标注与向视图相同。
斜视图一般配置在箭头所指的方向，且保持投影
对应关系；必要时也可以画在其它适当位置。
允许将斜视图旋转配置，但需在斜视图上方注
明“X ”。
字母靠近箭头端，
符号方向与旋转
方向一致

## Slide 9
四、局部视图
局部视图是将物体的某一部分向基本投影面投射所得的视图。
注意事项：
用带字母的箭头指明要表达的部位和投射方向，并注明视图名称。
局部视图的范围用波浪线表示。当表示的局部结构是完整的且外轮廓封闭时，波浪线可省略。
局部视图可按基本视图的配置形式配置，也可按向视图的配置形式配置。

## Slide 10
第二节 剖视图(GB/T 17452-1998)
表达机件内部结构比较复杂时，在视图上会出现较多的虚线，给读图和绘图带来不便。因此，国标中规定用“剖视”的方法来解决机件内部结构的表达问题。

## Slide 11
一、剖视图的概念
⒈ 剖视图的形成
1、假想用剖切面剖开机件；
2、将处在观察者和剖切面之间的部分移去；
3、将其余部分向投影面投影所得的图形，称为剖视图，简称剖视。
4、为区别视图，在剖面区域内画上剖面符号。
擦掉被移去的
外形轮廓线

## Slide 12
剖面符号（表示不同的材料）

## Slide 13
3.剖视图的标注
(1)剖切位置：在剖切平面垂直的视图上用剖切符号（粗短画）表示剖切位置。
(2)投影方向：用箭头表示投影方向。
(3)剖视图的名称及其与剖切位置的对应关系：在剖视图的上方用大写的拉丁字母标出剖视图的名称“×-×”；并在每个剖切符号旁边标注相同的字母，表示剖视图与剖切位置的对应关系。

## Slide 14
（2） 当单一剖切平面通过机件的对称平面或基本对称平面，且剖视图按投影关系配置，中间又没有其他图形隔开时，可不必标注。
（1） 当剖视图按投影关系配置，中间又没有其他图形隔开时，可省略箭头。
在下列情况下剖视图的标注可以简化或省略：

## Slide 15
4. 画剖视图的注意事项
①剖切平面的选择：通过机件的对称面或轴线
且平行或垂直于投影面。
②剖切是一种假想，其它视图仍应完整画出，
并可取剖视。
正确
错误

## Slide 16
③剖切面后方的可见部分要全部画出。
可见轮廓线
必须画出
可见轮廓线
必须画出
可见轮廓线
必须画出
可见轮廓线
必须画出

## Slide 17
④剖视图上一般不画虚线，以增加图形的清晰度。但若画出少量虚线可减少视图数量时，也可画出必要的虚线。
剖切面后面的不可
见轮廓线不要画

## Slide 18
剖切面后面的不可见
轮廓线需要画成虚线
④剖视图上一般不画虚线，以增加图形的清晰度。但若画出少量虚线可减少视图数量时，也可画出必要的虚线。

## Slide 19
⑤不需在剖面区域中表示材料的类别时，剖面符号可
采用通用剖面线表示。通用剖面线为细实线，最好
与图形的主要轮廓或剖面区域的对称线成45°角；
同一物体的各个剖面区域，其剖面线画法应一致。
当画出的剖面线与图形的主要轮廓线或剖面区域的轴线平行时，该图形的剖面线应画成与水平成30°或60°角，但其倾斜方向与其他图形的剖面线一致。

## Slide 20
错误
正确
剖视图中容易漏线的示例
错误
正确
错误
正确
正确
错误

## Slide 21
二、剖视的种类及适用条件
1.全剖视
用剖切面完全地剖开物体所得的剖视图。
外形较简单，内形较复杂，而图形又不对称时。
适用范围：

## Slide 22
由于物体对称，在对称面垂直的投影面上所得的图形，以对称线为界，一半画成视图，一半画成剖视图，这种组合的图形称为半剖视图。
2.半剖视
适用范围：
内、外形都需要表达，而形状又基本对称时。

## Slide 23
用半剖视表示形状基本对称的机件
注：不对称部分一定另有图形表达清楚。

## Slide 24
用剖切面局部地剖开机件所得的剖视图，称为局部剖视图。
在所作的半剖视图中，底板和顶板上的小孔没有剖开。
用剖切面局部地剖开机件
3.局部剖

## Slide 25
适用范围：
局部剖是一种较灵活的表示方法，适用范围较广。
①只有局部内形需要剖切表示，而又不宜采用全
剖视时。

## Slide 26
②当不对称机件的内、外形都需要表达时。

## Slide 27
③当对称机件的轮廓线与中心线重合，不宜采用
半剖视时。
④实心杆上有孔、槽时，应采用局部剖视。
错误
正确

## Slide 28
画局部剖应注意的问题：
①波浪线不能与图上的其它图线重合。
错误
正确

## Slide 29
②波浪线不能穿空而过，也不能超出视图的轮廓
线。
错误
正确
正确
正确

## Slide 30
③当被剖结构为回转体时，允许将其中心线作局
部剖的分界线。
⑤在一个视图中，局部剖的数量不宜过多。
④当用单一剖切平面剖切，且剖切位置明显时，
局部剖视图的标注可省略。

## Slide 31
三、剖切平面的种类及适用条件
1.单一剖切平面
1.平行于某一
基本投影面

## Slide 32
2.用柱面剖切
按国家标准规定：采用柱面剖切机件时，剖视图应按展开绘制。

## Slide 33
3.不平行于任何基本投影面(投影面垂直面)
☆ 标注方法：
☆ 适用范围：
当机件具有倾斜部分，同时这部分内形和外形都需表达时。
☆ 此剖视图可按斜视图的配置方式配置。
斜剖

## Slide 34
2.两相交的剖切平面
☆ 标注方法：
☆ 应注意的问题：
① 两剖切面的交线一般应与机件的轴线重合。
② 在剖切面后的其它结构仍按原来位置投射。
☆ 适用范围：
当机件的内部结构形状用一个剖切平面剖切不能表达完全，且机件又具有回转轴时。
旋转剖

## Slide 35
在剖切面后的其它结构仍按原来位置投射

## Slide 36
剖切产生不完整要素的画法
应将此部分按不剖绘制
正确
错误

## Slide 37
3.几个平行的剖切平面
阶梯剖

## Slide 38
适用范围：
当机件上的孔槽及空腔等内部结构不在同一平面内时。
阶梯剖不能省略标注
当剖视图按投影关系配置，中间无其它图形时，可省略箭头。
标注方法：
注意问题：
① 两剖切平面的转折处不应
与图上的轮廓线重合，
在剖视图上不应在转折处画线。

## Slide 39
②要正确选择剖切平面的位置，在图形内不应出现不完整的要素。
当物体上两个要素在图形上具有公共对称中心线或轴线时，才可以各画一半，此时，不完整要素应以对称中心线或轴线为界。

## Slide 40
组合的剖切平面一

## Slide 41
组合的剖切平面二

## Slide 42
第三节 断面图(GB/T 17452-1998)
一、断面图的概念
假想用剖切面将物体的某处切断，只画出该剖切面与物体接触部分（剖面区域）的图形。
二、断面图的种类
1.移出断面图
画在视图之外，轮廓线用粗实线绘制。配置在剖切线的延长线上或其他适当的位置。
⑴ 画法

## Slide 43
⑵ 移出断面图的标注方法
标注内容：剖切符号、断面图的名称。
1：配置在剖切线的延长线上的不对称的移出断面图，可略名
称（字母）。
2：配置在剖切线的延长线上的对称的移出断面图，可不标注。
4：其余情况需全部标注。
3：不配置在剖切线的延长线上的对称的移出断面图，可省略箭头。

## Slide 44
2. 重合断面图
画在视图之内，轮廓线用细实线绘制。当视图中的轮廓线与断面图的图线重合时，视图中的轮廓线仍应连续画出。
⑴ 画法
⑵ 标注方法
① 配置在剖切线上的不对称的重合断面图，可不
注名称（字母）。
② 对称的重合断面图，可不标注。

## Slide 45
当断面图形对称时，也可将断面图画在视图的中断处。
此时断面图称为：移出断面图
2. 重合断面图

## Slide 46
☆剖切平面通过回转面形成的孔或凹坑的轴线
时，该结构应按剖视画。
三、断面图画法的特别规定

## Slide 47
☆当剖切平面通过非圆孔，会导致完全分离的两
个断面图时，这些结构也应按剖视画。

## Slide 48
☆ 用两个或多个相交的剖切平面剖切得出的移出
断面图，中间一般应断开。
有时为了得到完整的断面图，也允许中间不断开。

## Slide 49
第四节 其它表达方法
一、局部放大图
为了把物体上某些结构在视图上表达清楚，可以将这些结构用大于原图形所采用的比例画出，这种图形称为局部放大图。

## Slide 50
局部放大图可画成视图、剖视图、断面图，它与被放大部分的表达方式无关。
绘制局部放大图时，用细实线圆或长圆圈出被放大的部位，并尽量配置在被放大部位的附近。
视图
剖视图

## Slide 51
当同一物体有几个被放大部位时，必须用罗马数字依次标明，并在局部放大图上方标注出相应的大写罗马数字和采用的比例。若只有一处被放大时，只需注明所采用的比例。

## Slide 52
同一机件上不同部位的局部放大图，当图形相同或对称时，只需画出一个。

## Slide 53
必要时可用几个图形来表达同一个被放大部位的结构。

## Slide 54
1、肋板的画法
对于机件的肋板，如按纵向剖切，肋板不画剖面符号，而用粗实线将它与其邻接部分分开。
二、简化表示法（GB/T 16675.1-1996）
正确
错误

## Slide 55
2、均匀分布的肋板及孔的画法
肋不对称画成对称
孔未剖到画成剖到
若干直径相同且成规律分布的孔，可以仅画出一个或几个，其余只需用细点画线表示其中心位置。

## Slide 56
3、断开的画法
轴、杆类较长的机件，当沿长度方向形状相同或按一定规律变化时，允许断开画出。
标注尺寸时，仍注实长。

## Slide 57
4、对称图形的画法
在不致引起误解时，可只画一半或四分之一。并在对称中心线的两端画出两条与其垂直的平行细实线。

## Slide 58
5、机件上小平面的画法
当回转体机件上的平面在图形中不能充分表达时，可用相交的两条细实线表示。
较小结构的简化

## Slide 59
6、相同结构的画法

## Slide 60
7、相贯线、截交线的画法
8、在不致引起误解时，零件图中的小圆角、锐
边的小倒圆或45°小倒角允许省略不画，但
必须注明尺寸或在技术要求中加以说明。

## Slide 61
9、对称结构的局部视图画法
10、需要表示剖切平面前面的结构时，可按假想
轮廓投影

## Slide 62
11、在不致引起误解时，移出断面图允许省略剖
面符号，但剖切位置和断面图的标注必须遵
照原规定。

## Slide 63
12、与投影面倾斜角度小于或等于30°的圆或圆
弧，其投影可以用圆或圆弧代替。

## Slide 64
14、网状物、编织物或物体的滚花部分，可在轮
廓线附近用粗实线示意画出，并在零件图上
或技术要求中注明这些结构的具体要求。
13、物体上斜度不大的结构，如在一个视图中已
表达清楚时，在其它视图上可按小端画出。

## Slide 65
第五节 表达方法的应用举例

## Slide 68
一、什么是第三角画法？
三个互相垂直的投影面V、H、W，将W面左侧空间划分为四个区域，按顺序分别称为第一角、第二角、第三角、第四角。
将物体放在第三角，使投影面处在观察者和物体之间进行投射。
第六节 第三角画法简介
GB/T 14692－1993

## Slide 69
H
V
W
二、第三角画法中的三视图
⑴ 三视图的形成
● 前视图
● 顶视图
从上向下观察物体，在水平面（H面）上所得的视图。
● 右视图
从右向左观察物体，在侧平面（W面）上所得的视图。
⑵ 三视图的展开
向前翻转90°
向上翻转90°
从前向后观察物体，在正平面
（V面）上所得的视图。

## Slide 70
展开后的三视图及度量对应关系

## Slide 71
三、第三角画法与第一角画法的比较
⑴ 视图的名称和位置关系不同
⑵ 反映机件的部位有所不同

## Slide 72
四、第三角画法中六个基本视图的配置
第一角投影的识别符号
第三角投影的识别符号

## Slide 73
小 结
本章所介绍的各种视图、剖视图、断面图的画法及标注方法，均系国家标准规定，必须很好掌握，才能画出合格的工作图纸。
简化画法只介绍了常用的几种，这部分内容较多，需要时可查阅有关标准（GB/T 16675.1-1996）。