## Slide 1
第二章 点、直线、平面
第一节 投影法的基本知识
第二节 点的投影
第三节 直线的投影
第四节 平面的投影
第五节 直线、平面的相对位置

## Slide 2
第一节 投影法的基本知识
投影方法
中心投影法
平行投影法
正投影法
斜投影法
画透视图
画斜轴测图
画工程图样及正轴测图
物体在光源的照射下会出现影子。
投影的方法就是从这一自然现象抽象出来，并随着科学技术的发展而发展起来的。
一、投影法概念
二、投影法的种类

## Slide 3
1.中心投影法
投射中心、物体、投影面三者之间的相对距离对投影的大小有影响。
度量性较差。
投影特性
物体位置改变，投影大小也改变。

## Slide 4
2.平行投影法
斜角投影法
投影特性
投影大小与物体和投影面之间的距离无关。
度量性较好。
工程图样多数采用正投影法绘制。
投射线互相平行且垂直于投影面
投射线互相平行且倾斜于投影面
直角(正)投影法

## Slide 5: 三、正投影的基本性质
1.实形性：直线或平面与投影面平行时，其投影反映实长或实形。
2.类似性：直线或平面与投影面倾斜时，线段的投影为小于实长的线段，平面的投影为小于实形边数相同的平面图形。

## Slide 6
3.积聚性：直线或平面与投影面垂直时，直线的投影的投影积聚为一点，平面的投影积聚为一直线。
4.平行性：空间两条平行的直线，其同面投影也一定平行。

## Slide 7
5.从属性：直线上的点，其投影也一定位于直线的同面投影上。
6.等比性： 两线段的实际长度之比与其各同面投影长度之比相等。直线上的点，将直线段分为两线段，这两线段实际长度之比与其投影长度之比相等。

## Slide 8: 四、工程上常用的两种投影图
1.多面投影图
2.轴测投影图
如图表示将物体向三个相互垂直的投影面作正投影，得到该物体的三面投影图
轴测投影图也采用平行投影法绘制，但只将物体向一个投影面作正投影或斜投影。

## Slide 9
点是最基本的几何元素，空间的直线、面及立体都是由点集合而成。研究点的投影特性是研究直线、面及立体投影的基础。
第二节 点的投影

## Slide 10
一、点的三面投影
1.投影面
正面投影面
（简称正面或V面）
水平投影面
（简称水平面或H面）
侧面投影面
（简称侧面或W面）
2.投影轴
OX轴 V面与H面的交线
OZ轴 V面与W面的交线
OY轴 H面与W面的交线
三个投影面互相垂直

## Slide 11
空间点A在三个投影面上的投影
a-点A的正面投影
a -点A的水平投影
a-点A的侧面投影
空间点用大写字母表示，点的投影用小写字母表示。

## Slide 12
向右翻
向下翻
不动
投影面展开

## Slide 13
点的投影规律:
1. aa⊥OX轴
2. aax=aaz=y=A到V面的距离
aax=aay=z=A到H面的距离
aay=aaz=x=A到W面的距离
aa⊥OZ轴

## Slide 14
例1.已知点的两个投影，求第三投影。
解法一:
通过作45°线使aaz=aax
解法二:
用圆规直接量取aaz=aax

## Slide 15
点的每个投影反映两个坐标：
V 投影反映X和Z坐标(aaZ和aaX)
H 投影反映X和Y坐标(aaYH和aaX)
W 投影反映Y和Z坐标(aaZ和aaYW a)
二、点的投影和直角坐标的关系

## Slide 16
1.一般位置点（X、Y、Z）
1)投影面上的点：V面上点(X、0、Z)
H面上点(X、Y、0)
W面上点(0、Y、Z)
3)原点上的点: （0、0、0 ）
2)投影轴上的点:
X轴上点(X、0、0)
Y轴上点(0、Y、0)
Z轴上点(0、0、Z)
各种位置点的投影
2.特殊位置点

## Slide 17: 各种位置点的投影
注意:点的各个投影一定要画在它所属的投影面区域内。

## Slide 18
三、两点的相对位置及重影点
两点的相对位置指两点在空间的上下、前后、左右位置关系。
判断方法：
▲ X坐标大的在左
▲ Y坐标大的在前
▲ Z坐标大的在上
B点在A点之前、之右、之下。

## Slide 19
重影点
空间两点在某一投影面上的投影重合为一点时，则称此两点为该投影面的重影点。
A、C为H面的重影点
被挡住的投影加( )
A、C为哪个投影面的重影点呢？

## Slide 20
点A、B 在对H 面的同一条投射线上，它们在H 面的投影重合，称为对H 面的重影点。而点C、A则称为对W 面的重影点。

## Slide 21
第三节 直线的投影
两点确定一条直线，将两点的同面投影用直线连接，就得到直线的同面投影。
1.直线对一个投影面的投影特性
一、直线的投影特性
直线垂直于投影面
投影重合为一点
积 聚 性
直线平行于投影面
投影反映线段实长
ab=AB
实 形 性
直线倾斜于投影面
投影比空间线段短
ab=ABcosα
类 似 性

## Slide 22
2.直线在三个投影面中的投影特性
投影面平行线
平行于某一投影面而
与其余两投影面倾斜
投影面垂直线
正平线（平行于Ｖ面）
侧平线（平行于Ｗ面）
水平线（平行于Ｈ面）
正垂线（垂直于Ｖ面）
侧垂线（垂直于Ｗ面）
铅垂线（垂直于Ｈ面）
一般位置直线
与三个投影面都倾斜的直线
特殊位置直线
垂直于某一投影面而
与其余两投影面平行

## Slide 23
正平线
1.正投影面上的投影反映实长，
并反映直线与另两投影面倾角的真实大小。
2.另两个投影面上的投影平行于相应的投影轴。
投 影 特 性：
⑴ 投影面平行线
实长

## Slide 24
1.在其平行的那个投影面上的投影反映实长，
并反映直线与另两投影面倾角的真实大小。
2.另两个投影面上的投影平行于相应的投影轴。
水平线
侧平线
正平线
投影特性：
1.与H面的夹角:α 2.与V面的角:β3.与W面的夹角: γ
实长
实长
实长

## Slide 25
⑵ 投影面垂直线
铅垂线
正垂线
侧垂线
2.另外两个投影，反映线段实长；且垂直于相应的投影轴。
1.在其垂直的投影面上，投影有积聚性。
投 影 特 性:

## Slide 26
⑶ 一般位置直线
投 影 特 性：
三个投影都缩短。即: 都不反映空间线段的实长及与三个投影面夹角的实际大小，且与三根投影轴都倾斜。

## Slide 27: (4)一般位置线段的实长及它与投影面的夹角
求线段的实长及对水平投影面的夹角角
求线段的实长及对正面投影面的夹角角
求线段的实长及对侧面投影面的夹角角
一般位置线段的实长及它与投影面的夹角在各个直线的投影中没有反映，在工程上，经常需要用作图方法求一般位置线段的实长及它与投影面的夹角这类度量问题。

## Slide 28
求线段的实长及对水平投影面的夹角角

## Slide 29: 求线段的实长及对正面投影面的夹角角

## Slide 30
求线段的实长及对侧面投影面的夹角角

## Slide 31
小结:直角三角形法求线段的实长与倾角。

## Slide 32
例1.已知线段的实长AB，求它的水平投影。
解法一：

## Slide 33
例1.已知线段的实长AB，求它的水平投影。
解法二：

## Slide 34
二、直线上的点
1.若点在直线上, 则点的投影必在直线的同面投影上。反之，点的各个投影在直线的同面投影上，则该点一定在直线上。
3.若点的投影有一个不在直线的同面投影上， 则该点必不在此直线上。
判别方法：
即：AC/CB=ac/cb=ac/cb
等比定理
2.直线上点分割直线段成定比，则分割线段的各个同面投影之比等于其线段之比。

## Slide 35
例1.判断点C是否在线段AB上。
对于一般位置直线，只要有两个点的投影在直线的同面投影上，点就在直线上。
点C在直线AB上
点C不在直线AB上

## Slide 36
例2.判断点K是否在线段AB上。
因k不在ab上，
故点K不在AB上。
应用等比定理
另一判断法?
对于特殊位置直线，只有两个点的投影在直线的同面投影上，点不一定在直线上。

## Slide 37
三、两直线的相对位置
空间两直线的相对位置分为：
平行、相交、交叉。
投影特性：
空间两直线平行，则其各同面投影必相互平行，反之亦然。
1.两直线平行

## Slide 38
例1.判断图中两条直线是否平行。
对于一般位置直线，只要有两个同面投影互相平行，空间两直线就平行。
AB//CD

## Slide 39
对于特殊位置直线，只有两个同面投影互相平行，空间直线不一定平行。
求出侧面投影后可知：
AB与CD不平行。
例2.判断图中两条直线是否平行。
求出侧面投影
如何判断？

## Slide 40
2.两直线相交
判别方法：
若空间两直线相交，则其同面投影必相交，且交点的投影必符合空间一点的投影规律。
交点是两直线的共有点

## Slide 41
例3.过C点作水平线CD与AB相交。
先作正面投影
正面投影和水平投影都未知，先求哪个投影？

## Slide 42
3.两直线交叉
投影特性：
★ 同面投影可能相交，但 “交点”不符合空间一个点的投影规律。
★ “交点”是两直线上的一 对重影点的投影，用其可帮助判断两直线的空间位置。
为什么？
两直线相交吗？
Ⅰ、Ⅱ是V面的重影点，Ⅲ、Ⅳ是H面的重影点。

## Slide 43
⒋ 两直线垂直相交（或垂直交叉）
直角投影定理：
若直角有一边平行于投影面，则它在该投影面上的投影仍为直角。
两直线在H面上的投影互相垂直

## Slide 44
例4.过C点作直线与AB垂直相交。
AB为正平线, 正面投影反映直角。

## Slide 45
垂直相交（交叉）的两直线的投影
定理一：
垂直相交(交叉)的两直线，其中有一条直线平行于投影面时，则两直线在该投影面上的投影仍反映直角。
定理二：
相交(交叉)两直线在某一投影面上的投影反映直角，且有一条直线平行于该投影面，则空间两直线的夹角必是直角。

## Slide 46
例5.过点C作正平线CD垂直直线AB。

## Slide 47
例6.过点E作线段EF与AB、CD都垂直。

## Slide 48
例7.作三角形ABC，∠B为直角，使BC在
EF上，且BC:AB=2:3。

## Slide 49
第四节 平面的投影
一、平面的表示方法
不在同一直线上的三个点
直线及线外一点
两平行直线
两相交直线
平面图形
1、用几何元素表示平面

## Slide 50
2、用平面的迹线表示平面
平面和投影面的交线，称为平面的迹线。
平面和H 面的交线，称为水平迹线PH ，和V 面的交线，称为正面迹线PV ，和W 面的交线，称为侧面迹线PW。

## Slide 51
两相交迹线
两平行迹线

## Slide 52
迹线上的点:
根据迹线的投影规律可知：
点A、B 位于平面P上，
而点C、D则不在平面P上。

## Slide 53
二、平面的投影特性
投 影 特 性
平面平行投影面--投影反映实形
平面垂直投影面--投影积聚成直线
平面倾斜投影面--投影类似原平面
⒈ 平面对一个投影面的投影特性
实形性
积聚性
类似性

## Slide 54
⒉ 平面在三投影面体系中的投影特性
平面对于三个投影面的位置可分为三类：
投影面垂直面
投影面平行面
一般位置平面
特殊位置平面
垂直于某一投影面，倾斜于另两个投影面
平行于某一投影面，
垂直于另两个投影面
与三个投影面都倾斜
正垂面（垂直于Ｖ面）
侧垂面（垂直于Ｗ面）
铅垂面（垂直于Ｈ面）
正平面（平行于Ｖ面）
侧平面（平行于W面）
水平面（平行于Ｈ面）

## Slide 55: 1、铅垂面
投影特性：
1. abc积聚为一条直线；
2. a’b’c’、a’’b’’c’’为ABC的类似形；
3. abc与OX、OY的夹角反映、角的真实大小。
(一)投影面垂直面

## Slide 56: 2、正垂面
投影特性：
1.a’b’c’积聚为一条直线；
2.abc、a’’b’’c’’为ABC的类似形；
3.a’b’c’与OX、OZ的夹角反映α、角的真实大小。

## Slide 57: 3、侧垂面
投影特性：
1.a’’b’’c’’积聚为一条直线；
2.abc、a’b’c’为 ABC的类似形；
3.a’’b’’c’’与OZ、OY的夹角反映α、β角的真实大小。

## Slide 58
类似性
类似性
积聚性
铅垂面
投影特性：
在它垂直的投影面上的投影积聚成直线。该直线与投影轴的夹角反映空间平面与另外两投影面夹角的真实大小。
另外两个投影面上的投影有类似性。

## Slide 59: 1、水平面
投影特性：
1.a’b’c’、a’’b’’c’’积聚为一条线，具有积聚性；
2.水平投影abc反映ABC实形。
(二)投影面平行面

## Slide 60: 2、正平面
投影特性：
1.abc、a’’b’’c’’积聚为一条线，具有积聚性。
2.正面投影a’b’c’ 反映ABC实形 。

## Slide 61: 3、侧平面
投影特性：
1.abc、a’b’c’积聚为一条线，具有积聚性。
2.侧面投影a’’b’’c’’ 反映ABC实形

## Slide 62
积聚性
积聚性
实形性
水平面
投影特性：
在它所平行的投影面上的投影反映实形。
另两个投影面上的投影分别积聚成与相应的投影轴平行的直线。

## Slide 63
用迹线表示投影面平行面和投影面垂直面:

## Slide 64: (三)一般位置平面
投影特性:
1.abc、a’b’c’、a’’b’’c’’均为 ABC的类似形。
2.不反映、、 的真实大小 。

## Slide 65
三、平面上的直线和点
判断直线在平面内的方法
定 理 一
若一直线过平面上的两点，则此直线必在该平面内。
定 理 二
若一直线过平面上的一点，且平行于该平面上的另一直线，则此直线在该平面内。
1.平面上取任意直线

## Slide 66: 取属于平面的直线
取属于定平面的直线，要经过属于该平面的已知两点；或经过属于该平面的一已知点，且平行于属于该平面的一已知直线。

## Slide 67: 2.取属于平面的点
取属于平面的点，要取自属于该平面的已知直线

## Slide 68
平面上取点
先找出过此点而又在平面内的一条直线作为辅助线，然后再在该直线上确定点的位置。
例1：已知K点在平面ABC上，求K点的水平投影。
面上取点的方法：
首先面上取线
利用平面的积聚性求解
通过在面内作辅助线求解

## Slide 69: 例2.已知ABC给定一平面，试判断点K是否 属于该平面。
解法一
解法二
点K不在平面ABC上

## Slide 70: 例3.已知点K在ABC上，试求点K的正面投影。

## Slide 71
例4.已知AC为正平线，补全平行四边形ABCD
的水平投影。
解法一：
解法二：

## Slide 72: 例5.已知ABC给定一平面，试过点C作属于 该平面的正平线，过点A作属于该平面 的水平线。

## Slide 73: 例6.已知点E在ABC平面上，且点E距离H面 15mm，距离V面10mm，试求点E的投影。

## Slide 74: 例6.已知点E在ABC平面上，且点E距离H面 15mm，距离V面10mm，试求点E的投影。

## Slide 75
(1)最大斜度线的定义：
平面上对某一投影面的倾斜角度最大的线称为该投影面的最大斜度线。
最大斜度线属于定平面并垂直于该平面的投影面平行线的直线。
三、属于平面的最大斜度线

## Slide 76
(2)最大斜度线的几何意义:
用来测定平面对投影面的倾角

## Slide 77
1.平面上对水平投影面的最大斜度线EF
AB平行于H，EF垂直于AB。

## Slide 78
2.平面上对正面投影面的最大斜度线CD
AB平行于V，CD垂直于AB。

## Slide 79
3.平面上对侧面投影面的最大斜度线MN
AB平行于W，MN垂直于CD。

## Slide 80: 例1.求ABC上对水平面的最大斜度线 BE。

## Slide 81: 例2.求ABC平面与水平投影面的夹角α。

## Slide 82: 例3.求ABC平面与正面投影面的夹角β。

## Slide 83
例4.过正平线作平面与正投影面成30°。

## Slide 84
例5.已知直线AB为某平面对H面的最大
斜度线，试作出该平面。

## Slide 85
一、直线与平面平行
若一直线平行于属于定平面的一直线，则该直线与平面平行
第五节 直线、平面的相对位置

## Slide 86
直线AB不平行于定平面
例1.试判断直线AB是否平行于定平面。

## Slide 87
例2.试过点K作水平线AB平行于ΔCDE
平面。

## Slide 88
若属于一平面的相交两直线对应平行于属于另一平面的相交两直线，则此两平面平行。
二、两平面平行

## Slide 89
所以两平面平行
例1.试判断两平面是否平行。
在两平面上各取一条正平线AM，DS；各取一条水平线BN，ER。
因为AM//DS, BN//ER。

## Slide 90
例2.已知定平面由平行两直线AB和CD给定。试过点K作一平面平行于已知平面。

## Slide 91
若两平面同时垂直于某一投影面，则只需检查具有积聚性的投影是否平行即可。
例3.试判断两平面是否平行。

## Slide 92
直线与平面相交只有一个交点，它是直线与平面的共有点。
三、直线与平面相交

## Slide 93
两平面的交线是一条直线，这条直线为两平面所共有。
四、平面与平面相交

## Slide 94
由于特殊位置平面的某些投影有积聚性，交点可直接求出。
例1.一般位置直线与特殊位置平面相交。

## Slide 95
可见性判断

## Slide 96
例2.一般位置平面与特殊位置直线相交。

## Slide 97
例3.一般位置平面与特殊位置平面相交。

## Slide 98
由于特殊位置平面的某些投影有积聚性，交线可直接求出。
例3.一般位置平面与特殊位置平面相交。

## Slide 99
例3.一般位置平面与特殊位置平面相交。
判断可见性

## Slide 100
步骤：
1.过EF作正垂面Q。
2.求Q平面与ABC的交线ⅠⅡ。
3.求交线ⅠⅡ与EF的交点K。
例4.求一般位置直线EF与一般位置平面ΔABC的交点K。

## Slide 101
过MN作平面Q垂直于V投影面

## Slide 102
例5.求一般位置直线EF与一般位置平面ΔABC的交点K。
步骤：
1.过EF作铅垂面P。
2.求P平面与ΔABC的交线ⅠⅡ。
3.求交线ⅠⅡ与EF的交点K。

## Slide 103
过MN作平面P垂直于H投影面

## Slide 104: 直线EF与平面ΔABC相交，判别可见性。
判别可见性的原理是利用重影点。

## Slide 105
判别可见性的原理是利用重影点。
例6.直线EF与平面 ABC相交，判别可见 性。

## Slide 106
两一般位置平面相交求交线的方法
用直线与平面求交点的方法求两平面的共有点。

## Slide 107
两一般位置平面相交，求交线步骤：
用直线与平面求交点的方法求两平面的共有点。
例7.求两平面的交线。

## Slide 108
判别可见性的原理是利用重影点。
判别可见性

## Slide 109
例8.求两平面的交线。
求交点

## Slide 110
例8.求两平面的交线。
判断可见性
确定交线

## Slide 111
例9.试过K点作一直线平行于已知平面 ΔABC，并与直线EF相交。

## Slide 112
例9.试过K点作一直线平行于已知平面 ΔABC，并与直线EF相交。

## Slide 113
解题步骤：
1.过点K作平面MKN//ABC平面。
2.过直线EF作正垂平面P。
3.求平面P与平面MKN的交线ⅠⅡ。
4.求交线ⅠⅡ与EF的交点H。
5.连接KH，KH即为所求。
例9.试过K点作一直线平行于已知平面 ΔABC，并与直线EF相交。

## Slide 114
五、直线与平面垂直
若一直线垂直于一平面，则必垂直于属于该平面的一切直线。

## Slide 115
定理1：若一直线垂直于一平面、则直线的水平投影必垂直于属于该平面的水平线的水平投影；直线的正面投影必垂直于属于该平面的正平线的正面投影。

## Slide 116
定理2：若一直线的水平投影垂直于属于平面的水平线的水平投影；直线的正面投影垂直于属于平面的正平线的正面投影、则直线必垂直于该平面。

## Slide 117
例10.平面由BDF给定，试过定点K作平
面的法线。

## Slide 118
例11.平面由两平行线AB、CD给定，试
判断直线MN是否垂直于定平面。
直线不垂直于平面

## Slide 119
六、两平面垂直
若一直线垂直于一定平面，则包含这条直线的所有平面都垂直于该平面。

## Slide 120
反之，两平面相互垂直，则由属于第一个平面的任意一点向第二个平面作的垂线必属于第一个平面。
两平面垂直
两平面不垂直

## Slide 121
例12.包含直线KG作一平面KGH垂直平面
BDF。

## Slide 122
例13.试判断ABC与相交两直线KG和KH
所给定的平面是否垂直。
两平面不垂直

## Slide 123
例14.试过定点A作直线与已知直线EF垂
直相交。

## Slide 124
例14.试过定点A作直线与已知直线EF垂
直相交。