## Slide 1
第八章 标准件及常用件
第一节 螺纹及螺纹紧固件
第二节 键与销连接
第三节 滚动轴承
第四节 齿轮
第五节 弹簧
概述

## Slide 2
本章重点介绍上述标准件和常用件的基本知识和规定画法以及有关标准表格的查找方法。
在各类机器和设备中，广泛地应用着螺钉、螺栓、螺母、垫圈、键、销、滚动轴承等零件。这些零件的型式、结构、尺寸和技术要求，国家均制定有统一的标准，统称为标准件。
另一类零件，如齿轮、弹簧等，它们的部分结构、参数也已经标准化，在机械工程中广泛应用，统称为常用件。

## Slide 3
第一节 螺纹及螺纹紧固件
一、螺纹
⒈螺纹的形成
一个与轴线共面的平面图形（三角形、梯形等），绕圆柱面作螺旋运动，则得到一圆柱螺旋体—螺纹。
制在零件外表面上的螺纹叫外螺纹。
制在零件孔腔内表面上的螺纹叫内螺纹。

## Slide 4
车外螺纹
车内螺纹
螺纹如何加工？

## Slide 5
碾压外螺纹
手工加工内外螺纹的工具
碾压板
丝锥
板牙
螺纹如何加工？

## Slide 6
2.螺纹的基本要素
⑴ 螺纹的牙型
三角形
在通过螺纹轴线的剖面上，螺纹的轮廓形状。
梯形
锯齿形
常用的螺纹牙型有：

## Slide 7
⑵ 螺纹的大径和小径
大径：与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相切的假想圆
柱面的直径。D、d
小径：与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相切的假想圆
柱面的直径。 D1、d1

## Slide 8
螺纹的中径：
一个假想圆柱的直径。该圆柱的母线通过牙型上沟槽和凸起宽度相等的地方。 D2、d2

## Slide 9
⑶ 螺纹的线数n
沿一条螺旋线形成的螺纹叫做单线螺纹；沿两条或两条以上在轴向等距分布的螺旋线所形成的螺纹叫做多线螺纹。

## Slide 10
⑷ 螺距和导程
螺纹上相邻两牙在中径线上对应两点之间的轴向距离称为螺距，用P表示 。
同一条螺纹上相邻两牙在中径线上对应两点之间的轴向距离称为导程，用Ph表示 。
单线螺纹： P=Ph
多线螺纹： P=Ph/n

## Slide 11
⑸ 螺纹的旋向
右旋(常用)
左旋
注意：只有上述各要素完全相同的内、外
螺纹才能旋合在一起。
右旋
左旋

## Slide 12
3.螺纹的种类
３.1 按螺纹要素是否标准分
(1)标准螺纹：牙型、直径和螺距均符合国家标准
的螺纹；
(2)特殊螺纹：牙型符合国家标准，直径或螺距不
符合标准的螺纹；
(3)非标准螺纹：牙型不符合标准的螺纹。
３.2 按螺纹的用途分
(1)连接螺纹：如普通螺纹、管螺纹；
(2)传动螺纹：如梯形螺纹。

## Slide 13
常用的几种螺纹的特征代号及用途

## Slide 14
4.螺纹的结构
⑴ 螺纹末端

## Slide 15
⑵ 螺纹收尾和退刀槽
螺纹收尾
退刀槽

## Slide 16
二、螺纹的规定画法及标注
★牙顶用粗实线表示 (外螺纹的大径线，内螺纹的
小径线)。
★牙底用细实线表示 (外螺纹的小径线，内螺纹的
大径线)。
★在投影为圆的视图上，表示牙底的细实线圆只
画约3/4圈。
★螺纹终止线用粗实线表示。
★当需要表示螺纹收尾时，螺尾部分的牙线与轴
线成30°角。
★不管是内螺纹还是外螺纹，其剖视图或断面图
上的剖面线都必须画到粗实线。

## Slide 17
1.外螺纹画法
外螺纹剖视画法：

## Slide 18
2.内螺纹画法

## Slide 19
不穿通螺纹孔的画法:
钻孔
攻丝

## Slide 20
⒊螺纹局部结构的画法与标注
⑴ 倒角
⑵ 退刀槽
⑶ 螺尾
螺尾在有要求时才画出，不需标注。

## Slide 21
⒋螺纹牙型的表示
⑴ 重合画法
⑵ 移出局部放大
5.螺纹孔相贯线的画法
两螺纹孔或螺纹孔与光孔相贯时，其相贯线按螺纹的小径画出。

## Slide 22
画图要点：
大径线和大径线对齐；小径线和小径线对齐。
为什么？
旋合部分按外螺纹画；其余部分按各自的规定画。
6.螺纹连接的画法

## Slide 23
画图步骤：
1、画外螺纹；
2、确定内螺纹的端面位置；
3、画内螺纹及其余部分投影。

## Slide 24
7.螺纹的标注
1)标注的基本模式
☆粗牙螺纹允许不标注螺距；
☆旋合长度为中等时，“N”可省略；
☆右旋螺纹省略“右”字，左旋时则标注“LH”;
☆没有公差带要求时可不标注公差带代号。
☆单线螺纹标注“公称直径 螺距”，此时，
不必注写“Ph”和“P”字样；
×

## Slide 25
2) 标注示例
M16×Ph3P1.5-5g6g-s-LH
例1：
例2：
Tr40×14(P7)-7H-L
右旋
左旋
导程3螺距1.5线数2(细牙)
大径d＝16
普通螺纹
中径公差带代号
短旋合长度
顶径公差带代号
螺距=7导程=14线数2
梯形螺纹
大径D＝40
中径、顶径公差带代号
长旋合长度

## Slide 26
3)标注方法
外螺纹
管螺纹
注： G右面的数字不是管螺纹的大径，而是它的公称直径。
内螺纹

## Slide 27
常用的螺纹紧固件有：螺栓、螺钉、螺柱、螺母和垫圈等。由于这类零件都是标准件，通常只需用简化画法画出它们的装配图，同时给出它们的规定标记。
标记方法按“GB” 有关规定。
三：螺纹紧固件
一、螺纹紧固件的画法及标记
二、螺纹紧固件装配图的画法

## Slide 28
⒈ 六角螺母
规定标记：
螺母 GB/T 6170-2000-M12
简化画法：
国家标准号
螺纹规格
例：
一）紧固件的画法及标记
⒉ 六角头螺栓
规定标记：
螺栓 GB/T 5782–2000-M12×80
简化画法：
螺栓长度
例：

## Slide 29
⒊ 垫圈
规定标记：
垫圈 GB/T 97.1–2002 12
简化画法：
规格
例：
指用于M12的螺栓或螺钉
⒋ 螺钉
规定标记：
开槽圆柱头螺钉
简化画法：
例：
螺钉 GB/T 65–2000-M5×20

## Slide 30
螺纹紧固件连接的基本形式有：
二）螺纹紧固件连接的画法
螺栓连接
双头螺柱连接
螺钉连接

## Slide 31
⒈螺栓连接装配图的简化画法
1.被连接件的孔径=1.1d;
3.螺栓、垫圈、螺母按
不剖画；
2.两块被连接板的剖面线
方向要相反；
L计=t1+t2+0.15d(垫圈厚)+0.8d(螺母厚)+0.3d
4.螺栓的有效长度按下式
计算
计算后查表取标准值

## Slide 32
画图步骤：
它用于被连接件都不太厚，能加工成通孔且要求连接力较大的情况。
先画俯视图较方便

## Slide 33
螺钉连接多用于受力不大的零件之间的连接。
⒉ 螺钉连接装配图的简化画法
bm:
钢： bm=d
铸铁:bm=1.25d或1.5d
铝: bm=2d
螺钉长度：
L计=bm+t

## Slide 35
常见的几种错误画法：

## Slide 36
常见的几种错误画法：

## Slide 37
常见螺钉连接图

## Slide 38
3.螺柱连接装配图的简化画法
L计=t+0.25d+0.8d+0.3d
螺柱连接一般用于被连接件之一较厚，不适合加工成通孔，且要求连接力较大的情况，其上部较薄零件加工成通孔。
bm同螺钉，由被连接件的材料决定。

## Slide 39
4.紧定螺钉联接装配图的比例画法
紧定螺钉分锥端、柱端、平端三种。
锥端紧定螺钉靠端部锥面顶入机件上的小锥坑起定位、固定作用。
GB/T 71-2000

## Slide 40
柱端紧定螺钉利用端部小圆柱插入机件上的小孔或环槽起定位、固定作用。
GB/T 75-2000

## Slide 41
平端紧定螺钉靠其端平面与机件的摩擦力起定位作用。
GB/T 73-2000

## Slide 42
小 结
1. 在螺纹的规定画法中，要抓住三条线。
☆ 牙底用细实线表示 (用手摸不着的直径)。
☆ 螺纹终止线用粗实线表示。
☆ 注意剖视图中剖面线的画法。
2. 螺纹标注的目的，主要是把螺纹的类型和参数
体现出来。尺寸界线要从大径引出。
☆ 牙顶用粗实线表示 (用手摸得着的直径)。
3. 螺栓、螺钉、螺柱、螺母、垫圈都是标准件，
掌握其连接装配图的规定画法(简化画法)，注意
比较它们的相同点和区别。掌握其标记内容。
4.会查阅螺纹及螺纹连接件的标准手册。

## Slide 43: 一、键 连 接
第二节 键与销连接
(1) 键的功用
1. 键的功用、种类及标记
用键将轴与轴上的传动件(如齿轮、皮带轮等)连接在一起, 以传递扭矩。

## Slide 44
(2) 键的种类
普通平键
半 圆 键
钩头楔键
(3) 键的标记
标记: 键 16×100 GB/T 1096-2003
长度=100mm
例：
圆头普通平键(A)型
宽度=16mm
表示：

## Slide 45: 2.键连接的画法

## Slide 46: 3.轴上键槽画法及尺寸注法
注:
t:轴上键槽深度，
b、t、L可按轴径d从标准中查出。
b: 键槽宽度
L: 键槽长度

## Slide 47: 4.轮毂上键槽画法及尺寸注法
t1、b: 可按孔径D从标准中查出。
注:
b: 键槽宽度
t1: 轮毂上键槽深度

## Slide 48
半圆键
键 b×d1 GB/T 1099-2003
规定标记：

## Slide 49
钩头楔键
键 b×L GB/T 1565-2003
规定标记：

## Slide 50: 1. 销的功用、种类及标记
(1) 销的功用
销主要用于零件之间的定位，也可用于零件之间的连接，但只能传递不大的扭矩。
(2) 销的种类
圆柱销
圆锥销
(3) 销的标记
公称直径10mm，长50 mm的B型圆柱销
标记：销 GB/T 119.1-2000 B10×50
二、销连接

## Slide 51: 2.销联接的画法
圆柱销联接
圆锥销联接
画销联接图时，当剖切平面通过销的轴线，销按不剖绘制，轴取局部剖。

## Slide 52
注意：
由于用销连接的两个零件上的销孔通常需一起加工，因此，在图样中标注销孔尺寸时一般要注写“配作” 。
圆锥销的公称直径是小端直径，在圆锥销孔上需用引线标注尺寸。

## Slide 53
开口销
销 GB/T 91-2000 d×l

## Slide 54
1、滚动轴承的结构、分类及代号
● 结构
由内圈、外圈、滚动体和保持架组成。
● 分类
☆向心轴承—主要承受径向力
☆推力轴承—主要承受轴向力
☆组合轴承—承受径向力和轴向力
按其承受的载荷方向分为：
第三节 滚动轴承
内 圈
滚 珠
外 圈
保持架

## Slide 55
滚动轴承型号代号:
1.代号的构成：
2.基本代号
按顺序由前置代号、基本代号、后置代号构成。
基本代号表示轴承的基本类型、结构和尺寸，是轴承代号的基础。
基本代号由轴承类型代号、尺寸系列代号和内径代号构成。
基本代号通常用5位数字表示，从左往右依次为：
第一位数字是轴承类型代号，如下表所示：

## Slide 56
轴 承 类 型 代 号
代号
轴承类型
双列角接触轴承
调心球轴承
调心滚子轴承和推力调心滚子轴承
圆锥滚子轴承
双列深沟球轴承
推力球轴承
深沟球轴承
角接触轴承
推力圆柱滚子轴承
圆柱滚子轴承
外球面球轴承
四点接触球轴承
1
2
3
0
4
5
6
7
8
N
U
QJ

## Slide 57
第二、三位数字是尺寸系列代号。
尺寸系列是指同一内径的轴承具有不同的外径和宽度，因而有不同的承载能力。
轴承的直径系列用基本代号左起第三位数字表示。例如，对于向心轴承和向心推力轴承，0、1表示特轻系列；2表示轻系列；3表示中系列；4表示重系列。
宽度系列和直径系列代号代号统称为尺寸系列代号。
轴承的宽度系列用基本代号左起第二位数字表示。对多数轴承在代号中可不标出宽度系列代号0。

## Slide 58
例如：轴承代号 6204
右边的两位数字是内径代号。
6—类型代号 （深沟球轴承）。
2—尺寸系列 （轻系列）。
04—内径代号 （内径尺寸=04×5=20mm）。
对常用内径d=20～480mm的轴承内径一般为5的倍数，这两位数字表示轴承内径尺寸被 5除得的商数。对于内径为10mm、12mm、15mm和17mm的轴承，内径代号依次为00、01、02和03。对于内径小于 10mm和大于 500mm轴承，内径表示方法另有规定，可参看 GB/T 272-93。

## Slide 59
2、滚动轴承的画法
滚动轴承是标准件，在装配图中通常采用简化画法(比例画法)。
主要参数
d(内径)
D(外径)
B(宽度)
d、D、B根据轴承代号在画图前查标准确定。
深沟球轴承简化画法

## Slide 60
名称
规定画法
主要尺寸
特征画法
深
沟
球
轴
承
D
d
B
推
力球
轴
承
D
d
T

## Slide 61
名称
规定画法
主要尺寸
特征画法
圆
锥
滚
子
轴
承
D
d
T
B
C

## Slide 62
名称
通用画法
主要尺寸
轴
承
D
d
AB

## Slide 63
种类
作用
传递运动和动力
改变轴的转速与转向
圆柱齿轮
圆锥齿轮
蜗轮蜗杆
圆柱齿轮
圆锥齿轮
蜗轮蜗杆
第四节 齿 轮
用于两平行轴的传动。
用于两相交轴的传动。
用于两交叉轴的传动。

## Slide 64
按齿轮轮齿方向的不同可分为直齿、斜齿、人字齿等。锥齿轮也有直齿、斜齿等形式。
齿形轮廓曲线有渐开线、摆线及圆弧等，通常采用渐开线齿廓。
齿轮的结构
轴孔
辐板
轮齿
键槽

## Slide 65
(1)齿顶圆直径(da)是通过轮齿顶部的圆周直径；
(2)齿根圆直径(df)是通过轮齿根部的圆周直径；
(3)分度圆直径(d)是齿顶圆和齿根圆之间的一个圆的直径，在该圆的圆周上齿厚(s)和齿槽宽(e)相等(对标准齿轮而言)。
(4)齿距(p)在分度圆上，是两个相邻齿对应点间的弧长，标准齿轮s=e，p=s+e。
一、直齿圆柱齿轮的基本参数及尺寸

## Slide 66
(5)齿高(h)是从齿顶到齿根的径向距离，
h=ha+hf ；
齿顶高(ha)是从齿顶圆到分度圆的径向距离；
齿根高(hf)是从分度圆到齿根圆的径向距离。
(6)模数(m)：设齿轮的齿
数为z，则有：
d＝p/π×z
令p/π＝m，
则d＝mz

## Slide 67
m为齿轮的模数，m=р/π
国家标准对模数作了统一规定
标准直齿圆柱齿轮的计算公式及举例

## Slide 68
(7)压力角、齿形角
在分度圆齿廓上的点K在齿轮转动时，它的运动方向(分度圆的切线方向)和正压力方向(渐开线的法线方向)所夹的锐角，称为压力角。
压力角和齿形角均以α表示。
我国标准规定α角为20°。
而加工齿轮用的基本齿条的法向压力角，称为齿形角。

## Slide 69
当两齿轮啮合时，在中心的连线上，两齿廓的接触点，称为节点(p)。以o1，o2为圆心，分别过节点 p所作的两个圆，称为节圆，两节圆相切，其直径分别用d1′、d2′表示。
(8)节圆(d′)：
注：标准齿轮的节圆=分度圆。

## Slide 70: 二、圆柱齿轮的画法
★齿顶圆画粗实线。
★齿根圆在剖视图
中画粗实线，在
端视图中画细实
线或省略不画。
★在非圆投影的剖
视图中轮齿部分
不画剖面线。
⑴ 单个圆柱齿轮
的画法
画图要点：
★分度圆画细点画线。

## Slide 71
如需要表示轮齿(斜齿、人字齿)的方向时，可用三条与轮齿方向一致的细实线表示。

## Slide 72
圆柱齿轮的图样格式

## Slide 73
⑵ 两齿轮啮合的画法
★在非圆投影的剖视图中，两轮节线重合，画点画线。齿根线画粗实线。齿顶线画法为一个轮齿为可见，画粗实线，一个轮齿被遮住，画虚线。
★在投影为圆的视图中，两轮节圆相切，齿顶圆画粗实线，齿根圆画细实线或省略不画。
画图要点：
注：标准齿轮的节圆=分度圆。

## Slide 74
在平行于齿轮轴线的投影面上的外形视图中，啮合区只用粗实线画出节线，齿顶线和齿根线均不画。在两齿轮其它处的节线仍用细点画线绘制(图a)。如需表示轮齿的方向时，画法与单个齿轮相同(图b和c)。

## Slide 75
圆锥齿轮俗称伞齿轮，用于传递两相交轴间的回转运动，以两轴相交成直角的圆锥齿轮传动应用最广泛。
由于锥齿轮的轮齿位于锥面上，所以轮齿的齿厚从大端到小端逐渐变小，模数和分度圆也随之变化。为了设计和制造的方便，规定几何尺寸的计算以大端为准，因此以大端模数为标准模数，来计算大端轮齿的各部分尺寸。
三、圆锥齿轮

## Slide 76
直齿圆锥齿轮各部分名称和画法

## Slide 77
蜗轮蜗杆是用来传递空间交叉两轴间的回转运动，最常见的是两轴交叉成直角。
蜗杆为主动件，蜗轮为从动件。
蜗杆的齿数z1，称为头数，相当于螺杆上螺纹的线数。
用蜗杆和蜗轮传动，可得到较大的速比
（i＝z2／z1，z2 为蜗轮齿数)
缺点是：摩擦大，发热多，效率低。
一对啮合的蜗杆和蜗轮，必须有相同的模数和齿形角。
其传动的优点是：速比大，结构紧凑，传动平稳。
多用于传动速比较大或间歇工作的场合。
四、蜗轮蜗杆

## Slide 78
蜗轮的画法

## Slide 79
蜗杆的画法

## Slide 80
蜗轮蜗杆啮合的画法

## Slide 81
一、弹簧的作用和种类
1. 作用：弹簧在部件中的作用是减震、复位、夹紧、测力和储能。
2.种类：
第五节 弹 簧
常用种类
螺旋弹簧
涡旋弹簧
压力弹簧
拉力弹簧
扭力弹簧

## Slide 82
二、圆柱螺旋压力弹簧
⒈ 弹簧各部分的名称及尺寸关系
支撑圈数n2:弹簧端部用于支承或固定的圈数。
有效圈数 n:保持节距相等参加工作的圈数 (计算弹簧刚度时的圈数)。
总圈数n1:有效圈数与支 撑圈数之和。
n1=n+n2

## Slide 83
D : 弹簧外径
D1: 弹簧内径
D2: 弹簧中径
t : 弹簧节距
H0 : 自由高度
H0=nt+(n2-0.5)d
d : 簧丝直径
D2=D-d

## Slide 84
2.弹簧的画法
⑴ 单个弹簧的画法
在平行于轴线的投影面上，弹簧各圈的轮廓线画成直线。
左旋弹簧允许画成右旋但要加注“左”字。
四圈以上的弹簧，中间各圈可省略不画，而用通过中径线的点画线连接起来。
弹簧两端的支撑圈，不论有多少圈，都按图中形式画出。

## Slide 85
作图步骤:
① 根据D2、H0画矩形。
② 画出支撑圈部分的圆
和半圆。
直径=d。
③ 画出有效圈部分的圆。
④ 按右旋方向作相应圆
的公切线。
⑤ 加深并画剖面线。

## Slide 86
⑵ 装配图中弹簧的画法
弹簧各圈取省略画法后，其后面被挡住的结构一般不画。可见轮廓线只画到弹簧钢丝的断面轮廓或中心线处。
簧丝直径≤2mm的断面可用涂黑表示。
簧丝直径＜1mm时，可采用示意画法。

## Slide 87
2、键、销的标记；滚动轴承代号的意
义。
1、键连接、销连接、滚动轴承、齿轮
的画法。
3、自学齿轮几何尺寸的计算。
小 结
重点掌握：