## Slide 1
第三章 电阻电路的一般分析方法
§ 3. 2 KCL和KVL的独立方程数
§ 3. 3 支路电流法
§ 3. 4 网孔电流法和回路电流法
§ 3. 5 结点电压法
§ 3. 1 电路的图

## Slide 2
目的：找出一般(对任何线性电路均适用)的求解线性网络的
系统方法(易于计算机编程序求解) 。
对象：含独立源、受控源的电阻网络的直流稳态解。
应用：主要用于复杂的线性电路的求解。
复杂电路的分析法就是根据KCL、KVL及元件电压和电流关系列方程、解方程。根据列方程时所选变量的不同可分为支路电流法、回路电流法和结点电压法。
电路性质
元件特性(约束)
(对电阻电路，即欧姆定律)
结构—KCL，KVL
相互独立
基础：

## Slide 3
§3-1电路的图（Graph）
图（G）：结点和支路的一个集合，每条支路的两端都连接到相应的结点上。
这里的支路是抽象的线段，
可以是直线也可以是曲线。

## Slide 4
有时为了需要，可以把元件的串联组合作为一条支路处理。
在图的定义中，结点和支路各自是一个整体，但任一条支路必须终止在结点上。移去一条支路并不意味着同时把它连接的结点也移去，所以允许有孤立的结点存在。若移去一个结点，则应当把与该结点连接的全部支路都移去。

## Slide 5
二、无向图、有向图：
支路的方向即该支路的电流
（和电压）的参考方向。电压电流取关联参考方向。
未赋予支路方向的图称为无向图。
赋予支路方向的图称为有向图。

## Slide 6
§3-2 KCL和KVL的独立方程数

## Slide 7
对有n个结点的电路，就有n个KCL方程。每条支路对应于两个结点,支路电流一个流进,一个流出。 如果将n个结点电流方程式相加必得0=0，所以独立结点数最多为(n–1)。可以证明：此数目恰为(n–1)个。即 n个方程中的任何一个方程都可以从其余(n–1)个方程推出 来。
一般情况：
独立结点：与独立方程对应的结点。
任选(n–1)个结点即为独立结点。
独立的KCL方程数：n个结点的电路，在任意（n-1）个
结点上可以得出n-1个独立的KCL方程。

## Slide 8
二、KVL独立方程数：
从图G的某一个结点出发，沿着一些支路移动，从而到达另一结点（或回到原出发点），这样的一系列支路构成图G的一条路径。

## Slide 12
树支和连支一起构成图G的全部支路。
这个图G有许多不同的树，但不论是哪一个树，树支数总是4。可以证明，任一个具有n个结点的连通图，它的任何一个树的树支数为（n-1）。

## Slide 15
根据基本回路列出的KVL方程组是独立方程。
每增选一个回路使这个回路至少具有一条新支路。因这样所建立的方程不可能由原来方程导出，所以，肯定是独立的(充分条件)。可以证明:结点数为 n，支路数为 b 的连通图，其独立回路数 l =（b - n+1）。通常取单孔回路，即网孔。
平面电路：可以画在平面上,不出现支路交叉的电路。
非平面电路：在平面上无论将电路怎样画，总有支路相互交叉。

## Slide 17
5、网孔
平面图的一个网孔是它的一个自然的“孔”，它限定 的区域
内不再有支路。
支路（1，3，5）（2，3，7）（4，7，8）（4，5，6）
（6，8，9）都是网孔。（1，2，8，6）等就不是网孔。

## Slide 21
一、2b法：以支路电压和支路电流为电路变量列写方程的方法。
§3-3 支路电流法
(branch current method )
结点数为 n，支路数为 b 的连通图，总共 2b 个未知数。
KCL：n – 1 个方程。
KVL：b – n + 1 个方程。其独立回路数 l =（b - n+1）。
VCR：b 个方程。
总计方程数为2b，与未知数相等。
这种方法，称为2b法。

## Slide 29
支路电流法的一般步骤：
(1) 标定各支路电流的参考方向；
(2) 选定(n–1)个结点，写出KCL方程；
(4) 求解上述方程，得到b个支路电流；
(3) 选定b–(n–1)个独立回路，指定回路的绕行方向，按
照 ， 列写其KVL方程；
注意：当一条支路仅含电流源，而不存在与之并联的电阻时，就无法表示其端电压。这种无并联电阻的电流源称为无伴电流源。须用其他方法来分析。

## Slide 30
支路电流法的特点：
支路电流法是最基本的方法，在方程数目不多的情况下可以使用。由于支路法要同时列写 KCL和KVL方程， 所以方程数较多，且规律性不强(相对于后面的方法)，手工求解比较繁琐，也不便于计算机编程求解。

## Slide 31
例1.
US1=130V, US2=117V, R1=1, R2=0.6, R3=24.
求各支路电流及电压源各自发出的功率。

## Slide 33
例2.
列写如图电路的支路电流方程(含理想电流源支路)。

## Slide 34
支路电流法的一般步骤：
(1) 标定各支路电流的参考方向；
(2) 选定(n–1)个结点，写出KCL方程；
(4) 求解上述方程，得到b个支路电流；
(3) 选定b–(n–1)个独立回路，指定回路的绕行方向，按
照 ， 列写其KVL方程；
注意：当一条支路仅含电流源，而不存在与之并联的电阻时，就无法表示其端电压。这种无并联电阻的电流源称为无伴电流源。须用其他方法来分析。

## Slide 35
列写下图所示含受控源电路的支路电流方程。
例3.

## Slide 37
支路电流法的一般步骤是什么？
思考题：
列写图示电路的支路电流方程。
练习题：

## Slide 38
支路电流法的特点：
支路电流法是最基本的方法，在方程数目不多的情况下可以使用。由于支路法要同时列写 KCL和KVL方程， 所以方程数较多，且规律性不强(相对于后面的方法)，手工求解比较繁琐，也不便于计算机编程求解。

## Slide 39
§3-4 回路电流法
(loop current method)
一、网孔电流法：
网孔电流法：以网孔电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。它仅适用于平面电路。
结点1：–i1+ i2+ i3=0
(1) n–1=1个KCL方程：
或： i2 = i1– i3
可见 i2 不是独立的，它由 i1、 i3决定，可以分为两部分i1和 i3 。

## Slide 40
im1
im2
由于把各支路电流当作有关网孔电流的代数和，所以KCL自动满足。若以网孔电流为未知量列方程来求解电路，根据KVL对全部网孔列出方程，由于全部网孔是一组独立回路，这组方程将是独立的；这种方法称为网孔电流法。
假设有两个电流 im1 (= i1 )和 im2 (= i3 )分别沿此平面电路的
两个网孔连续流动。
但是，支路2中有2个网孔电流同时流过，支路电流将是im1和im2的代数和，及i1= im1，i2= im1- im2， i3= im2。
假想的im1、 im2称为网孔电流。
支路1只有电流 im1 流过，支路电流仍
为 i1 ；
支路3只有电流im2 流过，支路电流仍等于 i3 ；

## Slide 41
网孔电流法的独立方程数为：b-(n-1)。与支路电流法相比，方程数可减少n-1个。
回路1：R1 im1+R2(im1- im2) - uS1+ uS2 = 0
回路2： R2(im2- im1)+ R3 im2 - uS2 = 0
整理得，
(R1+ R2) im1 - R2 im2= uS1 - uS2
- R2 im1+ (R2 +R3) im2 = uS2
电压与网孔电流绕行方向一致时取“+”；否则取“-”。
im1
im2
即是以网孔电流为求解对象的网孔电流方程。
R11
R22
R21
R12
uS11
uS22

## Slide 42
R11=R1+R2
令
R22=R2+R3
自电阻总为正。
R12= R21= –R2
当两个回路电流流过相关支路方向相同时，互电阻取正号；否则为负号。
uS11 = uS1- uS2
uS22 = uS2
— 网孔2中所有电压源电压的代数和。
当电压源电压方向与网孔电流方向一致时，取负号；反之取正号。
— 网孔1的自电阻。等于网孔1中所有电阻之和。
— 网孔2的自电阻。等于网孔2中所有电阻之和。
— 网孔1、网孔2之间的互电阻。即两个网孔的
公共电阻。
— 网孔1中所有电压源电压的代数和。

## Slide 43
R11im1 + R12im2= uS11
R21im1 + R22im2 = uS22
由此得标准形式的方程：
im1
im2
此方程可理解为：
R11im1项代表网孔电流im1在网孔1内各电阻上引起的电压之和， R22im2项代表网孔电流im2在网孔2内各电阻上引起的电压之和。由于网孔绕行方向和网孔电流取为一致，故R11和R22总为正值。

## Slide 44
R12im2项代表网孔电流im2在网孔1中引起的电压，而 R21im1项代表网孔电流im1在网孔2中引起的电压。当两个网孔电流在公共电阻上的参考方向相同时，即im2（im1）引起的电压与网孔1（2）的绕行方向一致，应当为正；反之，为负。
R11im1 + R12im2= uS11
R21im1 + R22im2 = uS22
im1
im2
把电压前的“+”或“-”包括在有关的电阻中。当通过网孔1和网孔2的公共电阻上的两个网孔电流的参考方向相同时，互阻（R12、R21）取正；反之，取负了。 R12= R21= –R2

## Slide 45
网孔电流法的独立方程数为：b-(n-1)。与支路电流法相比，方程数可减少n-1个。

## Slide 47
(1) 根据给定的电路，选定网孔作为独立回路。
(2) 对m个独立回路，以网孔电流为未知量，列写其KVL方程；（自阻、互阻、电压源）
(4) 求各支路电流(用网孔电流表示)；
网孔电流法的一般步骤：
(3) 求解上述方程，得到m个网孔电流；
(5) 其它分析。

## Slide 51
① 将看VCVS作独立源建
立方程；
② 找出控制量和回路电
流关系。
例2.
用网孔电流法求含有受控电压源电路的各支路电流。

## Slide 53
2、受控源：先把它当成独立源看待，再列写补充方程 。
3、无伴电流源
网孔电流法
1、常规
直接写网孔电流等于电流源电流。

## Slide 54
例3.
列写含有理想电流源支路的电路的网孔电流方程。
引入电流源电压为变量，增加
网孔电流和电流源电流的关系
方程。

## Slide 56
例 用网孔电流法求图中电压u。
受控源：先把它当成独立源看待，
再列写补充方程 。
无伴电流源：可假设其电压为uis，列写在网孔电流方程中，再列写补充方程 。
如果电流源支路只有一个网孔电流流过，则可以直接写网孔电流等于电流源电流。

## Slide 57
习题：
给定直流电路，US1 = 50V， IS2 = 1A ，US3 = 20V，试用网孔电流法列出电路的方程。

## Slide 59
二、回路电流法：
回路电流法：以回路电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。
3个独立回路。
它适用于平面电路或非平面电路。是一种实用性较强并获得广泛应用的分析方法。
树：支路（4，5，6）
连支：支路（1，2，3）

## Slide 60
具有b个支路和n个结点的电路，b个支路电流受（n-1）KCL个方程的约束，仅有（b-n+1）个支路电流是独立的；连支数恰好是（b-n+1），所以回路电流可以作为电路的独立变量。
在回路电流法中，只须按KVL列方程，不必再用KCL。

## Slide 61
具有b个支路和n个结点的电路，回路电流数l =（b-n+1）。回路电流方程的一般形式：
其中
Rkk:各回路自阻(正) ，k=1,2,…,l
Rjk:互阻
+ : 流过互阻两个回路电流方向相同
- : 流过互阻两个回路电流方向相反
0 : 无关
uS11 、 uS22等为回路1、2…等的总电压源的电压，各电压源的方向与回路电流方向一致时，前面取负号；反之取正号。

## Slide 62
例.
给定直流电路，uS1 = 50V， iS2 = 1A ， uS3 = 20V，试用回路电流法列出电路的方程。
解：
Il3
Il2
Il1
（20+15+10） Il1 - 10 Il2 - 15 Il3 = 0
- 10 Il1 +（10+30） Il2 + U = 50
- 15 Il1 - U +（40+15） Il3 = - 20
附加方程：
方法1：采用混合变量
- Il2 + Il3 = 1
方程数和未知数相等。

## Slide 63
方法2：
回路数：l =b - n + 1=3
Il1
Il2
Il3
（20+15+10） Il1 - （ 15+10 ） Il2 + 10 Il3 = 0
- (15+10)Il1 +（30 + 10 +15+40 ）Il2 - （ 10 + 30 ）Il3 = 50 - 20
Il3 = 1
Il1
Il3
Il2

## Slide 64
例.
给定直流电路，其中R1 = R2 = R3 = 1  ， R4 = R5 = R6 = 2  ，uS1 = 4V， uS2 = 2V，试选择一组独立回路，并列出回路电流方程。
il1
il2
il3
il1
il2
il3
解：
树：支路（4，5，6）

## Slide 65
il1
il2
il3
( R1+R6 + R5 + R4 ) il1 + (R5 + R4 ) il2 - (R5 + R6 ) il3 = - us1+us2
(R5 + R4 ) il1 + (R2+R5+R4) il2 - R5 il3 = us2
- (R5 + R6 ) il1 - R5 il2 +(R3+R5 +R6 ) il3 = - us2
带入数据得：
7 il1 + 4 il2 - 4 il3 = - 2
4 il1 + 5 il2 - 2 il3 = 2
- 4 il1 - 2 il2 +5 il3 = - 2

## Slide 66
i1 = il1
i2 = il2
i3 = il3
i4 = il1 + il2
i5 = il1 + il2 - il3
i6 = - il1 + il3
il1
il2
il3

## Slide 67
(1) 根据给定的电路，通过选择一个树确定一组基本回路，并指定回路电流（即连支电流）的参考方向。
(2) 对l个独立回路，以回路电流为未知量，列写其KVL方程；（自阻、互阻、电压源）
回路电流法的一般步骤：
(3) 求解上述方程，得到l个回路电流；
(5) 其它分析。
(4) 求各支路电流(用回路电流表示)；
回路法的特点：
通过灵活的选取回路可以减少计算量；
互有电阻的识别难度加大，易遗漏互有电阻。

## Slide 68
回路电流法自动满足 KCL 。能否像回路电流法一样，假定一组变量，使之自动满足 KVL，从而就不必列写KVL方程，减少联立方程的个数？
基本思想 (思考)：
§3-5 结点电压法
(node voltage method)
任意选择一结点为参考点，其它结点与参考结点的电压称为结点电压。结点电压的参考极性是以参考结点为负，其余独立结点为正。

## Slide 69
结点电压法：以结点电压为未知量列写电路方程分析电路的方法。
举例说明：
(1) 选定下端的结点为参考节点。
(2) 列KCL方程：

## Slide 80
结点法的一般步骤：
(1) 选定参考结点，其余结点对参考结点之间的电压为结点电压。
(2) 对n-1个独立结点，以结点电压为未知量，列写其KCL方程；自导（正）、互导（负）、电流源（流入结点取“正”，流出结点取“负”）。
(3) 求解上述方程，得到n-1个结点电压；
(5) 其它分析。
(4) 求各支路电流(用结点电压表示)；

## Slide 81
例1. 用结点电压法求各支路电流及输出电压Uo。
解：
(1) 选定参考结点如图，
其余3个结点电压分别
为Un1 、 Un2 、 Un3 。
(2) 对3个独立结点，
列结点电压方程：

## Slide 84
(1) 先把受控源当作
独立源看列方程；
(2) 附加方程：把控
制量用结点电压表示。
解：

## Slide 86
例4.
试列写下图含理想电压源电路的结点电压方程。
（附加方程）
无伴电压源：无电阻与之串联的电压源称为无伴电压源。

## Slide 91
(1) 选定参考结点，其余结点对参考结点之间的电压为结点电压。
(2) 对n-1个独立结点，以结点电压为未知量，列写其KCL方程；自导（正）、互导（负）、电流源（流入结点取“正”，流出结点取“负”）。
(3) 求解上述方程，得到n-1个结点电压；
(5) 其它分析。
(4) 求各支路电流(用结点电压表示)；
当电路中含有受控源或无伴电压源时需另行处理。
结点电压法的一般步骤：

## Slide 92
支路法、回路法和结点法的比较：
(2) 对于非平面电路，选独立回路不容易，而独立结点较容易。
(3) 回路法、结点法易于编程。目前用计算机分析网络(电网，集成电路设计等)采用结点法较多。
n-1
b-(n-1)
0
0
n-1
支路法
回路法
结点法
KCL方程
KVL方程
方程总数
b-(n-1)
n-1
b-(n-1)
b
(1) 方程数的比较

## Slide 93
思考题：
(2) 列网孔方程和结点方程时，受控源应如何处理？
(3) 电路中若存在无伴电压源支路时，列结点方程时应如何处理？
(1) 结点电压法的一般步骤？

## Slide 94
练习题：列出电路的结点电压方程。