## Slide 1
第十二章 三相电路
§ 12 - 1 三相电路
§ 12 - 2 线电压（电流）与相电压（电流）
§ 12 - 4 不对称三相电路的概念
§ 12 - 5 三相电路的功率
§ 12 - 3 对称三相电路的计算

## Slide 2
三相制电力系统：由三个频率相同、相位互差120°的正弦交流电源供电的系统。
对称三相电源：三个频率相同、相位互差120°的正弦交流电源按一定方式联接而成。
目前世界上电力系统所采用的供电方式，绝大多数是三相制。日常用电是取自三相制中的一相。
一、三相电源
§ 12 - 1 三相电路

## Slide 3
1 三相电动势的产生
N
S
ω
A
X
e
在两磁极中间，放一个线圈。
根据右手定则可知，线圈中产生感应电动势，其方向为由AX。
让线圈以
ω的角速度顺时
针旋转。
合理设计磁极形状，使磁通按正弦规律分布，线圈两端便可得到单相交流电动势。

## Slide 4
三相交流发电机的原理图
定子
转子
定子中放三个线圈：
A  X
B  Y
C  Z
首端
末端
三线圈空间位置
各差120o
转子装有磁极并以
 ω的角速度旋转。三个
线圈中便产生三个单相电动势。
A
X
C
B
Z
Y
•
•
S
•
N
+
_
三相交流发电机产生三相电动势

## Slide 5
2、 瞬时值表达式
3、 波形图
A相
B相
C相
uA
uB
uC
以uA为参考量，它们的瞬时表达式：
 t
0
u
uB
uC
uA

## Slide 6
4、 相量表示
120°
120°
120°
5、 对称三相电源的特点

## Slide 7
6、 对称三相电源的相序： 三相电源中各相电源经过同一值(如
最大值)的先后顺序
正序(顺序)：A—B—C—A
负序(逆序)：A—C—B—A
120°
120°
120°
120°
120°
120°

## Slide 8
相序的实际意义：对三相电动机，如果相序反了，就会反转。
以后如果不加说明，一般都认为是正相序。
D
A
B
C
1
2
3
D
A
C
B
1
2
3
正转
反转

## Slide 9
三相制相对于单相制在发电、输电、用电方面有很多优点，主要有：
(1) 三相发电机比单相发电机输出功率高。
(3) 性能好：三相电路的瞬时功率是一个常数，对三相电动机来说，意味着产生机接转矩均匀，电机振动小。
(2) 经济：在相同条件下(输电距离，功率，电压和损失)三相供电比单相供电省铜。
(4) 三相制设备(三相异步电动机，三相变压器)简单，易于
制造，工作经济、可靠。
由于上述的优点，三相制得到广泛的应用。
7、 三相制的优点

## Slide 10
星形联接(Y接)：把三个绕组的末端 X, Y, Z 接在一起，
把始端 A,B,C 引出来。
二、对称三相电源的联接方式
1、星形联接和三角形联接

## Slide 11
三角形联接( 接)：三个绕组始末端分别对应相接。

## Slide 12
2、三相负载的联接方式
Y连接
 连接
若ZA = ZB = ZC ，对称三相负载。
若三相负载不相等，不对称三相负载。

## Slide 13
四、 对称三相电路：由对称三相电源和对称三相负载联接而成。
按电源和负载的不同联接方式可分为Y–Y，Y0 –Y0，Y –，  –Y，  – 等。
Y–Y
Y –
 –
 –Y

## Slide 14
Y0 –Y0

## Slide 15
名词介绍：
① 端线(火线)：A, B, C 三端引出线。
② 中线：中性点引出线(接地时称地线)， 接无中线。
③ 三相三线制与三相四线制。
§ 12 - 2 线电压（电流）与相电压（电流）

## Slide 16
④ 线电压：端线与端线之间的电压
⑤线电流：流过端线的电流

## Slide 17
⑦相电流：流过每相电源(负载)的电流
 接：
Y接：
⑥相电压：每相电源(负载)的电压
Y接：
 接：

## Slide 19
(1) Y接
2. 对称三相电源线电压与相电压的关系
设：

## Slide 20
利用相量图得到相电压和线电压之间的关系：
线电压对称(大小相等，
相位互差120o)
一般表示为：
30o
30o
30o

## Slide 21
结论：对Y接法的对称三相电源
所谓的“对应”：对应相电压用线电压的
第一个下标字母标出。
(1) 相电压对称，则线电压也对称。
(3) 线电压相位超前对应相电压30o。

## Slide 22
(2) 接
即线电压等于对应的相电压。
设：

## Slide 23
四、线电流与相电流的关系
负载Y连接：
线电流=相电流

## Slide 24
负载连接：
设：

## Slide 25
利用相量图得到线电流和相电流之间的关系：
30o
30o
30o

## Slide 26
结论：对接法的对称三相负载
(1) 相电流对称，则线电流也对称。
(3) 线电流相位滞后对应相电流30o。
(2) 线电流大小等于相电流的 倍，即 。

## Slide 27
总结:
1、三相对称电源的表达式及相量图：
120°
120°
120°
2、三相电源和三相负载的连接：
Y–Y，Y0 –Y0，Y –，  –Y，  – 。

## Slide 28
3、线电压、相电压：
对Y接法的对称三相电源：
线电压相位超前对应相电压30o。
对接法的对称三相电源：
线电压等于对应的相电压。

## Slide 29
4、线电流、相电流：
负载Y连接：
线电流=相电流
负载接法：
线电流相位滞后对应相
电流30o。
线电流大小等于相电流
的 ，即 。

## Slide 30
一、对称三相电路的计算
对称三相电路的计算方法是一相计算法。
1. Y0 –Y0(三相四线制)
端线阻抗
中线阻抗
中性点
§ 12 - 3 对称三相电路的计算

## Slide 31
以N点为参考点，对 点列写结点方程：

## Slide 32
流过每相负载的电流与流过相应端线的线电流相等，且三相电流也是对称的。

## Slide 33
因N，N’两点等电位，可将其短路，且其中电流为零。
中线电流为：

## Slide 34
一相计算电路：
由于三相电源、三相负载对称，所以三相线电流也对称。只要分析计算三相中的任一相，而其它两相的电压、电流就能按对称性可写出。
由图可知，各线电流（相电流）独立，彼此无关。

## Slide 36
有无中线对电路情况没有影响。没有中线(Y–Y接法，三相三线制)，可将中线连上。因此， Y–Y电路与Y0–Y0(有中线)电路计算方法相同。且中线有阻抗时可短路掉。
② 对称情况下，各相电压、电流都是对称的，只要算出某一相的电压、电流，则其他两相的电压、电流可直接写出。
结论：
① 中线电流为零。

## Slide 37
实例----照明电路
A
C
B
...
...
...
一层楼
二层楼
三层楼
N
正确接法:
每层楼的灯相互并联,然后分别接至各相电压上。设电源电压为：
则每盏灯上都可得到额定的工作电压220V。

## Slide 38
讨论
A
C
B
...
...
...
一层楼
二层楼
三层楼
N
不加零线
会不会出
现问题?

## Slide 39
设线电压为380V。
A相断开后，B、C 两相串联，电压UBC （380V）加在B、C负载上。如果两相负载对称，则每相负载上的电压为190V。
问题1：若一楼全部断开，二、三楼仍然接通,
情况如何?
A
C
B
...
...
...
一层楼
二层楼
三层楼
分析：
结果二、三楼电灯全部变暗，不能正常工作。

## Slide 40
问题2：若一楼断开，二、三楼接通。但两层楼灯的数量不等（设二楼灯的数量为三层的 1/4 ）结果如何？
结果：二楼灯泡上的电压超过额定电压，
灯泡被烧毁；三楼的灯不亮。
A
C
B
R2
R3
分析

## Slide 41
结论：
负载不对称而又没有中线时，负载上可能得到大小不等的电压，有的超过用电设备的额定电压，有的达不到额定电压，都不能正常工作。比如: 照明电路中各相负载不能保证完全对称，所以绝对不能采用三相三相制供电，而且必须保证零线可靠。
中线的作用在于，使星形联接的不对称负载得到相等的相电压。为了确保零线在运行中不断开，其上不允许接熔断器、也不允许接开关。

## Slide 42
归纳：
1. 三相电压、电流均对称。
负载为接
线电压与对应的相电压相同。
负载为Y接
线电流与对应的相电流相同。
线电压大小为相电压的 ，相位超前 。

## Slide 43
(1) 将所有三相电源、负载都化为等值Y—Y接电路；
(2) 连接各负载和电源中点，中线上若有阻抗可不计；
(3) 画出单相计算电路，求出一相的电压、电流：
(4) 根据 、Y接 线量、相量之间的关系，求出原电路的电流电压。
(5) 由对称性，得出其它两相的电压、电流。
2. 对称三相电路的一般计算方法
一相电路中的电压为Y接时的相电压。
一相电路中的电流为线电流。

## Slide 44
例1.
已知对称三相电源线电压为380V，Z=6.4+j4.8， Zl =3+j4。
求负载Z的相电压、线电压和电流。
解：
设：
则：

## Slide 45
负载Z的相电压136.8V、线电压236.9V和电流17.1A。
Z=6.4+j4.8， Zl =3+j4

## Slide 46
例2.
如图对称三相电路，电源线电压为380V，|Z1|=10，cos1 =0.6(滞后)， Z2= –j50， ZN=1+ j2。
求：线电流、相电流，并定性画出相量图(以A相为例)。
解：
设：
则：

## Slide 48
|Z1|=10，cos1 =0.6(滞后)，
Z2= –j50。

## Slide 49
根据对称性，得B、C相的线电流、相电流：
第一组负载的相电流：

## Slide 50
第二组负载的相电流：

## Slide 51
由此可以画出相量图：
–18.4o
30o
–53.13o

## Slide 52
例3.

## Slide 53
解：首先进行—Y变换，然后取A相计算电路：

## Slide 56
讨论对象：电源对称，负载不对称(低压电力网) 。
电源不对称。
电路参数(负载)不对称。
不对称
分析方法：
复杂交流电路分析方法。
不能抽单相 。
主要了解：中性点位移。
程度小(由系统保证)。
情况很多。
§ 12 - 4 不对称三相电路的概念

## Slide 57
三相负载ZA、ZB、 ZC不相同。
电源对称，负载不对称
1、S打开，不接中线。
负载各相电压：
为:

## Slide 58
负载中点与电源中点不重合，这个现象称为中点位移.。
在电源对称情况下，可以根据中点位移的情况来判断负载端不对称的程度。当中点位移较大时，会造成负载相电压严重不对称，可能使负载的工作状态不正常。
相量图：
N

## Slide 59
2、S合上，接入中线。
若
则
尽管电路不对称，但 ，可使各相保持独立性。
各相工作状态互不影响。
中线存在非常重要。
电力系统中广泛采用三相四线制。
并在中线上不能接开关和熔断器。

## Slide 60
例. 相序图示是一种决定相序的仪器，称相序指示器。已知1/(w C)=R（=1/G），试说明在三相电源对称的情况下，如何根据两个灯泡所承受的电压确定相序。
A
C
B
N'
R
C
R
解：

## Slide 61
1/(w C)=R（=1/G）

## Slide 62
若以接电容一相为A相，则B相电压比C相电压高。
灯泡较亮的为B相，较暗的为C相。据此可测定三相电源的相序。

## Slide 63
相量图：

## Slide 64
解：
例.
如图电路中，电源三相对称。负载R1 = R2 = R3 。电流表的读数均为1.73A。
突然负载电阻R2断开，求
各电流表的读数。
负载对称：
线电流 IA = IB = IC
设

## Slide 65
负载电阻R2断开后：
（不变）

## Slide 66
电流表的读数为：
为1.73A
为1A
为1A

## Slide 67
1. 对称三相电路的平均功率P
对称三相负载
对称三相电路的平均功率为：
P=3UpIpcos
P=PA+PB + PC
=UAIAcos A+ UBIBcos B
+ UCICcosC
 A 、  B 、  C 是每相电压与电流之间的相位差。
Up、Ip是每一相负载的相电压、相电流的有效值。
§ 12 - 5 三相电路的功率

## Slide 68
负载接法的对称三相负载
负载Y接法的对称三相负载
P=3UpIpcos
Ul、Il是线电压、线电流的有效值。

## Slide 69
注意：
(1)  为相电压与相电流的相位差角(相阻抗角)，不要误以为是线电压与线电流的相位差。
(2) cos为每相的功率因数，在对称三相制中即三相功率因数： cos A= cos B = cos C = cos 。
2. 无功功率
Q=QA+QB+QC= 3Qp

## Slide 70
3. 视在功率
一般来讲，P、Q、S 都是指三相总和。
4. 瞬时功率
功率因数也可定义为：
cos =P/S (不对称时 无意义)

## Slide 71
三相：瞬时功率平稳，
转矩 m p
可以得到均衡的机械力矩。
wt
p
O
3UIcos
单相：瞬时功率脉动
p(单相)
w t
O
UIcos

## Slide 72: 正误判断
对称负载 Y联结
√
√
√
+
Z2
Z3
Z1
N'
N
+
+
–
–
–

## Slide 73
√
√
Y联结

## Slide 74
5. 三相功率的测量
(1) 三表法：三相四线制（不论负载是否对称）。
若负载对称，则需一块表，读数乘以 3。
三
相
负
载
A
B
C
N
*
W
W
W
*
*
*
*
*

## Slide 75
(2) 二表法：三相三线制（不论负载是否对称）。
若W1的读数为P1 ， W2的读数为P2 ，则 P=P1+P2 即为三相总功率。
三
相
负
载
A
B
C
W1
*
*
*
*
W2
这种量测线路的接法是将两个功率表的电流线圈接到任意两相中，而将其电压线圈的公共点接到另一相没有功率表的线上。

## Slide 76
证明：(设负载为Y接)
iA + iB+ iC=0 (KCL)
iC= –(iA + iB)
三
相
负
载
A
B
C
W1
*
*
*
*
W2
= uAN iA + uBN iB – uCN (iA + iB)
P=UACIAcos 1 + UBCIBcos 2
p = uAN iA + uBN iB+ uCN iC
= ( uAN – uCN ) iA + ( uBN – uCN ) iB
= uACiA +uBC iB
 1 : uAC 与 iA的相位差，  2 : uBC 与 iB的相位差。

## Slide 77
两块表的接法正好满足了这个式子的要求，所以
两个功率表的读数的代数和就是三相总功率。
最后表达式仅与线电压有关，所以也适用接。
三
相
负
载
A
B
C
W1
*
*
*
*
W2
P=UACIAcos 1 + UBCIBcos 2

## Slide 78
讨论：（对称三相电路）
30o
30o
 1 :uAC 与iA的相位差，  2 :uBC 与iB的相位差。
P=UACIAcos 1 + UBCIBcos 2
三
相
负
载
A
B
C
W1
*
*
*
*
W2

## Slide 79
1、电阻负载：
 =0 。  1= 2=30。
P1=P2
两块功率表的读数相同。
2、负载功率因数大于0.5：
两块功率表的读数为正（正偏）。
3、负载功率因数等于0.5：
有一块功率表的指针反偏。
有一块功率表的读数为零。
4、负载功率因数小于0.5：
将反偏功率表的电流线圈两个端钮对换，使功率表的读数为正，但总的功率等于二只功率表示值之差。

## Slide 80
1. 只有在 iA+iB+iC=0 这个条件下，才能用二表法(即Y接，接)。不能用于不对称三相四线制。
3. 接正确极性接线时，二表中可能有一个表的读数为负，此时功率表指针反转，将其电流线圈极性反接后，指针指向正数，但此时读数应记为负值。
注意：
2. 两块表读数的代数和为三相总功率，每块表的单独读数无意义。
4. 两表法测三相功率的接线方式有三种，注意功率表的同名端。

## Slide 81
例：
某台电动机的功率为2.5KW，功率因数 cosj=0.866(滞后)，线电压 Ul =380V，求两块功率表的读数。
解：

## Slide 82
设：
则：
30o
30o

## Slide 83
P=P1+P2
则

## Slide 84
解：
求：(1) 线电流和电源发出总功率；
(2) 用两表法测电动机负载的功率，画接线图，求两表读数。
例：
Ul =380V，Z=30+j40，电动机 P=1700W，cosj=0.8(滞后)。
(1)
D
A
B
C
Z
电动机
电动机负载：

## Slide 85
总电流：
D
A
B
C
Z
电动机

## Slide 86
D
A
B
C
Z
电动机
Z=30+j40

## Slide 87
D
A
B
C
Z1
电动机
(2) 两表的读数如图。
W1
*
*
*
*
W2

## Slide 88
表W1的读数P1：
表W2的读数P2：
D
A
B
C
Z1
电动机
W1
*
*
*
*
W2

## Slide 89
重点:
1. 对称三相电路的平均功率P
Up、Ip是每一相负载的相电压、
相电流的有效值。
Ul、Il是线电压、线电流的有效值。
 为相电压与相电流的相位差角(相阻抗角)， cos为每相的功率因数。
2. 二表法：三相三线制。又称二瓦计法。

## Slide 90
P=UACIAcos 1 + UBCIBcos 2
三
相
负
载
A
B
C
W1
*
*
*
*
W2
P=UABIAcos 1 + UCBICcos 2
三
相
负
载
A
B
C
W1
*
*
*
*
W2
对称三相电路
对称三相电路