## Slide 1
大端
big-endian
小端
little-endian
VS
大端小端存储模式

## Slide 3
1981年，Danny Cohen的文章《论圣战以及对和平的祈祷》（On holy wars and a plea for peace）将这一对词语引入了计算机界。

## Slide 4
对于位数大于8bit的处理器，如16bit或者32bit的处理器，寄存器宽度大于一个字节。
C语言中除了8bit的char之外，还有16bit的short型，32bit的long型（要看具体的编译器）。
存在多个字节如何安排的问题，导致了大端存储模式和小端存储模式。
为什么会有大小端存储模式之分

## Slide 5: 大端的数据存放格式
低地址
高地址
地址A
地址A+1
地址A+2
地址A+3
最高有效字节位于最低地址。
最高有效字节的地址就是该word的地址
word a=0x F6 73 4B CD
F6
73
4B
CD
低高高低
低位字节存放在内存的高地址端，高位字节存放在内存的低地址端。

## Slide 6: 小端的存储数据格式
低地址
高地址
地址A
地址A+1
地址A+2
地址A+3
最低有效字节位于最低地址
最低有效字节的地址就是该word的地址。
F6
73
4B
CD
word a=0x F6 73 4B CD
低位字节存放在内存的低地址端，高位字节存放在内存的高地址端。
低低高高

## Slide 7: 常见的字节序
常见CPU的字节序
Big Endian : PowerPC
Little Endian : x86 ARM中立（ Big Endian 、 Little Endian ）
常见文件的字节序 Adobe PS – Big Endian BMP – Little Endian GIF – Little Endian JPEG – Big Endian MacPaint – Big Endian RTF – Little Endian

## Slide 8
自己优势便是对方劣势
小端模式 ：强制转换数据不需要调整字节内
容。
大端模式 ：符号位的判定固定为第一个字节，
容易判断正负。
大端小端孰优孰劣