## Slide 1: VLAN间路由配置实验

## Slide 2: 本章目标
VLAN 间路由的原理；
创建Vlan；
端口分配给Vlan；
端口的模式配置；
路由器子接口配置；
单臂路由、多臂路由的设置；
用三层交换机实现通信；
排查常见的 VLAN 间连通性。

## Slide 3: 单臂路由拓扑结构
192.168.10.10
~.10.20
~.20.10
~.20.20
0.10：192.168.10.1/24
0.20：192.168.20.1/24
F0/1
F0/2
F0/11
F0/12
F0/24
F0/0
vlan10
vlan20

## Slide 4: 设备配置模式

## Slide 5: 配置交换机
Switch>en
Switch#configure t
Switch#configure terminal(等效上一命令)
Switch(config)#hostname switch0
switch0(config)#vlan 10
switch0(config-vlan)#name student
switch0(config-vlan)#vlan 20
switch0(config-vlan)#name teacher
switch0(config-vlan)#exit

## Slide 6: 配置交换机
switch0(config)#interface fastEthernet 0/1
switch0(config-if)#switchport mode access
switch0(config-if)#switchport access vlan 10
switch0(config-if)#interface fastEthernet 0/2
switch0(config-if)#switchport mode access
switch0(config-if)#switchport access vlan 10
switch0(config-if)#exit

## Slide 7: 配置交换机
switch0(config)#interface fastEthernet 0/11
switch0(config-if)#switchport mode access
switch0(config-if)#switchport access vlan 20
switch0(config-if)#interface fastEthernet 0/12
switch0(config-if)#switchport mode access
switch0(config-if)#switchport access vlan 20
switch0(config-if)#interface fastEthernet 0/24
switch0(config-if)#switchport mode trunk
switch0(config-if)#no shutdown

## Slide 8: 显示交换机信息

## Slide 9: 配置路由器
Router#conf terminal
Router(config)#hostname Router0
Router0(config)#interface fastEthernet 0/0
Router0(config-if)#no ip address
Router0(config-if)#no shutdown
Router0(config-if)#exit
Router0(config-if)#interface fastEthernet 0/0.10
Router0(config-subif)#encapsulation dot1q 10

## Slide 10: 配置路由器
Router0(config-subif)#ip address 192.168.10.1
255.255.255.0
Router0(config-subif)#exit
Router0(config-if)#interface fastEthernet 0/0.20
Router0(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router0(config-subif)#ip address 192.168.20.1
255.255.255.0
Router0(config-subif)#exit

## Slide 11: 查看路由表信息

## Slide 12: 配置各PC的IP与网关

## Slide 13: 测试网络连通性
PC1 ping Vlan 10的网关192.168.10.1，通

## Slide 14: 测试网络连通性
PC1 ping PC2 192.168.10.20，通
PC1 ping PC3 192.168.20.10，通

## Slide 15: 测试网络连通性
PC1 ping PC4 192.168.20.20，通。
当然，Vlan 20的网关192.168.20.1，也通

## Slide 16: 双臂路由拓扑结构
192.168.10.10
~.10.20
~.20.10
~.20.20
F0/1
F0/2
F0/11
F0/12
F0/24
F0/0
F0/23
F0/1
vlan10
F0/0：192.168.10.1/24
F0/1：192.168.20.1/24
vlan20

## Slide 17: 配置交换机
Switch(config)#interface fastEthernet 0/23
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config)#interface fastEthernet 0/24
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20

## Slide 18: 配置路由器
Router0(config)#interface fastEthernet 0/0
Router0(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router0(config-if)#no shutdown
Router0(config)#interface fastEthernet 0/1
Router0(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router0(config-if)#no shutdown

## Slide 19: 三层交换实现VLAN间路由
1、三层交换本质上就是带有路由功能的二层交换机。
2、与传统二层交换相比，它可实现高速路由，路由与交换模块是汇聚链接的，且是内部连接，具有很高的带宽。
3、在其上创建各VLAN的虚拟接口（SVI），并设置IP。SVI为一个网关接口，相当于为各VLAN的虚拟子接口，即可实现VLAN间的路由。
4、三层交换机上的IP路由功能 默认是关闭的。
Switch(config)#ip routing

## Slide 20: 三层交换实现VLAN间路由
192.168.10.10
~.10.20
~.20.10
~.20.20
F0/1
F0/2
F0/11
F0/12
F0/24
F0/1
F0/23
F0/2
vlan10
Vlan10：192.168.10.1/24
Vlan20：192.168.20.1/24
vlan20
vlan10
vlan20

## Slide 21: 配置三层交换机
switch0(config)#vlan 10
switch0(config-vlan)#name student
switch0(config-vlan)#vlan 20
switch0(config-vlan)#name teacher
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10

## Slide 22: 配置三层交换机
Switch(config)#ip routing //注意此句
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch3(config-if)#no shutdown
Switch(config)#interface vlan 20
Switch(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch3(config-if)#no shutdown