## Slide 1
物 理 层
第 2 章
谢希仁 编著
计算机网络（第 8 版）

## Slide 2
计算机网络体系结构
应用层
运输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的七层协议体系结构
TCP/IP 的四层协议体系结构
(a)
(b)
(c)
五层协议的体系结构
4 应用层
1 网络接口层
2 网际层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
3 运输层 (TCP 或 UDP)
（这一层并没有具体内容）
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1

## Slide 3
2.1 物理层的基本概念
2.2 数据通信的基础知识
2.3 物理层下面的传输媒体
2.4 信道复用技术
2.5 数字传输系统
2.6 宽带接入技术

## Slide 4
2.1 物理层的基本概念
物理层考虑的是怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流，而不是指具体的传输媒体。
作用：尽可能屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异。
用于物理层的协议也常称为物理层规程 (procedure)。

## Slide 5
确定与传输媒体的接口的一些特性。4 个特性：
  机械特性：指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等。
  电气特性：指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
  功能特性：指明某条线上出现的某一电平的电压的意义。
  过程特性：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。
物理层的主要任务

## Slide 6
2.2.1 数据通信系统的模型
2.2.2 有关信道的几个基本概念
2.2.3 信道的极限容量
2.2
数据通信的基础知识

## Slide 7
2.2.1 数据通信系统的模型
三大部分：源系统（或发送端、发送方）、传输系统（或传输网络）和目的系统（或接收端、接收方）。
输入数据
发送
的信号(数字的或模拟的)
接收
的信号(数字的或模拟的)
输出数据
源点
终点
发送器
接收器
调制解调器
计算机
调制解调器
数字比特流
数字比特流
模拟信号
模拟信号
输入汉字
显示汉字
目的系统
传输系统
输出信息
计算机
公用电话网
数据通信系统
传输
系统
源系统
输入信息

## Slide 8
消息(message)：如话音、文字、图像、视频等。
数据 (data)： 运送消息的实体。有意义的符号序列。
常用术语
11001001001100111101011011001110……

## Slide 9
常用术语
信号 (signal)：数据的电气的或电磁的表现。
  模拟信号 (analogous signal)：代表消息的参数的取值是连续的。
  数字信号 (digital signal)：代表消息的参数的取值是离散的。
码元：在使用时间域（简称为时域）的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形。
  使用二进制编码时，只有两种不同的码元：
  0 状态，1 状态。
0
1
1 0 1 1 0

## Slide 10
2.2.2 有关信道的几个基本概念
信道：一般用来表示向某一个方向传送信息的媒体。
单向通信（单工通信）：只能有一个方向的通信，没有反方向的交互。
双向交替通信（半双工通信）：通信的双方都可以发送信息，但双方不能同时发送（当然也就不能同时接收）。
双向同时通信（全双工通信）：通信的双方可以同时发送和接收信息。
数据
数据
切换
方向
数据
数据
数据

## Slide 11
2.2.2 有关信道的几个基本概念
基带信号（即基本频带信号）
  来自信源的信号。
  包含有较多的低频成分，甚至有直流成分。
调制
  基带调制：仅对基带信号的波形进行变换，把数字信号转换为另一种形式的数字信号。把这种过程称为编码 (coding)。
  带通调制：使用载波 (carrier)进行调制，把基带信号的频率范围搬移到较高的频段，并转换为模拟信号。经过载波调制后的信号称为带通信号（即仅在一段频率范围内能够通过信道）。

## Slide 12
不归零制：正电平代表 1，负电平代表 0。
归零制：正脉冲代表 1，负脉冲代表 0。
曼彻斯特编码：位周期中心的向上跳变代表 0，位周期中心的向下跳变代表 1。但也可反过来定义。
差分曼彻斯特编码：在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有跳变代表 0，而位开始边界没有跳变代表 1。
(1) 常用编码方式

## Slide 13
(1) 常用编码方式
数字信号常用的编码方式
不归零制
曼彻斯特
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
比特流
差分曼彻斯特
归零制

## Slide 14
信号频率：
  曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码产生的信号频率比不归零制高。
自同步能力：
  不归零制不能从信号波形本身中提取信号时钟频率（这叫做没有自同步能力）。
  曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码具有自同步能力。
(1) 常用编码方式

## Slide 15
基带信号往往包含有较多的低频成分，甚至有直流成分，而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。
必须对基带信号进行调制 (modulation)。
最基本的调制方法有以下几种：
调幅(AM)：载波的振幅随基带数字信号而变化。
调频(FM)：载波的频率随基带数字信号而变化。
调相(PM) ：载波的初始相位随基带数字信号而变化。
(2) 基本的带通调制方法

## Slide 16
(2) 基本的带通调制方法
基带信号
调幅
调频
调相
0
1
0
0
1
1
1
0
0
最基本的三种调制方法

## Slide 17
一种多元制的振幅相位混合调制方法，以达到更高的信息传输速率。
正交振幅调制 QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
r

(r, )
例如：
  可供选择的相位有 12 种，而对于每一种相位有 1 或 2 种振幅可供选择。总共有 16 种组合，即 16 个码元。
  由于 4 bit 编码共有 16 种不同的组合，因此这 16 个点中的每个点可对应于一种 4 bit 的编码。数据传输率可提高 4 倍。

## Slide 18
2.2.3 信道的极限容量
实际的信道
（带宽受限、有噪声、干扰和失真）
发送信号波形
接收信号波形
有失真，但可识别
发送信号波形
实际的信道
（带宽受限、有噪声、干扰和失真）
接收信号波形
失真大，无法识别
数字信号通过实际的信道

## Slide 19
2.2.3 信道的极限容量
任何实际的信道都不是理想的，都不可能以任意高的速率进行传送。
码元传输的速率越高，或信号传输的距离越远，或噪声干扰越大，或传输媒体质量越差，在接收端的波形的失真就越严重。
限制码元在信道上的传输速率的两个因素：
  信道能够通过的频率范围。
  信噪比。

## Slide 20
具体的信道所能通过的频率范围总是有限的。信号中的许多高频分量往往不能通过信道。
码间串扰：接收端收到的信号波形失去了码元之间的清晰界限。
(1) 信道能够通过的频率范围
码元传输的最高速率 = 2W （码元/秒）
在带宽为 W (Hz) 的低通信道中，若不考虑噪声影响，则码元传输的最高速率是 2W (码元/秒)。传输速率超过此上限，就会出现严重的码间串扰的问题，使接收端对码元的判决（即识别）成为不可能。
奈氏准则：

## Slide 21
信噪比就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比。常记为 S/N，并用分贝 (dB) 作为度量单位。即：
例如：当 S/N =10 时，信噪比为10dB，而当 S/N =1000 时，信噪比为30dB。
(2) 信噪比
信噪比(dB) = 10 log10(S/N ) (dB)

## Slide 22
信道的极限信息传输速率 C 可表达为：
香农公式
C = W log2(1+S/N) (bit/s)
其中：
W 信道的带宽 (Hz)；
S 为信道内所传信号的平均功率；
N 为信道内部的高斯噪声功率。
信道的带宽或信道中的信噪比越大，则信息的极限传输速率就越高。
只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率，就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。

## Slide 23
方法：用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。
提高信息的传输速率的方法
M1 = φ5 φ3 φ0 φ6 φ7 φ2
3 bit/码元
例：
基带信号 M = 101011000110111010……
1 bit/码元
若以同样的速率发送码元，则同样时间所传送的信息量就提高到了 3 倍。
将信号中的每 3 个比特编为 1 组：
101 011 000 110 111 010 ……

## Slide 24
奈氏准则：激励工程人员不断探索更加先进的编码技术，使每一个码元携带更多比特的信息量。
香农公式：告诫工程人员，在实际有噪声的信道上，不论采用多么复杂的编码技术，都不可能突破信息传输速率的绝对极限。
注意：奈氏准则和香农公式的意义不同

## Slide 25
2.3.1 导引型传输媒体
2.3.2 非导引型传输媒体
2.3
物理层下面的传输媒体

## Slide 26
2.3 物理层下面的传输媒体
传输媒体是数据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。
两大类：
  导引型传输媒体：电磁波被导引沿着固体媒体（铜线或光纤）传播。
  非导引型传输媒体：指自由空间。非导引型传输媒体中电磁波的传输常称为无线传输。

## Slide 27
2.3 物理层下面的传输媒体
电信领域使用的电磁波的频谱：
无线电
微波
红外线
可见光
紫外线
X射线

射线
光纤
(Hz)
f
f (Hz)
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
THF
波段
104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
100 102 104 106 108 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024
低频
地面微波
同轴电缆
双绞线
海事
无线电
调幅
无线电
移动
无线电
卫星
电视
调频
无线电

## Slide 28
2.3.1 导引型传输媒体
最古老但又最常用的传输媒体。
把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起，然后用规则的方法绞合 (twist) 起来就构成了双绞线。
绞合度越高，可用的数据传输率越高。
2 大类：
  无屏蔽双绞线 UTP。
  屏蔽双绞线 STP。
1. 双绞线
3 类线
5 类线
不同的绞合度的双绞线

## Slide 29
无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair) ：
  无屏蔽层。
  价格较便宜。
屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)：
  带屏蔽层。
  都必须有接地线。
1. 双绞线
带绝缘层的铜线
PVC 套层
铝箔屏蔽层
接地线
PVC 套层
带绝缘层的铜线

## Slide 30
x/UTP：对整条双绞线电缆进行屏蔽。
  F/UTP (F=Foiled)：表明采用铝箔屏蔽层。
  S/UTP (S=braid Screen)：表明采用金属编织层进行屏蔽。
  SF/UTP：表明在铝箔屏蔽层外面再加上金属编织层的屏蔽。
  FTP 或 U/FTP：把电缆中的每一对双绞线都加上铝箔屏蔽层。U表明对整条电缆不另增加屏蔽层
  F/FTP：在 FTP 基础上对整条电缆再加上铝箔屏蔽层。
  S/FTP：在 FTP 基础上对整条电缆再加上金属编织层的屏蔽。
屏蔽双绞线 STP

## Slide 31
屏蔽双绞线 STP
F/UTP U/FTP F/FTP
屏蔽层
铝箔
铝箔
屏蔽层
铝箔屏蔽层
接地线
PVC 套层
带绝缘层的铜线
F/UTP
在抗干扰能力上，U/FTP 比 F/UTP 好，而 F/FTP 则是最好的。

## Slide 32
双绞线标准 EIA/TIA-568
绞合线类别 | 带 宽 | 线 缆 特 点 | 典 型 应 用
3 | 16 MHz | 2 对 4 芯双绞线 | 模拟电话；传统以太网（10 Mbit/s）
5 | 100 MHz | 与 3 类相比增加了绞合度 | 传输速率 100 Mbit/s （距离 100 m）
5E(超5类) | 125 MHz | 与 5 类相比衰减更小 | 传输速率 1 Gbit/s （距离 100 m）
6 | 250 MHz | 改善了串扰等性能，可使用屏蔽双绞线 | 传输速率 10 Gbit/s（距离 35 ~ 55 m）
6A | 500 MHz | 改善了串扰等性能，可使用屏蔽双绞线 | 传输速率 10 Gbit/s（距离100 m）
7 | 600 MHz | 必须使用屏蔽双绞线 | 传输速率超过 10 Gbit/s，距离 100 m
8 | 2000 MHz | 必须使用屏蔽双绞线 | 传输速率 25 Gbit/s 或 40 Gbit/s，距离 30 m
常用绞合线的类别、带宽和典型应用

## Slide 33
双绞线标准 EIA/TIA-568
绞合线类别 | 带 宽 | 线 缆 特 点 | 典 型 应 用
3 | 16 MHz | 2 对 4 芯双绞线 | 模拟电话；传统以太网（10 Mbit/s）
5 | 100 MHz | 与 3 类相比增加了绞合度 | 传输速率 100 Mbit/s （距离 100 m）
5E(超5类) | 125 MHz | 与 5 类相比衰减更小 | 传输速率 1 Gbit/s （距离 100 m）
6 | 250 MHz | 改善了串扰等性能，可使用屏蔽双绞线 | 传输速率 10 Gbit/s（距离 35 ~ 55 m）
6A | 500 MHz | 改善了串扰等性能，可使用屏蔽双绞线 | 传输速率 10 Gbit/s（距离100 m）
7 | 600 MHz | 必须使用屏蔽双绞线 | 传输速率超过 10 Gbit/s，距离 100 m
8 | 2000 MHz | 必须使用屏蔽双绞线 | 传输速率 25 Gbit/s 或 40 Gbit/s，距离 30 m
常用绞合线的类别、带宽和典型应用
无论是哪种类别的双绞线，衰减都随频率的升高而增大。
双绞线的最高速率还与数字信号的编码方法有很大的关系。

## Slide 34
由内导体铜质芯线（单股实心线或多股绞合线）、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层（也可以是单股的）以及保护塑料外层所组成。
具有很好的抗干扰特性，被广泛用于传输较高速率的数据。
2. 同轴电缆
内导体
外导体屏蔽层
绝缘层
绝缘保护套层

## Slide 35
光纤是光纤通信的传输媒体。通过传递光脉冲来进行通信。
其传输带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。
3. 光缆
发送端：要有光源，在电脉冲的作用下能产生出光脉冲。
  光源：发光二极管，半导体激光器等。
接收端：要有光检测器，利用光电二极管做成，在检测到光脉冲时还原出电脉冲。
发送器
接收器
光源
光检测器
光缆
基本的光纤通信系统

## Slide 36
光波在纤芯中的传播
折射角
入射角
包层（低折射率的媒体）
包层（低折射率的媒体）
纤芯（高折射率的媒体）
包层
纤芯
光纤通常由非常透明的石英玻璃拉成细丝，主要由纤芯和包层构成双层通信圆柱体。当光线从高折射率的媒体射向低折射率的媒体时，其折射角将大于入射角。如果入射角足够大，就会出现全反射，光也就沿着光纤传输下去。
光线在光纤中的折射

## Slide 37
光波在纤芯中的传播
光波在纤芯中的传播
高折射率
(纤芯)
低折射率
(包层)
光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射

## Slide 38
多模光纤
  可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输。
  光脉冲在多模光纤中传输时会逐渐展宽，造成失真，只适合于近距离传输。
单模光纤
  其直径减小到只有一个光的波长（几个微米），可使光线一直向前传播，而不会产生多次反射。
  制造成本较高，但衰耗较小。
  光源要使用昂贵的半导体激光器，不能使用较便宜的发光二极管。
多模光纤与单模光纤

## Slide 39
多模光纤与单模光纤
输入脉冲
输出脉冲
多模光纤
输入脉冲
输出脉冲
单模光纤

## Slide 40
常用的三个波段的中心：
  850 nm，
  1300 nm，
  1550 nm。
所有这三个波段都具有 25000~30000 GHz 的带宽，通信容量非常大。
光纤通信中使用的光波的波段
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
波长 (μm)
衰减 (dB/km )

## Slide 41
必须将光纤做成很结实的光缆。
  数十至数百根光纤，
  加强芯和填充物，
  必要时还可放入远供电源线，
  最后加上包带层和外护套。
使抗拉强度达到几公斤，完全可以满足工程施工的强度要求。
光缆
包带层
加强芯
外护套
远供电源线
光纤及其包层
填充物

## Slide 42
(1) 通信容量非常大
(2) 传输损耗小，中继距离长，对远距离传输特别经济。
(3) 抗雷电和电磁干扰性能好。
(4) 无串音干扰，保密性好，不易被窃听或截取数据。
(5) 体积小，重量轻。
光纤优点
现在已经非常广泛地应用在计算机网络、电信网络和有线电视网络的主干网络中。

## Slide 43
2.3.2 非导引型传输媒体
利用无线电波在自由空间的传播可较快地实现多种通信，因此将自由空间称为“非导引型传输媒体”。
无线传输所使用的频段很广： LF ~ THF （30 kHz ~ 3000 GHz）
光纤
f (Hz)
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
THF
波段
104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
地面微波
同轴电缆
双绞线
海事
无线电
调幅
无线电
移动
无线电
卫星
电视
调频
无线电

## Slide 44
占有特殊重要的地位。
微波频率范围：
  300 MHz~300 GHz（波长1 m ~ 1 mm）。
  主要使用：2 ~ 40 GHz。
在空间主要是直线传播。
  地球表面：传播距离受到限制，一般只有 50 km左右。
  100 m 高的天线塔：传播距离可增大到 100 km。
无线电微波通信

## Slide 45
基站发出的信号可以经过多个障碍物的数次反射，从多条路径、按不同时间等到达接收方。多条路径的信号叠加后一般都会产生很大的失真，这就是所谓的多径效应。
多径效应
障碍物
障碍物
障碍物
障碍物






基站
手机
信号从
→ 和 →→→
两条路径到达手机。

## Slide 46
对于给定的调制方式和数据率，信噪比越大，误码率就越低。
对于同样的信噪比，具有更高数据率的调制技术的误码率也更高。
如果用户在进行通信时不断改变自己的地理位置，就会引起无线信道特性的改变，因而信噪比和误码率都会发生变化。
误码率（即比特错误率）不能大于可容许的范围
误
码
率
信噪比(dB)
0 10 20 30 40
101
102
103
104
105
106
107
256QAM
8 Mbit/s
16QAM
4 Mbit/s
BPSK
1 Mbit/s
理想无线信道的误码率与信噪比、调制方式、数据率的关系

## Slide 47
微波接力：中继站把前一站送来的信号放大后再发送到下一站。
远距离微波通信：微波接力
  100 m 高的天线塔可使传播距离增大到 100 公里
同步地球卫星通信覆盖区的跨度达 18000 多公里
卫星作为中继器

## Slide 48
主要特点：
  (1) 微波波段频率很高，频段范围很宽，其通信信道的容量很大。
  (2) 工业干扰和天电干扰对微波通信的危害小，微波传输质量较高。
  (3) 与相同容量和长度的电缆载波通信比较，微波接力通信建设投资少，见效快，易于实施。
主要缺点：
  (1) 相邻站之间必须直视（常称为视距 LOS (Line Of Sight)），不能有障碍物，存在多径效应。
  (2) 有时会受到恶劣气候的影响。
  (3) 与电缆通信系统比较，微波通信的隐蔽性和保密性较差。
  (4) 对大量中继站的使用和维护要耗费较多的人力和物力。
远距离微波通信：微波接力

## Slide 49
卫星通信
通信容量大，通信距离远，通信比较稳定，通信费用与通信距离无关。
但传播时延较大：在 250~300 ms之间。
请注意：“卫星信道的传播时延较大”并不等于“用卫星信道传送数据的时延较大”。
保密性相对较差。造价较高。
3 万 6 千公里
同步卫星

## Slide 50
卫星通信
低轨道卫星通信系统（卫星高度在 2000 公里以下）已开始使用。目前，大功率、大容量、低轨道宽带卫星已开始在空间部署，并构成了空间高速链路。
SpaceX 在 2015 年 1 月提出了“星链”（Starlink）计划
鸿雁卫星星座通信系统

## Slide 51
无线局域网：使用无线信道的计算机局域网。
无线电频段：通常必须得到无线电频谱管理机构的许可证。
ISM 频段：可以自由使用。
26 83.5 125
频带 MHz MHz MHz
频率 902 928 2.4 2.4835 5.725 5.850
MHz MHz GHz GHz GHz GHz




无线局域网使用的 ISM 频段

## Slide 52
2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用
2.4.2 波分复用
2.4.3 码分复用
2.4
信道复用
技术

## Slide 53
2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用
复用 (multiplexing) ：允许用户使用一个共享信道进行通信。
A1
A2
B1
B2
C1
C2
(a) 使用单独的信道
+
( )
+
A1
A2
B1
B2
C1
C2
共享信道
(b) 使用共享信道
复用
分用

## Slide 54
最基本。
将整个带宽分为多份，用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带。
所有用户在同样的时间占用不同的带宽（即频带）资源。
频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)
频率
时间
频带 1
频带 2

频带 n
频带 3

## Slide 55
将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM帧）。
每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。
每一个用户所占用的时隙是周期性地出现（其周期就是TDM帧的长度）的。
TDM 信号也称为等时 (isochronous) 信号。
所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度。
时分复用 TDM (Time Division Multiplexing)

## Slide 56
时分复用 TDM (Time Division Multiplexing)
频率
时间
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
A
A
A
A
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧
周期性出现

## Slide 57
可让 N 个用户各使用一个频带，或让更多的用户轮流使用这 N 个频带。这种方式称为频分多址接入 FDMA (Frequency Division Multiple Access)，简称为频分多址。
可让 N 个用户各使用一个时隙，或让更多的用户轮流使用这 N 个时隙。这种方式称为时分多址接入 TDMA (Time Division Multiple Access)，简称为时分多址。
频分多址与时分多址

## Slide 58
成对使用。
复用器 (multiplexer) 和分用器 (demultiplexer)
共享信道
A1
A2
B1
B2
C1
C2
复用器
分用器

## Slide 59
时分复用会导致信道利用率不高
A
B
C
D
a
b
c
d
t
t
t
t
t
4 个时分复用帧
#1
④
③
②
①
a
c
b
时分复用
#2
#3
#4
用户
当用户暂时无数据发送时，分配给该用户的时隙只能处于空闲状态。
a
b
b
a
d
c
c

## Slide 60
统计时分复用 STDM (Statistic TDM)
用户
A
B
C
D
a
b
c
d
t
t
t
t
t
3 个 STDM 帧
#1
④
③
②
①
a
c
b
#2
#3
STDM 帧不是固定分配时隙，而是按需动态地分配时隙，因此可以提高线路的利用率。
a
b
b
c
a
c
d
集中器

## Slide 61
2.4.2 波分复用
1550 nm 0
1551 nm 1
1552 nm 2
1553 nm 3
1554 nm 4
1555 nm 5
1556 nm 6
1557 nm 7
0 1550 nm
1 1551 nm
2 1552 nm
3 1553 nm
4 1554 nm
5 1555 nm
6 1556 nm
7 1557 nm
8  2.5 Gbit/s
1310 nm
20 Gbit/s
复
用
器
分
用
器
EDFA
光调制器
光解调器
8  2.5 Gbit/s
1310 nm
波分复用 WDM (Wavelength Division Multiplexing) ：光的频分复用。使用一根光纤来同时传输多个光载波信号。
120 km

## Slide 62
2.4.3 码分复用
每一个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行通信。
各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此不会造成干扰。
当码分复用 CDM (Code Division Multiplexing) 信道为多个不同地址的用户所共享时，就称为码分多址 CDMA (Code Division Multiple Access)。

## Slide 63
将每一个比特时间划分为 m 个短的间隔，称为码片 (chip)。
为每个站指派一个唯一的 m bit 码片序列。
  发送比特 1：发送自己的 m bit 码片序列。
  发送比特 0：发送该码片序列的二进制反码。
CDMA 工作原理
例如：S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
1  00011011
0  11100100
码片序列：(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)

## Slide 64
要发送信息的数据率 = b bit/s，实际发送的数据率 = mb bit/s，同时，所占用频带宽度也提高到原来的 m 倍。
扩频通常有 2 大类：
  直接序列扩频 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 。
  跳频扩频 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)。
码片序列实现了扩频

## Slide 65
每个站分配的码片序列：各不相同，且必须互相正交 (orthogonal)。
正交：向量 S 和 T 的规格化内积 (inner product) 等于 0：
任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1 。
一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1。
CDMA 的重要特点

## Slide 66
CDMA 工作原理
S 站的码片序列 S
1
1
0
t
t
t
t
t
t
m 个码片
t
S 站发送的信号 Sx
T 站发送的信号 Tx
总的发送信号 Sx + Tx
规格化内积 S  Sx
规格化内积 S  Tx
数据码元比特
发
送
端
接
收
端

## Slide 67
2.5 数字传输系统
早期，电话网长途干线采用频分复用 FDM 的模拟传输方式。
目前，大都采用时分复用 PCM 的数字传输方式。
现代电信网业务括话音、视频、图像和各种数据业务。因此需要一种能承载来自其他各种业务网络数据的传输网络。
在数字化的同时，光纤开始成为长途干线最主要的传输媒体。

## Slide 68
速率标准不统一。两个互不兼容的国际标准：
  北美和日本的 T1 速率（1.544 Mbit/s）
  欧洲的 E1 速率（2.048 Mbit/s）。
不是同步传输。主要采用准同步方式。
  各支路信号的时钟频率有一定的偏差，给时分复用和分用带来许多麻烦。
早期数字传输系统的缺点

## Slide 69
T-标准：北美、日本 E-标准：欧洲、中国、南美
带宽4kHz的电话信号，每秒采样为8000次不失真地恢复话音信息→脉冲编码调制（Pulse Code Modulation → PCM）
若每个采样点用8位，则1路电话所需数据传输率：
8＊8000＝64Kbps
24路电话则要24个采样值
数字载波标准

## Slide 70
DS-1 帧
数据传输率 = (24x8 +1 bit)/125 ms = 1.544 Mbps
每个信道称为 DS0
channel
#1
channel
#2
. . . . . . .
channel
#24
定帧位
193 bits
8 bit
125 ms
因此可利用一条传输率为 1.544 Mbps的信道同时传输24路电话，这种24路电话复用一条1.544 Mbps主干线路，称为T1标准

## Slide 71
E1-帧
0
1
2
16
31
125 ms = 32 时隙 = 2.048 Mbps
帧同步
信令信道
30 话音信道+2 控制信道
E1中，每30路电话复用1条2.048Mbps的E1线路－基群
4个基群组成二次群E2（120路，8.448Mbps）
4个二次群组成三次群E3（480路，34.368Mbps）
4个三次群组成四次群E4（1920路，139.246Mbps）

## Slide 72: 数字传输系统高次群的话路数和数据率
系统类型 |  | 一次群 | 二次群 | 三次群 | 四次群
欧洲 体制 | 符号 话路数 数据率 | E1 30 2.048 | E2 120 8.488 | E3 480 34.368 | E4 1920 139.264
北美 体制 | 符号 话路数 数据率 | T1 24 1.544 | T2 96 6.312 | T3 576 44.736 | T4 4032 274.176

## Slide 73
各级时钟都来自一个非常精确的主时钟。
为光纤传输系统定义了同步传输的线路速率等级结构：
  传输速率以 51.84 Mbit/s 为基础。对电信信号称为第 1 级同步传送信号 STS-1 (Synchronous Transport Signal)，对光信号则称为第 1 级光载波 OC-1 (Optical Carrier)。
  现已定义了从 51.84 Mbit/s (即 OC-1) 到 9953.280 Mbit/s (即 OC-192/STS-192) 的标准。
同步光纤网 SONET (Synchronous Optical Network)

## Slide 74
ITU-T 以美国标准 SONET 为基础制订的国际标准。
与 SONET 的主要不同：SDH 的基本速率为 155.52 Mbit/s，称为第 1 级同步传递模块 (Synchronous Transfer Module)，即 STM-1，相当于 SONET 体系中的 OC-3 速率。
同步数字系列 SDH (Synchronous Digital Hierarchy)

## Slide 75
线路速率(Mbit/s) | SONET符号 | ITU-T符号 | 表示线路速率的常用近似值
51.840 | OC-1/STS-1 |  | 
155.520 | OC-3/STS-3 | STM-1 | 155 Mbit/s
466.560 | OC-9/STS-9 | STM-3 | 
622.080 | OC-12/STS-12 | STM-4 | 622 Mbit/s
933.120 | OC-18/STS-18 | STM-6 | 
1244.160 | OC-24/STS-24 | STM-8 | 
2488.320 | OC-48/STS-48 | STM-16 | 2.5 Gbit/s
4976.640 | OC-96/STS-96 | STM-32 | 
9953.280 | OC-192/STS-192 | STM-64 | 10 Gbit/s
39813.120 | OC-768/STS-768 | STM-256 | 40 Gbit/s
SONET 的 OC/STS 级与 SDH 的 STM 级的对应关系

## Slide 76
定义了标准光信号，规定了波长为 1310 nm 和 1550 nm 的激光源。
在物理层定义了帧结构。
使北美、日本和欧洲这三个地区三种不同的数字传输体制在 STM-1 等级上获得了统一。
已成为公认的新一代理想的传输网体制。
SDH 标准也适合于微波和卫星传输的技术体制。
SONET / SDH 标准的意义

## Slide 77
2.6.1 ADSL 技术
2.6.2 光纤同轴混合网（HFC网）
2.6.3 FTTx 技术
2.6
宽带接入
技术

## Slide 78
2.6 宽带接入技术
宽带：标准在不断提高。
美国联邦通信委员会 FCC 定义：
从宽带接入的媒体来看，划分为 2 大类：
  有线宽带接入。
  无线宽带接入。
宽带下行速率达 25 Mbit/s，宽带上行速率达 3 Mbit/s。

## Slide 79
2.6.1 ADSL 技术
非对称数字用户线 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 技术：用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造，使它能够承载宽带业务。
ADSL 技术把 0~4 kHz 低端频谱留给传统电话使用，而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。
ADSL 的 ITU 的标准：G.992.1（或称 G.dmt）。
非对称：下行（从 ISP 到用户）带宽远大于上行（从用户到 ISP）带宽。

## Slide 80
采用离散多音调 DMT（Discrete Multi-Tone）调制技术。
DMT 调制技术采用频分复用 FDM 方法。
相当于在一对用户线上使用许多小的调制解调器并行地传送数据。
ADSL 不能保证固定的数据率。
ADSL 调制解调器
…
频谱
频率(kHz)
ADSL 的数字业务
上行信道：25
传统电话
0
4
下行信道：249
…
~40
~138
~1100
DMT 技术的频谱分布

## Slide 81
ADSL 的组成
3 大组成部分：
数字用户线接入复用器 DSLAM（DSL Access Multiplexer），用户线和用户家中的一些设施。
DSLAM (DSL Access Multiplexer)：数字用户线接入复用器。
ATU (Access Termination Unit)：接入端接单元（ADSL 调制解调器）。
ATU-C (C 代表端局 Central Office)，ATU-R (R 代表远端 Remote)
ATU-C
ATU-C
ATU-R
ATU-C
用户线
电话
分离器
至 ISP
居民家庭
基于 ADSL 的接入网
端局或远端站
DSLAM
至本地电话局
区域宽带网
ADSL 最大好处：可以利用现有电话网中的用户线（铜线），而不需要重新布线。

## Slide 82
包括 ADSL2（G.992.3 和 G.992.4）和 ADSL2+（G.992.5）。
主要改进：
  (1) 通过提高调制效率得到了更高的数据率。
  (2) 采用了无缝速率自适应技术 SRA (Seamless Rate Adaptation)。
  (3) 改善了线路质量评测和故障定位功能。
第二代 ADSL
ADSL 并不适合于企业，因为企业往往需要使用上行信道发送大量数据给许多用户。

## Slide 83
SDSL (Symmetric DSL)：对称数字用户线
HDSL (High speed DSL)：高速数字用户线
VDSL (Very high speed DSL)：甚高速数字用户线
Giga DSL：超高速数字用户线
  华为公司于 2012 年首先研制成功样机。
  使用时分双工 TDD (Time Division Duplex)和 OFDM 技术
xDSL

## Slide 84
2.6.2 光纤同轴混合网（HFC 网）
HFC (Hybrid Fiber Coax) 网基于有线电视网 CATV 网。
改造：把原有线电视网中的同轴电缆主干部分改换为光纤
同轴电缆
光纤
光纤结点
头端
高带宽光纤
同轴电缆
光纤
HFC 网的结构

## Slide 85
HFC 网具有双向传输功能，扩展了传输频带
下行信道
上行
信道
5 65 87 1000
调频广播、模拟和数字电视、数据业务
频率(MHz)
我国的 HFC 网的频带划分

## Slide 86
机顶盒（set-top box）：
  连接在同轴电缆和用户的电视机之间。
  使现有的模拟电视机能够接收数字电视信号。
电缆调制解调器（cable modem）：
  将用户计算机接入互联网。
  在上行信道中传送交互数字电视所需的一些信息。
  不需要成对使用，而只需安装在用户端。
  复杂，必须解决共享信道中可能出现的冲突问题。
机顶盒与电缆调制解调器（set-top box）

## Slide 87
2.6.3 FTTx 技术
代表多种宽带光纤接入方式。
FTTx 表示 Fiber To The…（光纤到…），例如：
  光纤到户 FTTH (Fiber To The Home)：在光纤进入用户的家门后，才把光信号转换为电信号。
  光纤到大楼 FTTB (Fiber To The Building)
  光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb)
  光纤到小区 FTTZ (Fiber To The Zone)
  光纤到办公室 FTTO (Fiber To The Office)
  光纤到桌面 FTTD (Fiber To The Desk) 等。

## Slide 88
光配线网 ODN (Optical Distribution Network)
头端
1:N
光纤干线

光分路器
光网络单元
★●
★●
●
★●
★●

★
发往特定 ONU 的数据
下行
局端
用户端
光配线网 (ODN)
头端
1:N
光纤干线

★●

●
●
★

★
特定 ONU 发来的数据
上行
OLT：光线路终端
OLT
OLT
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
光配线网 ODN (Optical Distribution Network)：位于光纤干线和广大用户之间。
无源的光配线网常称为无源光网络 PON (Passive Optical Network)。

## Slide 89
采用波分复用 WDM，上行和下行分别使用不同的波长。
2 种最流行的无源光网络 PON (Passive Optical Network)：
  以太网无源光网络 EPON (Ethernet PON)
    在链路层使用以太网协议，利用 PON 的拓扑结构实现以太网的接入。
    与现有以太网的兼容性好，并且成本低，扩展性强，管理方便。
  吉比特无源光网络 GPON (Gigabit PON)
    采用通用封装方法 GEM (Generic Encapsulation Method)，可承载多业务，且对各种业务类型都能够提供服务质量保证，总体性能比EPON好。
    成本稍高。
光配线网 ODN (Optical Distribution Network)