## Slide 1
单片微型计算机
原理及应用
电子工业出版社
2017年8月

## Slide 2
第10章 51系列单片机的
串行接口及其应用

## Slide 3
内容提要
本章介绍串行通信的基础知识，重点介绍AT89S51单片机串行口的结构、工作原理及应用。
学习要点
了解串行通信的基础知识，理解数据帧格式和波特率在异步通信中的重要性。
 了解AT89S51单片机串行口的结构及工作原理。
 掌握AT89S51单片机串行口的使用方法。
 建立起计算机串行通信应用的概念。

## Slide 4
10.1 计算机串行通信基础
10.2 AT89S51单片机串行口的结构及工作原理
10.4 单片机的多机通信
10.5 单片机与PC机间的串行通信
第10章 目 录

## Slide 5
10.1 计算机串行通信基础
10.1.1 计算机通信方式的分类
通信是指信息的交换。计算机通信的基本方式可分为并行通信和串行通信两种。
1．并行通信
并行通信的特点：传送控制简单、速度快，但传输线较多，远距离传输成本太高。

## Slide 6
2．串行通信
串行通信的特点：传送控制复杂、速度较慢，但传输线少，可以利用现有的电话线作为传输介质，大大降低了传输线路的成本，特别是当数据位数较多和远距离数据传送时，这一优点更加突出。

## Slide 7
按照串行数据的同步方式，串行通信可以分为同步通信和异步通信两类。同步通信是靠识别同步字符来实现数据的发送和接收的通信方式，而异步通信则是一种利用字符的再同步技术的通信方式。
10.1.2 串行通信的分类

## Slide 8
1．异步通信（Asynchronous Communication）
在异步通信中，数据通常以字符（或字节）为单位组成字符帧传送。字符帧由发送端逐帧发送，通过传输线由接收设备逐帧接收。发送端和接收端由各自的时钟来控制数据的发送和接收，这两个时钟源彼此独立，互不同步。
异步传送的特点是数据在线路上的传送是不连续的，在线路上数据是以一个字（或称字符）为单位来传送的。异步传送时，各个字符可以是连续传送的，也可以是间断传送的，这完全由发送方根据需要来决定。另外，在异步传送时，同步时钟脉冲并不传送到接收方，即双方各用自己的时钟源来控制发送和接收。

## Slide 9
发送端和接收端究竟依靠什么来协调数据的发送和接收呢？
接收端怎么会知道发送端何时开始发送和何时结束发送呢？
这是由字符帧格式规定的。平时发送线为高电平（逻辑“1”），每当接收端检测到传输线上发送过来的低电平逻辑“0”（字符帧中的起始位）时，就知道发送端已开始发送，每当接收端接收到字符帧中的停止位时，就知道一帧字符信息已发送完毕。
可见在这种状况下，要能够进行数据的正确传送，
有两件事情是必须事先在通信的双方约定好的，这就是所传送数据的组织格式和传送数据的速率，也即字符帧的格式和波特率。

## Slide 10
（1）字符帧格式
字符帧也称为数据帧，由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位4部分组成，如图10-3所示。
① 起始位：位于字符帧开头，只占1位，始终为逻辑0低电平，用于向接收设备表示发送端开始发送一帧信息。
② 数据位：紧跟起始位之后，用户根据情况可取5位、6位、7位或8位，低位在前高位在后。若所传数据为ASCII码字符，则常取7位。
③ 奇偶校验位：位于数据位后，仅占1位，用于表征串行通信中是采用奇校验还是采用偶校验，由用户根据需要决定。

## Slide 11
④ 停止位：位于字符帧末尾，为逻辑“1”高电平，通常可取1位、1.5位或2位，用于向接收端表示一帧字符信息已发送完毕，也为发送下一帧字符做准备。
⑤ 空闲位：位于两字符帧之间，为逻辑“1”高电平。在串行通信中。发送端逐帧发送信息，接收端逐帧接收信息。两相邻字符帧之间可以无空闲位，也可以有若干空闲位，由用户根据需要决定。
图10-3异步通信的字符帧格式

## Slide 12
（2）波特率（baud rate）
波特率定义为每秒钟传送二进制数码的位数（亦称比特数），单位是bps（bit per second）或b/s。
波特率是串行通信的重要指标，用于表征数据传输的速度。
波特率越高，数据传输速度越快，相应地每一位数据在线路上保持的时间就越短。
通常，异步通信的波特率在50～9600bps之间。波特率不同于发送时钟和接收时钟，常是时钟频率的1/16或l/64。
异步通信的优点是不需要传送同步脉冲，故所需设备简单。缺点是字符帧中因包含有起始位和停止位而降低了有效数据的传输速率。

## Slide 13
2．同步通信（Synchronous Communication）
同步通信是一种连续串行传送数据的通信方式，一次通信只传送一帧信息。这里的信息帧和异步通信中的字符帧不同，通常含有若干数据字符，如图10-4所示。
它们均由同步字符、数据字符和校验字符CRC（Cyclic Redundancy Check，循环冗余校验）三部分组成。
图10-4 同步通信数据传送格式

## Slide 14
同步通信的数据传输速率较高，通常可达56Mbps或更高。同步通信的缺点是要求发送时钟和接收时钟保持严格同步，故发送时钟除应和发送波特率保持一致外，还要求把它同时传送到接收端去。

## Slide 15
10.1.3 串行通信的制式
按照数据传送方向，串行通信可分为单工、半双工和全双工三种制式，如下图所示

## Slide 16
10.1.4 串行通信中的调制与解调
在进行远程数据通信时，通信线路往往是借用现有的公用电话网或其他通信网络。在计算机中，数据信号电平通常是TTL型的，即大于等于2.4V表示逻辑“1”，小于等于0.5V表示逻辑“0”。因此，这种信号用于远距离传输，必然会因为衰减和畸变致使信号传送到接收端后无法辨认。另外，通信网传输线路的带宽限制也使之不适合直接传输二进制数据。
解决这个问题的方法是改变信号传输形式，即用调制和解调的方法。

## Slide 18
10.1.5 串行通信的校验
串行通信的目的不只是传送数据信息，更重要的是应确保准确无误地传送。常用差错校验方法有奇偶校验、累加和校验及循环冗余码校验等。
1．奇偶校验
奇偶校验的特点是按字符校验，即在发送每个字符数据之后都附加一位奇偶校验位（1或0），当设置为奇校验时，数据中1的个数与校验位1的个数之和应为奇数；反之则为偶校验。

## Slide 19
2．累加和校验
累加和校验是指发送方将所发送的数据块求和，并将“校验和”附加到数据块末尾。接收方接收数据时也是先对接收到的数据块求和，再将所得结果与发送方的“校验和”进行比较，若两者相同，表示传送正确，若不同则表示传送出了差错。
“校验和”的加法运算可用逻辑加，也可用算术加。累加和校验的缺点是无法检验出字节或位序的错误。

## Slide 20
3．循环冗余码校验（CRC）
循环冗余码校验的基本原理是将一个数据块视为一个位数很长的二进制数，然后用一个特定的数去除它，将余数作为校验码附在数据块之后一起发送。接收端收到该数据块和校验码后，进行同样的运算来校验传送是否出错。

## Slide 21
10.1.6 串行通信中串行I/O数据的实现
在计算机系统或计算机终端内部，数据以并行的方式存储或传送，而串行通信中的数据是逐位依次传送的。因而，在串行通信中，发送端必须把并行数据变成串行数据才能在线路上传送，接收端接收到的串行数据又需要变换成并行数据才可以送给终端。
数据的这种并串变换通常是由硬件来实现的，但也可以用软件方法实现。

## Slide 22
1．串行I/O数据的软件实现
【例10-1】 设内部RAM以30H为起始地址有一数据块，数据块长度在LEN单元中，数据块中每一数的低7位为字符的ASCII码，最高位为奇校验位（假设已由程序设置好），请编写能在AT89S51的P1.0引脚上串行输出字符帧的程序。要求字符帧长度为11位，1位起始位，7位字符位，1位奇校验位和2位停止位。
解：本程序采用双重循环，外循环控制发送字符的个数，内循环控制字符帧的位数。相应参考程序如下：

## Slide 23
ORG 1000H
SOUT： MOV R0，#30H ；数据块起始地址送R0
NEXT： MOV R2，#0BH ；字符帧长度送R2
CLR C ；清Cy
MOV A，@R0 ；发送数据送A
RLC A ；起始位送ACC.0
INC R0 ；数据块指针R0加1
LOOP： MOV R1，A ；发送字符暂存R1
ANL A，#01H ；屏蔽A中高7位
ANL P1，#0FEH ；清除P1.0
ORL P1，A ；在P1.0上输出串行数据
MOV A，R1 ；恢复A中的值
ACALL DELAY ；调用延时程序
RRC A ；准备输出下一位
SETB C ；在Cy中形成停止位
DJNZ R2，LOOP ；若一帧未发完，则LOOP
DJNZ LEN，NEXT ；若所有字符未发完，则NEXT
RET ；若所有字符已发完，则返回
DELAY： … ；延时子程序

## Slide 24
2．串行I/O数据的硬件实现
数据的串并转换通常都是使用硬件手段——用一种称为通用异步接收器/发送器（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter，UART）的芯片来实现的。
UART由三部分组成：接收部分、发送部分和控制部分。
它既能进行并行到串行的转换，又能进行串行到并行的转换。同时，接收和发送都具有双缓冲结构。

## Slide 25
1．串行数据缓冲器（SBUF）
有两个物理上独立的接收、发送缓冲器SBUF（属于特殊功能寄存器），可同时发送、接收数据。
发送缓冲器只能写入不能读出
接收缓冲器只能读出不能写入
两个缓冲器共用一个特殊功能寄存器字节地址（99H）。
10.2 AT89S51单片机串行口的结构及工作原理
10.2.1 串行口的结构
内部结构如图10-7所示。

## Slide 26
2．波特率发生器
波特率发生器由定时器T1、时钟信号及分频电路组成，用于提供串行通信中所需要的定时信号。
图10-7 串行口结构框图

## Slide 27
3．控制寄存器
控制寄存器共有两个：特殊功能寄存器SCON和PCON。
（1）串行口控制寄存器SCON
字节地址98H，可位寻址，位地址为98H~9FH。格式如下所示

## Slide 28
SCON中各位的功能。
① SM0、SM1——串行口4种工作方式选择位
SM0、SM1两位编码所对应的4种工作方式如下表所示。

## Slide 29
② SM2——多机通信控制位
多机通信是在方式2和方式3下进行。当串口以方式2或方式3接收时，
如果SM2 = 1，则只有当接收到的第9位数据（RB8）为“1”时，才使RI置“1”，产生中断请求，并将接收到的前8位数据送入SBUF。
当接收到的第9位数据（RB8）为“0”时，则将接收到的前8位数据丢弃。

## Slide 30
当SM2 = 0时，则不论第9位数据是1还是0，都将前8位数据送入SBUF中，并使RI置1，产生中断请求。
在方式1时，如果SM2 = 1，则只有收到有效的停止位时才会激活RI。
在方式0时，SM2必须为0。

## Slide 31
③ REN——允许串行接收位。
由软件置“1”或清“0”。
REN=1，允许串行口接收数据。
REN=0，禁止串行口接收数据。

## Slide 32
④ TB8——发送的第9位数据
方式2和方式3，TB8是要发送的第9位数据，其值由软件置“1”或清“0”。在双机串行通信时，一般作为奇偶校验位使用；在多机串行通信中用来表示主机发送的是地址帧还是数据帧，TB8=1为地址帧，TB8=0为数据帧。
⑤ RB8——接收的第9位数据
方式2和方式3，RB8存放接收到的第9位数据。在方式1，如SM2 = 0，RB8是接收到的停止位。在方式0，不使用RB8。

## Slide 33
⑥ TI——发送中断标志位
方式0，串行发送的第8位数据结束时TI由硬件置“1”，在其他方式中，串行口发送停止位的开始时置TI 为“1”。
TI =1，表示一帧数据发送结束。TI的状态可供软件查询，也可申请中断。CPU响应中断后，在中断服务程序中向SBUF写入要发送的下一帧数据。TI必须由软件清“0”。
⑦ RI——接收中断标志位
方式0时，接收完第8位数据时，RI由硬件置“1”。在其他工作方式中，串行接收到停止位时，该位置“1”。RI = 1，表示一帧数据接收完毕，并申请中断，要求CPU从接收SBUF取走数据。该位的状态也可供软件查询。RI必须由软件清“0”。

## Slide 34
(2) 特殊功能寄存器PCON
字节地址为87H，不能位寻址。格式如下图所示。
图10-8 特殊功能寄存器PCON的格式

## Slide 35
下面介绍PCON中各位功能。仅最高位SMOD与串口有关，其他各位的功能已在第3章的节电工作方式一节中作过介绍。
SMOD：波特率选择位。
例如，方式1的波特率计算公式为
方式1波特率 =  定时器T1的溢出率
当SMOD = 1时，要比SMOD = 0时的波特率加倍，
所以也称SMOD位为波特率倍增位。

## Slide 36
10.2.2 串行口的4种工作方式
4种工作方式由特殊功能寄存器SCON中SM0、SM1位定义，编码见表10-1。
1. 方式0
方式0为同步移位寄存器输入/输出方式。该方式并不用于两个单片机之间的异步串行通信，而是用于串行口外接移位寄存器，扩展并行I/O口。此工作方式下的引脚功能配置如下图所示。

## Slide 37
8位数据为一帧，无起始位和停止位，先发送或接收最低位。帧格式如下图所示。
（1）数据帧的格式
（2）波特率
波特率固定，为：fosc/12。

## Slide 38
当CPU执行一条将数据写入发送缓冲器SBUF的指令时，产生一个正脉冲，串行口开始把SBUF中的8位数据以fosc/12的固定波特率从RXD引脚串行输出，低位在先，TXD引脚输出同步移位脉冲，发送完8位数据，中断标志位TI置“1”。 发送时序如图10-12所示。
（3）工作过程
① 方式0发送过程

## Slide 39
图10-12 方式0发送时序

## Slide 40
② 方式0接收过程
方式0接收，REN为串行口允许接收控制位
REN=0，禁止接收；REN = 1，允许接收。
当向SCON寄存器写入控制字（设置为方式0，并使REN位置1，同时RI = 0）时，产生一个正脉冲，串行口开始接收数据。
引脚RXD为数据输入端，TXD为移位脉冲信号输出端，接收器以fosc/12的固定波特率采样RXD引脚的数据信息，当接收完8位数据时，中断标志RI置1，表示一帧数据接收完毕，可进行下一帧数据的接收，时序如图10-13所示。

## Slide 41
图10-13 方式0接收时序

## Slide 42
在方式0，SCON中的TB8、RB8位没有用到，发送或接收完8位数据由硬件使TI或RI中断标志位置“1”，CPU响应TI或RI中断，在中断服务程序中向发送SBUF中送入下一个要发送的数据或从接收SBUF中把接收到的1B存入内部RAM中。
注意，TI或RI标志位必须由软件清“0”，采用如下指令：
CLR TI ；TI位清“0”
CLR RI ；RI位清“0”
方式0时，SM2位（多机通信控制位）必须为0。

## Slide 43
2. 方式1
串行口以方式1、2、或3工作时，都为异步通信接口，它们的引脚功能配置皆相同，都是以TXD为发送端，RXD为接收端如下图示：

## Slide 44
方式1适用于双机串行通信方式，如下图所示。
当SM0、SM1=01时，串行口设为方式1的双机串行通信。TXD脚和RXD脚分别用于发送和接收数据。

## Slide 45
（1）数据帧的格式
方式1一帧数据为10位，1个起始位（0），8个数据位，1个停止位（1），先发送或接收最低位。帧格式如下图所示。
方式1的帧格式

## Slide 46
（2）波特率
方式1为波特率可变的10位异步通信接口。波特率由下式确定：
方式1波特率 =  定时器T1的溢出率
式中，SMOD为PCON寄存器的最高位的值（0或1）。
定时器T1的溢出率就是定时器定时时间的倒数，计算公式为：
定时器T1的溢出率 =
由此可进一步得到波特率计算公式：
方式1波特率 =

## Slide 47
式中，K为定时器T1的位数，它和定时器T1的设定方式有关，即若定时器T1为方式0，则K = 13；若定时器T1为方式1，则K = 16；若定时器T1为方式2或方式3，则K = 8。
实际使用时，定时器T1通常采用方式2，因为定时器工作方式2是初值自动重装的工作方式，这种方式不仅可使操作简便些，更是可避免因在程序中重装初值（时间常数初值）而带来的定时误差。

## Slide 48
（3）工作过程
① 方式1发送
方式1输出时，数据位由TXD端输出，发送一帧信息为10位：1位起始位0，8位数据位（先低位）和1位停止位1。当CPU执行一条数据写SBUF的指令(例如：MOV SBUF，A），就启动发送。发送时序见图10-16。图10-16中TX时钟的频率就是发送的波特率。
发送开始时，内部发送控制信号 变为有效，将起始位向TXD脚（P3.0）输出，此后每经过一个TX时钟周期，便产生一个移位脉冲，并由TXD引脚输出一个数据位。8位数据位全部发送完毕后，中断标志位TI置1。

## Slide 49
图10-16 方式1发送时序

## Slide 50
② 方式1接收
方式1接收时（REN = 1），数据从RXD（P3.1）引脚输入。当检测到起始位的负跳变，则开始接收。
接收时，定时控制信号有两种，
一种是接收移位时钟（RX时钟），它的频率和传送的波特率相同，
另一种是位检测器采样脉冲，频率是RX时钟的16倍。
即串行口以波特率的16倍速率采样RXD脚状态。当采样到RXD端从1到0的负跳变时就启动检测器，接收的值是3次连续采样（第7、8、9个脉冲时采样）取两次相同的值，以确认起始位（负跳变）的开始，较好地消除干扰引起的影响。

## Slide 51
异步通信接口对接收数据的检测与采样过程如下图示：

## Slide 52
方式1接收时序见下图所示
当确认起始位有效时，开始接收一帧信息。每一位数据，也都进行3次连续采样（第7、8、9个脉冲采样），接收的值是3次采样中至少两次相同的值。

## Slide 53
（a）RI = 0，即上一帧数据接收完成时，RI = 1发出的中断请求已被响应，SBUF中的数据已被取走，说明“接收SBUF”已空。
（b）SM2 = 0或收到的停止位 = 1（方式1时，停止位已进入RB8），则将接收到的数据装入SBUF和RB8（装入的是停止位），且中断标志RI置“1”。
若不同时满足两个条件，收的数据不能装入SBUF，该帧数据将被丢弃。串行口重新寻找下一个起始位，准备接收下一帧数据。
当一帧数据接收完毕后，同时满足以下两个条件，接收才有效。

## Slide 54
3. 工作方式2和方式3
工作方式2和方式3都是11位异步收发串行通信方式，两者的差异仅在波特率上有所不同。
（1）数据帧的格式
方式2和方式3，每帧数据为11位，1位起始位0，8位数据位（先低位），1位可程控为1或0的第9位数据和1位停止位。方式2、方式3帧格式如下图所示

## Slide 55
方式2波特率 =  fosc
方式3波特率 =  定时器T1的溢出率(与方式1相同）
（2）波特率

## Slide 56
（3）工作过程
① 方式2和方式3发送
发送前，先根据通信协议由软件设置TB8（如奇偶校验位或多机通信的地址/数据标志位），然后将要发送的数据写入SBUF，即启动一次发送。TB8自动装入第9位数据位，逐一发送。发送完毕，使TI位置“1”。发送时序如下图所示。

## Slide 57
② 方式2和方式3接收
串行口以方式2或方式3接收数据时，数据由RXD端输入，当位检测逻辑采样到RXD的负跳变，判断起始位有效时，便开始接收一帧信息。在接收完第9位数据后，
需满足以下两个条件，才能将接收到的数据送入SBUF（接收缓冲器）。
（a）RI = 0，意味着接收缓冲器为空。
（b）SM2 = 0或接收到的第9位数据位RB8 = 1。
当满足上述两个条件时，收到的数据送SBUF（接收缓冲器），第9位数据送入RB8，且RI置“1”。若不满足这两个条件，接收的信息将被丢弃。

## Slide 58
串行口方式2、方式3接收时序如下图所示。

## Slide 59
串行口工作在方式1或方式3时，若采用晶振12MHz或6MHz，计算出的T1定时初值可能不是一个整数，因此会产生波特率误差而影响串行通信的同步性能。解决的方法只有调整单片机的晶振频率fosc。为此，有一种频率为11.0592MHz的晶振可供选用，这样可使计算出的T1初值为整数。下表列出了串行方式1或方式3在不同晶振频率下的常用波特率和误差。
晶振频率（MHz） | 波特率（bps） | SMOD | T1方式2定时初值 | 实际波特率 | 误差（%）
12.00 | 9600 | 1 | F9H | 8923 | 7
12.00 | 4800 | 0 | F9H | 4460 | 7
12.00 | 2400 | 0 | F3H | 2404 | 0.16
12.00 | 1200 | 0 | E6H | 1202 | 0.16
12.00 | 600 | 0 | CCH | 601 | 0.17
11.0592 | 19200 | 1 | FDH | 19200 | 0
11.0592 | 9600 | 0 | FDH | 9600 | 0
11.0592 | 4800 | 0 | FAH | 4800 | 0
11.0592 | 2400 | 0 | F4H | 2400 | 0
11.0592 | 1200 | 0 | E8H | 1200 | 0
11.0592 | 600 | 0 | D0H | 600 | 0

## Slide 60
10.3 AT89S51单片机串行口的应用
10.3.1 串行通信的编程要点
当串行通信的硬件接口连接好以后，接下来就必须编制串行通信的相关程序。
串行通信相关程序的主要工作包括两部分：
串行口初始化设置和串行口的使用

## Slide 61
1．串行口初始化设置
（1）确定工作方式，填写相关控制字
首先要根据通信双方的情况选择合适的工作方式，确定控制字，据此设置SCON寄存器的内容。如果是接收程序或双工通信方式，需要置REN = 1（允许接收），同时还要将TI和RI清零。
（2）设定波特率
串行口的波特率有两种情况：固定波特率和可变波特率。固定波特率设置相对简单，可优先使用。当使用可变波特率时，还应对定时器T1进行设置，包括：确定T1的工作方式，设置TMOD；计算T1的初值，装载TH1、TL1；置位TR1，启动T1。

## Slide 62
（3）确定CPU对串行口的监控方式
TI或RI是一帧数据发送或接收完毕的标志，在中断允许的情况下，可由此引起中断。另外，也可由软件查询它们的状态。如果对串行口的监控方式采用中断方式的话，则还要对中断系统进行初始化设置（设置IE、IP）。

## Slide 63
2．串行口的使用流程
串行口初始化设置完毕后，就可以使用串行口来进行数据通信了。由于CPU对串行口的监控有查询和中断两种方式，因此，使用流程也不尽相同。
① 查询方式的工作流程
发送流程：发送一个数据 查询TI 发送下一个数据
（先发后查）。
接收流程：启动接收 查询RI 读入一个数据 查询RI
读下一个数据
（先查后读）

## Slide 64
② 中断方式的流程
发送流程：发送一个数据 等待中断 在中断服务程序中再发送下一个数据。
接收流程：启动接收 等待中断 在中断服务程序中读入接收的数据。
注意，两种方式中，当发送或接收数据后都要清零TI或RI。

## Slide 65
10.3.2 串行口在方式0下的应用
串行口工作方式0主要用于扩展并行I/O接口。
扩展成并行输出口时，需要外接一片8位串行输入并行输出的同步移位寄存器（如74LS164或CD4094等）。
扩展成并行输入口时，需要外接一片并行输入串行输出的同步移位寄存器（如74LS165或CD4014等）。
这种方法不占用片外RAM地址，简单易行，便于操作，适用于速度较慢、实时性要求不高的场合。现举例加以说明。

## Slide 66
【例10-2】 根据图10-22所示的线路连接，请编写发光二极管自上往下以一定速度轮流显示的程序。设发光二极管为共阳极接法。
解：74LS164是一种串行输入（Data端）8位并行输出的同步移位寄存器，CLK为同步脉冲输入端，MR为数据传输控制端。
需要指出的是，由于74LS164无串行输出控制端，因而在串行输入过程中，其输出端的状态会不断变化。另外，由于串行输出的顺序是从D0位到D7位，因此要注意输出后并行数据的位序。
设单片机采用查询方式监控串行口发送，由串行口输出的显示控制字控制发光二极管的显示位置，显示时间由延时程序DELAY来控制。整个程序如下所示。

## Slide 67
汇编语言源程序：
ORG 0000H
LJMP START
ORG 1000H
START： MOV SCON，#00H ；设置串行口工作在方式0
SETB P2.7 ；MR端 = 1，允许输入数据
MOV A，#7FH ；设置显示控制字初始值
LOOP： MOV SBUF，A ；显示控制字自串行口输出
JNB TI，$ ；通过TI查询判别串行数据输出是否结束
CLR TI ；数据串行输出结束后清零TI，准备下次发送
ACALL DELAY ；调延时子程序控制LED轮流点亮的时间
RR A ；显示控制字右移1位，以便轮流点亮
SJMP LOOP

## Slide 68
DELAY：MOV R4，#20 ；延时子程序
D1： MOV R5，#20
D2： MOV R6，#250
DJNZ R6，$
DJNZ R5，D2
DJNZ R4，D1
RET
END

## Slide 69
*C51源程序：
#include<reg51.h>
sbit MR = P2^7；
void delay(int N) /*延时子程序*/
{
int i，j；
for(i = 0；i<N；i++)
for(j = 0；j<i；j++)；
}
void main()
{
unsigned char k，LED； /*定义LED指针和显示字模*/
SCON = 0； /*设置串行口工作在方式0*/
MR = 1； /* MR端 = 1，允许输入数据*/
while (1)
{
LED = 0x7f； /*设置显示控制字初始值*/
for (k = 0；k < 8；k++)
{

## Slide 70
SBUF = LED； /*显示控制字自串行口输出*/
do {}while(!TI)； /*通过TI查询判别数据是否输出结束*/
LED = ((LED>>1)|0x80)； /*右移1位，以便轮流点亮*/
TI = 0；
delay(200)； /*调延时子程序控制轮流点亮的时间*/
}
}
}

## Slide 71
图10-22 单片机串行口扩展并行输出口

## Slide 72
【例10-3】 图10-23所示电路利用1片74LS165与串行口配合，扩展了一个8位的并行端口来对8个开关组成的键盘进行监控。当控制开关SC断开（SC = 1）时，AT89S51单片机处于等待状态，SC合上（SC = 0）时开始输入键盘开关所设置的数据，并送P2口所连接的发光二极管模拟显示。试编程实现之。

## Slide 73
图10-23 采用串行口扩展并行输入口的仿真效果图

## Slide 74
解：74LS165是8位并行置入移位寄存器。
当移位/置入端（SH/ ）由高到低跳变时，并行输入数据被置入寄存器；
当SH/ = 1时，禁止并行数据输入，若此时钟禁止端INH（第15脚）为低电平，则允许时钟输入。这时在脉冲的作用下，数据将由D0向D7方向移位。

## Slide 75
图10-23 中，TXD（P3.1）作为移位脉冲输出端与74LS165的移位脉冲输入端CLK相连；RXD（P3.0）作为串行输入端与74LS165的串行移位输出端SO相连；P1.0用来控制74LS165的移位与置入而与SH/ 端相连；74LS165的时钟禁止端INH（第15脚）接地，表示允许时钟输入。
程序通过P1.0查询到SC闭合后，再通过对P1.1的控制完成开关量的输入，并进一步将此数据经P2口输出至发光二极管显示。相应程序如下所示。

## Slide 76
汇编语言源程序：
ORG 1000H
START： JB P1.0，$ ；若SC断开，则等待
CLR P1.1 ；令74LS165并行输入开关量
NOP
SETB P1.1 ；允许74LS165串行输出
MOV SCON，#10H ；令串行口为方式0。启动接收
JNB RI，$ ；等待接收完毕
CLR RI ；若接收已完，则清RI
MOV A，SBUF ；将接收的开关量送累加器A
MOV P2，A ；开关量送显示器模拟显示
SJMP START ；准备下次开关量输入
END

## Slide 77
*C51源程序：
#include <reg51.h>
sbit SC = P1^0；
sbit STB = P1^1；
void delay(int N) /*延时子程序*/
{
int i，j；
for(i = 0；i<N；i++)
for(j = 0；j<i；j++)；
}
void main()
{
int xx；
while(1)
{
while(SC == 1) /*等待开关数据设置好*/
{；}

## Slide 78
STB = 0；
delay(1)；
STB = 1； *发送移位脉冲*/
SCON = 0x10； /*允许串行口接收数据*/
while(RI == 0) /*等待接收*/
{；}
xx = SBUF； /*完成接收，读取所接收的数据*/
RI = 0； /*清除接收中断标志*/
P2 = xx；
}
}

## Slide 79
10.3.3 串行口在其他方式下的应用
在方式1、方式2和方式3下，串行口均用于异步通信。
它们间的主要差别体现在字符帧格式和通信波特率两个方面。
在字符帧格式上，方式1为10位异步通信，有8位数据位，不可以用于多机通信；方式2和方式3为11位异步通信，有9位数据位，可在多机方式下通信（SM2 = 1）。
在波特率上，方式2的波特率是固定的，由主脉冲频率fosc决定，可以在fosc/32和fosc/64中选择；方式1和方式3的波特率可变，由AT89S51单片机的内部定时器T1决定。
现以发送、接收和出错处理三种情况举例分析如下。

## Slide 80
【例10-4】请用中断法编出串行口方式1下的发送程序。设单片机主频为11.0592MHz，定时器T1用作波特率发生器，波特率为2400b／s，发送字符块在内部RAM的起始地址为TBLOCK单元，字符块长度为LEN。要求奇校验位在数据第8位发送，字符块长度LEN率先发送。
解：为使发送波特率为2400b／s，取SMOD=0，由式10-3可计算得TH1和TL1的时间常数初值为F4H。本程序由主程序和中断服务程序两部分组成。主程序起始地址为2100H，用于定时器T1和串行口初始化，以及发送字符块长度字节LEN和中断初始化，流程图如图10-24(a)所示。中断服务程序起始地址为2150H，用于形成奇校验位并加到发送数据第8位，然后发送这个字符，其程序流程如图10-24(b)所示。

## Slide 81
图10-24 例10-4程序流程图：

## Slide 82
汇编语言源程序：
主程序
ORG 2100H
TBLOCK DATA 20H
LEN DATA 14H
START: MOV TMOD, #20H ；定时器T1为方式2
MOV TL1， #0F4H ；波特率为2400
MOV TH1， #0F4H ；给TH1送重装初值
MOV PCON, #00H ；令SMOD=0
SETB TR1 ；启动T1
MOV SCON, #40H ；串行口为方式1
    MOV R0， #TBLOCK ；字符块始址送R0
    MOV A, #LEN
    MOV R2， A ；字符块长度字节送R2
    MOV SBUF, A ；发送LEN字节
    SETB EA ；开CPU中断
WAIT: SETB ES ；允许串行口中断
SJMP WAIT ；等待中断

## Slide 83
断服务程序
ORG 0023H
LJMP TXSVE ；转发送服务程序
ORG 2150H
TXSVE: CLR ES ；关串行口中断
CLR TI ；清TI
MOV A, @R0 ；发送字符送A
MOV C, PSW.0 ；奇偶校验位送C
CPL C ；形成奇校验位送C
MOV ACC.7， C ；使A中成为奇数个1
MOV SBUF, A ；启动发送
DJNZ R2， NEXT ；若字符块未发送完，则NEXT
SJMP $ ；发送完毕，动态停机
NEXT: INC R0 ；取数指针加1
RETI ；中断返回
END

## Slide 84
*C51源程序：
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define LEN 30
sbit ACC7 =ACC^7;
uchar data TBLOCK[LEN];
uchar num=0;
uchar *psend;
void main (void)
{
TMOD = 0x20; /*T1方式2定时*/
TH1 = TL1 = 0xf4; /*产生2400bps的时间常数*/
PCON = 0; /*波特率不加倍*/
SCON = 0x40; /*串口方式1 */
TR1 = 1; /*启动T1*/
EA = 1; /*开中断*/
ES = 1; /*开串行口中断*/
psend=TBLOCK; /*设置发送数据缓冲区指针*/
SBUF=LEN; /*发送字符块长度字节*/
while(1); /*等待串行中断*/
}

## Slide 85
void Serial_ISR (void) interrupt 4 /*串口中断服务程序*/
{
TI=0; /*清发送中断标志*/
num++; /*修改计数变量值*/
if(num == LEN) ES=0; /*如发送完毕则关串行口中断*/
else
{
ACC=*psend; /*将要发送的数据送到ACC中，以反映奇偶性*/
ACC7=! P; /*数据补奇*/
SBUF=ACC; /*发送字符*/
psend++; /*修改指针指向下一个字符*/
}
} /*中断返回*/

## Slide 86
【例10-5】用查询法编出串行口在方式2下的发送程序。设单片机主频为6MHz，波特率为fosc／32，发送字符块起始地址为TBLOCK(内部RAM)，字符块长度为LEN。要求采用累加和校验，空出第9数据位以供他用。
解：累加和是指累加所有需要发送或接收的数据(字符)字节后得到的低字节和(大于255部分舍去)。累加和校验要求发送端在发送完数据后把累加和也发送出去，接收端除要计算接收数据的累加和外，还必须接收发送端发来的累加和，并把它同求得的累加和比较。若比较结果相同，则数据传送正确；否则，数据传送有错。
本程序由主程序和发送子程序组成。主程序完成串行口初始化、波特率设置和调用发送子程序前的准备，程序流程如图10-25(a)所示。发送子程序用于发送数据块长度、数据块中的字符以及累加和，其程序框图如图10-25(b)所示。

## Slide 87
图10-25 例10-5程序流程图

## Slide 88
汇编语言源程序：
  主程序
ORG 1000H
TBLOCK DATA 20H
LEN DATA 1EH
START: MOV SCON, #80H ；串行口为方式2
MOV PCON, #80H ；波特率为fosc/32
MOV R0， #TBLOCK ；数据块始址送R0
R2， #LEN ；数据块长度送R2
MOV R3， #LEN ；存入累加和寄存器R3
ACALL TXSUB
...
    SJMP $ ；动态停机

## Slide 89
发送子程序
ORG 1100H
TXSUB: PUSH ACC ；保护A中内容
PUSH PSW ；保护PSW中内容
    CLR TI ；清TI
TXLEN: MOV SBUF, R2 ；发送数据块长度
JNB TI, $ ；等待发完
CLR TI ；发完后清TI
TXD: MOV A, @R0 ；发送字符送A
MOV SBUF, A ；启动发送
JNB TI $ ；等待发完
CLR TI ；发完后清TI
ADD A, R3 ；求累加和
MOV R3 A ；存入R3
INC R0 ；字符块指针加1
DJNZ R2, TXD ；若字符未全发完，则继续
TXSUM: MOV SBUF, R3 ；若发完，则发累加和
JNB TI, $ ；等待累加和发完
CLK TI ；若发完，则清TI
MOV R3, #00H ；清累加和寄存器R3
POP ACC ；恢复PSW中内容
RET ；恢复ACC中内容
END

## Slide 90
*C51源程序：
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define LEN 30
uchar data TBLOCK[LEN];
uchar num;
uchar sum;
void main (void) /*主函数*/
{
PCON = 0x80; /*波特率加倍*/
SCON = 0x80; /*置串行口工作方式2 */
ES = 1; /*开串行开中断*/
EA = 1; /*开总的中断*/
sum=LEN; /*字符块长度送累加和变量*/
SBUF=LEN; /*发送字符块长度字节*/
while(TI==0) ; /*等待发送出去*/
TI=0;
for (num=0;num<LEN;num++)
{
SBUF= TBLOCK[num]; /*逐个发送数据*/
sum+= TBLOCK[num]; /*计算累加和*/
while (TI==0);TI=0;
}
SBUF=sum; /*全部数据发送完毕后，发计算出的累加和*/
while (TI==0);TI=0;
while(1) ; /*发送完毕，动态停机*/
}

## Slide 91
【例10-6】请用查询法编出串行口在方式3下的接收程序。设单片机主频为11.0592MHz，波特率为2400b／s，接收数据区起始地址为RBLOCK(内部RAM)，接收数据块长度字节由始发端发送来。要求采用累加和校验，并安排出错处理程序。
解：本程序由主程序、接收子程序和出错处理程序组成。

## Slide 92
汇编语言源程序：
主程序
主程序框图如下图所示。 相应程序为：
ORG 1000H
RBLOCK DATA 30H
START: MOV TMOD, #20H ；T1工作于方式2
MOV TH1， #0F4H ；设置时间常数初值
MOV TL1 #0F4H
SETB TR1 ；启动T1
MOV SCON, #0D0H ；串行口工作于方式3接收
MOV PCON, #00H ；使SMOD=0
MOV R0， #RBLOCK ；接收数据区始址送R0
MOV R3， #00H ；累加和寄存器清零
ACALL RXSUB ；转接收子程序
...
SJMP $ ；动态停机

## Slide 93
接收子程序：
接收子程序流程图如下图所示。 参考程序为：
RXSUB: CLR RI ；清RI
RXLEN: JNB RI, $ ；等待接收数据块长度字节
CLR RI ；接收完后清RI
MOV A, SBUF ；数据块长度字节送A
MOV R2， A ；存入R2
ADD A, R3 ；开始求累加和
MOV R3， A ；累加和存入R3
RXD: JNB RI, $ ；等待接收字符
CLR RI ；接收完后清RI
MOV A, SBUF
MOV @R0， A ；接收字符存入内存
ADD A, R3， ；求累加和
MOV R3， A ；存入R3
INC R0 ；接收数据区指针加1
DJNZ R2， RXD ；若数据块未收完，则继续
RXSUM: JNB RI, $ ；等待接收累加和
CLR RI ；接收完后清RI
MOV A, SBUF ；接收到的累加和送A
XRL A, R3 ；比较两个累加和
JNZ ERROR ；若不等，则转出错处理
MOV SUBF， #00H ；若相等，则回送00H后返回
JNB TI， $
CLR TI
RET

## Slide 94
出错处理程序：
始发端发送的字符被接收端接收后，若校验结果有错，常常需要接收端把出错指示信息(例如：“WRONG MESSAGE”)连同求得的累加和一起回送给始发端，始发端接收到后进行屏幕显示并进行重发。具体程序在此略去，仅简单的回送FFH以作指示：
ERROR： MOV SUBF， #0FFH
JNB TI， $
CLR TI
RET

## Slide 95
*C51源程序：
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
uchar data len;
uchar i;
uchar sum;
uchar data *d;
void main (void)
{ TMOD = 0x20; /*T1方式2定时*/
TH1 = TL1 = 0xf4; /*产生2400bps的时间常数*/
TR1 = 1; /*启动T1*/
PCON = 0x00; /*波特率不加倍*/
SCON = 0x50; /*设置串口为工作方式并启动接收1 */
while (RI==0);RI=0; /*等待接收数据块的长度值*/
len=SBUF; /*将接收到的数据块长度值赋给len*/
for (i=0;i<len;i++) /*循环接收数据*/
{ while (RI==0);RI=0;
d[i] =SBUF; /*存储接收的数据*/
sum+=d[i]; /*计算累加和*/
}

## Slide 96
while (RI==0);RI=0; /*接收发送端送来的累加和*/
if ((SBUF^sum)==0)
{ TI=0;SBUF=0x00; /*两累加和相同，校验正确，回送00H*/
while (TI==0);TI=0;
} /*全部数据正确接收完毕，动态停机*/
else
{ TI=0;SBUF=0xff; /*两累加和不相同，校验失败，回送FFH */
while (TI==0);TI=0;
}
while(1) ; /*本次数据通信完毕，动态停机*/
}

## Slide 97
多个单片机可利用串行口进行多机通信，经常采用如图10-21所示的主从式结构。系统中有1个主机（单片机或其他有串行接口的微机）和多个单片机组成的从机系统。
主机的RXD与所有从机的TXD端相连，TXD与所有从机的RXD端相连。从机地址分别为01H、02H和03H。
图10-27 多机通信系统示意图
10.4 单片机的多机通信

## Slide 98
主从式是指多机系统中，只有一个主机，其余全是从机。主机发送的信息可以被所有从机接收，任何一个从机发送的信息，只能由主机接收。从机和从机之间不能进行直接通信，只能经主机才能实现。

## Slide 99
多机通信的工作原理：
要保证主机与所选择的从机通信，须保证串口有识别功能。SCON中的SM2位就是为满足这一条件设置的多机通信控制位。其工作原理是在串行口以方式2（或方式3）接收时，
若SM2 = 1，则表示进行多机通信，可能以下两种情况：
（1）从机接收到的主机发来的第9位数据RB8=1时，前8位数据才装入SBUF，并置中断标志RI = 1，向CPU发出中断请求。
在中断服务程序中，从机把接收到的SBUF中的数据存入数据缓冲区中。
（2）如果从机接收到的第9位数据RB8=0时，则不产生中断标志RI=1，不引起中断，从机不接收主机发来的数据。
若SM2 = 0，则接收的第9位数据不论是0还是1，从机都将产生RI = 1中断标志，接收到的数据装入SBUF中。

## Slide 100
应用这一特性，可实现AT89S51单片机的多机通信。多机通信的工作过程：
（1）各从机初始化程序允许从机的串行口中断，将串行口编程为方式2或方式3接收，即9位异步通信方式，且SM2和REN位置“1”，使从机处于多机通信且只接收地址帧的状态。
（2）在主机和某个从机通信之前，先将从机地址（即准备接收数据的从机）发送给各个从机，接着才传送数据（或命令），主机发出的地址帧信息的第9位为1，数据（或命令）帧的第9位为0。当主机向各从机发送地址帧时，各从机的串行口接收到的第9位信息RB8为1，且由于各从机的SM2=1，则RI置“1”，各从机响应中断，在中断服务子程序中，判断主机送来的地址是否和本机地址相符合，若为本机地址，则该从机SM2位清“0”，准备接收主机的数据或命令；若地址不相符，则保持SM2 = 1。

## Slide 101
（3）接着主机发送数据（或命令）帧，数据帧的第9位为0。此时各从机接收到的RB8 = 0。
只有与前面地址相符合的从机（即SM2位已清“0”的从机）才能激活中断标志位RI，从而进入中断服务程序，接收主机发来的数据（或命令）；
与主机发来的地址不相符的从机，由于SM2保持为1，又RB8 = 0，因此不能激活中断标志RI，就不能接受主机发来的数据帧。从而保证主机与从机间通信的正确性。此时主机与建立联系的从机已经设置为单机通信模式，即在整个通信中，通信的双方都要保持发送数据的第9位（即TB8位）为0，防止其他的从机误接收数据。

## Slide 102
（4）结束数据通信并为下一次的多机通信做好准备。在多机系统，每个从机都被赋予唯一的地址。例如，图10-27三个从机的地址可设为：01H、02H、03H。
还要预留1~2个“广播地址”，它是所有从机共有的地址，例如将“广播地址”设为00H。当主机与从机的数据通信结束后，一定要将从机再设置为多机通信模式，以便进行下一次的多机通信。
这时要求与主机正在进行数据传输的从机必须随时注意，一旦接收的数据第9位（RB8）为“1”，说明主机传送的不再是数据，而是地址，这个地址就有可能是“广播地址”。
当收到“广播地址”后，便将从机的通信模式再设置成多机模式，为下一次的多机通信做好准备。

## Slide 103
在测控系统中，由于单片机的数据存储容量和数据处理能力都较低，所以一般情况下单片机通过串行口与PC机的串行口相连，把采集到的数据传送到PC机上，再在PC机上进行数据处理。
由于单片机的输入输出是TTL电平，而PC机一般配置的是RS-232标准串行接口，为9针“D”型连接器（插座），如图10-28所示。表10-3为 “D”型9针插头的引脚定义。由于两者的电平不匹配，必须对单片机输出的TTL电平转换为RS-232电平。单片机与PC机的接口方案如图10-30所示。
10.5 单片机与PC机间的串行通信
10.5.1 单片机与PC串行通信的硬件连接

## Slide 104
图10-28 “D”型9针插头引脚定义

## Slide 106
图10-30 单片机与PC机的串行接口方案
图中电平转换芯片为MAX232，接口的连接只用了3条线，即RS-232插座中的2脚、3脚与5脚。

## Slide 107
10.5.2 通信协议与通信程序
通信的硬件接口连接完毕后，还必须在通信双方约定好通信的协议，然后完成通信程序的设计、调试与运行，才能最终实现单片机与PC间的通信。
通信协议的内容主要包括数据帧格式、波特率、校验方式及控制命令的约定。