## Slide 1
单片微型计算机
原理及应用
电子工业出版社
2017年8月

## Slide 2
第11章 51系列单片机的
存储器扩展

## Slide 3
内容提要
尽管一片内带程序存储器的单片机就构成了一个最小嵌入式应用系统，但在很多复杂的应用情况下，由于单片机内的RAM、ROM和I/O接口数量有限，很可能不够使用，在这种情况下就需要进行扩展。本章首先介绍单片机系统总线的构建方法，然后介绍AT89S51单片机的两个外部存储器空间的地址分配的两种方法，即线选法和译码法，最后介绍外部程序存储器和外部数据存储器扩展的具体设计。
学习要点
熟练掌握51系列单片机并行总线的结构及操作时序。
 熟练掌握51系列单片机存储器地址空间分配的原理。
 熟练掌握51系列单片机程序存储器和数据存储器的扩展。

## Slide 4
11.1 单片机系统扩展概述
11.2 51系列单片机系统总线构造和地址锁存器
11.3 51系列单片机地址空间分配和地址译码器
11.4 程序存储器的扩展
11.5 数据存储器的扩展
11.6 程序存储器和数据存储器的综合扩展
11.7 E2PROM的扩展简介
11.8 AT89S51单片机片内Flash存储器的编程
第11章 目 录

## Slide 5
11.1 单片机系统扩展概述
AT89S51单片机采用总线结构，使扩展易于实现，AT89S51单片机系统扩展结构如图11-1所示。
图11-1 AT89S51单片机的系统扩展结构

## Slide 6
由图11-1可以看出，系统扩展主要包括存储器扩展和I/O接口部件扩展。
AT89S51单片机的存储器扩展即包括程序存储器扩展又包括数据存储器扩展。AT89S51单片机采用程序存储器空间和数据存储器空间截然分开的哈佛结构。扩展后，系统形成了两个并行的外部存储器空间。

## Slide 7
系统总线按功能通常分为3组，如图11-1所示。
（1）地址总线（Address Bus，AB）：用于传送单片机发出的地址信号，以便进行存储单元和I/O接口芯片中的寄存器单元的选择。
（2）数据总线（Data Bus，DB）：用于单片机与外部存储器之间或与I/O接口之间传送数据，数据总线是双向的。
（3）控制总线（Control Bus，CB）：控制总线是单片机发出的各种控制信号线。
11.2 51系列单片机系统总线构造和地址锁存器
系统扩展是以AT89S51为核心，通过总线把单片机与各扩展部件连接起来。因此，要进行系统扩展首先要构造系统总线。
11.2.1 并行总线的构造

## Slide 8
1．P0口作为低8位地址/数据总线
AT89S51受引脚数目限制，P0口既用作低8位地址总线，又用作数据总线（分时复用），因此需增加一个8位地址锁存器。AT89S51访问外部扩展的存储器单元或I/O接口寄存器时，先发出低8位地址送地址锁存器锁存，锁存器输出作为系统的低8位地址（A7~ A0）。随后，P0口又作为数据总线口（D7~ D0），如图11-2所示。
2．P2口的口线作为高位地址线
P2口用作系统的高8位地址线，再加上地址锁存器提供的低8位地址，便形成了系统完整的16位地址总线。使单片机系统的寻址范围达到64KB。

## Slide 9
图11-2 AT89C51单片机扩展的片外三总线

## Slide 10
3．控制信号线
除地址线和数据线外，还要有系统的控制总线。这些信号有的就是单片机引脚的第一功能信号，有的则是P3口第二功能信号。包括：
（1） 作为外扩程序存储器的读选通控制信号。
（2） 和 为外扩数据存储器和I/O的读、写选通控制信号。
（3）ALE作为P0口发出的低8位地址锁存控制信号。
（4） 为片内、片外程序存储器的选择控制信号。
可见，AT89S51的4个并行I/O口，由于系统扩展的需要，真正作为数字I/O用，就剩下P1和P3的部分口线了。

## Slide 11
11.2.2 外部地址锁存器
外部地址锁存器的作用是配合地址锁存信号ALE，将CPU通过P0口输出的所要访问单元的低8位地址信号锁存起来，以使此地址信号在对所访问单元的操作过程中一直有效，并使P0口能作为数据通道使用。常用的地址锁存器有74LS373、74LS573等。
74LS373的内部结构与真值表

## Slide 12
AT89S51与74LS373锁存器的连接图

## Slide 13
实际系统设计中，既需要扩展程序存储器，又需要扩展数据存储器，如何把片外的两个64KB地址空间分配给各个程序存储器、数据存储器芯片，使一个存储单元只对应一个地址，避免单片机发出一个地址时，同时访问两个单元，发生数据冲突。这就是存储器地址空间分配问题。
11.3 51系列单片机地址空间分配和地址译码器
存储器地址空间分配

## Slide 14
AT89S51单片机发出的地址码用于选择某个存储器单元，外扩多片存储器芯片中，单片机必须进行两种选择：
一是选中该存储器芯片，这称为“片选”，未被选中的芯片不能被访问。
二是在“片选”的基础上再根据单片机发出的地址码来对“选中” 芯片的某一单元进行访问，即“单元选择”。
为实现片选，存储器芯片都有片选引脚。同时也都有多条地址线引脚，以便进行单元选择。注意，“片选”和“单元选择”都是单片机通过地址线一次发出的地址信号来完成选择。

## Slide 15
把地址总线的16根线分为低段和高段两部分。
低段地址作为单元选择信号线直接用于被选中芯片的单元选择，
高段地址信号线作为片选线，用于产生选片信号。
注意，这里根据地址总线作用的不同而划分的高、低两段与根据地址总线来源的不同而划分的高8位和低8位是不同的。在这里，16条地址线中，高、低段地址线的数目也不是固定的，要根据所外扩的芯片的具体情况来定。
根据高段地址信号线产生选片信号的方法之不同，
存储器地址空间分配方法可分为三种：
线选法、全译码法和部分译码法。

## Slide 16
1．线选法
是直接利用系统的某一高位地址线作为存储器芯片（或I/O接口芯片）的“片选”控制信号。为此，只需要把用到的高位地址线与存储器芯片的“片选”端直接连接即可。
线选法优点是电路简单，不需要另外增加地址译码器硬件电路，体积小，成本低。缺点是可寻址的芯片数目受到限制。另外，地址空间不连续，每个存储单元的地址不唯一，这会给程序设计带来不便，只适用于外扩芯片数目不多的单片机系统的存储器扩展。

## Slide 17
【例11-1】 存储器扩展连接如下图所示，试分析其地址分布情况。

## Slide 18
解：图中的6264是容量为8KB的RAM，每片6264有13根地址线A12～A0。因此，用于片内单元选择的低段地址线需要13根，剩下的3根高段地址线用来产生各片6264的片选信号。选择其中的两根A13和A14分别作为两片6264的片选信号，这就是线选法的一个应用实例。
扩展的两片存储器的地址分布情况如表11-2所示。
通过表11-2可以看出，每片6264都有两块存储空间和它相对应，且有些存储空间是不能使用的，这就造成了存储空间的浪费。

## Slide 20
2．全译码法
使用译码器对AT89S51单片机的全部高位地址进行译码，译码输出作为存储器芯片的片选信号。这种方法能够有效地利用存储器空间，适用于多芯片的存储器扩展。
常用的译码器芯片有74LS138（3线-8线译码器）、74LS139（双2线-4线译码器）和74LS154（4线-16线译码器）

## Slide 21
（1）常用的译码器简介
（a）74LS138
3线-8线译码器，有3个数据输入端，经译码产生8种状态。引脚如图11-7所示，真值表见表11-3。由表11-3可见，当译码器的输入为某一固定编码时，其输出仅有一个固定的引脚输出为低电平，其余的为高电平。输出为低电平的引脚就作为某一存储器芯片的片选信号。

## Slide 23
（b）74LS139
双2线-4线译码器。这两个译码器完全独立，分别有各自的数据输入端、译码状态输出端以及数据输入允许端，其引脚如图11-8所示，真值表见表11-4（只给出其中一组）。
图11-7 74LS138引脚图 图11-8 74LS139引脚图

## Slide 25
（2）全译码法下的地址分配
以74LS138为例，要扩8片8KB的RAM 6264，如何通过74LS138把64KB空间分配给各个芯片？
由74LS138真值表可知，把G1接到+5V， 、 接地，2.7、P2.6、P2.5（高3位地址线）分别接74LS138的C、B、A端，由于对高3位地址译码，这样译码器有8个输出 ~ ，分别接到8片6264的各 “片选”端，实现8选1的片选。
低13位地址（P2.4~P2.0，P0.7~P0.0）完成对选中的6264芯片中的各个存储单元的“单元选择”。这样就把64KB存储器空间分成8个8KB空间了。

## Slide 26
64KB地址空间分配如下图所示。
这里采用全地址译码方式。因此，AT89S51发出16位地址时，每次只能选中某一芯片及该芯片的一个存储单元

## Slide 27
如何用74LS138把64KB空间全部划分为4KB的块呢？
4KB空间需12条地址线，而译码器输入只有3条地址线（P2.6～P2.4），P2.7没有参加译码，P2.7发出的0或1决定选择64KB存储器空间的前32KB还是后32KB，由于P2.7没有参加译码，就不是全译码方式，前后两个32KB空间就重叠了。那么，这32KB空间利用74LS138译码器可划分为8个4KB空间。
如果把P2.7通过一个非门与74LS138译码器G1端连接起来，如图11-10所示，就不会发生两个32KB空间重叠的问题了。这时，选中的是64KB空间的前32KB空间，地址范围为0000H~7FFFH。

## Slide 28
如果去掉图11-10中的非门，地址范围为8000H~FFFFH。把译码器的输出连到各个4KB存储器的片选端，这样就把32KB空间划分为8个4KB空间。P2.3~P2.0，P0.7~P0.0实现“单元选择”， P2.6~P2.4通过74LS138译码实现对各存储器芯片的片选。

## Slide 29
图11-10 存储器空间被划分成每块4KB

## Slide 30
3．部分译码法
若全部高位地址线都参加译码，称为全译码；若仅部分高位地址线参加译码，称为部分译码。部分译码存在着部分存储器地址空间相重叠的情况。上例中P2.7悬空的情况就是一例。

## Slide 31
程序存储器采用只读存储器，因为这种存储器在电源关断后，仍能保存程序（我们称此特性为非易失性的），在系统上电后，CPU可取出这些指令重新执行。
由于AT89S5x单片机片内集成不同容量的Flash ROM，可根据实际需要来决定是否外部扩展EPROM。当应用程序不大于单片机片内的Flash ROM容量时，扩展外部程序存储器的工作可省略。
11.4 程序存储器的扩展

## Slide 32
11.4.1 程序存储器芯片类型的选择
只读存储器简称ROM（Read Only Memory）。ROM中的信息一旦写入，就不能随意更改，特别是不能在程序运行过程中写入新的内容，故称为只读存储器。
向ROM中写入信息称为ROM编程。根据编程方式不同，分为以下几种。
（1）掩模ROM。在制造过程中编程，是以掩模工艺实现的，因此称为掩模ROM。这种芯片存储结构简单，集成度高，但由于掩模工艺成本较高，因此只适合于大批量生产。

## Slide 33
（2）可编程ROM（PROM）。芯片出厂时没有任何程序信息，用独立的编程器写入。但PROM只能写一次，写入内容后，就不能再修改。
（3）EPROM。用紫外线擦除，用电信号编程。在芯片外壳的中间位置有一个圆形窗口，对该窗口照射紫外线就可擦除原有的信息。使用编程器可将调试完毕的程序写入。
（4）E2PROM（EEPROM）。一种用电信号编程，也用电信号擦除的ROM芯片。对E2PROM的读写操作与RAM存储器几乎没有什么差别，只是写入的速度慢一些，但断电后仍能保存信息。

## Slide 34
（5）Flash ROM。 又称闪速存储器（简称闪存），是在EPROM、E2PROM的基础上发展起来的一种电擦除型只读存储器。特点是可快速在线修改其存储单元中的数据，改写次数可达1万次，其读写速度很快，存取时间可达70ns，而成本比E2PROM低得多，大有取代E2PROM的趋势。
目前许多公司生产的8051内核的单片机，在芯片内部大多集成了数量不等的Flash ROM。
例如，美国ATMEL公司产品AT89C5x/AT89S5x，片内有不同容量的Flash ROM。在片内的Flash ROM满足要求下，扩展外部程序存储器可省去。

## Slide 35
11.4.2 常用EPROM芯片的简介
EPROM的典型芯片是27系列产品，例如，2764（8KB）、27128（16KB）、27256（32KB）、27512（64KB）。型号 “27”后面的数字表示其位存储容量。如果换算成字节容量，只需将该数字除以8即可。
例如，“27128”中的“27”后的数字 “128”，128/8 =16KB
随着大规模集成电路技术的发展，大容量存储器芯片产量剧增，售价不断下降，性价比明显增高，且由于小容量芯片停止生产，使市场某些小容量芯片价格反而比大容量芯片还贵。所以，应尽量采用大容量芯片。

## Slide 36
1．常用EPROM芯片引脚
27系列EPROM芯片的引脚如图11-11。
芯片引脚功能：
A0～A15：地址线引脚。它的数目由芯片的存储容量决定，用于进行单元选择。
D7～D0：数据线引脚。
：片选控制端。
：输出允许控制端。
：编程时，编程脉冲的输入端。

## Slide 37
图11-11 常用EPROM芯片引脚

## Slide 38
VPP：编程时，编程电压（+12V或+25V）输入端。
VCC：+5V，芯片的工作电压。
GND ：数字地。
NC：无用端。
表11-5为27系列EPROM芯片的技术参数，其中VCC是芯片供电电压，VPP是编程电压，Im为最大静态电流，Is为维持电流，TRM为最大读出时间。

## Slide 40
2．EPROM芯片的工作方式
5种工作方式，由 、 、 信号的组合确定。5种工作方式如下表所示。

## Slide 41
（1）读出方式。工作在该方式的条件是使片选控制线
为低电平，同时让输出允许控制线 为低电平，VPP为+5V，就可把指定地址单元的内容从D7～D0上读出。
（2）未选中方式。当片选控制线 为高电平时，芯片未选中方式，数据输出为高阻抗悬浮状态，不占用数据总线。EPROM处于低功耗的维持状态。
（3）编程方式。在VPP端加上规定好的高压， 和
端加上合适的电平（不同芯片要求不同），能将数据写入到指定地址单元。编程地址和编程数据分别由系统的A15～A0和D7～D0提供。

## Slide 42
（4）编程校验方式。VPP端保持相应的编程电压（高压），再按读出方式操作，读出固化好的内容，校验写入内容是否正确。
（5）编程禁止方式。

## Slide 43
11.4.3 访问程序存储器的控制信号及存储器的操作时序复习
1．访问程序存储器的控制信号
AT89S51单片机访问片外扩展的程序存储器时，所用的控制信号有以下3种。
（1）ALE：用于低8位地址锁存控制。
（2） ：片外程序存储器“读选通”控制信号。它接外扩EPROM的 引脚。
（3） ：片内、片外程序存储器访问的控制信号。当 =1时，在单片机发出的地址小于片内程序存储器最大地址时，访问片内程序存储器；当 =0时，只访问片外程序存储器。

## Slide 44
如果指令是从片外EPROM中读取的，除了ALE用于低8位地址锁存信号之外，控制信号还有 ， 接外扩EPROM的 脚。此外，P0口分时用作低8位地址总线和数据总线，P2口用作高8位地址线。
2．操作时序
AT89S51对片外ROM的操作时序分两种，即执行非MOVX指令的时序和执行MOVX指令的时序，如图3-18和图3-19所示。

## Slide 45
（1）应用系统中无片外RAM
系统无片外RAM（或I/O）时，不用执行MOVX指令。
在执行非MOVX指令时，时序如图3-18所示。
P0口作为地址/数据复用的双向总线，用于输入指令或输出程序存储器的低8位地址PCL。
P2口专门用于输出程序存储器的高8位地址PCH。P0口分时复用，故首先要将P0口输出的低8位地址PCL锁存在锁存器中，然后P0口再作为数据口。在每个机器周期中，允许地址锁存两次有效，ALE在下降沿时，将P0口的低8位地址PCL锁存在锁存器中。

## Slide 46
图3-18 执行非MOVX指令的时序

## Slide 47
同时， 也是每个机器周期中两次有效，用于选通片外程序存储器，将指令读入片内。
系统无片外RAM（或I/O）时，此ALE信号以振荡器频率的1/6出现在引脚上，它可用作外部时钟或定时脉冲信号。

## Slide 48
（2）应用系统中接有片外RAM
在执行访问片外RAM（或I/O）的MOVX指令时，16位地址应转而指向数据存储器，时序如图3-19。
在指令输入以前，P2口输出的地址PCH、PCL指向程序存储器；在指令输入并判定是MOVX指令后， ALE在该机器周期S5状态锁存的是P0口发出的片外RAM（或I/O）低8位地址。

## Slide 49
若执行的是“MOVX A，@DPTR”
或 “MOVX @DPTR，A”指令，
则此地址就是DPL（数据指针低8位）；同时，
在P2口上出现的是DPH（数据指针的高8位）。
若执行的是“MOVX A，@Ri”或“MOVX @Ri，A”指令，则Ri的内容为低8位地址，而P2口线上将是P2口锁存器的内容。
在同一机器周期中将不再出现有效取指信号 ，
下一个机器周期中ALE的有效锁存信号也不再出现；
当 / 有效时，P0口将呈现读/写数据存储器中的数据。

## Slide 50
图3-19 执行MOVX指令的时序

## Slide 51
由图3-19可以看出：
（1）将ALE用作定时脉冲输出时，执行一次MOVX指令就会丢失一个ALE脉冲；
（2）只有在执行MOVX指令时的第二个机器周期中，才对数据存储器（或I/O）读/写，地址总线才由数据存储器使用。

## Slide 52
11.4.4 AT89S51单片机与EPROM的接口电路设计
1．三总线连接问题
单片机与EPROM的接口电路设计实际上要考虑的就是EPROM如何与单片机的三总线相连。
关于地址总线的连接问题实际上在11.3节已做出了解答。
数据总线的连接问题也很简单，在驱动力足够的情况下，只需将单片机的数据总线和存储器的数据线直接相连接。
下面重点分析控制总线的连接问题。
AT89S51单片机访问片外扩展的程序存储器时，所用的控制信号有以下3种。
（1）ALE ：用于低8位地址锁存控制，连接地址锁存器的G端。
（2） ：片外程序存储器“读选通”控制信号。用于接外扩EPROM的 引脚。
（3） ：片内、片外程序存储器访问的控制信号。
当 =1时，在单片机发出的地址小于片内程序存储器最大地址时，访问片内程序存储器；当 =0时，只访问片外程序存储器。

## Slide 53
2．扩展实例
（1）单片EPROM的扩展
图11-12所示为AT89S51外扩16KB的EPROM 27128的电路。
由于只扩展一片EPROM，所以片选端 直接接地，也可接到某一高位地址线上（A15或A14）进行线选，也可接某一地址译码器的输出端。

## Slide 54
图11-12 AT89S51单片机与27128的接口电路

## Slide 55
（2）．使用多片EPROM的扩展电路
图11-13所示为利用4片27128 EPROM扩展成64KB程序存储器的方法。片选信号由译码器产生。4片27128各自所占的地址空间，读者自己分析。

## Slide 56
图11-13 AT89S51与4片27128 EPROM的接口电路

## Slide 57
11.4.5 单片机外扩程序存储器的时序分析与使用
单片机和外扩的程序存储器的连接完成后，还必须弄清楚存储器在时序上能否和单片机相配合，如果时序合不上，即使硬件连接正确，单片机也无法实现对存储器的正确操作。
【例11-2】 假设指令MOV A，#06H存放在单片机外扩程序存储器地址以2314H开始的存储单元中，且下一条指令是SWAP A，试结合单片机的时序图，分析单片机访问程序存储器取指令的过程。
解：所述指令在程序存储器中存储的示意图及指令执行过程的时序图，如图11-14 所示。

## Slide 58
图11-14

## Slide 59
AT89S51单片机内部有128B的RAM，在实际应用中有时会不够用，这时就必须扩展外部数据存储器。
对数据存储器的扩展同样要考虑程序存储扩展所面临的那4个问题：芯片类型选择、芯片容量及芯片数量选择、如何将存储器器芯片和单片机连接起来、存储器和单片机在时序上是否相匹配。下面同样围绕上述4个问题来分析单片机数据存储器的扩展。
11.5 数据存储器的扩展

## Slide 60
11.5.1 数据存储器芯片类型的选择
在单片机应用系统中，外部扩展的数据存储器都采用静态数据存储器（SRAM）。
对外部扩展的数据存储器空间访问，P2口提供高8位地址，P0口分时提供低8位地址和8位双向数据总线。片外数据存储器RAM的读和写由AT89S51的 （P3.7）和 （P3.6）信号控制。

## Slide 61
而片外程序存储器EPROM的输出端允许（ ）由单片机的读选通 信号控制。
尽管与EPROM的地址空间范围相同，但由于控制信号不同，不会发生总线冲突。

## Slide 62
11.5.2 常用静态数据存储器RAM（SRAM）芯片简介
单片机系统中常用的RAM芯片的典型型号有6116（2KB ），6264（8KB），62128（16KB），62256（32KB）。
6116为24脚封装，6264、62128、62256为28脚封装。这些RAM芯片的引脚如图11-15所示。

## Slide 63
图11-15 常用的RAM引脚图

## Slide 64
各引脚功能：
A0～A14：地址输入线。
D0～D7：双向三态数据线。
：片选信号输入线。对6264芯片，当24脚（CS）为高电平且 为低电平时才选中该片。
：读选通信号输入线，低电平有效。
：写允许信号输入线，低电平有效。
VCC —工作电源+5V。
GND —地。
RAM存储器有读出、写入、维持3种工作方式，工作方式的控制见表11-8。

## Slide 66
11.5.3 AT89S51单片机与外部RAM的接口电路设计
1．三总线的连接
单片机所扩展数据存储芯片与地址总线和数据总线的连接情况与程序存储器的扩展方案完全相同。不同的是控制总线的连接。片外数据存储器RAM的写选通由AT89S51的 （P3.7）信号控制。片外数据存储器RAM的读选通由AT89S51的 （P3.6）信号控制，而片外程序存储器的输出允许端（ ）由AT89S51的选通端 信号控制。尽管数据存储器与程序存储器的地址空间范围都是相同的，但由于控制信号不同，故不会发生总线冲突。

## Slide 67
2．扩展实例
【例11-3】 图11-16所示为用线选法扩展24KB静态RAM 6264的连接图。单片机的 和 分别与6264写允许端 和读允许端 连接，以实现读写控制，6264的地址线为A0～A12，占用P0.0～P0.7和P2.0～P2.4，故AT89S51剩余地址线为三条。用线选法最多可扩展3片6264。对应的存储器空间如下表所示。

## Slide 68
图11-16 线选法扩展外部数据存储器电路图

## Slide 69
【例11-4】 用译码法扩展外部数据存储器的接口电路如图11-17所示。图中，数据存储器选用62128，该芯片地址线为A0~A13，这样，AT89S51单片机剩余地址线为两条，若采用2线-4线译码器，可扩展4片62128。各片62128芯片地址分配如下表所示。

## Slide 70
图11-17 译码法扩展外部数据存储器电路图

## Slide 71
11.5.4 单片机外扩数据存储器的时序分析与使用
【例11-5】 若(DPTR) =2030H，片外RAM 2030H单元的内容为55H，指令MOVX A，@DPTR（该指令代码为E0H）所在片外ROM的地址为2314H。下一条指令为SWAP A（指令代码为C4H），试分析第一条指令的执行过程。
解：MOVX A，@DPTR是对外部数据存储器进行读操作的指令，为单字节单机器周期。指令执行过程的时序如图11-18所示。

## Slide 72
图11-18 例11-5读片外RAM操作时序图

## Slide 73
【例11-6】 若(DPTR) =2030H，(A) =66H，指令MOVX @DPTR，A（该指令代码为F0H）所在片外ROM的地址为2314H，下一条指令仍然为SWAP A，试分析第一条指令的执行过程。
解：MOVX @DPTR，A是对外部数据存储器进行写操作的指令，为单字节单机器周期。指令执行过程的时序如图11-19所示。

## Slide 74
图11-19 例11-6写片外RAM操作时序图

## Slide 75
在系统设计中，经常是既要扩展程序存储器，也要扩展数据存储器（RAM）或I/O，即进行存储器的综合扩展。下面介绍如何进行综合扩展。
【例11-7】 采用线选法利用2764和6264扩展16KB程序存储器和16KB数据存储器。
解：2764是8KB的EPROM芯片，6264是8KB的RAM芯片，因此需要各选用两片才能完成所要求的存储器的扩展。扩展的硬件接口电路如图11-20所示。
11.6 程序存储器和数据存储器的综合扩展

## Slide 76
图11-20 采用线选法的综合扩展电路图示例

## Slide 77
（1）控制信号及片选信号
地址线P2.5直接接到IC1（2764）和IC3（6264）的片选 端，P2.6直接接到IC2（2764）和IC4（6264）的片选 端。
当P2.6=0，P2.5=1时，IC2和IC4的片选端为低电平，IC1和IC3的 端全为高电平。
当P2.6=1，P2.5=0时，IC1和IC3的片选端都是低电平，每次同时选中两个芯片，具体对哪个芯片进行读/写操作还要通过 、 、 控制线来控制。
当 为低电平时，到片外程序存储区EPROM中读程序；
当读/写信号 或 为低电平时，则对片外RAM读或写数据

## Slide 78
、 、 3个信号是在执行指令时产生的，任意时刻只能执行一条指令，所以只能有一个信号有效，不可能同时有效，所以不会发生数据冲突。
（2）各芯片地址空间分配
硬件电路一旦确定，各芯片的地址范围实际上就已经确定，编程时只要给出所选择芯片的地址，就能对该芯片进行访问。结合图11-20，介绍IC1、IC2、IC3、IC4芯片地址范围的确定方法。
存储器地址均用16位，P0口确定低8位，P2口确定高8位。
如果P2.6=0、P2.5=1，选中IC2、IC4。

## Slide 79
除P2.6、P2.5固定外，其他“×”位均可变。
设无用位P2.7 = 1，当“×”各位全为“0”时，则为最小地址A000H；当“×”均为“1”时，则为最大地址BFFFH。IC2、IC4的地址空间为A000H～BFFFH共8KB。
同理IC1、IC3的地址范围为C000H～DFFFH。
4片存储器各自所占的地址空间如表11-11所示。 即使地址空间重叠，也不会发生数据冲突。IC1与IC3也同样如此。
地址线A15～A0与P2、P0对应关系如下：

## Slide 81
【例11-8】 采用译码法扩展2片8KB EPROM和2片8KB RAM。EPROM选用2764，RAM选用6264，共扩展4片芯片，扩展接口电路如图11-21所示。试分析各存储器芯片的地址分布情况。
解：图11-21中74LS139的4个输出端， ~ 分别连接4个芯片IC1、IC2、IC3、IC4的片选端。74LS139在对输入端译码时，
~ 每次只能有1位输出为0，其他3位全为1，输出为0的一端所连接的芯片被选中。
译码法地址分配，首先要根据译码芯片真值表确定译码芯片的输入状态，由此再判断其输出端选中芯片的地址。

## Slide 82
图11-21 采用译码法的综合扩展电路图示例

## Slide 83
如图11-21，74LS139的输入端A、B、 分别接P2口的P2.5、P2.6、P2.7三端， 为使能端，低电平有效。
由表11-4 74LS139的真值表可见，当 =0、A=0、B=0时，输出端只有 为“0”， ～ 全为“1”，选中IC1。这样，P2.7、P2.6、P2.5全为0，P2.4～P2.0与P0.7～P0.0这13条地址线的任意状态都能选中IC1的某一单元。
当13条地址线全为“0”时，为最小地址0000H；
当13条地址线全为“1”时，为最大地址1FFFH。
所以IC1的地址范围为0000H～1FFFH。同理可确定电路中各个存储器地址范围见表11-12。

## Slide 85
在应用中，某些状态参数，不仅要求能够在线修改，而且断电后能保持，以备上电后恢复系统的状态。可选用具有断电保护功能的RAM和E2PROM。
断电保护功能的RAM容量大、速度快，但占用口线多，成本高。
E2PROM突出优点是能够在线擦除和改写，无须像用紫外线照射才能擦除，不存在在日光下信息缓慢丢失的问题。 E2PROM在写入时能自动完成擦除，且不再需要专用的编程电源，可直接使用单片机系统的+5V电源。
11.7 E2PROM的扩展简介

## Slide 86
此外， E2PROM使单片机系统的设计，特别是调试实验更为方便、灵活。在调试程序时，用E2PROM代替仿真EPROM，既可方便地修改程序，又能保存调试好的程序。
当然，与RAM芯片相比， E2PROM的写入速度比较慢，写入一个字节需要ms量级的时间。因此， E2PROM适合于数据交换量较少，对传送速度要求不高的场合。
另外，它的擦除/写入是有寿命限制的，虽有1万次之多，但也不宜用在数据频繁更新的场合。因此，应注意平均的使用各单元，不然有些单元可能会提前结束寿命。

## Slide 87
与单片机的连接，有并行和串行之分。
并行的速度比串行快，容量大。并行的E2PROM 2864的容量为8k×8位，有时需要与单片机的接口连线少，这时可选用串行I2C接口的E2PROM 。
目前比较流行的是24系列的E2PROM ，主要由ATMEL、MICROCHIP等几家公司提供。典型芯片有AT24C02，AT24C08，AT24C16。
串行I2C接口扩展将在第15章中介绍。本节只介绍单片机与并行E2PROM芯片的接口设计与编程。

## Slide 88
11.7.1 并行E2PROM芯片简介
常见的并行芯片有2816/2816A，2817/2817A，2864A等。
在引脚设计上，2KB的E2PROM 2816与相同容量的EPROM 2716和静态RAM 6116是兼容的，8KB的E2PROM 2864A与同容量的EPROM 2764和静态RAM 6264也是兼容的。
2816、2817和2864A的读出数据时间均为250ns，写入时间10ms。

## Slide 89
11.7.2 E2PROM的工作方式
下面对E2PROM 2864A的4种工作方式作以说明。
1．维持方式
当 为高电平时，2864A进入低耗维持方式。此时，输出线呈高阻态，芯片的电流从140mA降至维持电流60mA。
2．读方式
当 和 均为低而 为高时，内部的数据缓冲器被打开，数据送上总线，此时可进行读操作。
3．写方式
2864A提供两种数据写入方式：页写入和字节写入。

## Slide 90
（1）页写入
为提高写速度，2864A片内设置16字节的“页缓冲器”，将整个存储器阵列划分成512页，每页16字节。高9位(A12～A4) 确定页，低4位(A3～A0) 选择页缓冲器中的16个地址单元之一。
写操作分两步来实现：
第一步，在软件控制下把数据写入页缓冲器，这步称为页装载，与一般的静态RAM写操作是一样的。
第二步，在最后一个字节(即第16个字节)写入到页缓冲器后20ns自动开始，把页缓冲器的内容写到E2PROM阵列中对应地址的单元中，这一步称为页存储。

## Slide 91
写方式时， 为低，在 下降沿，地址码A12～A0被片内锁存器锁存，在 上升沿数据被锁存。
片内有一个字节装载限时定时器，只要时间未到，数据可随机地写入页缓冲器。在连续向页缓冲器写数据过程中，不用担心限时定时器会溢出，因为每当 下降沿时，限时定时器自动被复位并重新启动计时。限时定时器要求写一个字节数据时间TBLW须满足：3s<TBLW<20s，这是正确对2864A页面写操作的关键。当一页装载完毕，不再有 信号时，限时定时器将溢出，页存储操作随即自动开始。首先把选中页的内容擦除，然后写入的数据由页缓冲器传递到E2PROM阵列中。

## Slide 92
(2)字节写入
与页写入类似，写入一个字节，限时定时器就溢出。
4. 数据查询方式
用软件来检测写操作中页存储周期是否完成。在页存储期间，如对2864A执行读操作，那么读出的是最后写入的字节，若芯片的转储工作未完成，则读出数据的最高位是原来写入字节最高位的反码。据此，单片机可判断芯片的编程是否结束。如果读出的数据与写入的数据相同，表示芯片已完成编程，可继续向2864A装载下一页数据。
上面介绍的E2PROM都是针对Intel公司的产品，其它公司的产品不一定相同。

## Slide 93
11.7.3 并行E2PROM与单片机的接口设计
接口电路如图11-22所示。2864A的片选端 与P2.7连接，8K字节存储器可作为数据存储器用，但掉电后数据不丢失。
AT89S51对2864A进行写操作时所用指令包括：
MOVX @DPTR，A
MOVX @Ri，A
AT89S51对2864A进行读操作时所用指令包括：
MOVX A，@DPTR
MOVX A，@Ri

## Slide 94
图11-22 2864A与AT89S51单片机的接口电路

## Slide 95
下面介绍对2864A装载一个页面数据(16个字节)的子程序WR2的编写。
被写入的数据取自源数据区，子程序入口参数为：
R1=写入2864A的字节数(16B)
R2=2864A的低位地址
P2=2864A的高位地址
DPTR=源数据区首地址

## Slide 96
WR2： MOVX A，@DPTR ；取写入的数据
MOV R2，A ；数据暂存R2，备查询
MOVX @R0，A ；写入2864A
INC DPTR ；源地址指针加1
INC R0 ；目的地址指针加1
CJNE R0，#00H，NEXT；低位地址指针未满跳NEXT处
INC R2 ；否则高位指针加1
NEXT： DJNZ R1，WR2 ；页面未装载完转移
DEC R0 ；页装载完，恢复最后写入数据的地址
LOOP： MOVX A，@R0 ；读2864A
XRL A， R2 ；与写入的最后一个数据相异或
JB ACC.7，LOOP ；最高位不等，再查
RET ；最高位相同，一页写完

## Slide 97
上述写入程序中，完成页面装载的循环部分共8条指令，当采用12MHz晶振时，进行时间约为13s，完全符合2864A的TBLW的宽度要求。

## Slide 98
11.8 AT89S51单片机片内Flash存储器的编程
讨论如何把调试完毕的程序写入AT89S51的片内Flash存储器，即Flash存储器编程问题。
AT89S51片内4K字节Flash存储器的基本性能如下：
（1）可循环写入/擦除1 000次。
（2）存储器数据保存时间为10年。
（3）程序存储器具有3级加密保护。

## Slide 99
AT89S51出厂时，Flash存储器处于全部空白状态（各单元均为FFH），可直接进行编程。若不全为空白状态（即单元中有不是FFH的），应首先将芯片擦除后，方可写入程序。
AT89S51片内的Flash存储器有3个可编程的加密位，定义了3个加密级别，只要对3个加密位：LB1、LB2、LB3进行编程即可实现3个不同级别的加密。3个加密位的状态可以是编程（P）或不编程（U），3个加密位的状态所提供的3个级别的加密功能见表11-14。
对3个加密位的编程可参照表11-15所列控制信号来进行，也可按照所购买的编程器的菜单，选择加密功能

## Slide 101
选项（如果有的话）即可。
经过上述加密处理，使解密难度加大，但还可解密。
现在有一种非恢复性加密（OTP加密）方法，就是将AT89S51的第31脚（ 脚）烧断或某些数据线烧断，经过上述处理的芯片仍正常工作，但不再具有读取、擦除、重复烧写等功能。是一种较强的加密手段。国内某些厂家编程器直接具有此功能（例如RF-1800编程器）。
如何将调试好的程序写入到片内的Flash存储器中？片内Flash存储器有低电压编程（VPP=5V）和高电压编程（VPP=12V）两类芯片。

## Slide 102
低电压编程可用于在线编程，高电压编程与一般常用的EPROM编程器兼容。在AT89S51芯片的封装面上标有低电压编程还是高电压编程的编程电压标志。
应用程序在PC机中与在线仿真器以及用户目标板一起调试通过后，PC机中调试完毕的程序代码文件（.Hex目标文件），必须写入到AT89S51片内的闪速存储器中。 目前常用的编程方法主要有两种：一种是使用通用编程器编程，另一种是使用下载型编程器进行编程。下面介绍如何对AT89S51片内的Flash存储器进行编程。

## Slide 103
1. 通用编程器编程
下载程序时，编程器只是将AT89S51看作一个待写入程序的外部程序存储器芯片。PC机中的程序代码一般通过串行口或USB口与PC机连接，并有相应的服务程序。
在编程器与PC机连接好以后，运行服务程序，在服务程序中先选择所要编程的单片机型号，再调入.Hex目标文件，编程器就将目标文件烧录到单片机片内的Flash存储器中。开发者只需在市场购买现成的编程器。下面以市场上常见RF-810编程器为例，介绍基本功能。
RF-810编程器的性能特点如下：

## Slide 104
（1）可对100余厂家的1000多种常用器件进行编程与测试。
（2）采用40脚锁紧插座，与PC机并行口（打印机口）连机
工作。
（3）可自行调整烧录电压的参数，具有芯片损坏、插反检测
功能，可有效地保护芯片。
（4）对各种单片机内Flash存储器、EPROM、E2PROM、
PLD进行编程。
RF-810编程器配备全中文的Windows环境下运行的驱动软件。对芯片的编程不需要人工干预，软件用户界面易学，使用方便。

## Slide 105
RF-810编程器套件包括：RF-810编程器主机，并口电缆及匹配器插座以及AC/DC电源适配器等。使用编程器前应先进行硬件安装和软件安装。
硬件安装时，首先把编程器的电缆与PC机并行口连接好后，再接通PC机电源，打开编程器的电源开关，编程器主机上的电源灯亮。此时，再进行编程器软件安装。PC机电源接通后，进入Windows环境。编程器的软件安装与普通软件的安装方法相同。软件安装完毕后，自动在桌面上形成RF-810编程器的图标。
点击RF-810编程器的图标，进入主菜单。主菜单下有如下功能的快捷方式图标的命令可供选择。

## Slide 106
（1）选择要编程芯片的厂家、类型、型号、容量等。
（2）编程的内容调入缓冲区，进行浏览、修改操作。
（3）检查器件是否处于空白状态。
（4）可按照擦除、编程、校验等操作顺序自动完成对器件的全部操作过程。
（5）把缓冲区的内容写入到芯片内并进行校验。
（6）把器件的内容读入到缓冲区。
（7）校对器件内容和缓冲区内容是否一致，并列出有差异的第一个单元的地址。
（8）逐单元比较器件内容和缓冲区内容有无差异，并将有差异的单元列表显示。

## Slide 107
（9）将器件的内容在屏幕上显示。
具体使用，可详细阅读所购买的编程器的使用说明书。
2. ISP编程
AT89S5x系列单片机支持ISP。是指在电路板上的被编程的空白器件可以直接写入程序代码，而不需要从电路板上取下器件，已编程的器件也可用ISP方式擦除或再编程。
ISP下载编程器可以自行制作，也可电子市场购买。
ISP下载编程器与单片机一端连接的端口通常采用ATMEL公司提供的接口标准，即10引脚的IDC端口。图11-23为IDC端口的实物图以及端口的定义。

## Slide 108
图11-23 IDC端口的实物图以及端口的定义

## Slide 109
采用ISP下载程序时，用户板上必须装有上述IDC端口，端口信号线必须与目标板上AT89S51的对应引脚连接。注意，图中的8脚P1.4（ ）端只对AT89LP系列单片机有效，对AT89S5x系列单片机无效，不用连接。
常见市售的ISP下载型编程器为ISPro下载型编程器。用户将安装光盘插入光驱，运行安装程序SETUP.exe即可。安装后，在桌面上建立一个“ISPro.exe下载型编程器”图标，双击该图标，即可启动编程软件。
ISPro下载型编程器软件的使用与RF-810软件的使用方法基本相同，可参照编程器使用说明书进行操作。

## Slide 110
上面介绍了两种程序下载的方法，就单片机的发展方向而言，已经趋向于ISP程序下载方式，一方面由于原有不支持ISP下载的芯片逐渐被淘汰（大部分已经停产），另一方面ISP使用起来十分方便，不增加太多的成本就可以实现程序的下载，所以ISP下载方式已经逐步成为主流。