## Slide 1
单片微型计算机
原理及应用
电子工业出版社
2017年8月

## Slide 2
12章 51系列单片机的
并行I/O接口扩展

## Slide 3
内容提要
本章介绍单片机并行I/O接口扩展的基本原理和基本方法，重点介绍利用TTL电路芯片和可编程I/O接口芯片82C55及81C55扩展并行接口的设计。此外，还将介绍利用AT89S51串行口扩展并行I/O接口的设计。
学习要点
了解I/O接口的基本概念。
 掌握简单并行I/O接口的扩展方法。
 熟练掌握82C55及81C55的结构及初始化编程。
 掌握AT89S51单片机与82C55及81C55的接口电路设计。
 了解利用AT89S51单片机的串行口扩展并行口的原理和方法。

## Slide 4
12.1 I/O接口扩展概述
12.2 简单I/O接口的扩展
12.3 利用可编程接口芯片82C55扩展并行口
12.4 利用可编程接口芯片81C55扩展并行口
12.5 利用单片机的串行口扩展并行I/O口
第12章 目 录

## Slide 5
CPU与I/O设备间的数据传送，实质上是CPU与I/O接口间的数据传送。单片机与I/O设备间的关系如图12-1所示。
单片机I/O接口的扩展，主要工作实际上就是I/O接口芯片的设计或选配以及驱动软件的设计。
总的来说，I/O接口的功能包括如下几个方面。
12.1 I/O接口扩展概述
12.1.1 I/O接口的功能

## Slide 6
1．实现和不同外设的速度匹配
大多数外设的速度较慢，无法和微秒量级的单片机速度相比。关于这个问题，从第3章介绍的单片机的时序图就可清晰看出：单片机利用数据总线和外界互传送数据时，只允许所传送的数据在很短的时间里占用数据总线，在这么短的时间里，外设很可能来不及做出反应。
为此，在CPU和外设之间必须设置I/O接口，这个I/O接口电路必须具备输出数据锁存和输入数据缓冲的功能，这也是I/O接口最基本的功能。

## Slide 8
（1）输出数据锁存
与外设比，单片机的工作速度快，数据在数据总线上保留的时间十分短暂，无法满足慢速外设的数据接收。所以在扩展的I/O接口电路中应有输出数据锁存器，以保证输出数据能为慢速的接收设备所接收。
（2）输入数据三态缓冲
数据总线上可能“挂”有多个数据源，同时，数据总线上的信息也是频繁变化的。为使传送数据时不发生冲突，只允许当前时刻正在接收数据的I/O接口使用数据总线，其余的I/O接口应处于隔离状态，为此要求I/O接口电路能为微机的数据输入提供三态缓冲功能。

## Slide 9
2．信号转换
由于I/O设备的多样性，必须利用I/O接口实现微机与外设间信号类型（数字与模拟、电流表与电压）、信号电平（高与低、正与负）、信号格式（并行与串行）等的转换。
3．提供状态和控制信息及时序协调
微机在与外设间进行数据传送时，只有在确认外设已为数据传送做好准备的前提下才能进行数据传送。外设是否准备好，就需要I/O接口与外设之间传送状态信息，以协调传送之前的准备工作，如外设“准备好”、数据缓冲器“空”或“满”等。

## Slide 10
I/O接口电路还要能对外设进行中断管理，如暂存中断请求、中断排队、提供中断矢量等，以便实现数据的传送控制。另外，I/O接口电路还可能需要提供时序信号，以满足CPU和各种外设在时序控制上的要求。
当然，并不是每一块I/O接口芯片都必须完整地包含上述功能，根据具体I/O接口的作用，会对上述功能做些取舍，但输出锁存输入缓冲功能是必不可少的。

## Slide 11
12.1.2 I/O端口的编址
在介绍I/O端口编址之前，首先要弄清楚I/O接口（Interface）和I/O端口（Port）这两个概念。
I/O接口是微机与外设间的连接电路的总称，而I/O端口（简称I/O口）是指I/O接口电路中具有单元地址的寄存器或缓冲器。
一个I/O接口芯片可以有多个I/O端口，传送数据的称为数据端口，提供状态的称为状态端口，接收命令并提供控制信号的称为控制端口。
当然，并不是所有的外设都一定需要3种端口齐全的I/O接口。三种端口与I/O设备及单片机的连接关系如图12-1所示。

## Slide 12
图12-1 单片机与I/O设备间的连接关系

## Slide 13
每个I/O接口中的端口都要有地址，以便CPU通过读写端口来和外设交换信息。常用的I/O端口编址有两种方式，即独立编址方式与统一编址方式。
1．独立编址
I/O端口地址空间和存储器地址空间分开编址。优点是I/O地址空间和存储器地址空间相互独立，界限分明。但需要设置一套专门的读写I/O端口的指令和控制信号。
。

## Slide 14
2．统一编址
把I/O端口与数据存储器单元同等对待。I/O端口和外部数据存储器RAM统一编址。
因此外部数据存储器空间也包括I/O端口在内。
优点是不需要专门的I/O指令。
缺点是需要把数据存储器单元地址与I/O端口的地址划分清楚，避免数据冲突。
51系列单片机使用的就是I/O端口和外部数据存储器RAM统一编址的方式，AT89S51单片机扩展的I/O端口和外部数据存储器共同分享AT89S51单片机的外部数据存储器空间

## Slide 15
12.1.3 单片机与I/O设备的数据传送方式
为了实现和不同外设的速度匹配，必须根据不同外设选择恰当的I/O数据传送方式。I/O数据传送方式有同步传送、异步传送、中断传送和直接存储器存取（DMA）方式。
1．同步传送
同步传送又称无条件传送。当外设速度和单片机的速度相比拟时，常采用同步传送方式，典型的同步传送是单片机和外部数据存储器之间的数据传送。

## Slide 16
2．异步传送
又称有条件传送（也称查询传送）。通过查询外设“准备好”后，再进行数据传送。优点是通用性好，硬件连线和查询程序简单，但工作效率不高。
3．中断传送
为了提高单片机对外设的工作效率，通常采用中断传送方式来实现I/O数据的传送。单片机只有在外设准备好后，才中断主程序的执行，从而进入与外设数据传送的中断服务子程序，进行数据传送。中断服务完成后又返回主程序断点处继续执行。采用中断方式可大大提高工作效率。

## Slide 17
4．直接存储器存取（DMA）方式
DMA（Direct Memory Access）方式是一种采用专用硬件电路执行输入/输出的传送方式，它使I/O设备直接与内存进行高速的数据传送，而不必经过CPU传送程序。这种传送方式通常需要采用专门的硬件——DMA控制器（即DMAC），也可选用具有DMA通道的单片机，如80C152J或83C152J等。

## Slide 18
12.1.4 单片机并行 I/O接口的扩展方法概述
单片机并行 I/O接口的扩展方法主要有两大类，
即：利用并行总线扩展和利用串行口扩展两类方法。
而利用并行总线扩展法又可根据所用I/O接口芯片类型的不同，分为:
简单I/O接口的扩展和
可编程并行I/O接口的扩展。
下面分别加以介绍。

## Slide 19
【例12-1】 如图12-2所示为一个利用74LS244和74LS273芯片，将P0口扩展成简单的输入/输出口的电路。编写程序通过发光二极管显示按钮开关状态。
12.2 简单I/O接口的扩展
所谓简单I/O接口是指利用通用锁存器和三态缓冲器实现的I/O接口。

## Slide 21
实现所要求功能的程序清单如下：
汇编语言源程序：
ORG 0000H
DDIS：MOV DPTR，#0FEFFH ；输入口地址→DPTR
LP： MOVX A，@DPTR ；按钮开关状态读入A中
MOVX @DPTR，A ；A中数据送显示输出口
SJMP LP ；反复连续执行
END

## Slide 22
*C51源程序：
#include<regx52.h>
#include<absacc.h>
#define XP0 XBYTE[0x0feff]
unsigned char temp；
void main()
{ temp = XP0；
XP0 = temp；
while(1)
{ }
}

## Slide 23
先介绍可编程并行I/O接口芯片82C55的应用特性，然后介绍AT89S51与82C55的接口电路以及软件设计。
12.3.1 82C55芯片简介
Intel公司的可编程并行I/O接口芯片，3个8位并行I/O口，3种工作方式，单片机与多种外设连接时的中间接口电路。引脚及内部结构如图12-3和图12-4所示。
12.3 利用可编程接口芯片82C55扩展并行口

## Slide 24
图12-3 82C55的引脚图 图12-4 82C55的内部结构

## Slide 25
1．引脚说明
共40个引脚，引脚功能如下：
D7~D0：三态双向数据线，与单片机的P0口连接，用来与单片机之间传送数据信息。
：片选信号线，低有效，表示本芯片被选中。
：读信号线，低有效，读82C55端口数据的控制信号。
：写信号线，低电平有效，用来向82C55写入端口数据的控制信号。
VCC：+5V电源。

## Slide 26
PA7～PA0：端口A输入/输出线。
PB7～PB0：端口B输入/输出线。
PC7～PC0：端口C输入/输出线。
A1、A0：地址线，用来选择82C55内部的4个端口。
RESET：复位引脚，高电平有效。
2．内部结构
如图12-4所示，3个并行数据输入/输出端口，两种工作方式的控制电路，一个读/写控制逻辑电路和一个8位数据总线缓冲器。
各部件的功能如下：

## Slide 27
（1）端口PA、PB、PC
3个8位并行口PA、PB和PC，都可以选为输入/输出工作模式，功能和结构上有差异。
PA口：一个8位数据输出锁存器和缓冲器；一个8位数据输入锁存器。
PB口：一个8位数据输出锁存器和缓冲器；一个8位数据输入缓冲器。
PC口：一个8位的输出锁存器；一个8位数据输入缓冲器。
通常PA口、PB口作为输入/输出口，PC口既可作为输入/输出口，也可在软件控制下，分为两个4位的端口，作为端口PA、PB选通方式操作时的状态控制信号。

## Slide 28
（2）A组和B组控制电路
是两组根据AT89S51写入的“命令字”控制82C55工作方式的控制电路。A组控制PA口和PC口的上半部（PC7~PC4）；B组控制PB口和PC口的下半部（PC3~PC0），并可用“命令字”来对端口PC的每一位实现按位置“1”或清“0”。
（3）数据总线缓冲器
数据总线缓冲器是一个三态双向8位缓冲器，作为82C55与系统总线之间的接口，用来传送数据、指令、控制命令以及外部状态信息。

## Slide 29
（4）读/写控制逻辑电路
接收AT89S51单片机发来的控制信号 、 、RESET、地址信号A1、A0等，然后根据控制信号的要求，端口数据被AT89S51单片机读出，或者将AT89S51单片机送来的数据写入端口。
各端口工作状态与控制信号的关系见表12-1。

## Slide 31
12.3.2 工作方式选择控制字及端口C按位置位/复位控制字
可向82C55控制寄存器写入两种不同的控制字。
1．工作方式选择控制字
82C55有3种基本工作方式：
（1）方式0—基本输入/输出；
（2）方式1—选通输入/输出；
（3）方式2—双向传送（仅PA口有此工作方式）。
3种工作方式方式控制字来决定。格式如图12-5所示。最高位D7=1，为本方式控制字的标志，以便与另一控制字相区别（最高位D7 = 0）。

## Slide 32
图12-5 82C55的方式控制字格式

## Slide 33
PC口分两部分，随PA口称为A组，随PB口称为B组。
其中PA口可工作于方式0、1和2，而PB口只能工作在方式0和1。
【例】 AT89S51向82C55的控制字寄存器写入工作方式控制字95H，根据图12-5，将82C55编程设置为：PA口方式0输入，PB口方式1输出，PC口的上半部分（PC7~PC4）输出，PC口的下半部分（PC3~PC0）输入。
MOV DPTR，#××××H ；控制字寄存器端口地址
；××××H送DPTR
MOV A，#95H ； 方式控制字95H送A
MOVX @DPTR，A ； 控制字95H送控制字寄存器

## Slide 34
2．PC口按位置位/复位控制字
为另一控制字。即PC口中任何一位，可用一个写入82C55控制口的置位/复位控制字来对PC口按位置“1”或清“0”。用于位控。格式如图12-6所示。

## Slide 35
图12-6 PC口按位置位/复位控制字格式

## Slide 36
【例12-2】 假设控制寄存器端口地址为7FFFH，AT89S51向82C55的控制字寄存器写入工作方式控制字07H，则PC3置1。
解：程序清单如下。
汇编语言源程序：
MOV DPTR，#7FFFH
MOV A，#07H ；工作方式控制字07H送A
MOVX @DPTR，A ；控制字07H送控制寄存器，把PC3置1

## Slide 37
*C51源程序：
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
#define XPC3 XBYTE[0x7fff]
void main()
{
XPC3 = 0x07；
while(1)
{
…
}
}

## Slide 38
12.3.3 82C55的3种工作方式
1．方式0
是基本输入/输出方式。T89S51可对82C55进行I/O数据的无条件传送。
例如，AT89S51单片机从82C55的某一输入口读入一组开关状态，从82C55输出控制一组指示灯的亮、灭。并不需要任何条件，外设I/O数据可在82C55的各端口得到锁存和缓冲。因此，方式0称为基本输入/输出方式。
方式0下，3个端口都可以由软件设置为输入或输出，不需要应答联络信号。方式0的基本功能如下：

## Slide 39
（1）具有两个8位端口（PA、PB）和两个4位端口（PC的上半部分和下半部分）。
（2）任何端口都可以设定为输入或输出，各端口的输入、输出共有16种组合。
PA口、PB口和PC口均可设定为方式0，并可根据需要，向控制寄存器写入工作方式控制字，规定各端口为输入或输出方式。

## Slide 40
【例12-3】 假设82C55的控制字寄存器端口地址为FF7FH，令PA口和PC口的高4位为方式0输出，PB口和PC口的低4位为方式0输入，
初始化程序：
MOV DPTR，#0FF7FH ； 端口地址#0FF7F送DPTR
MOV A，#83H ； 方式控制字83H送A
MOVX @DPTR，A ； 控制字83H送控制字寄存器

## Slide 41
*C51源程序：
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
#define XA XBYTE[0xff7f]
void main()
{
XA = 0x83；
while(1)
{
…
}
}

## Slide 42
2．方式1
是一种采用应答联络的输入/输出工作方式。
PA口、PB口皆可设成这种工作方式。
在方式1下，82C55的PA口和PB口通常用于I/O数据的传送，PC口用作PA口和PB口的应答联络信号线，以实现采用中断方式来传送I/O数据。
PC口的PC7~PC0的应答联络线是规定好的，其各位分配如图12-7和图12-9所示，图中，标有I/O的各位仍可用作基本输入/输出，不作应答联络用。
下介绍方式1输入/输出时的应答联络信号与工作原理。

## Slide 43
（1）方式1输入
方式1输入应答联络信号如图12-7所示。其中 与IBF为一对应答联络信号。各应答联络信号的功能如下。
：是由输入外设发给82C55的选通输入信号，低电平有效。
IBF：输入缓冲器满，应答信号。82C55通知外设已收到外设发来的且已进入输入缓冲器的数据，高电平有效。
INTR：由82C55向AT89S51单片机发出的中断请求信号，高电平有效。

## Slide 44
INTEA：控制PA口是否允许中断的控制信号，由PC4的置位/复位来控制。
INTEB：控制PB口是否允许中断的控制信号，由PC2的置位/复位来控制。

## Slide 45
图12-7 方式1输入应答联络信号

## Slide 46
以PA口为例，方式1输入工作过程如图12-8所示：
① 当外设向82C55输入一个数据并送到PA7~PA0时，外设自动在 上向82C55发送一个低电平选通信号。
② 82C55收到 后，先把PA7~PA0输入的数据存入PA口的输入数据缓冲/锁存器，然后使输出应答线IBF变为高，通知输入外设，PA口已收到它送来的数据。
③ 82C55检测到 由低电平变为高电平、IBFA（PC5）为“1”状态和中断允许INTEA（PC4）=1时，使INTRA（PC3）变为高电平，向单片机发出中断请求。INTEA的状态可由用户通过指令对PC4的单一置位/复位控制字来控制。

## Slide 47
④ 单片机响应中断后，进入中断服务子程序来读取PA口的外设发来的输入数据。当输入数据被单片机读走后，82C55撤销INTRA上的中断请求，并使IBFA变低，通知输入外设可传送下一个输入数据。
整个工作过程，也可用如下的时序图描述
外设
IBFA
INTRA
INTEA

## Slide 48
图12-8 PA口方式1输入工作过程示意图

## Slide 49
（2）方式1输出
方式1输出时，应答联络信号如图12-9所示。
与 构成一对应答联络信号，应答联络信号功能如下：
：端口输出缓冲器满信号，低有效，它是82C55发给外设的联络信号，表示外设可以将数据取走。
：外设应答信号，低有效。表示外设已把82C55发出的数据取走。

## Slide 50
INTR：中断请求信号，高有效。表示该数据已被外设取走，向单片机发出中断请求，如果AT89S51响应该中断，可在中断服务子程序中向82C55写入要输出的下一数据。
INTEA—控制PA口是否允许中断，由PC6控制。
INTEB—控制PB口是否允许中断，由PC2控制。

## Slide 51
图12-9 方式1输出应答联络信号

## Slide 52
以PB口的方式1输出为例，方式1输出工作示意如图12-10所示。
① AT89S51可以通过“MOVX @Ri，A”指令把输出数据送到B口的输出数据锁存器，82C55收到后便令输出缓冲器满引脚 B （PC1）变低，以通知输出设备输出的数据已在PB口的PB7~PB0上。
② 输出外设收到 B 上低电平后，先从PB7~PB0上取走输出数据，然后使 B 变低电平，以通知82C55输出外设已收到82C55输出的数据。

## Slide 53
③ 82C55从应答输入线 B收到低电平后就对 B 和中断允许控制位INTEB状态进行检测，若皆为高电平，则使INTRB变为高电平而向单片机请求中断。
④ AT89S51单片机响应INTRB上中断请求后便可通过中断服务程序把下一个输出数据送到PB口的输出数据锁存器。重复上述过程，完成整批数据的输出。
整个过程也可以时序图的形式描述。

## Slide 54
图12-10 PB口方式1输出工作过程示意图

## Slide 55
3．方式2
只有PA口才有方式2。图12-11为工作示意图。
方式2是方式1输入和输出组合。PA7~PA0为双向I/O总线。
当作为输入口使用，PA7~PA0受STBA 和IBFA控制；
当作输出端口使用，PA7~PA0受 A、 A 控制。
方式2特别适用于像键盘、显示器一类的外部设备，因为有时需要把键盘上输入的编码信号通过PA口送给单片机，有时又需把单片机发出的数据通过PA口送给显示器显示。

## Slide 56
图12-11 PA口在方式2下的工作示意图

## Slide 57
12.3.4 AT89S51单片机与82C55的接口设计
单片机与82C55的连接和与外部数据存储器的连接完全类同，可把82C55看做一片只有4 个存储单元的RAM。下面通过实例加以介绍。
【例12-4】图12-12所示为AT89S51与一片82C55的连接电路。单片机的P0口与82C55的数据线相连，PA口与开关相连，用于检测开关的状态，PB口与发光二极管相连，用来驱动发光二极管显示开关的开断状态。试编程序实现之。

## Slide 58
图12-12

## Slide 59
解：由图可见，82C55的左边是和单片机的接口，而右边是和外设的连接。82C55的A口作为输入口，8个开关K7~K0分别接入PA7~PA0；B口为输出口，PB7~PB0分别连接发光二极管LED7~LED0；用74LS373作为地址锁存器。从图中82C55只有3条线与AT89S51地址线相接，片选端 、端口地址选择端A1、A0，分别接于P0.7、P0.1和P0.0，其他地址线全悬空。显然只要保证P0.7为低电平时，即可选中82C55；若P0.1、P0.0再为“00”，则选中82C55的PA口。同理P0.1、P0.0为“01”、“10”、“11”分别选中PB口、PC口及控制口。

## Slide 60
若端口地址用16位表示，其他无用端全设为“1”（也可把无用端全设为“0”），则82C55的A、B、C及控制口地址分别为7FFCH、7FFDH、7FFEH、7FFFH。
程序清单如下。
汇编语言源程序：
MOV DPTR，#7FFFH ；8255A初始化
MOV A，#10010000B
MOVX @DPTR，A
LOOP：MOV DPTR，#7FFCH ；读A口开关状态
MOVX A，@DPTR
MOV DPTR，#7FFDH ；通过B口输出控制LED
MOVX @DPTR，A
SJMP LOOP ；循环和检测

## Slide 61
*C51源程序：
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
#define XP0 XBYTE [0x7fff]
#define XA XBYTE [0x7ffc]
#define XB XBYTE [0x7ffd]
unsigned char temp；
void main()
{
XP0 = 0x90；
while (1)
{
temp = XA；
XB = temp；
}
}

## Slide 62
81C55包含256B的RAM存储器（静态），RAM的存取时间为400ns，可编程的两个8位并行口PA和PB，可编程的一个6位并行口PC，以及一个14位的减1计数器。PA口和PB口可工作于基本输入/输出方式（同82C55的方式0）或选通输入/输出方式（同82C55的方式1）。81C55可直接与AT89S51相连，不需增加任何硬件逻辑电路。由于81C55片内集成有I/O口、RAM和减1计数器，因而是被选用的I/O接口芯片之一。
12.4 利用可编程接口芯片81C55扩展并行口

## Slide 63
12.4.1 81C55的内部结构和外部引脚
1．81C55的内部结构
逻辑结构如下图所示。

## Slide 64
2．81C55的引脚功能
40引脚，采用双列直插式封装，如图12-14所示。
图12-14 81C55的引脚图

## Slide 65
各引脚功能如下。
（1）AD7～AD0，为地址/数据线，与AT89S51单片机的P0口相连，用于分时传送地址/数据信息。
（2）I/O口线（22条）。PA7～PA0为通用I/O线，数据传送方向由写入81C55的命令字决定（图12-15）；PB7～PB0为通用I/O线，用于传送PB口上的外设数据，数据传送方向也由写入81C55的控制字决定。PC5～PC0为数据/控制线，共有6条，在通用I/O方式下，用作传送I/O数据；在选通I/O方式下，用作传送命令/状态信息（见表12-3）。

## Slide 66
（3）控制引脚
RESET：复位输入线，在RESET线上输入一个大于600ns宽的正脉冲时，81C55即可处于复位状态，PA、PB、PC三口也定义为输入方式。
、IO/ ：
为片选线， 若 =0，则AT89S51单片机选中本81C55工作；否则，本81C55未被选中。
IO/ 为I/O端口或RAM存储器选择线，
若IO/ =0，则AT89S51单片机选中81C55片内的RAM存储器；
若IO/ =1，则AT89S51单片机选中81C55的某一I/O端口。

## Slide 67
和 ：
当 =0且 =1时，81C55被读出数据状态；
当 =1且 = 0时，81C55被写入数据状态。

## Slide 68
ALE：允许地址输入线，高有效。若ALE=1，则81C55允许AT89S51通过AD7～AD0线发出地址锁存到81C55片内“地址锁存器”；否则，81C55地址锁存器处于封锁状态。81C55的ALE常和AT89S51的ALE相连。
TIMERIN和 ：TIMERIN是计数器脉冲输入线，输入的脉冲上跳沿用于对81C55片内的14位计数器减1。 为计数器输出线，当14位计数器减为0时就可以在该引线上输出脉冲或方波，输出脉冲或方波与所选的计数器工作方式有关。
（4）电源线。VCC为+5V电源输入线，VSS接地。

## Slide 69
12.4.2 单片机对81C55端口的控制
3个端口数据传送方式是由控制字和状态字来决定的。
（1）81C55各端口地址分配
内部有7个端口，需要3位地址A2～A0上的不同组合代码来加以区分。表12-2为端口地址分配以及RAM单元的选择。

## Slide 71
（2）81C55的控制字
有一个控制寄存器和一个状态标志寄存器。工作方式由写入控制寄存器的控制字来确定。控制字格式如图12-15所示。控制寄存器只能写入不能读出。

## Slide 72
图12-15 81C55的控制字格式

## Slide 73
控制寄存器中的D3~D0位用来设置PA口、PB口和PC口的工作方式。
D4、D5位用来确定A口、B口以选通输入/输出方式工作时是否允许中断请求。
D6、D7位用来设置计数器的操作。
（3）81C55的状态字
有一个状态标志寄存器，用来存入PA口和PB口的状态标志。它的地址与控制寄存器地址相同，只能对其读出，不能写入。格式如图12-16所示。

## Slide 74
下面仅对状态字中的D6位给出说明。
D6为计数器中断状态标志位TIMER。
若计数器正在计数或开始计数前，则D6=0；若计数器的计数长度已计满，即计数器减为0，则D6=1，可作为计数器中断请求标志。在硬件复位或对它读出后又恢复为0。

## Slide 75
图12-16 81C55状态字格式

## Slide 76
12.4.3 81C55的工作方式
1．存储器方式
存储器方式用于对片内256B RAM单元进行读/写，
若IO/ =0且 =0，则AT89S51可通过AD7～AD0上的地址选择RAM存储器中任意单元读/写。
2．I/O方式
分基本I/O和选通I/O两种方式，见表12-3。在I/O方式下，81C55可选择片内任意端口寄存器读/写，端口地址由A2、A1、A0三位决定（见表12-2）。

## Slide 77
（1）基本I/O方式。
本方式下，PA、PB、PC三口用作输入/输出，由图9-13的命令字决定。其中，PA、PB两口的输入/输出由D1、D0决定，PC口各位由D3、D2状态决定。例如，若把02H的命令字送到81C55命令寄存器，则81C55的PA口和PC口各位设定为输入方式，PB口设定为输出方式。
（2）选通I/O方式。由命令字中D3、D2状态设定，PA口和PB口都可独立工作于这种方式。此时，PA口和PB口用作数据口，PC口用作A口和B口的应答联络控制。PC口各位应答联络线的定义是在设计81C55时规定的，其分配和命名见表12-3。

## Slide 79
选通I/O方式又可分为选通I/O数据输入和选通I/O数据输出两种方式。
① 选通I/O数据输入
PA口和PB口都可设定为本方式。
若命令字中D0=0且D3、D2=10，则PA口设定为本工作方式；
若命令字中D1= 0且D3、D2=11，则PB口设定为本工作方式。
本工作方式和82C55的选通I/O输入情况类似，如图12-17（a）所示。

## Slide 80
② 选通I/O数据输出
PA口和PB口都可设定为本方式。
若命令字D0=1且D3、D2=10，则PA口设定为本工作方式；
若命令字D1=1且D3、D2=11，则PB口设定为本工作方式。
选通I/O数据的输出过程也和82C55的选通I/O输出情况类似，图12-17（b）所示为选通I/O数据输出的示意图。

## Slide 81
图12-17 选通I/O方式示意图

## Slide 82
3．内部计数器/计数器及使用
14位的计数器/计数器，CPU可通过软件来选择计数长度和计数方式。计数长度和计数方式由写入计数器的控制字来确定。计数器的格式如图12-18所示。
图12-18 81C55计数器的格式
其中，T13～T0为计数器的计数位；M2、M1用来设置计数器的输出方式。81C55计数器的4种工作方式及对应的 引脚输出波形如图12-19所示。

## Slide 83
图12-19 81C55计数器工作方式及 引脚输出波形

## Slide 84
任何时候都可设置计数器长度和工作方式，将控制字写入控制寄存器。如果计数器正在计数，只有在写入启动命令后，计数器才接收新计数长度并按新的工作方式计数。
若写入计数器的初值为奇数， 引脚的方波输出是不对称的。例如，初值为9时，计数器的输出，在5个计数脉冲周期内为高电平，4个计数脉冲周期内为低电平，如图12-20所示。
图12-20 计数长度为奇数时的不对称方波输出（长度为9）

## Slide 85
注意，81C55的计数器初值不是从0开始，从2开始。这是因为，如果选择计数器的输出为方波形式（无论是单方波还是连续方波），则规定是从启动计数开始，前一半计数输出为高电平，后一半计数输出为低电平。显然，如果计数初值是0或1，就无法产生这种方波。因此81C55计数器的写入初值范围是3FFFH～2H。
如果硬要将0或1作为初值写入，其效果将与送入初值2的情况一样。81C55复位后使计数器停止计数。

## Slide 86
12.4.4 AT89S51单片机与81C55的接口设计及软件编程
1．硬件接口电路
接口如图12-21所示。

## Slide 87
图12-21 AT89S51单片机与81C55的接口电路

## Slide 88
在图12-21中，单片机P0口输出的低8位地址不需要另外加锁存器（81C55片内集成有地址锁存器），而直接与81C55的AD0～AD7相连，既可作为低8位地址总线，又可作为数据总线，地址锁存控制直接用AT89S51发出的ALE信号。
81C55的 端接P2.7，IO/ 端与P2.0相连。当P2.7=0时，若P2.0=0，则访问81C55的RAM单元。由此可得到图9-19中81C55的各端口以及RAM单元的地址编码，见表12-4。

## Slide 90
2．81C55的编程
根据图12-21接口，介绍对81C55的具体操作。
初始化程序设计
【例12-5】若PA口定义为基本输入方式，PB口定义为基本输出方式，对输入脉冲进行24分频（81C55计数器的最高计数频率为4MHz），则81C55的初始化程序如下

## Slide 91
汇编语言源程序：
START：MOV DPTR，＃7F04H ；DPTR指针指向计数器低8位
MOV A，＃18H ；计数初值24送A
MOVX @ DPTR，A ；计数初值低8位装入计数器
INC DPTR ；指向计数器高8位
MOV A，＃40H ；M2M1=01,计数器为连续方波输出
MOVX @ DPTR，A ；计数初值高6位装入计数器
MOV DPTR，＃7F00H ；指向命令/状态口
MOV A，#0C2H ；设定命令控制字
MOVX @ DPTR，A ；A口基本输入，B口基本输出，开启计数

## Slide 92
*C51源程序：
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
#define control XBYTE[0x7f00]
#define lowcount XBYTE[0x7f04]
#define highcount XBYTE[0x7f05]
void main(void)
{
lowcount = 0x18；
highcount = 0x40；
control = 0xc2；
while(1)
{
…
}
}

## Slide 93
【例12-6】读81C55的7EF1H单元。
程序如下：
MOV DPTR，#7EF1H；DPTR指针指向81C55的7EF1H单元
MOVX A，@DPTR ；7EF1H单元内容→A

## Slide 94
【例12-7】将立即数41H写入81C55 RAM的7E20H单元。程序如下：
MOV A，#41H ；立即数→A
MOV DPTR，#7E20H；DPTR指针指向81C55的7E20H单元
MOVX @DPTR，A；立即数41H送81C55 RAM的7E20H单元
81C55既有RAM又有I/O口，此外，还有计数器。在同时需要扩展RAM 、I/O和计数器的系统中，选用81C55特别经济，是单片机系统中常用的外围接口芯片之一。

## Slide 95
串口的方式0用于I/O扩展。方式0为同步移位寄存器工作方式，波特率为fosc/12。数据由RXD端（P3.0）输入，同步移位时钟由TXD端（P3.1）输出。
12.5 利用单片机的串行口扩展并行I/O口

## Slide 96
12.5.1 用74LS164扩展并行输出口
图12-22为串口外接两片74LS164（8位串入并出移位寄存器）扩展两个8位并行输出口的接口电路。
图12-22 利用74LS164扩展并行输出口

## Slide 97
当串口工作在方式0发送时，串行数据由P3.0（RXD）送出，移位时钟由P3.1（TXD）输出。注意，由于74LS164无并行输出控制端，在串行输入中，其输出端的状态会不断变化，故某些场合，在74LS164输出端应加接输出三态门控制，以便保证串行输入结束后再输出数据。
【例12-8】编程将内部RAM 30H、31H单元的内容经串行口从图12-22所示的16位扩展口并行输出。

## Slide 98
解：程序清单如下。
汇编语言源程序：
START：MOV R7，#02H ；设置要发送的字节个数
MOV R0，#30H ；设置地址指针
MOV SCON，#00H ；设置串行口为方式0
SEND： MOV A，@R0
MOV SBUF，A ；启动串行口发送过程
WAIT： JNB TI，WAIT ；一帧未发完，等待
CLR TI
INC R0 ；取下一个数
DJNZ R7，SEND ；未发完，继续，从子程序返回
SJMP $ ；发送完毕动态停机

## Slide 99
*C51源程序：
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
uchar data d[2];
void main (void) /*主函数*/
{
SCON=0x00; /*设置串行口工作方式0 */
SBUF=d[0]; /*发送第一个字节 */
while (TI==0);TI=0;
SBUF=d[1]; /*发送第二个字节 */
while (TI==0);TI=0;
while (1); /*发送完毕动态停机 */
}

## Slide 100
12.5.2 用74LS165扩展并行输入口
图12-23所示为串口扩展两个8位并行输入口。74LS165是8位并行输入串行输出的寄存器。当74LS165的 S/ 端由高到低跳变，并行输入端的数据被置入寄存器；当S/ = 1，且时钟禁止端（15脚）为低时，允许TXD（P3.1）移位时钟输入，在该脉冲作用下，数据由右向左方向移动。

## Slide 101
TXD与所有74LS165的CP相连；RXD与74LS165的串行输出端QH相连；P1.0与 S/ 相连，控制74LS165的串行移位或并行输入；15脚接地，允许时钟输入。当扩展多个8位输入口时，相邻两芯片的首尾（QH与SIN）相连。
图12-23 利用74LS165扩展并行输入口

## Slide 102
【例12-9】编程实现从图12-23所示的16位扩展口读入8组数据（每组2B），把它们转存到内部RAM 20H开始的单元。
解：程序清单如下。
汇编语言源程序：

## Slide 103
MOV R7，#08H ；设置读入组数
MOV R0，#20H ；设置内部RAM数据区首址
START： CLR P1.0 ；并行置入数据，S/ =0
SETB P1.0 ；允许串行移位，S/ =1
MOV R2，#02H ；设每组字节数， 即74LS165的个数
RXDATA：MOV SCON，#00010000B ；设置串口方式0，允许
；接收，启动接收过程
WAIT： JNB RI，WAIT ；未接收完一帧，循环等待
CLR RI ；RI标志清“0”，准备下次接收
MOV A，SBUF ；读入数据
MOV @R0，A ；送至RAM缓冲区
INC R0 ；指向下一个地址
DJNZ R2，RXDATA ；未读完一组数据， 继续
DJNZ R7，START ；5组数据未读完重新并行置入
SJMP $ ；8组数据读取完毕动态停机
串行接收过程采用查询等待的方式，如必要，也可改中断方式。

## Slide 104
*C51源程序：
#include<reg51.h>
typedef unsigned char BYTE;
BYTE rx_data[16];
bit test_flag; /*定义读入字节的奇偶标志*/
sbit P1_0=P1^0; /*定义工作状态控制端*/
BYTE receive(void) /*读入数据函数*/
{
BYTE temp;
while(RI==0);RI=0;temp=SBUF;
return temp;
}
void main (void) /*主函数*/
{
BYTE i;
test_flag=1; /*奇偶标志初始值为1，表示读的是奇数字节*/
for(i=0;i<8;i++) /*循环读入8组数据*/

## Slide 105
{
if(test_flag==1)
{
P1_0=0; /*并行置入2字节数据*/
P1_0=1; /*允许移位寄存器串行移位输出*/
}
SCON=0x10; /*设置串行口方式0输入 */
rx_data[i]=receive( ); /*接收1字节数据*/
test_flag=~test_flag; /*改写读入字节的奇偶性以决定是否重新并行置入*/
}
while(1); /*8组数据读完，动态停机*/
}