## Slide 1
单片微型计算机
原理及应用
电子工业出版社
2017年8月

## Slide 2
第13章 51系列单片机与
常用外设的接口设计

## Slide 3
内容提要
本章主要介绍AT89S51单片机与LED数码管显示器、非编码键盘、液晶显示器、微型打印机等常用输入/输出外设的接口设计及软件编程。
学习要点
熟练掌握LED数码管显示器、非编码键盘的工作原理及应用。
 掌握液晶显示器、微型打印机与单片机的接口设计与编程。深入理解I/O接口的重要作用。

## Slide 4
13.1 AT89S51单片机与LED数码管显示器的接口
13.2 AT89S51单片机键盘接口技术
13.3 键盘/显示器接口设计实例
13.4 AT89S51单片机与液晶显示器的接口
13.5 AT89S51单片机与微型打印机的接口
第13章 目 录

## Slide 5
LED（Light Emitting Diode）发光二极管缩写。LED数码管是由发光二极管构成的。
常见的LED数码管为“8”字型的，共计8段。每一段对应一个发光二极管。有共阳极和共阴极两种，如图13-1所示。共阴极发光二极管的阴极连在一起，通常公共阴极接地。当阳极为高电平时，发光二极管点亮。
同样，共阳极LED数码管的发光二极管的阳极连接在一起，公共阳极接正电压，当某个发光二极管的阴极接低电平时，发光二极管被点亮，相应的段被显示。
13.1 AT89S51单片机与LED数码管显示器的接口
13.1.1 LED数码管的结构与工作原理

## Slide 6
图13-1 8段LED数码管结构及外形

## Slide 7
为了使数码管显示不同的符号或数字，要把某些段发光二极管点亮，就要为LED数码管提供段码（字型码）。
LED数码管共计8段。正好是一个字节。习惯上是以“a”段对应段码字节的最低位。各段与字节中各位对应关系如表13-1所示。
按照上述格式，显示各种字符的8段LED数码管的段码如表13-2所示。

## Slide 9
13.1.2 LED数码管显示器的工作原理
图13-2所示为显示4位字符的LED数码管的结构原理图。N位位选线和8  N条段码线。段码线控制显示字型，而位选线控制着该显示位的LED数码管的亮或暗。
图13-2 4位LED数码管的结构原理图

## Slide 10
LED数码管有静态显示和动态显示两种显示方式。
1．LED静态显示方式
无论多少位LED数码管，同时处于显示状态。
静态显示方式，各位的共阴极（或共阳极）连接在一起并接地（或接+5V）；每位的段码线（a~dp）分别与一个8位的I/O口锁存器输出相连。如果送往各个LED数码管所显示字符的段码一经确定，则相应I/O口锁存器锁存的段码输出将维持不变，直到送入另一个字符的段码为止。正因为如此，静态显示方式的显示无闪烁，亮度都较高，软件控制比较容易。

## Slide 11
图13-3为4位LED数码管静态显示器电路，各位可独立显示，静态显示方式接口编程容易，但是占用口线较多。对图13-3电路，若用I/O口线接口，要占用4个8位I/O口。因此在显示位数较多的情况下，所需的电流比较大，对电源的要求也就随之增高，这时一般都采用动态显示方式。

## Slide 12
图13-3 4位LED静态显示电路

## Slide 13
2．LED动态显示方式
无论在任何时刻只有一个LED数码管处于显示状态，即单片机采用“扫描”方式控制各个数码管轮流显示。
在多位LED显示时，为简化硬件电路，通常将所有显示位的段码线的相应段并联在一起，由一个8位I/O口控制，而各位的共阳极或共阴极分别由相应的I/O线控制，形成各位的分时选通。
图13-4所示为一个4位8段LED动态显示电路。其中段码线占用一个8位I/O口，而位选线占用一个4位I/O口。必须采用动态的“扫描”显示方式。即在某一时刻，只让某一位的位选线处于选通状态，而其他各位的位选线处于关闭状态，同时，段码线上输出相应位要有显示的字符的段码。

## Slide 14
图13-4 4位8段LED动态显示电路

## Slide 15
虽然这些字符是在不同时刻出现，而在同一时刻，只有一位显示，其他各位熄灭，由于余辉和人眼的“视觉暂留”作用，只要每位显示间隔足够短，则可以造成“多位同时亮”的假象，达到同时显示的效果。
LED不同位显示的时间间隔（扫描间隔）应根据实际情况而定。显示位数多，将占大量的单片机时间，因此动态显示的实质是以牺牲单片机时间来换取I/O端口的减少。
图13-5所示为8位LED动态显示2012.10.10的过程。某一时刻，只有一位LED被选通显示，其余位则是熄灭的；图13-5（b）所示为实际的显示结果，人眼看到的是8位稳定的同时显示的字符。

## Slide 16
图13-5 8位LED动态显示过程和结果

## Slide 17
动态显示的优点是硬件电路简单，显示器越多，优势越明显。缺点是显示亮度不如静态显示的亮度高。如果“扫描”速率较低，会出现闪烁现象。

## Slide 18
13.1.3 LED数码管显示器应用举例
【例13-1】 图13-6所示为AT89S51单片机外接6位共阴极LED数码管动态显示器的接口电路，显示字符的字形码由P1口输出，经74LS245驱动后提供。位选择码由P2口经74LS04反相驱动器提供。编程使6个数码管动态显示“123456”字样。

## Slide 19
图13-6 6位共阴极LED数码管的动态显示接口

## Slide 20
解：依据接口电路所编制的程序清单如下。
汇编语言源程序：
ORG 0000H
MOV P2，#0 ；关闭显示
MAIN：MOV DPTR，#TAB1 ；指向字形码表首地址
MOV R0，#0 ；R0存所取字形码的序号
MOV R1，#01H ；R1存首位数码管显示的位选码
NEXT：MOV A，R0
MOVC A，@A+DPTR ；取字形码
MOV P1，A ；送P1口输出

## Slide 21
MOV A，R1 ；取位选码
MOV P2，A ；输出位选码
ACALL DELAY ；显示并延时1ms 
INC R0 ；指向下一位字形码
RL A ；指向下一位数码管
MOV R1，A
CJNE R1，#40H，NEXT ；六位数码管显示完？
SJMP MAIN ；轮流显示完一遍后重新下一轮显示

## Slide 22
DELAY：MOV R6，#2 ；延时1ms子程序
DL2： MOV R7，#7DH
DL1： NOP
NOP
DJNZ R7，DL1
DJNZ R6，DL2
RET
TAB1：DB 06H，5BH，4FH，66H，6DH，7DH；“1～6”的字形
;码
END

## Slide 23
*C51源程序：
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code DSY_CODE [] =
{0x06，0x5b，0x4f，0x66，0x6d，0x7d}；
void DelayMS (uint x)
{uchar t；
while(x--)
{
for(t = 125；t>0；t--)；
}
}

## Slide 24
void main ()
{uchar k，m = 0x01；
P1 = 0x00；
P2 = 0x00；
while(1)
{for (k = 0；k<8；k++)
{ P2 = m；
m = _crol_ (m，1)；
P1 = DSY_CODE[k]；
DelayMS (1)；
}
}
}

## Slide 25
1．键盘的任务
任务有三项：
(1) 判别是否有键按下？ 若有，进入下一步工作。
(2)识别哪一个键被按下，并求出相应的键值。
(3)根据键值，找到相应键值的处理程序入口。
13.2 AT89S51单片机键盘接口技术
键盘具有向单片机输入数据、命令等功能，是人与单片机对话的主要手段。下面介绍键盘的工作原理和键盘的工作方式。
13.2.1 键盘的任务和分类

## Slide 26
2．键盘的分类
根据键盘对其任务完成方式的不同，计算机系统中所用的键盘可分为全编码键盘和非编码键盘两种。
全编码键盘由硬件自动提供与被按键对应的编码，此外，还具有去抖动和重键、串键识别电路。通过将些编码送给主机以实现信息的输入。这种键盘使用方便，但制造成本较高，一般单片机应用系统较少采用。
单片机应用系统中通常采用的是非编码键盘，这种键盘对键的识别通过软件来实现。本节介绍的就是这种类型的键盘。

## Slide 27
13.2.2 按键输入信号的特点和处理
1．按键输入信号的特点
按键实质上就是一个开关。如图13-7（a）所示，按键开关的两端分别连接在行线和列线上，通过键盘开关机械触点的断开、闭合，其行线电压输出波形如图13-7（b）所示。
图13-7 键盘开关及其行线波形

## Slide 28
图13-7（b）所示的t1和t3分别为键的闭合和断开过程中的抖动期（呈现一串负脉冲），抖动时间长短与开关的机械特性有关，一般为5~10ms，t2为稳定的闭合期，其时间由按键动作确定，一般为十分之几秒到几秒，t0、t4为断开期。
2．按键的识别
键的闭合与否，行线输出电压上就是呈现高电平或低电平。高电平，表示键断开，低电平则表示键闭合，通过对行线电平的高低状态的检测，可确认按键按下以及按键释放与否。为了确保对一次按键动作只确认一次按键有效，必须消除抖动期t1和t3的影响。

## Slide 29
3．按键抖动的消除方法
按键去抖动的方法有两种：
一种软件延时，本思想是：在检测到有键按下时，该键所对应的行线为低电平，执行一段延时10ms的子程序后，确认该行线电平是否仍为低电平，如果仍为低电平，则确认该行确实有键按下。当按键松开时，行线的低电平变为高电平，执行一段延时10ms的子程序后，检测该行线为高电平，说明按键确实已经松开。采取本措施，可消除两个抖动期t1和t3的影响。

## Slide 30
另一种是硬件去抖,通过在键输出端加双稳态去抖电路（通常由R-S触发器组成）或RC滤波去抖电路来达到消除抖动的效果，硬件去抖电路如图13-8所示。
图13-8 硬件去抖电路

## Slide 31
13.2.3 非编码键盘的工作原理
常见的非编码键盘有两种结构：独立式键盘和矩阵式键盘。
1. 独立式键盘
特点是：一键一线，各键相互独立，每个键各接一条I/O口线，通过检测I/O输入线的电平状态，可容易地判断哪个按键被按下，如图13-9所示。

## Slide 32
图13-9 独立式键盘接口电路

## Slide 33
对于图13-9的键盘，图中的上拉电阻保证按键释放时，输入检测线上有稳定的高电平。
当某一按键按下时，对应的检测线就变成了低电平，与其他按键相连的检测线仍为高电平，只需读入I/O输入线的状态，判别哪一条I/O输入线为低电平，很容易识别哪个键被按下。
优点：电路简单，各条检测线独立，识别按下按键的软件编写简单。适用于键盘按键数目较少的场合，不适用于键盘按键数目较多的场合，因为将占用较多的I/O口线。

## Slide 34
【例13-2】 对于图13-9所示的键盘，设计出键盘监控的子程序架构。程序清单如下：
KEYIN： MOV P1，0FFH ；P1口写入1，设置P1口为输入状态
MOV A，P1 ；读入8个按键的状态
CJNE A，#0FFH，QUDOU ；有键按下，跳去抖动
LJMP RETURN ；无键按下，返回
QUDOU：MOV R3，A ；8个按键的状态送R3保存
LCALL DELAY10 ；调用延时子程序，软件去键抖动
MOV A，P1 ；再一次读入8个按键的状态
CJNE A，R3，RETURN ；两次键值比较，不同， ；是抖动引起，转RETURN

## Slide 35
KEY0： MOV C，P1.0；有键按下，读P1.0的按键状态
JC KEY1 ；P1.0为高，该键未按下，跳KEY1， ；判下一个键
LJMP PKEY0 ；P1.0的键按下，跳PKEY0处理
KEY1： MOV C，P1.1；读P1.1的按键状态
JC KEY2 ；P1.1为高，该键未按下，跳KEY2，
；判下一个键
LJMP PKEY1 ；P1.1的键按下，跳PKEY1处理

## Slide 36
KEY2： MOV C，P1.2 ；读P1.2的按键状态
JC KEY3 ；P1.2为高，该键未按下，跳 ；KEY3，判下一个键
LJMP PKEY2 ；P1.2的键按下，跳PKEY2处理
KEY3： MOV C，P1.3 ；读P1.3的按键状态
……
……
KEY7： MOV C，P1.7 ；读P1.7的按键状态
JC RETURN ；P1.7为高，该键未按下，跳
；RETURN处
LJMP PKEY7 ；P1.7的键按下，跳PKEY7处理
RETURN： RET ；子程序返回

## Slide 37
PKEY0：…
…
LJMP RETURN
PKEY1：…
…
LJMP RETURN
……
……
PKEY7： …
…
LJMP RETURN

## Slide 38
2. 矩阵式键盘
（1）矩阵式键盘的硬件结构
矩阵式（也称行列式）键盘用于按键数目较多的场合，由行线和列线组成，按键位于行、列的交叉点上。如图13-10所示，一个44的行、列结构可以构成一个16个按键键盘。在按键数目较多的场合，要节省较多的I/O口线。

## Slide 39
图13-10 矩阵式键盘接口

## Slide 40
（2）矩阵式键盘按键的识别方法
矩阵中无按键按下时，行线为高电平；当有按键按下时，行线电平状态将由与此行线相连的列线的电平决定。列线的电平如果为低，则行线电平为低；列线的电平如果为高，则行线的电平也为高，这是识别按键是否按下的关键所在。
由于矩阵式键盘中行、列线为多键共用，各按键彼此将相互发生影响，所以必须将行、列线信号配合，才能确定闭合键位置。下面讨论矩阵式键盘按键的识别方法。
① 扫描法。第1步，识别键盘有无键按下；第2步，如有键被按下，识别出具体的键位。
下面以图13-10所示的键3被按下为例，说明识别过程。

## Slide 41
第1步，识别键盘有无键按下。先把所有列线均置为0，然后检查各行线电平是否都为高，如果不全为高，说明有键按下，否则无键被按下。
例如，当键3按下时，第1行线为低，还不能确定是键3被按下，因为如果同一行的键2、1或0之一被按下，行线也为低电平。只能得出第1行有键被按下的结论。
第2步，识别出哪个按键被按下。采用逐列扫描法，在某一时刻只让1条列线处于低电平，其余所有列线处于高电平。
当第1列为低电平，其余各列为高电平时，因为是键3被按下，第1行的行线仍处于高电平；

## Slide 42
当第2列为低电平，其余各列为高电平时，第1行的行线仍处于高电平；
直到让第4列为低电平，其余各列为高电平时，此时第1行的行线电平变为低电平，据此，可判断第1行第4列交叉点处的按键，即键3被按下。
第3步，依据公式“键号 = 行首键号＋列号”，计算出所按下键的键号，再据此键号转入相应的处理程序，此时通常要用到散转程序。
综上所述，扫描法的思想是，先把某一列置为低电平，其余各列置为高电平，检查各行线电平的变化，如果某行线电平为低电平，则可确定此行此列交叉点处的按键被按下。

## Slide 43
② 线反转法。扫描法要逐列扫描查询，有时则要多次扫描。而线反转法则很简练，无论被按键是处于第一列或最后一列，均只需经过两步便能获得此按键所在的行列值，
下面以图13-11所示的矩阵式键盘为例，介绍线反转法的具体步骤。
第一步，让行线编程为输入线，列线编程为输出线，并使输出线输出为全低电平，则行线中电平由高变低的所在行为按键所在行。此时，行线输入的数据就反映了按键所在行的信息。如F号键按下，则此时的列数据为0111B。

## Slide 44
第二步，把行线编程为输出线，列线编程为输入线，并使输出线输出为全低电平，则列线中电平由高变低所在列为按键所在列。而此时列线输入的数据则反映了按键所在列的信息。F号键按下时的列数据为0111B。
如此两步即可确定按键所在的行和列，从而识别出所按下的键。把上面两步输入的两个数据合在一起的这个数据就同时反映了所按下键的行列信息，这个数据和按键是一一对应的关系，称为键值。
如F号键的键值即为01110111B = 77H。显然，每个键均有一个对应的键值，如图13-11所示。

## Slide 45
图13-11 线反转法的键与键值

## Slide 46
由图13-11可见，代表按键的键值杂乱无章，没有规律。为了给按键编排一个有序的编号，以便于按键的标识及进一步的处理，可按顺序给每个按键定义一个数字，称为键号，然后，依据所获得的键值，通过查表逐一比较的方式，获得其键号。
具体做法为：首先将键值以键号的顺序列成一个有序表，存入程序存储器中；然后，设置一个初始值为0的计数器，将线反转法所获得的键值与按顺序查表所得的键值比较，若相等，则此时计数器的值就是所按下键的键值；若不相等，则让计数器加1，并进行下一次的查表和比较，直到找到相等的键值并确定相应的键号。

## Slide 47
【例13-3】 用线反转法编写图13-11所示的键盘的监控程序，要求将所按下键的键号以十六进制数的形式，通过P2口所外接的一个LED数码管显示出来。该数码管的初始显示内容为字符“P”。
解：程序清单如下。
汇编语言源程序：

## Slide 48
ORG 0000H
AJMP START
ORG 0050H
START： MOV P2，#73H ；初始显示“P”
CLR F0
ST1： ACALL MAKEY
JNB F0，ST1
MOV A，R3 ；R3中为键号
MOV DPTR，#DISPCODE ；取键号的段码送P2显示
MOVC A，@A+DPTR
MOV P2，A
CLR F0
AJMP ST1 ；返回，等待下一次按键的输入
MAKEY：ACALL KEYHN ；检查有无键按下
JNZ HAVE ；有键按下
AJMP NRET ；无键按下，清标志后退出

## Slide 49
HAVE： ACALL D10MS
ACALL KEYHN
JNZ TRUE ；延时去抖动后，确认有键按下
AJMP NRET
TRUE： MOV P1，#0FH ；查找键号
MOV A，P1 ；输入行值
ANL A，#0FH
MOV B，A ；行值暂存于B
MOV P1，#0F0H ；线反转输入列值
MOV A，P1 ；
ANL A，#0F0H
KEYNUM：ORL B，A ；行列值合并得到键值
MOV DPTR，#KEY_TAB ；查键值表以得到键号
MOV R3，#0

## Slide 50
SCTAB：MOV A，R3
MOVC A，@A+DPTR
CJNE A，B，NEXT ；不匹配，查下一序号
AJMP FIND
NEXT： INC R3
AJMP SCTAB
FIND： ACALL KEYHN ；查到键号，等待按键释放
JNZ FIND
SETB F0 ；按键释放后置标志后返回主程序
AJMP HRET
NRET：CLR F0
HRET：RET

## Slide 51
KEYHN：MOV P1，#0FH ；有无键按下检查子程序
MOV A，P1
XRL A，#0FH
RET
D10MS：MOV R5，#10
D1MS： MOV R4，#250
DL： NOP
NOP
DJNZ R4，DL
DJNZ R5，D1MS
RET

## Slide 52
KEY_TAB： DB 0EEH，0DEH，0BEH，7EH，0EDH，0DDH，0BDH，7DH
DB 0EBH，0DBH，0BBH，7BH，0E7H，0D7H，0B7H，77H
DISPCODE：DB 3FH，06H，5BH，4FH，66H，6DH，7DH，07H，7FH
DB 6FH，77H，7CH，39H，5EH，79H，71H，73H，31H
END

## Slide 53
*C51源程序：
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sfr KEY = 0x90； /* 定义P1口为键盘接口 */
uchar code KeyTab[] = {0xEE，0xDE，0xBE，0x7E，0xED，0xDD，0xBD，0x7D，0xEB，0xDB，0xBB，0x7B，0xE7，0xD7，0xB7，0x77}；/* 键值表 */
uchar code CODE_P2[] = {0x3f，0x06，0x5b，0x4f，0x66，0x6d，
0x7d，0x07，0x7f，0x6f，0x77，0x7c，0x39，0x5e，0x79，0x71，
0x73，0x31}/* 字形表 */
void Delay(unsigned char a) /* 延时函数（单位为毫秒）*/
{unsigned char i；
while( --a != 0)
{
for(i = 0；i < 125；i++)；
}
}

## Slide 54
Key ( ) /* 键盘处理函数 */
{
uchar a，b，c，i； /*定义4个变量 */
KEY = 0x0f； /*置列线值全“0”行线值全“1” */
if (KEY != 0x0f) /*输入行值若非全“1”则往下处理*/
{Delay (10)； /* 延时10毫秒去抖 */
if (KEY != 0x0f) /*确实有键按下则继续处理 */
{
a = KEY； /* 行线键值存入变量a */
}
KEY = 0xf0； /*置列线值全“1”行线值全“0” */
c = KEY； /*将第二次输入值存入变量c */
a = a|c； /*将两个数据合并得到键值*/
for(i = 0；i<16；i++) /* 通过查表比较获取键号*/
if(a = = KeyTab[i])
b = CODE_P2[i]； /* 取出键号对应的字形码 */
}
if(b!= 0x00)
return b； /* 有按键按下时返回对应的字形码 */

## Slide 55
else
return b = 0x73； /*没有按键按下返回“P”的字形码 */
}
void main() /*主函数*/
{
while(1)
P2 = Key()； /*调用键盘处理函数将返回的字形码送P2口显示*/
}

## Slide 56
13.2.4 单片机对键盘的监控方式
单片机在忙于其他各项工作任务时，如何兼顾键盘的输入，这取决于键盘的工作方式。工作方式选取原则是，既要保证及时响应按键操作，又不过多占用单片机工作时间。键盘工作方式有3种，即编程扫描、定时扫描和中断扫描。
1．编程扫描方式
也称查询方式，利用单片机空闲时，调用键盘扫描子程序，反复扫描键盘。
如果单片机的查询的频率过高，虽能及时响应键盘的输入，但也会影响其他任务的进行。查询的频率过低，可能会键盘输入漏判。

## Slide 57
所以要根据单片机系统的繁忙程度和键盘的操作频率，来调整键盘扫描的频率。
2．定时扫描方式
每隔一定的时间对键盘扫描一次。在这种方式中，通常利用单片机内的定时器产生的定时中断，进入中断子程序来对键盘进行扫描，在有键按下时识别出该键，并执行相应键的处理程序。为了不漏判有效的按键，定时中断的周期一般应小于100ms。

## Slide 58
3．中断扫描方式
为提高单片机扫描键盘的工作效率，可采用中断扫描方式，如图13-12所示。
图中的键盘只有在键盘有按键按下时，发出中断请求信号，单片机响应中断，执行键盘扫描程序中断服务子程序。如无键按下，单片机将不理睬键盘。
此种方式的优点是，只有按键按下时，才进行处理，所以其实时性强，工作效率高。

## Slide 59
图13-12中断扫描方式示意图

## Slide 60
非编码矩阵式键盘所完成的工作分为3个层次。
（1）单片机如何来监视键盘的输入，体现在键盘的工作方式上就是：①编程扫描；②定时扫描；③中断扫描。
（2）确定按下键的键号。体现在按键的识别方法上就是：①扫描法；②线反转法。
（3）根据按下键的键号，实现按键的功能，即跳向对应的键处理程序。

## Slide 61
【例13-4】 利用AT89S51单片机外扩的81C55连接键盘及显示器如图13-13所示。试编写系统监控程序，将每次所按下键的键号在显示器的最低位显示，原显示内容依次左移，初始显示状态为最左边一位数码管显示字符“P”。
解：键盘监控程序采用扫描法查找所按下键的键号，显示程序显示缓冲区设置在内部RAM的70H~75H单元。
所编写程序清单见教材
13.3 键盘/显示器接口设计实例
在单片机应用系统设计中，一般都是把键盘和显示器放在一起考虑。也有的系统仅单独需要键盘或显示器。下面就矩阵式键盘显示器接口设计列举一例。

## Slide 62
图13-13

## Slide 63
LCD（Liquid Crystal Display）液晶显示器缩写，被动显示，本身并不发光，是利用液晶经过处理后能改变光线通过方向的特性，从而达到白底黑字或黑底白字显示的目的。液晶显示器具有省电、抗干扰能力强等优点，广泛应用在智能仪器仪表和单片机测控系统中。
当前市场上液晶显示器种类繁多，按排列形状可分为字段型、点阵字符型和点阵图形型。
13.4 AT89S51单片机与液晶显示器（LCD）的接口

## Slide 64
13.4.1 LCD1602模块的外形与引脚
1．LCD1602模块的外形
点阵字符式液晶显示器根据显示容量可以分为1×16字，2×16字及2×20字等形式。LCD1602模块为2×16字，其外形如图13-14所示。
图13-14 LCD1602模块的外形

## Slide 65
2．LCD1602模块的引脚
LCD1602模块通常有16个引脚，如表13-3所示。通过单片机写入模块的命令和数据，就可对显示方式和显示内容做出选择。

## Slide 66
13.4.2 LCD1602模块的组成
LCD1602模块组成图如图13-15所示。
LCD1602 模块由控制器HD44780、驱动器HD44100和液晶板组成。HD44780是典型的液晶显示控制器。它集控制和驱动于一体，本身就可以驱动单行16字符或2行8字符。对于2行16字符的显示要增加HD44100驱动器。HD44780由字符发生器CGROM、自定义字符发生器CGRAM和显示缓冲区DDRAM组成。

## Slide 67
图13-15 LCD1602模块的组成

## Slide 68
字符发生器CGROM存储了不同的点阵字符图形。包括数字、英文字母的大小写字符、常用的符号和日文字符等，每一个字符都有一个固定的代码，如图13-16所示。
自定义字符发生器CGRAM可由用户定义8个5×7字形。地址的高4位为“0000”时对应CGRAM空间（0000x000B~0000x111B）。每个字形由8字节编码组成，且每个字符编码仅用到了低4位（4~0位）。要显示的点用“1”表示，不显示的点用“0”表示。最后一个字节编码要留给光标，所以通常是0000 0000B。

## Slide 69
图13-16
LCD1602的
CGROM字符集

## Slide 70
图13-17 自定义字形
程序初始化时要先将各字节编码写入CGRAM中，然后就可以如同CGROM一样使用这些自定义字形。图13-17所示为自定义字符“±”的构造示例。

## Slide 71
DDRAM有80个单元，但第1行仅用00H~0FH单元，第2行仅用40H~4FH单元。DDRAM地址与显示位置的关系如下图所示。DDRAM单元存放的是要显示字符的编码（ASCII码），控制器以该编码为索引，到CGROM或CGRAM中取点阵字形送液晶板显示。

## Slide 72
13.4.3 LCD1602模块的命令及初始化
1．LCD1602模块的命令格式及功能说明
（1）内部寄存器
控制器HD44780内有多个寄存器，寄存器的选择如表13-4所示。
RS位和R/ 引脚上的电平决定对寄存器的选择和读/写，而DB7～DB0决定命令功能。

## Slide 73
（2）命令功能说明
下面介绍可写入命令寄存器的11个命令。
① 清屏。格式如下：
功能：清除屏幕显示，并给地址计数器AC置“0”。
② 返回。格式如下：
功能：置DDRAM（显示数据RAM）及显示RAM的地址为“0”，显示返回到原始位置。

## Slide 74
③ 输入方式设置。格式如下：
功能：设置光标的移动方向，并指定整体显示是否移动。其中：I/D=1，为增量方式；I/D=0，为减量方式；如S=1，表示移位；如S=0，表示不移位。
④ 显示开关控制。格式如下：

## Slide 75
功能：
D位（DB2）控制整体显示的开与关，D=1，开显示；D=0，则关显示。
C位（DB1）控制光标的开与关，C=1，光标开；C=0，则光标关。
B位（DB0）控制光标处字符闪烁，B=1，字符闪烁；B=0，字符不闪烁。
⑤ 光标移位。格式如下：
功能：移动光标或整体显示，DDRAM中内容不变。其中：

## Slide 76
S/C=1时，显示移位；S/C=0时，光标移位。
R/L=1时，向右移位，R/L=0时，向左移位。
⑥ 功能设置。命令格式如下：
功能：
DL位设置接口数据位数，DL=1为8位数据接口；DL=0为4位数据接口。
N 位设置显示行数，N=0单行显示；N=1双行显示。
F位设置字型大小，F=1为510点阵，F=0为57点阵。

## Slide 77
⑦ CGRAM（自定义字符RAM）地址设置。格式如下
功能：设置CGRAM的地址，地址范围为0～63。
⑧ DDRAM（数据显示存储器）地址设置。格式如下：
功能：设置DDRAM的地址，地址范围为0～127。
⑨ 读忙标志BF及地址计数器。格式如下：

## Slide 78
功能：BF位为忙标志。BF=1，表示忙，此时LCM不能接收命令和数据；BF=0，表示LCM不忙，可接收命令和数据。
AC位为地址计数器的值，范围为0～127。
向CGRAM/DDRAM写数据。格式如下：
功能：将数据写入CGRAM或DDRAM中，应与CGRAM或DDRAM地址设置命令结合使用。

## Slide 79
从CGRAM/DDRAM中读数据。格式如下：
功能：从CGRAM或DDRAM中读出数据，应与CGRAM或DDRAM地址设置命令结合使用。
2．LCD1602模块的初始化
LCD1602模块使用时要先进行初始化，初始化内容如下：
 清屏。
 功能设置。
 显示与不显示设置。
 输入模式设置。

## Slide 80
13.4.4 AT89S51单片机与LCD1602模块的接口示例
单片机与LCD1602模块的接口电路如图13-19所示。
编程实例见教材。
图13-19 单片机与LCD1602模块的接口电路

## Slide 81
微型打印机的内部有一单片机，固化有控打程序。
打印机通电后，由打印机内部的单片机执行固化的控打程序，就可以接收和分析主控单片机送来的数据和命令，然后通过控制电路，实现对打印头机械动作的控制，进行打印。此外，微型打印机还能接受人工干预，完成自检、停机和走纸等操作。
常用的微型打印机有TPP-40A/16A、GP16以及XLF嵌入仪器面板上的汉字微型打印机。下面介绍AT89S51单片机与常见的TPP-40A/16A微型打印机的接口设计。
13.5 AT89S51单片机
与微型打印机TPP-40A/16A的接口

## Slide 82
1．TPP-40A/16A微型打印机简介
单片机控制的微型智能打印机。TPP-40A与TPP-16A的接口信号与时序完全相同，硬件电路及插脚完全兼容，只是某些命令代码不同。TPP-40A每行打印40个字符，TPP-16A则每行打印16个字符。
（1）TPP-40A/16A主要技术性能、接口要求及时序
① 单片机控制，2KB控打程序及标准的Centronics打印机并行接口。

## Slide 83
② 可打印全部标准的ASCII代码字符，以及128个非标准字符和图符。有16个代码字符（67点阵）可由用户通过程序自行定义，并可通过命令用此16个代码字符去替换任何驻留代码字型，以便用于多种文字的打印。
③ 可打印出8240点阵的图样（汉字或图案点阵）。代码字符和点阵图样可在一行中混合打印。
④ 字符、图符和点阵图可以在宽和高的方向放大 2、3、4倍。
⑤ 每行字符的点行数（包括字符的行间距）可用命令更换，即字符行间距空点行可在0~256间任选。


## Slide 84
⑥ 带有水平和垂直制表命令，便于打印表格。
（2）Centronics接口信号
国际流行Centronics打印机并行接口，与单片机间通过一条20芯扁平电缆及接插件相连。打印机有一个20线扁平插座，信号引脚排列如图13-20所示。
各引脚功能：
DB0~DB7：数据线，由单片机发送给打印机。
（STROBE）：数据选通信号。在该信号上升沿时，数据线上的8位并行数据被打印机读入机内锁存。

## Slide 85
图13-20 TPP-40A/16A引脚排列（从打印机背视）

## Slide 86
BUSY：打印机“忙”状态信号。信号有效（高电平）时，打印机正忙于处理数据。此时，单片机不得使 信号有效，向打印机送入新的数据。
：应答信号，低电平有效。表明打印机已取走数据线上的数据。
：“出错”信号。当送入打印机的命令格式出错时，打印机立即打印一行提示出错的信息。在打印出错信息之前，该信号线出现一个负脉冲，脉冲宽度为30s。

## Slide 87
图13-21 TPP-40A/16A接口信号时序
（3）接口信号时序
时序如图13-21。选通信号 宽度需大于0.5s。 应答信号 可与 信号作为一对应答联络信号，也可与BUSY为一对应答联络信号。

## Slide 88
2．字符代码及打印命令
写入的全部代码共256个，其中00H无效。代码01H~0FH为打印命令；代码10H~1FH为用户自定义代码；代码20H~7FH为标准ASCII代码；TPP-40A/16A可打印的非ASCII代码如图13-22，代码80H~FFH为非ASCII代码，包括少量汉字、希腊字母、块图图符和一些特殊字符。

## Slide 89
图13-22 TPP-40A/16A可打印的非ASCII代码

## Slide 90
（1）字符代码
全部字符代码为10H~FFH，回车换行代码0DH为字符串的结束符。当输入代码满40/16个时，打印机自动回车。举例如下。
① 打印“$2356.73”
单片机输出的代码串为24H，32H，33H，35H，36H，2EH，37H，33H，0DH。
② 打印“23.7cm2”
单片机输出的代码串为32H，33H，2EH，37H，63H，6DH，9CH，0DH。

## Slide 91
（2）打印命令
由一个命令字和若干参数字节组成，表13-5所示为TPP-40A/16A命令代码及功能。有关打印命令的更详细说明，参见技术说明书。

## Slide 92
3．TPP-40A/16A与AT89S51单片机接口设计
直接与AT89S51相接。TPP-40A/16A没有读、写信号，只有握手线 、BUSY（或 ），接口电路如图13-24所示。
图13-24 TPP-40A/16A与AT89S51单片机数据总线的接口

## Slide 93
单片机用一条地址线（图13-24中使用P2.7，即A15）来控制写选通信号 和读取BUSY状态。
图13-25为通过扩展的82C55连接的打印机接口电路。采用查询法，即通过读与82C55的PC0脚的相连的BUSY状态，来判断送给打印机的一个字节的数据是否处理完毕。也可用中断法（BUSY直接与单片机的 脚相连）

## Slide 94
图13-25 TPP-40A/16A与AT89S51单片机扩展的I/O连接

## Slide 95
【例13-5】把AT89S51单片机内部RAM的3FH~4FH单元中的ASCII码数据送打印机打印。
解：82C55的端口A与端口C的上半部设置为方式0输出，端口C的下半部为方式0输入。
打印程序清单如下：
汇编语言源程序：
PRINT： MOV R0，#7FH ；控制端口地址→R0
MOV A ，#81H ；82C55控制字→A
MOVX @R0，A ；控制字→控制口
MOV R1，#3FH ；数据区首地址→R1
MOV R2，#0FH ；R2为打印数据个数的计数器

## Slide 96
LOOP： MOV A，@R1 ；打印数据单元中内容→A
INC R1 ；指向下一个数据单元
MOV R0，#7CH ；82C55的端口A地址→R0
MOVX @R0，A ；打印数据送82C55并锁存
MOV R0，#7FH ；82C55的控制口地址→R0
MOV A，#0EH ；PC7的复位控制字→A
MOVX @R0，A ；PC7=0
MOV A，#0FH ；PC7的置位控制字→A
MOVX @R0，A ；PC7由0变1

## Slide 97
LOOP1：MOV R0，#7EH ；端口C地址→R0
MOVX A，@R0 ；读入端口C的值
ANL A，#01H ；屏蔽掉端口C的高7位，只留PC0位
NZ LOOP1 ；查BUSY状态，为1，未处理完，跳LOOP1
DJNZ R2，LOOP ；打印数据个数R2非零，未完跳LOOP
END