## Slide 1
单片微型计算机
原理及应用
华东交通大学徐春辉制作
2017年8月

## Slide 2
第14章 51系列单片机
模拟量接口技术

## Slide 3
内容提要
本章介绍单片机模拟量接口技术，包括51系列单片机与D/A、A/D转换器的接口与应用。
学习要点
了解单片机模拟量接口设计的原理与方法。
 熟练掌握典型芯片DAC0832、ADC0809与51系列单片机的接口技术。
 了解51系列单片机与12位D/A转换器的接口技术；
 了解51系列单片机与串行D/A转换器的接口技术。

## Slide 4
14.1 51系列单片机与D/A转换器的接口
14.2 51系列单片机与A/D转换器的接口
第14章 目 录

## Slide 5
典型的微机闭环控制应用系统的结构图

## Slide 6
在单片机测控系统中，被测量的温度、压力、流量、速度等非电物理量，须经传感器先转换模拟电信号，必须转换成数字量后才能在单片机中用软件进行处理。
模拟量转换成数字量的器件为A/D转换器（ADC）。
单片机处理完毕的数字量，有时需转换为模拟信号输出。器件称为D/A转换器（DAC）。

## Slide 7
14.1 51系列单片机与D/A转换器的接口
目前商品化DAC芯片较多，设计者只需要合理的选用合适的芯片，了解它们的功能、引脚外特性以及与单片机的接口设计方法即可。由于现在部分的单片机芯片中集成了D/A转换器，位数一般在10位左右，且转换速度也很快，所以单片的DAC开始向高的位数和高转换速度上转变。
低端的产品，如8位的D/A转换器，开始面临被淘汰的危险，但是在实验室或涉及某些工业控制方面的应用，低端的8位DAC以其优异性价比还是具有相当大的应用空间的。

## Slide 8
14.1.1 器件选型
1．器件选型注意事项
使用D/A转换器时，应注意D/A转换器选择的几个问题。
（1）D/A转换器的输出形式
有两种输出形式。一种是电压输出，即给D/A转换器输入的是数字量，而输出为电压。另一种是电流输出。
对电流输出的D/A转换器，如需要模拟电压输出，可在其输出端加一个由运算放大器构成的I-V转换电路，将电流输出转换为电压输出。

## Slide 9
（2）D/A转换器与单片机的接口形式
单片机与D/A转换器的连接，早期多采用8位数字量并行传输的并行接口，现在除并行接口外，带有串行口的D/A转换器品种也不断增多。除了通用的UART串行口外，目前较为流行的还有I2C串行口和SPI串行口等。所以在选择单片D/A转换器时，要考虑单片机与D/A转换器的接口形式。

## Slide 10
2．主要技术指标
指标很多，使用者最关心的几个指标如下。
（1）分辨率
指单片机输入给D/A转换器的单位数字量的变化，所引起的模拟量输出的变化，通常定义为输出满刻度值与2n之比（n为D/A转换器的二进制位数）。习惯上用输入数字量的二进制位数表示。位数越多，分辨率越高，即D/A转换器对输入量变化的敏感程度越高。
例如，8位的D/A转换器，若满量程输出为10V，根据分辨率定义，则分辨率为10V/2n，分辨率为:10V/256=39.1mV ，

## Slide 11
即输入的二进制数最低位的变化可引起输出的模拟电压变化39.1mV，该值占满量程的0.391%，常用符号1LSB表示。
同理：
10位D/A转换 1 LSB = 9.77mV = 0.1%满量程
12位D/A转换 1 LSB = 2.44mV = 0.024%满量程
16位D/A转换 1 LSB = 0.076mV = 0.00076%满量程
使用时，应根据对D/A转换器分辨率的需要来选定D/A转换器的位数。

## Slide 12
（2）建立时间
描述D/A转换器转换快慢的一个参数，用于表明转换时间或转换速度。其值为从输入数字量到输出达到终值误差(1/2)LSB时所需的时间。
电流输出的转换时间较短，而电压输出的转换器，由于要加上完成I-V转换的运算放大器的延迟时间，因此转换时间要长一些。快速D/A转换器的转换时间可控制在1s以下。

## Slide 13
（3）转换精度
理想情况下，转换精度与分辨率基本一致，位数越多精度越高。
但由于电源电压、基准电压、电阻、制造工艺等各种因素存在着误差。严格讲，转换精度与分辨率并不完全一致。只要位数相同，分辨率则相同，但相同位数的不同转换器转换精度会有所不同。
例如，某种型号的8位DAC精度为0.19%，而另一种型号的8位DAC精度为0.05%。

## Slide 14
14.1.2 AT89S51与8位D/A转换器DAC0832的接口设计
1．DAC0832芯片介绍
（1）DAC0832的特性
美国国家半导体公司的DAC0832芯片是具有两个输入数据寄存器的8位DAC，它能直接与AT89S51单片机连接，主要特性如下。
① 分辨率为8位。
② 电流输出，建立时间为1s。
③ 可双缓冲输入、单缓冲输入或直接数字输入。
④ 单一电源供电（+5V~+15V）。
⑤ 低功耗，20mW。

## Slide 15
（2）DAC0832的内部逻辑结构及外部引脚
DAC0832的内部逻辑结构如图14-1所示，外部引脚如图14-2所示。
“8位输入寄存器”用于存放单片机送来的数字量，使输入数字量得到缓冲和锁存，由 加以控制；
“8位DAC寄存器”用于存放待转换的数字量，由 控制；
“8位D/A转换电路”受“8位DAC寄存器”输出的数字量控制，能输出和数字量成正比的模拟电流。因此，需外接I-V转换的运算放大器电路，才能得到模拟输出电压。

## Slide 16
图14-1 DAC0832的逻辑结构

## Slide 17
图14-2 DAC0832的引脚图

## Slide 18
引脚功能：
DI0～DI7：8位数字信号输入端，与单片机的数据总线P0口相连，用于接收单片机送来的待转换为模拟量的数字量，DI7为最高位。
：片选端，当 为低电平时，本芯片被选中。
ILE：数据锁存允许控制端，高电平有效。
：第一级输入寄存器写选通控制，低电平有效。当
=0，ILE=1， =0时，待转换的数据信号被锁存到第一级8位输入寄存器中。
DGND：数字信号地。
AGND：模拟信号地，最好与基准电压共地。

## Slide 19
：数据传送控制，低电平有效。
：DAC寄存器写选通控制端，低电平有效。当
=0， =0时，输入寄存器中待转换的数据传入8位DAC寄存器中。
IOUT1：D/A转换器电流输出1端，输入数字量全为“1”时，IOUT1最大，为： 输入数字量全为“0”时，IOUT1最小。
IOUT2：D/A转换器电流输出2端，IOUT2 + IOUT1 = 常数。
Rfb：外部反馈信号输入端，内部已有反馈电阻Rfb，根据需要也可外接反馈电阻。
VCC：电源输入端，在+5V～+15V范围内。

## Slide 20
2．AT89S51单片机与DAC0832的接口电路设计
设计接口电路时，常用单缓冲方式或双缓冲方式的单极性输出。
（1）单缓冲方式
指DAC0832内部的两个数据缓冲器有一个处于直通方式，另一个处于受AT89S51单片机控制的锁存方式。在实际应用中，如果只有一路模拟量输出，或虽是多路模拟量输出但并不要求多路输出同步的情况下，可采用单缓冲方式。
单缓冲方式的接口电路如图14-3所示。

## Slide 21
图14-3 单缓冲方式下单片机与DAC0832的接口电路

## Slide 22
图14-3所示的是单极性模拟电压输出电路，由于DAC0832是8位（28=256）的D/A转换器，由基尔霍夫定律列出的方程组可解得0832输出电压vo与输入数字量B的关系为
显然，输出的模拟电压vo和输入的数字量B以及基准电压VREF成正比，且B为0时，vo也为0，输入数字量为255时，vo为最大的绝对值输出，且不会大于VREF。

## Slide 23
图14-3中，由于DAC0832的 和 都与P2.7相连，故DAC0832的输入寄存器和DAC寄存器地址都为7FFFH（无关地址信号皆取“1”）。而 和 同时与AT89S51的 引脚相连，因此，AT89S51单片机执行如下两条指令就可在 和 上同时产生低电平信号，并在 和 端同时得到来自 的负脉冲，进而使DAC0832接收AT89S51送来的数字量。
MOV DPTR，#7FFFH ；DAC端口地址7FFFH→DPTR
MOVX @DPTR，A ；启动D/A转换

## Slide 24
现举例说明单缓冲方式下DAC0832的应用。
【例14-1】 DAC0832用作波形发生器。试根据图14-3，分别写出产生锯齿波、三角波和矩形波的程序。
解：在图14-3中，运算放大器A输出端Vout直接反馈到Rfb，故这种接线产生的模拟输出电压是单极性的。产生上述三种波形的参考程序如下。

## Slide 25
① 锯齿波的产生
ORG 2000H
START：MOV DPTR，#07FFFH ；DAC地址7FFFH→ DPTR
MOV A，#00H ；数字量→A
LOOP： MOVX @DPTR，A ；数字量→D/A转换器
INC A ；数字量逐次加1
SJMP LOOP

## Slide 26
*C51源程序：
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
#define DAC0832 XBYTE[0x7fff] /* 设置DAC0832的访问地址 */
unsigned char num；
void main()
{while (1)
{ for (num = 0；num< = 255；num++) /* 产生锯齿波 */
DAC0832 = num； /* DAC0832转换输出 */
}
}

## Slide 27
当输入数字量从0开始，逐次加1进行D/A转换，模拟量与其成正比输出。当A = FFH时，再加1则溢出清0，模拟输出又为0，然后又重新重复上述过程，如此循环，输出的波形就是锯齿波，如图14-4所示。
实际上，每一上升斜边要分成256个小台阶，每个小台阶暂留时间为执行后三条指令所需要的时间。因此 “INC A”指令后插入NOP指令或延时程序，则可改变锯齿波频率。

## Slide 28
图14-4 DAC0832产生的锯齿波输出

## Slide 29
② 三角波的产生。
ORG 2000H
START： MOV DPTR，#07FFFH
MOV A，#00H
UP： MOVX @DPTR，A ；产生三角波的上升边
INC A
JNZ UP
DOWN：DEC A ；A=0时减1为FFH， 产生三角波的下降边
MOVX @DPTR，A
JNZ DOWN
SJMP UP
输出的三角波如图14-5所示。

## Slide 30
*C51源程序：
#include<absacc.h>
#define DAC0832 XBYTE[0x7fff] /* 设置DAC0832的访问地址 */
unsigned char num；
void main()
{ while (1)
{ for (num = 0；num < 255；num++) /* 上升段波形 */
DAC0832 = num； /* DAC0832转换输出 */
for (num = 255；num > 0；num--) /* 下降段波形 */
DAC0832 = num； /* DAC0832转换输出 */
}
}

## Slide 31
图11-5 DAC0832产生的三角波输出
图14-5

## Slide 32
③ 矩形波的产生
ORG 2000H
START： MOV DPTR，#07FFFH
LOOP： MOV A，#data1 ；#data1为上限电平对应的数字量
MOVX @DPTR，A ；置矩形波上限电平
LCALL DELAY1 ；调用高电平延时程序
MOV A，#data2 ；#data2为下限电平对应的数字量
MOVX @DPTR，A ；置矩形波下限电平
LCALL DELAY2 ；调用低电平延时程序
SJMP LOOP ；重复进行下一个周期

## Slide 33
*C51源程序：
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
#define DAC0832 XBYTE[0X7fff]
void main()
｛ unsigned char num
while(1)
｛DAC0832 = 0； /* 输出0 V */
for(num = 0；num<255；num++)； /* 延时 */
DAC0832 = 255； /* 输出5 V */
for(num = 0；num<255；num++)； /* 延时 */
｝
｝

## Slide 34
图14-6 DAC0832产生的矩形波输出
输出的矩形波如图14-6所示。 DELAY1、DELAY2为两个延时程序，分别决定输出的矩形波高、低电平时的持续宽度。矩形波频率也可用延时方法改变。

## Slide 35
（2）双缓冲方式
多路的D/A转换要求同步输出时，必须采用双缓冲同步方式。此方式工作时，数字量的输入锁存和D/A转换输出是分两步完成的。单片机必须通过 来锁存待转换的数字量，通过 来启动D/A转换（见图14-1）。
因此，双缓冲方式下，DAC0832应该为单片机提供两个I/O端口。AT89S51单片机和DAC0832在双缓冲方式下的连接如图14-7所示。

## Slide 36
36
图14-7 单片机和两片DAC0832的双缓冲方式接口电路

## Slide 37
由图14-7可见，
1#DAC0832因 和P2.5相连，因而其输入寄存器的地址为DFFFH；2#DAC0832因 和P2.6相连，故其输入寄存器的地址为BFFFH。
两片DAC的 同时和P2.7相连，故两片DAC的DAC寄存器的地址皆为7FFFH。
完成两路D/A同步转换的程序段如下：

## Slide 38
MOV DPTR，#0DFFFH ；指向1#DAC0832输入寄存器
MOV A，#data1
MOVX @DPTR，A ；data1送入1#DAC0832输入寄存器
MOV DPTR，#0BFFFH ；指向2#DAC0832输入寄存器
MOV A，#data2
MOVX @DPTR，A ；data2送入2#DAC0832输入寄存器
MOV DPTR，#7FFFH
MOVX @DPTR，A ；同时启动两片DAC的D/A转换

## Slide 39
若把图14-7中DAC输出的模拟电压Vx和Vy来控制X-Y绘图仪，则应把Vx和Vy分别加到X-Y绘图仪的X通道和Y通道，而X-Y绘图仪由X、Y两个方向的步进电机驱动，其中一个电机控制绘笔沿X方向运动；另一个电机控制绘笔沿Y方向运动。
因此对X-Y绘图仪的控制有一基本要求：就是两路模拟信号要同步输出，使绘制的曲线光滑。如果不同步输出，例如先输出X通道的模拟电压，再输出Y通道的模拟电压，则绘图笔先向X方向移动，再向Y方向移动，此时绘制的曲线就是阶梯状的。通过本例，也就不难理解DAC设置双缓冲方式的目的所在。

## Slide 40
3．DAC0832的双极性的电压输出
有些场合则要求DAC0832双极性模拟电压输出，下面介绍如何实现。
在双极性电压输出的场合下，可以按照图14-8所示接线。图中，DAC0832的数字量由单片机送来，A1和A2均为运算放大器，vo通过2R电阻反馈到运算放大器A2输入端，G点为虚拟地，由基尔霍夫定律列出的方程组可解得

## Slide 41
由上式知，当单片机输出给DAC0832的数字量B≥128时，即数字量最高位b7为1 ，输出的模拟电压vo为正；当单片机输出给DAC0832的数字量B<128时，即数字量最高位为0，则vo的输出电压为负。
图14-8 双极性DAC的接法

## Slide 42
14.1.3 AT89S51与12位D/A转换器DAC1210的接口设计
类似AT89S51这样的8位单片机与8位DAC的接口是比较简单的，与高于8位的DAC之接口也不复杂。主要区别是要利用DAC的双缓冲结构，分多次把数据送给DAC的输入寄存器，然后再在DAC内部一次性地将输入寄存器的数据打入DAC寄存器，从而启动一次D/A转换。下面以12位的D/A转换芯片DAC1210为例，简要介绍其接口设计。
DAC1210是12位D/A转换芯片，其内部逻辑结构如图14-9所示。

## Slide 43
图14-9 DAC1210逻辑结构图

## Slide 44
DAC1210与8位数据线的AT89S51单片机接口方法如图14-10所示。
图14-10

## Slide 45
14.1.4 AT89S51与串行输入的12位D/A转换器
AD7543的接口设计
1．AD7543简介
AD7543是美国AD公司专为通用异步串行口设计的12位廉价D/A转换器。AD7543可直接与AT89S51的串行口相连。
AD7543的内部结构如图14-11所示，片内由12位串行输入并行输出移位寄存器（寄存器A）和12位DAC输入寄存器（寄存器B）组成。在选通信号的前沿或后沿（可选择）定时把SRI引脚上的串行数据装入寄存器A，一旦寄存器A装满，在加载脉冲的控制下，寄存器A的数据便装入寄存器B中。

## Slide 46
图14-11 AD7543的片内结构

## Slide 47
AD7543的引脚如图14-12所示，功能如下。
OUT1：AD7543的电流输出引脚1。
OUT2：AD7543的电流输出引脚2。
AGND：模拟地。
STB1：寄存器A的选通控制信号。
：寄存器B加载1输入。当 和 为低电平时，寄存器A的内容送到寄存器B。
SRI ：单片机输入到寄存器A的串行数据输入引脚。
：寄存器B加载2输入。
：寄存器A选通3输入。

## Slide 48
STB4 ：寄存器A选通4输入。
DGND：数字地。
：寄存器B清除输入，用于异步地将寄存器B复位至000H。
VDD ：+5V电源。
VREF ：基准电压输入。
Rfb ：DAC反馈输入引脚。
图14-12 7543的引脚

## Slide 49
2．AD7543与AT89S51的接口
AD7543与AT89S51的接口电路如图14-13所示，图中只画出了与D/A转换有关的电路。图14-13中的单片机串行口直接与AD7543相连（假定串行口不做他用），串行口选用方式0，其TXD端移位脉冲的负跳变将RXD输出的串行位数据移入AD7543，利用地址译码器的输出信号产生 ，从而将AD7543移位寄存器A中的内容移入寄存器B中，并启动D/A转换。
由于AD7543的12位数据是高至低逐位串行输入的，而AT89S51的串行口方式0是低至高逐位串行输出的，因此在数据传输到AD7543之前必须重新装配。

## Slide 50
下面是单片机的驱动程序，假设AD7543的端口地址为addrH，数据缓冲器单元地址为dbufh（高4位）和dbufl（低8位）。
OUTDA：MOV A，#dbufh ；取高4位数据
ACALL ASMB ；调用装配子程序
MOV SBUF，A ；串行口输出
MOV A，#dbufl ；取低8位数据
ACALL ASMB ；调用装配子程序
MOV SBUF，A ；串行口输出
MOV DPTR，#addrH ；AD7543端口地址送数据指针
MOVX @DPTR，A ；将AD7543寄存器A送寄存器B
RET

## Slide 51
ASMB： MOV R6，#00H ；装配子程序
MOV R7，#08H
CLR C
AL0： RLC A
XCH A，R6
RRC A
XCH A，R6
DJNZ R7，AL0
XCH A，R6
RET

## Slide 52
图14-13 AD7543与AT89S51的接口电路

## Slide 53
14.2 51系列单片机与A/D转换器的接口
14.2.1 A/D转换器简介
A/D转换器把模拟量转换成数字量，以便于单片机进行数据处理。
随着超大规模集成电路技术的飞速发展，A/D转换器的新设计思想和制造技术层出不穷。为满足各种不同的检测及控制任务的需要，大量结构不同、性能各异的A/D转换芯片应运而生。

## Slide 54
1．A/D转换器概述
目前单片的ADC芯片较多，对设计者来说，只需合理的选择芯片即可。现在部分的单片机片内集成了A/D转换器，在片内A/D转换器不能满足需要，还是需外扩。另外作为扩展A/D转换器的基本方法，读者还是应当掌握。
尽管A/D转换器的种类很多，但目前广泛应用在单片机应用系统中的主要有逐次比较型转换器和双积分型转换器，此外-Δ式转换器逐渐得到重视和较为广泛的应用。
逐次比较型A/D转换器，在精度、速度和价格上都适中，是最常用的A/D转换器。

## Slide 55
双积分型A/D转换器，具有精度高、抗干扰性好、价格低廉等优点，与逐次比较型A/D转换器相比，转换速度较慢，近年来在单片机应用领域中也得到广泛应用。
 -式ADC具有积分式与逐次比较型ADC的双重优点。它对工业现场的串模干扰具有较强的抑制能力，不亚于双积分ADC，它比双积分ADC有较高的转换速度，与逐次比较型ADC相比，有较高的信噪比，分辨率高，线性度好，不需要采样保持电路。由于上述优点，−式ADC得到了重视，已有多种−式A/D芯片可供用户选用。

## Slide 56
A/D转换器按照输出数字量的有效位数分为4位、8位、10位、12位、14位、16位并行输出以及BCD码输出的 3位半、4位半、5位半等多种。
目前，除并行输出A/D转换器外，随着单片机串行扩展方式的日益增多，带有同步SPI串行接口的A/D转换器的使用也逐渐增多。串行输出的A/D转换器具有占用端口线少、使用方便、接口简单等优点，因此，读者要给予足够重视。较为典型的串行A/D转换器为美国TI公司的TLC549（8位）、TLC1549（10位）以及TLC1543（10位）和TLC2543（12位）。

## Slide 57
单片机与串行A/D转换器接口设计，涉及同步串行口SPI的内容，本章不做介绍，感兴趣的读者，可参考有关资料。本章仅介绍单片机与各种并行输出A/D转换器的接口设计。
A/D转换器按照转换速度可大致分为超高速（转换时间≤1ns）、高速（转换时间≤1s）、中速（转换时间≤1ms）、低速（转换时间≤1s）等几种不同转换速度的芯片。为适应系统集成的需要，有些转换器还将多路转换开关、时钟电路、基准电压源、二–十进制译码器和转换电路集成在一个芯片内，为用户提供很多方便。

## Slide 58
2．A/D转换器的主要技术指标
（1）转换时间和转换速率
A/D完成一次转换所需要的时间。转换时间的倒数为转换速率。
（2）分辨率
在A/D转换器中，分辨率是衡量A/D转换器能够分辨出输入模拟量最小变化程度的技术指标。分辨率取决于A/D转换器的位数，所以习惯上用输出的二进制位数或BCD码位数表示。例如，A/D转换器AD1674的满量程输入电压为5V，可输出12位二进制数，即用212个数进行量化，

## Slide 59
其分辨率为1LSB，也即5V/212=1.22mV，其分辨率为12位，或A/D转换器能分辨出输入电压1.22mV的变化。
又如，双积分型输出BCD 码的A/D转换器MC14433，其满量程输入电压为2V，其输出最大的十进制数为1999，分辨率为三位半（BCD 码），如果换算成二进制位数表示，其分辨率约为11位，因为1999最接近于211=2048。
量化过程引起的误差称为量化误差。是由于有限位数字量对模拟量进行量化而引起的误差。理论上规定为一个单位分辨率的-1/2 - +1/2LSB ，提高A/D位数既可以提高分辨率，又能够减少量化误差。

## Slide 60
（3）转换精度
A/D转换器的转换精度定义为一个实际A/D转换器与一个理想A/D转换器在量化值上的差值，可用绝对误差或相对误差表示。

## Slide 61
14.2.2 AT89S51与逐次比较型8位A/D转换器
ADC0809的接口
1．ADC0809结构及工作原理
结构如图14-14所示。采用逐次比较法完成A/D转换，单一的+5V电源供电。片内带有锁存功能的8选1模拟开关，由C、B、A的编码来决定所选的通道。完成一次转换需100s左右（转换时间与CLK脚的时钟频率有关），具有输出TTL三态锁存缓冲器，可直接连到单片机数据总线上。通过适当的外接电路，ADC0809可对0~5V的模拟信号进行转换。

## Slide 62
图14-14 ADC0809结构框图

## Slide 63
2．ADC0809引脚及功能
逐次比较型8路模拟输入、8位数字量输出的A/D转换器，其引脚如图11-18所示。共28引脚，双列直插式封装。引脚功能如下：
IN0～IN7：8路模拟信号输入端。
D0～D7：转换完毕的8位数字量输出端。
A、B、C与ALE：控制8路模拟输入通道的切换。A、B、C分别与单片机的三条地址线相连，三位编码对应8个通道地址端口。C、B、A = 000～111分别对应IN0～IN7通道的地址。

## Slide 64
图14-15 ADC0809的引脚图
OE、START、CLK：OE为输出允许端，START为启动信号输入端，CLK为时钟信号输入端。
VR（+）、VR（−）：基准电压输入端。

## Slide 65
3．ADC0809的时序图
ADC0809的时序图如图14-16所示。从时序图可以看出，通道地址由C、B、A送入，在ALE上升沿，经锁存和译码选通一路模拟量。在START信号的下降沿，A/D转换器开始转换，但是约需10µs，EOC才变为低电平，指示转换正在进行中。当转换结束时，EOC信号再变为高电平。OE信号为低电平时，D7～D0引脚对外呈高阻态。OE端的电平由低变高，打开三态输出锁存器，转换结果的数字量出现在D7～D0引脚。

## Slide 66
图14-16 ADC0809 时序图

## Slide 67
4．ADC0809的主要技术指标
（1）分辨率：8位。
（2）不可调误差：≤±1LSB。
（3）转换时间：100µs（时钟频率640kHz时）。
（4）温度范围：-40℃～+85℃。
（5）功耗：15mW。
（6）单一电源：+5V。

## Slide 68
5．AT89S51单片机与ADC0809的接口
先了解单片机如何控制ADC开始转换，如何得知转换结束以及如何读入转换结果的问题。
控制ADC0809过程如下：先用指令选择ADC0809的一个模拟输入通道，当执行“MOVX @DPTR，A”时，单片机的 信号有效，从而产生一个启动脉冲。信号给ADC0809的START脚，开始对选中通道转换。当转换结束后，ADC0809发出转换结束EOC（高电平）信号，该信号可供单片机查询，也可反相后作为向单片机发出的中断请求信号。

## Slide 69
当执行指令“MOVX A，@DPTR”时，单片机发出读控制 信号，通过逻辑电路控制OE端为高电平，把转换完毕的数字量读入到单片机的累加器A中。
单片机读取ADC的转换结果时，可采用查询和中断控制两种方式。
查询方式是在单片机把启动信号送到ADC之后，执行其他程序，同时对ADC0809的EOC脚不断进行检测，以查询ADC变换是否已经结束，如查询到变换已经结束，则读入转换完毕的数据。

## Slide 70
中断控制方式是在启动信号送到ADC之后，单片机执行其他程序。ADC0809转换结束并向单片机发出中断请求信号时，单片机响应此中断请求，进入中断服务程序，读入转换完毕的数据。
中断控制方式效率高，所以特别适合于转换时间较长的ADC。
（1）查询方式
ADC0809与AT89S51的查询式接口在如图14-17所示接口电路的基础上再加一条端口线检测EOC的电平变化即可。

## Slide 71
图14-17 ADC0809与AT89S51的接口电路

## Slide 72
图14-17所示的基准电压是提供给A/D转换器在转换时所需要的基准电压，这是保证转换精度的基本条件。基准电压要单独用高精度稳压电源供给，其电压的变化要小于1LSB。否则当被变换的输入电压不变，而基准电压的变化大于1LSB，也会引起A/D转换器输出的数字量变化。
由于ADC0809片内无时钟，可利用单片机提供的地址锁存允许信号ALE经D触发器二分频后获得，ALE引脚的频率是AT89S51单片机时钟频率的1/6（但要注意，每当访问外部数据存储器时，将少一个ALE脉冲）。如果单片机时钟频率采用6MHz，则ALE引脚的输出频率为1MHz，

## Slide 73
再二分频后为500kHz，符合ADC0809对时钟频率的要求。当然，也可采用独立的时钟源输出，直接加到ADC的CLK脚。
由于ADC0809具有输出三态锁存器，其8位数据输出引脚D0～D7可直接与单片机的P0口相连。地址译码引脚C、B、A分别与地址总线的低三位A2、A1、A0相连，以选通IN0～IN7中的一个通道。

## Slide 74
在启动A/D转换时，由单片机的写信号 和P2.7控制ADC的地址锁存和转换启动，由于ALE和START连在一起，因此ADC0809在锁存通道地址的同时，启动并进行转换。
在读取转换结果时，用低电平的读信号 和P2.7引脚经一级“或非门”后产生的正脉冲作为OE信号，用来打开三态输出锁存器。
下面的程序是采用软件延时的方式，分别对8路模拟信号轮流采样一次，并依次把结果转储到数据存储区的转换程序。

## Slide 75
MAIN： MOV R1，#data ；置数据区首地址
MOV DPTR，#7FF8H；端口地址送DPTR， ；P2.7=0， 且指向通道IN0
MOV R7，#08H ；置通道个数
LOOP： MOVX @DPTR，A ；启动A/D转换
MOV R6，#0AH ；软件延时， 等待转换结束
DELAY： NOP
NOP
NOP
DJNZ R6，DELAY
MOVX A，@DPTR ；读取转换结果

## Slide 76
MOV @R1，A ；存储转换结果
INC DPTR ；指向下一个通道
INC R1 ；修改数据区指针
DJNZ R7，LOOP ；8个通道全采样完 ；否？未完则继续
…………

## Slide 77
*C51源程序：
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
xdata uchar *ad；
uchar i = 0；
uchar data adtab[8]；
void delay(unsigned int time) /* 延时程序 */
{ for(；time>0；time--)；
}
void main ()
{ ad = 0x7ff8； /* 置地址指针 */
*ad = 0； /* 启动通道0的A/D转换 */
for (；i<8；i++) /* 依次对8个通道的模拟量进行转换和输入 */
{
delay(5)； /* 软件延时，等待通道i转换结束 */
adtab[i] = *ad； /* 读入转换数据 */
ad++； /* 指向下一通道 */
*ad = 0； /* 启动转换 */
}
}

## Slide 78
（2）中断方式
ADC0809与AT89S51单片机的中断方式接口电路只需要将图14-17所示的EOC引脚经过一“反门”连接到AT89S51单片机的外中断输入引脚 即可。
采用中断方式可大大节省单片机的时间。当转换结束时，发出EOC脉冲向单片机提出中断申请，单片机响应中断请求，由外部中断1的中断服务程序读A/D结果，并启动ADC0809的下一次转换，外部中断1采用跳沿触发方式。

## Slide 79
参考程序：
INIT1： SETB IT1 ；选择外部中断1为跳沿触发方式
SETB EA ；总中断允许
SETB EX1 ；允许外部中断1中断
MOV DPTR，#7FF8H ；端口地址送DPTR
MOV A，#00H
MOVX @DPTR，A；启动ADC0809对IN0通道转换
……… ；完成其他的工作
中断服务程序：
PINT1： MOV DPTR，#7FF8H；读取结果送内部RAM30H
MOVX A，@DPTR

## Slide 80
MOV 30H，A
MOV A，#00H ；启动ADC0809对IN0的转换
MOVX @DPTR，A
RETI

## Slide 81
*C51源程序：
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
xdata uchar *ad；
uchar i = 0；
uchar data adtab[8]；
addv() interrupt 2 /* 中断服务 */
{ adtab[i] = *ad； /* 读入转换数据 */
ad++； /* 指向下一通道 */
i++； /* 中断方式接收 */
*ad = 0； /* 启动转换 */
}
void main()
{
EA = 1；EX1 = 1；IT1 = 1； /* 开中断，下沿触发中断 */
ad = 0x7ff8； /* 置地址指针初值，指向通道0 */
*ad = 0； /* 启动通道0A/D转换 */
while(i<8){}； /* 若8路巡回检测未完，则继续等待中断 */
EA = 0； /* 8路转换完毕，关中断 */
}

## Slide 82
【例14-3】 采用ADC0809设计数据采集电路，对IN2通道输入的模拟量信号进行测量，并将结果用两位数码管以十六进制数形式显示出来，试设计相应的软硬件系统。
解：在图14-17的基础上，利用P1口连接两位带译码电路的数码管作为显示器，将输入的十六进制数码直接显示出来。利用电位器分压电路提供一个模拟的模拟量信号源，以验证系统的功能。
运用Proteus设计出的硬件系统图如图14-18所示。（硬件系统图仿真图）

## Slide 84
下面给出采用查询方式的软件实现方案。
汇编语言源程序：
ORG 0000H
MAIN： MOV DPTR，#0FEFFH ；指向0809 选片端口（P2.0 = 0即可）
LOOP：MOV A，#02H ；送通道号
MOVX @DPTR，A ；启动通道2的A/D转换
JNB P3.3，$ ；通过P3.3查询EOC信号是否变低电平
JB P3.3，$ ；通过P3.3查询EOC看A/D转换是否结束
MOVX A，@DPTR ；转换结束，读取结果
MOV P1，A ；将转换结果通过P1口送数码管显示
AJMP LOOP ；循环输入与显示
END

## Slide 85
*C51源程序：
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>
#define AD_IN XBYTE[0xfeff] /* 定义0809片选端口*/
sbit ad_busy = P3^3； /* 定义检测单元变量*/
void main (void)
{ while (1)
{ AD_IN = 2； /* 给0809装入通道号同时发出启动A/D信号 */
while(ad_busy = = 1)； /* 等待A/D转换结束 */
P1 = AD_IN； /* A/D转换结束取转换数据显示 */
}
}