## Slide 1
单片微型计算机
原理及应用
电子工业出版社
2017年8月

## Slide 2
*第15章 51系列单片机的
串行总线扩展技术

## Slide 3
内容提要
随着电子技术的发展，并行总线扩展已不再是单片机系统唯一的扩展结构，除并行总线扩展技术之外，近年又出现串行总线扩展技术。本章重点介绍I2C和SPI串行扩展技术。
学习要点
了解I2C串行总线的结构与原理。
掌握AT89S51单片机软件模拟I2C串行接口总线时序实现I2C接口的方法。
 了解I2C串行总线的结构与原理。
 了解AT89S51单片机的SPI总线读写时序模拟及操作。

## Slide 4
15.1 I2C总线接口及其扩展
15.2 SPI串行总线接口及其扩展
第15章 目 录

## Slide 5
单片机的串行扩展技术与并行扩展技术相比具有显著的优点，串行接口器件与单片机接口时需要的I/O口线很少（仅需1~4条），串行接口器件体积小，因而占用电路板的空间小，仅为并行接口器件的10%，明显减少了电路板空间和成本。
除上述优点外，还有工作电压宽、抗干扰能力强、功耗低、数据不易丢失等特点。串行扩展技术在IC卡、智能仪器仪表及分布式控制系统等领域得到了广泛应用。

## Slide 6: 15.1 I2C总线接口及其扩展
I2C（Inter Interface Circuit）总线全称为芯片间接口总线，是Philips公司推出的一种串行总线，用于连接微控制器及其外设。目前许多接口器件采用了I2C总线接口。如AT24C系列的E2PROM器件、LED驱动器SAA1064等。
1．I2C总线系统基本架构
I2C总线只有两条信号线，一条是数据线SDA，另一条是时钟线SCL。两条线均是双向的，所有连到I2C总线上器件的数据线都接到SDA线上，各器件时钟线均接到SCL线上。
15.1.1 I2C串行总线概述

## Slide 7
I2C总线系统基本架构如图15-1所示。
图15-1 I2C串行总线系统的基本结构

## Slide 8
2．I2C总线的特点
I2C总线的运行由主器件（主机）控制。主器件是指启动数据的发送（发出起始信号）、发出时钟信号、传送结束时发出终止信号的器件，通常由单片机来担当。从器件（从机）可以是存储器、LED或LCD驱动器、A/D或D/A转换器、时钟/日历器件等，从器件必须带有I2C串行总线接口。
当I2C总线空闲时，SDA和SCL两条线均为高电平。由于连接到总线上器件（节点）的输出级必须是漏极或集电极开路，只要有一器件任意时刻输出低电平，都将使总线上的信号变低，即各器件的SDA及SCL都是“线与”关系。

## Slide 9
由于各器件输出端为漏极开路，故必须通过上拉电阻接正电源，以保证SDA和SCL在空闲时被上拉为高电平。SCL线上的时钟信号对SDA线上的各器件间的数据传输起同步控制作用。SDA线上的数据起始、终止及数据的有效性均要根据SDA线上的时钟信号来判断。
在标准I2C普通模式下，数据的传输速率为100kbps，高速模式下可达400kbps。总线上扩展的器件数量不是由电流负载决定的，而是由电容负载确定的。I2C总线上每个节点器件的接口都有一定的等效电容，连接的器件越多，电容值越大，这会造成信号传输的延迟。

## Slide 10
总线上允许的器件数以器件的电容量不超过400pF（通过驱动扩展可达4000pF）为宜，据此可计算出总线长度及连接器件的数量。每个连到I2C总线上的器件都有一个唯一的地址，扩展器件时也要受器件地址数目的限制。
I2C系统允许多主器件，究竟哪一主器件控制总线要通过总线仲裁来决定，以及如何仲裁，可查阅I2C仲裁协议。但在实际应用中，经常遇到的是以单一单片机为主机，其他外围接口器件为从机的情况

## Slide 11
15.1.2 I2C总线的数据传送
1．数据位的有效性规定
I2C总线在进行数据传送时，每一数据位的传送都与时钟脉冲相对应。时钟脉冲为高电平期间，数据线上的数据必须保持稳定，在I2C总线上，只有在时钟线为低电平期间，数据线上的电平状态才允许变化，如下图所示。

## Slide 12
2．起始和终止信号
据I2C总线协议，总线上数据信号传送由起始信号（S）开始、由终止信号（P）结束。起始信号和终止信号都由主机发出，在起始信号产生后，总线就处于占用状态；在终止信号产生后，总线就处于空闲状态。下面结合图15-3介绍起始信号和终止信号规定。

## Slide 13
（1）起始信号（S）：在SCL线为高期间，SDA线由高向低的变化表示起始信号，只有在起始信号以后，其他命令才有效。
（2）终止信号（P）：在SCL线为高期间，SDA线由低向高的变化表示终止信号。随着终止信号出现，所有外部操作都结束。
图15-3 起始信号和终止信号

## Slide 14
3．I2C总线上数据传送的应答
I2C总线数据传送时，传送的字节数（数据帧）没有限制，但每一个字节必须为8位长度。数据传送，先传最高位（MSB），每一个被传送字节后都须跟随1位应答位（即一帧共有9位），如图15-4所示。
图15-4所示。

## Slide 15
I2C总线在传送每一字节数据后都须有应答信号A，在第9个时钟位上出现，与应答信号对应的时钟信号由主机产生。这时发方须在这一时钟位上使SDA线处于高电平状态，以便收方在这一位上送出低电平应答信号A。
由于某种原因接收方不对主机寻址信号应答时，必须释放总线，将数据线置为高电平，而由主机产生一个终止信号以结束总线的数据传送。
当主机接收来自从机的数据时，接收到最后一个数据字节后，必须给从机发送一个非应答信号（ ），使从机释放数据总线，以便主机发送一个终止信号从而结束数据的传送

## Slide 16
4．I2C总线上的数据帧格式
I2C总线上传送的信号即包括真正的数据信号，也包括地址信号。
I2C总线规定，在起始信号后必须传送一个从机的地址（7位），第8位是数据传送的方向位（R/ ），用“0”表示发送数据（ ），用“1”表示主机接收数据（R）。每次数据传送总是由主机产生的终止信结束。但是，若主机希望继续占用总线进行新的数据传送，则可不产生终止信号，马上再次发出起始信号对另一从机进行寻址。因此，在总线一次数据传送过程中，可以有以下几种组合方式。

## Slide 17
（1）主机向从机发送n个字节的数据，数据传送方向在整个传送过程中不变，传送格式如图15-5所示。
图15-5 主机向从机发送数据格式图
说明：阴影部分表示主机向从机发送数据，无阴影部分表示从机向主机发送数据，以下同。上述格式中的从机地址为7位，紧接其后的“1”和“0”表示主机的读/写方向，“1”为读，“0”为写。
格式中，字节1～字节n为主机写入从机的n字节数据。

## Slide 18
（2）主机读出来自从机的n个字节。除第一个寻址字节由主机发出，n个字节都由从机发送，主机接收，数据传送格式如图15-6所示。
图15-6 主机接收数据格式图
其中，字节1～字节n为从机被读出的n个字节的数据。主机发送终止信号前应发送非应答信号（ ），向从机表明读操作要结束。

## Slide 19
（3）主机的读、写操作。在一次数据传送过程中，主机先发送一个字节数据，然后再接收一个字节数据，此时起始信号和从机地址都被重新产生一次，但两次读写的方向位正好相反。数据传送的格式如图15-7所示。
图15-7 主机读、写数据传送格式图
格式中“Sr”表示重新产生的起始信号，“从机地址r”表示重新产生的从机地址。

## Slide 20
由上可见，无论哪种方式，起始信号、终止信号和从机地址均由主机发送，数据字节传送方向由寻址字节中的方向位规定，每字节传送都必须有应答位（A或 ）相。

## Slide 21
5．寻址字节
在上面所介绍的数据帧格式中，均有7位从机地址和紧跟其后的1位读/写方向位，即下面要介绍的寻址字节。I2C总线的寻址采用软件寻址，主机在发送完起始信号后，立即发送寻址字节来寻址被控的从机，寻址字节格式如图15-8所示。
图15-8 寻址字节格式图

## Slide 22
7位从机地址即为“DA3、DA2、DA1、DA0”和“A2、A1、A0”。其中“DA3、DA2、DA1、DA0”为器件地址，是外围器件固有的地址编码，器件出厂时就已经给定。“A2、A1、A0”为引脚地址，由器件引脚A2、A1、A0在电路中接高电平或接地决定。
数据方向位( R/ ）规定了总线上的单片机（主机）与外围器件（从机）的数据传送方向。
R/ = 1，表示主机接收（读）；
R/ = 0，表示主机发送（写）。

## Slide 23
15.1.3 应用举例：AT89S51与AT24C02的接口
1．器件概述
AT24C02为串行E2PROM存储器，体积小、功耗低、占用I/O口线少，性能价格比高。其引脚图如图15-9所示，引脚定义如表15-1所示。
图15-9

## Slide 24
2．AT89S51与AT24C02的硬件连接图
AT89S51与AT24C02的硬件连接图如图15-10所示。
图15-10

## Slide 25
3．读写数据流程
根据上一小节所介绍的I2C总线协议，可列出AT89S51单片机对AT24C02读写时的操作步骤。
（1）写入数据步骤。
① 单片机发送起始信号S。
② 单片机发送控制字节，释放SDA线。
③ 被选中的器件确认是自己的地址后，在SDA线产生应答。
④ 单片机发送1字节预写入存储区首地址。
⑤ 器件产生应答。
⑥ 单片机发出停止信号P。
⑦ 器件进入写周期（10ms内结束）。

## Slide 26
（2）读数据步骤。
① 单片机发送起始信号S。
② 单片机发送控制字节（伪写），释放SDA线。
③ 被选中的器件确认是自己的地址后，在SDA线产生应答。
④ 单片机发送1字节预读出存储区首地址。
⑤ 器件产生应答。
⑥ 单片机再发一次起始信号S和读控制字节。
⑦ 器件产生应答。
⑧ 单片机读数据、恢复应答。
⑨ 最后字节读完、发非应答、发停止信号P。
（程序清单见教材）

## Slide 27
标准型的51系列单片机没有配置SPI 接口，但是可以利用其并行口线模拟SPI串行总线时序，这样就可以广泛地使用SPI 串行接口芯片的资源。
15.2 SPI串行总线接口及其扩展
SPI（Serial Peripheral Interface）是Motorola公司推出的同步串行外设接口，允许单片机与多个厂家生产的带有标准SPI接口的外围设备直接连接，以串行方式交换信息。
15.2.1 单片机扩展SPI总线的系统结构

## Slide 28
SPI的典型应用是“主MCU＋多个从器件”的主从模式，从器件通常是外围接口器件，如存储器、I/O接口、A/D、D/A、键盘、日历/时钟和显示驱动等。扩展多个外围器件时，SPI无法通过数据线译码选择，故外围器件都有片选端。在扩展单个SPI器件时，外围器件的片选端 可以接地或通过I/O口控制；在扩展多个SPI器件时，单片机应分别通过I/O口线来分时选通外围器件。
图15-11所示为51系列单片机SPI外围串行扩展结构示意图。

## Slide 29
图15-11 单片机扩展SPI器件结构图
实际的SPI器件种类繁多，时序也可能不相同，但通常配有4个SPI引脚：串行传输时钟SCK，主器件输入/从器件输出数据线MISO（或SO），主器件输出/从器件输入数据线MOSI（SI）和从器件片选端（ 或SS）。

## Slide 30
15.2.2 单片机的SPI总线读写时序模拟
SPI传输的数据为8位。由单片机发出从器件片选信号，并产生移位脉冲。传输时高位有前低位在后，如图15-12所示。
图15-12

## Slide 31
1．单片机读数据
单片机读（从器件输出）操作时，在 有效的情况下，在SCK的下降沿，从器件将数据放在MISO线上，单片机延时并采样MISO线，将数据位读入。然后将SCK置为高电平形成上升沿将数据锁存。
2．单片机写数据
单片机写（从器件输入）操作时，在 有效的情况下，在SCK的下降沿，单片机将数据放在MOSI线上，从器件经过延时后采样MOSI线，并将相应的数据位移入，然后在SCK被置为高电平时形成的上升沿将数据锁存，完成数据写入从器件的过程。

## Slide 32
15.2.3 应用举例
【例15-1】 单片机与具有SPI总线接口的E2PROM器件X25F008的接口如图15-13所示。试根据图15-13所示的时序图，编写单片机读/写子程序。
图15-13 例15-1接口电路图

## Slide 33
定义单片机引脚如下：
MOSI EQU P1.0
SCK EQU P1.1
SS EQU P1.2
MISO EQU P1.3

## Slide 34
单片机读子程序：
出口参数：读取字节在累加器A中
SPIRD： SETB SCK
CLR SS
MOV R1，#8
RLOOP： CLR SCK
NOP
NOP
MOV C，MISO
RLC A
SETB SCK
DJNZ R1，RLOOP
RET

## Slide 35
单片机写子程序：
入口参数：发送字节在累加器A中
SPIWR： SETB SCK
CLR SS
MOV R1，#8
WLOOP： CLR SCK
NOP
NOP
RLC A
MOV MOSI ，C
SETB SCK
DJNZ R1，WLOOP
RET