## Slide 1
单片微型计算机
原理及应用
电子工业出版社
2017年8月

## Slide 2
第16章 单片机应用系统的
设计与调试

## Slide 3
内容提要
本章介绍单片机应用系统的设计与调试，主要内容包括：应用系统的设计步骤和方法，硬件设计，程序的总体框架设计及设计举例。此外，还将介绍目前常用的仿真开发工具及如何利用仿真开发工具对单片机应用系统进行开发调试。
学习要点
了解单片机应用系统设计的基本要求。
 了解单片机应用系统的开发步骤。
 了解单片机应用系统的基本结构。
 了解单片机开发系统的类型。
 了解单片机应用系统电路设计和软件设计的要点。
 了解工具软件Keil µVision和Proteus在单片机应用系统开发中的应用。

## Slide 4
单片机应用系统是指以单片机为核心，配以一定的外围电路和软件，能实现用户所要求的测控功能的系统。单片机作为微型计算机的一个分支，其应用系统的设计方法和思想与一般的微型计算机应用系统的设计在许多方面是一致的。但由于单片机应用系统通常作为一个大系统的最前端，设计时更应该注意应用现场的工程实际问题，使系统的可靠性能够满足用户的要求。

## Slide 5
16.1 单片机应用系统的设计过程
16.2 单片机应用系统设计
16.3 单片机应用系统的仿真与调试
16.4 单片机应用系统设计举例
第16章 目 录

## Slide 6
1．可靠性高
单片机系统的任务通常是整个大系统的前端信号采集和输出控制，一旦出现故障，必将造成整个大系统或生产过程的混乱和失控。因此对可靠性的考虑应该贯穿于单片机应用系统设计的全过程。
设计单片机应用系统之前，首先应该了解单片机应用系统的基本要求。根据单片机应用的特点，对单片机应用系统的基本要求主要包括如下三个方面。
16.1 单片机应用系统的设计过程
16.1.1 单片机应用系统的基本要求

## Slide 7
通常应该从以下5个方面进行考虑。
（1）选用可靠性高的电子元器件。
（2）采取必要的抗干扰措施，防止环境干扰、信号串扰，以及电源或地线的干扰；单片机作为测控系统的主控端，在对电机、继电器等对象进行控制时必须采用低电平触发，以防止其误动作。
（3）整个系统中相关器件的性能应匹配，如读/写速度匹配、精度匹配等。
（4）当单片机外接电路较多时，须考虑其驱动能力。
（5）在软件上应做必要的冗余设计和增加自诊断功能。

## Slide 8
2．性能价格比高
为使产品具有良好的市场竞争力，在提高系统功能指标的同时，还要优化系统设计，采用硬件软化技术提高系统的性能价格比。
3．操作简单方便
一个好的产品，除了功能强、性价比好、可靠性高以外，还应该使用和维护方便，尽量减少人机交互接口，多考虑设计傻瓜式、学习型的操作界面，以方便任何人使用。

## Slide 9
16.1.2 单片机应用系统设计的步骤
单片机应用系统的设计工作，需经过深入细致的需求分析、周密而科学的方案论证才能使系统设计工作顺利完成。应用系统设计一般可分为5个阶段。
1．明确任务和需求分析及拟定设计方案阶段
2．硬件和软件设计阶段
3．硬件与软件联合调试阶段
4．考机定型阶段
5．资料与文件整理编制阶段

## Slide 10
单片机应用系统的整个开发过程可用图16-1来简洁地表述。

## Slide 11
16.2 单片机应用系统设计
在总体方案和总体设计确定下来后，就进入具体的设计工作阶段。主要从硬件设计和软件设计两方面考虑。
1．尽可能采用功能强的芯片
2．以软代硬
3．工艺设计
硬件设计时，应重点考虑以下问题。
16.2.1 硬件设计应考虑的问题

## Slide 12
16.2.2 典型的单片机应用系统
典型单片机应用系统框图如图16-2所示。

## Slide 13
16.2.3 单片机应用系统软件的总体框架
不同的应用系统或不同的设计者设计的软件各不相同，但是软件的总体框架还是类似的。设下面以AT89S51单片机5个中断源都用到的情况为例，提供一个典型的总体程序框架，供软件设计时参考。

## Slide 14
【例13-1】有一个AT89S51应用系统，假设5个中断源都已用到，应用系统的程序框架如下：
ORG 0000H ;系统程序入口
LJMP MAIN ;转向主程序入口MAIN
ORG 0003H ;外中断0中断向量入口
LJMP TOINT0P ;转向外中断0入口IINT0P
ORG 000BH ;T0中断向量入口
LJMP TOT0P ;转向T0中断入口IT0P
ORG 0013H ;外中断0中断向量入口
LJMP TOINT1P ;转向外中断1入口IINT1P
ORG 001BH ;T1中断向量入口
LJMP TOT1P ;转向T1中断处理程序入口IT1P
ORG 0023H ;串行口中断向量入口
LJMP TOSIOP ;转向串行口中断处理程序入口ISIOP

## Slide 15
ORG 0030H ;主程序入口
MAIN： … ;对片内各功能部件及扩展的 ；各个I/O接口芯片初始化
MOV SP，#70H ;对堆栈区进行初始化
主处理程序段 ;根据实际处理任务编写
…
ORG xxxxH
TOINT0P： 外中断0中断处理 ;外中断0中断处理入口
…
RETI
ORG yyyyH
TOT0P： T0中断处理 ;T0中断处理入口
…
RETI

## Slide 16
ORG zzzzH
TOINT1P： 外中断1中断处理 ;外中断1中断处理入口
…
RETI
ORG uuuuH
TOT1P： T1中断处理 ;T1中断处理子程序IT0P入口
…………
RETI
ORG vvvvH
TOSIOP： 串行口中断处理 ;串行口中断处理子程序入口
…
RETI
END

## Slide 17
16.3 单片机应用系统的仿真与调试
单片机应用系统设计安装完毕后，应先进行硬件的静态检查，即在不加电的情况下用万用表等工具检查电路的接线是否正确，电源对地是否短路。加电后在不插芯片情况下，检查各插座引脚的电位是否正常，检查无误以后，再在断电的情况下插上芯片。静态检查可以防止电源短路或烧坏元器件，然后再进行软/硬件的联调。
单片机应用系统的调试常用有三种方法。

## Slide 18
1．编程器直接烧录程序
通过编译软件把源程序编译为HEX文件，通过烧录器烧入程序存储器（EPROM、EEPROM或闪存）中，直接上电运行。缺点是无跟踪调试功能，只适用于小系统开发，开发效率较低。
2．采用在线仿真器
在线仿真器是目前设计者使用最多的一类开发装置，是一种通过PC的并行口、串行口或USB口，外加在线仿真器的仿真开发系统，如图16-3所示。

## Slide 19
3．采用软件仿真开发工具Proteus
Proteus软件具有开发效率高、不需要附加的硬件开发装置等优点，但软件模拟器是使用纯软件来对用户系统仿真，对硬件电路的实时性还不能完全准确地模拟，不能进行用户样机硬件部分的诊断与实时在线仿真。
因此在系统开发中，一般是先用Proteus设计出系统的硬件电路，编写程序，然后在Proteus环境下仿真调试通过。然后依照仿真的结果，完成实际硬件设计。再将仿真通过的程序烧录到编程器中，然后安装到用户样机硬件板上去观察运行结果，如有问题，再连接硬件仿真器去分析、调试。

## Slide 20
16.4 单片机应用系统设计举例——基于AT89S51和
模糊控制算法的温控仪的设计
2．设计要求
（1）采用Pt100温度传感器，测温范围0～100℃。
（2）系统可以设定温度值。
（3）设定温度值与测量温度值可实时显示。
（4）控温精度为±0.5℃。
1．设计目的
设计基于模糊控制算法的温控仪。
16.4.1 设计任务及要求

## Slide 21
3．设计任务
（1）拟定电路。
（2）编制软件流程图及给出系统软件的源程序。
（3）对系统进行调试。

## Slide 22
16.4.2 总体方案设计
1．工作原理分析
所要设计的温控仪属于典型的计算机控制系统，其工作原理框图如图16-4所示。

## Slide 23
从本质上看，计算机控制系统的工作原理可归纳为以下三个步骤：
① 实时数据采集：对来自测量变送装置的被控量的瞬时值进行检测和输入。
② 实时控制决策：在计算机内对采集到的被控量进行分析和处理，并按预定的控制规律，决定将要采取的控制策略，如PID、模糊控制等。
③ 实时控制输出：计算机根据控制决策，适时地对执行机构发出相应的控制信号，完成控制任务。
上述过程不断重复，使整个系统按照一定的品质指标进行工作，并对被控量和设备本身的异常现象及时做出处理。

## Slide 24
2．系统总体方案设计
本温控仪的被控量是温度。在此，温度测量变送装置选用测温范围宽，测量精度高的铂热电阻作为温度系统的测量元件并配置相应的转换电路。
温度控制系统具有非线性、时滞以及不确定性。单纯依靠传统的控制方式或现代控制方式都很难达到高质量的控制效果。而智能控制中的模糊控制通过从专家们积累的经验中总结出的控制规则，对温度进行控制，可以有效地解决温度控制系统的非线性、时滞以及不确定性。因此，本方案的实时控制决策采用模糊控制算法。

## Slide 25
本系统的执行机构采用电加热丝升温及风扇排风降温的方案。考虑到系统的规模及工作环境，工业用计算机采用AT89S51单片机，构建以AT89S51单片机为核心的温度控制仪，对温度进行控制。
16.4.3 硬件设计
1．硬件设计的整体思路

## Slide 26
2．功能模块电路设计
（1）铂电阻测温调理电路
（2）A/D接口电路
（3）键盘输入电路
（4）显示电路
（5）温度控制电路

## Slide 27
16.4.4 系统控制算法的实现
1．模糊控制的基本原理
模糊控制的基本原理如图16-9所示。其核心部分是模糊控制器，如图中的虚线框部分表示，它主要包括输入量的模糊化、模糊推理和逆模糊化（或称模糊判决）三部分。
图16-9

## Slide 28
2．模糊控制程序的设计思想
本系统所用的模糊控制器由单片机程序来实现，用单片机实现的具体过程如下：
（1）求系统给定值与反馈值得误差e。
（2）计算误差变化率ec（即de/dt）。
（3）输入量的模糊化。将前面得到的误差及误差变化率的精确值模糊化，变成模糊量E和EC（dE/dt），并将控制量输出量u模糊化为U。
（4）编写控制规则。
（5）进行模糊推理。

## Slide 29
（6）逆模糊化
（7）根据建立的模糊控制查询表，单片机通过查表快速获取控制量输出给执行机构。
单片机执行完（1）~（7）步骤后，即完成了对被控对象的一步控制，然后等到下一次A/D采样，再进行第二步控制，如此循环下去，就完成了对被控对象的控制。

## Slide 30
3．模糊控制算法的实现
要实现模糊控制算法，首先要建立系统的模糊控制规则表，再据此建立系统的模糊控制规则查询表，利用此表就可以去模糊化获得精确控制量，对执行机构进行控制。控制量作用的占空比子程序，采用定时程序来完成，调整占空比时，使T0、T1同时配合使用，T0专用于置低电平定时，即双向可控硅导通，T1专用于置高电平定时，即双向可控硅关断，在总定时周期不变的情况下，调节T0、T1的定时时间，以改变其占空比的大小，来完成对控制量的操作。

## Slide 31
16.4.5 系统软件的实现
温控仪的主程序流程图如教材上图16-10所示。依据这个流程图，至上而下地充实每个框，即可得到各子程序的流程图，根据这些流程图即可编制出整个系统软件。受篇幅所限，程序清单在此略去。