## Slide 1
单片微型计算机
原理及应用
电子工业出版社
2017年8月

## Slide 2
第2章 微型计算机基础

## Slide 3
内容提要
本章从微型计算机的最基本功能出发介绍其基本结构及工作原理，以便在有限的学时内给读者一个较完整的概念，然后在以后各章节中，结合实际的微型计算机逐步完善微型计算机原理及应用的具体细节。
学习要点
 了解计算机中数和其他信息的编码表达方式。
 了解计算机运算基础，理解加法在二进制运算中的重要地位。
 了解微型计算机的结构特点及各功能模块的作用和工作原理。
 了解微型计算机执行指令的例行程序，重点理解其取指令、分析指令和执行指令的过程。
 了解单片微型计算机结构和应用方面的特点。
 了解51系列单片机的历史沿革，重点了解AT89系列单片机和原型机的关系。

## Slide 4
2.1 计算机中的数、编码和运算
2.2 微型计算机的基本结构
2.3 微型计算机的指令执行过程
2.4 微型计算机系统
2.5 单片微型计算机概述
第2章 目录

## Slide 5
2.1 计算机中的数、编码和运算
2.1.1 计算机中常用的数制及相互转换

## Slide 6
2.1.2 微型计算机中常用的编码
1．BCD码（十进制数的二进制编码）

## Slide 7
2．ASCII码

## Slide 8
2.1.3 微型计算机的运算基础
用来表示数的符号的数位被称为“符号位”（通常为最高数位），这样就使数的符号也“数码化”了，即从表达形式上看符号位与数值位毫无区别。
1．带符号数的表示法
计算机中处理的数值数据可分为无符号数和有符号数两类。
（1）机器数与真值的概念
数学中的正负用符号“+”和“- ”表示。
在计算机中，正数的符号用“0”表示，
负数的符号用“1”表示。

## Slide 9
这种符号数码化的数被称为机器数，而把原来的带正负号的数称为相应机器数的真值。
机器数是计算机中数的基本形式，为了运算方便，机器数通常有原码、反码和补码三种形式。
在微型计算机中，带符号数都是以补码形式存放的。

## Slide 10
（2）补码的概念及定义
以日常生活中经常遇到的指针式钟表为例来说明补码的概念。
3-1=3+11=2(mod 12)
称“11”和“-1”对模12互补，“11”是“-1”对模12的补码。
① 以模的概念定义补码
[X]补 = 2n + X(mod 2n) （2-1）
② 利用反码定义补码
若X≥0，则[X]补 = [X]反 = [X]原
若X < 0，则[X]补 = [X]反 + 1

## Slide 11
（3）补码的求取方法
根据前述介绍可知，正数的补码等于原码。下面介绍负数求补码的3种方法。
① 利用模求补码

## Slide 12
② 利用十六进制数形式求取补码的便捷方法
以8位微型机中常用的单字节数为例:
[X]补 = 100H + X
此法便于手工计算。例如，X=-2 ，则X的补码用单字节十六进制数表达，就是：
③ 根据反码求补码
首先求真值（负数）对应的原码，再求相应的反码，最后加1得到原数对应的二进制形式的补码。这种方法，便于在逻辑电路中利用非门电路和加法计数器的功能实现。

## Slide 13
[[X]补]补 = [X]原
（4）由补码求取真值的方法
在计算机中凡是带符号的数一律用补码表示，且符号位参加运算，其运算结果也用补码表示。
若要用原码来表示该结果，还需要对结果求补，即：
求得X的原码后只需简单地对符号位做出处理就可得到对应的真值。

## Slide 14
【例2-2】 已知 [X]补= 10011001B，求X。
解：[X]原 = [[X]补]补= 11100111B，所以X = - 1100111B。

## Slide 15
设x和Y是两个带符号的补码数，则有：
[X + Y]补 = [X]补 + [Y]补
2．补码运算规则
（1）补码的加法
即两个数和的补码等于两个数补码的和：

## Slide 16
如果已知
那么对于 的每一位(包括符号位)都按位求反，然后再加l，结果即为 。
称 为对 “变补”，即[[Y]补]变补 = [-Y ]补
（2）补码的减法
两个带符号数相减，有如下基本公式：X-Y＝X+(-Y)
即两数差的补码等于被减数的补码及减数相反数的补码之和。
这说明了在补码运算中，减法运算可以用加法来代替。
这里关键在于求 。

## Slide 17
【例2-3】 用补码运算求64- 65。
解：① [64]补= 01000000B， [65]补= 01000001B，
[ -65]补=10111111B
② 做加法：
[64]补+[ 65]补 =01000000B+10111111B=11111111B
③ 求真值：由于是负数，要对结果除符号位外取反加1，结果即为：- (00000001B) = -1。

## Slide 18
由于计算机的字长有一定范围，所以一个带符号数也是有一定范围的。
表2-2列出了８位二进制数的概况。由表可以看出，8位二进制数的原码和反码形式所表示的数的范围都是127～+127，而补码表示的数的范围是128～+127。
当两个带符号位的二进制数进行补码运算时，若运算结果的绝对值超过了这个范围，数值部分便会占据符号位的位置，从而造成错误的运算结果，这就是溢出。
3．数值数据运算的溢出问题
（1）溢出的概念

## Slide 20
【例2-4】 用补码运算求64 + 65。
解：① [64]补 = 01000000B，[65]补 = 01000001B
② 做加法：
[64]补 + [65]补 = 01000000B + 01000001B
= 10000001B
结果为一个负数，这显然是错误的，原因就在于在字长为8位的情况下，64 + 65的结果是129，超过了单字节补码所能表达的范围，因此，出现了溢出错误。

## Slide 21
① 补码运算时，其符号位要与数值部分一样参加运算，但结果不能超出其所能表示的数的范围，否则会出现溢出错误。无符号数的加减运算结果超出数的范围的情况称为产生进位或借位，计算机中有专门的标志用来记录运算时产生进位、借位或溢出的情况，只要适当处理这些标志，如将进位加到高位上或者将借位从更高位上减去就不会出错，所以在多字节数的加减运算时，必须考虑进位和借位的处理。
（2）采用补码进行加减运算时要注意的几个问题
② 采用了补码以后，符号位参与运算后如有进位出现，只要是没有产生溢出错误，则可把这个进位舍去，不影响运算结果，运算后的符号就是结果的符号。

## Slide 22
4. 二进制数的运算
微型计算机中的运算分为两类：
一类是算术运算，包括加、减、乘、除；
一类是逻辑运算，包括逻辑乘、逻辑加、逻辑非和逻辑异或等。
算术运算有加、减、乘、除共4种，根据前面的分析，引入补码后，减法可以转化为加法来实现，乘法可以利用加法和移位通过编程来实现，而除法也可以利用减法和移位通过程序来实现。更复杂的运算比如指数、对数及其他函数的运算都可运用数值计算的方法最终转化为四则运算式来实现。
由此可以看出，加法是计算机最基本的运算功能，加法器是计算机运算器的核心部件。

## Slide 23
2.2 微型计算机的基本结构

## Slide 24
1．存储器概述
（1）存储器的作用：存储数据和存放计算机运行的程序。
（2）存储容量及其计量单位
存储容量是指存储器能够记忆的信息总量。存储器使用的计量单位有如下这些：
① 位（Bit）：存储一个二进制数位。
② 字节（Byte）：将8个二进制位看成一个整体，组成一个字节。
③ 字（Word）：字节的整数倍，有8位字、16位字、32位字等。
2.2.1 存储器的组成及功能

## Slide 25
在微型计算机中，存储器容量的计量单位最常用的是字节，常用B来表示，当字节数较多时，可用KB、MB、GB或TB等为单位，它们之间的换算关系是：1KB = 1024B，1GB = 1024MB，1TB = 1024GB。

## Slide 26
一个存储器可以包含数以千计的存储单元。所以，一个存储器可以存储很多数据，也可以存放很多计算步骤——称为程序（Program）。为了便于存入和取出，每个存储单元必须有一个固定的地址。因此，存储器的地址也必定是数以千计的。为了减少存储器向外引出的地址线，在存储器内部都自带有译码器。根据二进制编码译码的原理，除地线公用之外，n根导线可以译成2^n个地址号。
（3）存储单元的地址及地址译码

## Slide 27
（4）存储器单元示意图
通常可用图2-3那样的示意图来表示存储器的相关信息。
注意不要将存储单元地址与其内容相混淆。例如，地址为01H的存储单元，其内容为01010100B，常表示为：
(01H) = 54H
图2-3 存储器单元示意图

## Slide 28
（5）存储器的分类
计算机存储器包括主存储器和辅助存储器。
主存储器简称主存或内存，主要存放当前正在或将要使用的程序和数据。
辅助存储器简称辅存或外存，主要用来存放暂时不用的程序、数据等。
微型计算机的主存通常由半导体存储器组成。
（6）半导体存储器的分类
根据用途的不同，半导体存储器分为两大类：随机存取存储器（RAM）和只读存储器（ROM）。

## Slide 29
（1）随机存取存储器及其操作原理
RAM是一种在正常工作时既能读出又能写入的存储器。因此，主要用来存放各种输入数据、输出数据、中间结果、最终结果，以及与外存交换的信息，当断电后，RAM中所存储的信息都将消失。
2．半导体存储器及其操作原理

## Slide 30
① RAM的组成
② 随机存取存储器的基本操作
RAM的基本操作是读操作和写操作。

## Slide 31
③ RAM的分类
根据RAM工作方式的不同，可将RAM分成静态RAM和动态RAM两类。
静态RAM常用双极型晶体管触发器作为记忆元件（也有用MOSFET的），只要有电源加于触发器，数据即可长期保留。
动态RAM则用电容及MOSFET作为记忆元件。由于电容会漏电，因而常需“刷新”，这就是要求每隔2ms充电一次，为此还须另加一刷新电源。
虽然动态RAM比静态RAM便宜，集成度也更高，但因需要刷新，电路上稍为麻烦，因而大多数对存储器容量要求不是很高的微型机都采用静态RAM。

## Slide 32
（2）只读存储器及其操作原理
① 只读存储器
只读存储器简称ROM（Read Only Memory）。ROM是一种永久性数据存储器，其中的数据一般由专门的装置或通过特别的手段写入，数据一旦写入，不能随意改写，在切断电源之后，数据也不会消失。计算机对ROM的操作过程与对RAM的类似，只是由于ROM的只读性，在正常工作时，计算机对ROM的操作没有写入这一功能。

## Slide 33
② ROM的分类
向ROM中写入信息称为ROM编程。根据编程方式不同，ROM可分为以下几种。
 掩模ROM。
 可编程ROM（PROM）。
 EPROM。
 E2PROM（EEPROM）。
 Flash ROM。又称闪速存储器（简称闪存），是在EPROM、 E2PROM的基础上发展起来的一种电擦除型只读存储器。特点是可快速在线修改其存储单元中的数据，改写次数可达1万次，其读写速度很快，存取时间可达70ns，而成本比E2PROM低得多，大有取代E2PROM的趋势。

## Slide 34
ROM存储器用来存放固定的程序(如微型机的管理、监控程序和汇编程序等)以及存放各种表格数据。
3. 微型计算机内存储器的组成及功能
微型计算机的内存储器通常采用半导体存储器，根据其功能的需要分别由随机存取存储器RAM与只读存储器ROM组成。
RAM存储器主要用来存放各种输入数据、输出数据、中间结果、最终结果以及与外存交换的信息。

## Slide 35
2.2.2 微处理器的结构及工作原理
微处理器亦称微处理机，简称为CPU，它是微机的中央处理部件。
CPU包括运算器和控制器两部分，其作用是从存储器中取出指令并对其进行分析，产生相应的微操作（最基本而又简单的逻辑功能动作）序列，以实现诸如向存储器或I/O设备写入数据或从存储器或I/O设备读出数据、执行算术和逻辑操作、处理数据、识别外设的中断请求信号并做出适当的响应等功能。典型微处理器的逻辑原理如图2-5所示。

## Slide 36
图2-5 典型微处理器结构框图

## Slide 37
1．运算器
运算器用于对二进制数进行算术和逻辑运算，其操作过程是在控制器控制下进行的。运算器主要由算术逻辑单元ALU、累加器A、寄存器阵列、暂存寄存器TMP和程序状态字寄存器PSW等五部分组成。
（1）算术逻辑单元ALU
① 可控反向器及加法/减法器电路
这是算术逻辑单元ALU的核心部件

## Slide 38
图2-6 4位二进制数加法器/减法器电路：
如果有下面两个二进制数：
A = A3A2A1A0
B = B3B2B1B0
则可将这两个数的各位分别送入该电路的对应端，于是：
当SUB = 0时，电路做加法运算：A + B。
当SUB = 1时，电路做减法运算：A - B。

## Slide 39
当SUB = 1时，各位的可控反相器的输出与B的各位反相。注意，最右边第一位（即S0位）也是用全加器，其进位输入端与SUB端相连，因此其C0 = SUB = 1，所以此位相加即为：
其他各位为：
由此得和：
由于在计算机中，凡是带符号数都以补码的形式存储，所以
实际上就是( - B)补，故：

## Slide 40
② 算术逻辑单元
顾名思义，这个部件既能进行二进制数的四则运算，也能进行布尔代数的逻辑运算。
上面介绍的二进制补码加法器/减法器就是最简单的算术部件。通过编制相应的程序，乘法和除法运算也可以利用这个部件来实现。
如果在这个基础上，再增加一些门电路，就可以进行逻辑运算了，由此就构成了一个简单的算术逻辑单元。

## Slide 41
为了便于从原理上理解算术逻辑单元的结构和工作原理，上面分析和介绍的只是最简单的算术逻辑单元。当前流行的计算机其算术逻辑单元比这要复杂得多，定点乘、除法乃至于浮点运算，甚至更复杂的如快速傅里叶变换这样的运算都可以通过硬件来实现，但是基本工作原理还是发端于此。

## Slide 42
（2）累加器（accumulator）
累加器是一个由多个触发器组成的多位寄存器，它并不进行加法运算，而是作为ALU运算过程的代数和的临时存储处。这种特殊的寄存器在微型计算机的数据处理中担负着重要的任务。
累加器除了能装入及输出数据外，还能使存储其中的数据左移或右移，所以它又是一种移位寄存器。

## Slide 43
（3）其他寄存器
暂存寄存器TMP用来暂存将要送到ALU中的数。
寄存器阵列包含多个工作寄存器，用于存放操作数或运算的中间结果。
程序状态字寄存器PSW（Program Status Word）也称为标志寄存器，用来记录程序运行过程中形成的状态。例如，累加器A中的运算结果是否为零、最高位是否有进位或借位、低四位向高四位是否有进位或借位等，都可以记录到PSW中去。

## Slide 44
2．控制器
计算机是根据事先存储的程序对全机实行控制的，而程序是指能实现某一功能的指令序列。
控制器就是根据指令来对各种逻辑电路发布命令的机构，它是计算机的指挥中心。
控制器主要由指令部件、时序部件、控制矩阵和其他辅助电路组成。

## Slide 45
指令部件是一种能对指令进行分析、处理和产生相应控制信号的逻辑部件，也是控制器的核心。
通常，指令部件由程序计数器（Program Counter，PC）、指令寄存器（Instruction Register，IR）和指令译码器（Instruction Decoder，ID）三部分组成。
（1）指令部件
① 指令和指令格式
计算机从开始工作到一系列操作的完成，都是根据预先编好的程序自动进行的，即计算机的工作过程就是执行程序的过程。程序就是一系列按一定顺序排列的指令。

## Slide 46
指令
所谓指令，就是指挥机器工作的指示或命令。计算机中的控制器靠指令指挥机器工作，人则用指令表达自己的意图。
指令系统
一台计算机所能执行的各种不同指令的集合称为计算机的指令系统。

## Slide 47
计算机的指令有两种表达形式。
第一种是用二进制数码表示的形式，称为机器指令或简称为机器码。只有机器码才能被计算机所直接识别和执行。这简洁起见，机器码也常用十六进制数码的形式表达。
指令的表达形式
机器指令不便于记忆和阅读。为了编写程序的方便，人们采用便于记忆的符号（助记符，也称汇编符）来表示机器指令，从而形成了所谓的汇编符指令（或助词符指令），这就是指令的第二种表达形式。汇编符指令是机器指令的符号表示，所以它与机器指令一一对应。汇编符指令必须转换成机器指令后，计算机才能识别和执行。

## Slide 48
一条指令通常包括两方面的信息：
一是指出要机器执行什么样的操作，这部分信息由操作码提供；
二是操作数的信息，这部分信息提供操作数在存储器或通用寄存器中的地址，也可能直接提供操作数本身，这部分信息对应的代码称为操作数信息码。
在指令的机器代码中，这两部分信息都是用二进制数码表示的，其基本格式为：
操作码和操作数信息码这两部分各占多少位二进制数码，要视具体的指令而定，但是整条指令的长度通常是以字节为单位的。因此，指令可分为单字节指令、双字节指令和三字节指令等。
机器指令的格式

## Slide 49
② 程序计数器PC
指令和数据都是以二进制代码的形式存放在存储单元内的，从存储单元的内容区分不出指令与数据，为此在控制器中设置一个专门寄存器用来存放当前要执行的指令在存储器中的位置信息（即存储器地址），以便根据此地址去读取指令，这个寄存器就是程序计数器PC。

## Slide 50
由于程序在存储器中按顺序进行存放，当顺序执行指令时，每执行一条指令，微操作控制电路输出“加1”信号，PC就自动加1，为顺序地取下一条指令做好准备，这就使计算机能自动、连续地工作。当执行转移类指令时，微操作控制电路不输出“加1”信号，而输出相应的控制信号，将转移地址送入PC中，从而实现程序的转移。在8位微处理器中，程序计数器PC通常为16位。

## Slide 51
③ 指令寄存器IR
指令寄存器IR用来暂时存放从存储器中取出的当前要执行指令的操作码。该指令码在IR中得到寄存和缓冲，被送到指令译码器ID中译码后就知道该指令进行哪种操作，并在时序部件帮助下去推动微操作控制部件完成指令的执行。

## Slide 52
④ 指令译码器ID
指令译码器ID的作用是对指令操作码进行分析，在其输出端产生各种控制电平，以形成相应的微操作，用以实现指令执行过程中所需要的功能控制。
表2-3 模型机指令表
以一个简单的模型计算机为例：

## Slide 53
图2-9 4位译码器电路
4位二进制数操作码送到译码器的输入端I7I6I5I4 ，若I7I6I5I4 = 0000，此时译码器的输出线中LDA高电平有效，其他输出线为低电平无效。
这个例子表明，正是通过指令译码器，代表指令操作码的这样一个二进制数码和一个相应的的控制信号关联上了。

## Slide 54
（2）时序部件
时序部件由时钟系统和脉冲分配器组成，用于产生微操作控制部件所需的定时脉冲信号。其中，时钟系统（Clock System）产生机器的时钟脉冲序列，脉冲分配器（Pulse Distributor）又称为节拍发生器，用于产生机器节拍。由环形计数器构建的用于模型机的时序部件如图2-10所示。
若将环形计数器的输出视为一个字T，则T = T5T4T3T2T1T0 ，这就是一个6位的环形字，用它可以控制6条电路，使它们依次轮流为高电位。称T0、T1、T2、T3、T4和T5为机器节拍。
通常把时序部件的一次工作循环称为一个机器周期。可见，此模型机中一个机器周期为6个机器节拍之和。

## Slide 55
图2-10 环形计数器产生的机器节拍

## Slide 56
（3）控制矩阵（CM）
控制矩阵可以为ID输出信号配上节拍电位和节拍脉冲，也可将外部进来的控制信号组合，共同形成相应的微操作控制信号序列，控制相关部件按照严格的先后顺序执行指令所要求的各种微操作，最终完成规定的操作。图2-11所示为模型机的控制矩阵。
由图可见，控制矩阵由门电路组成的复杂树状网络构成，输出端共有12路，组成控制器的控制字CON：
控制字的各位为模型机的相应部件提供控制信号。为实现某条指令的功能，只要按顺序发出相应的控制字序列，即可控制相应部件完成相应的微操作。

## Slide 57
图2-11 控制矩阵

## Slide 58
控制矩阵的输入信号由指令译码器和环形计数器提供。来自指令译码器的电平信号代表了相关的指令，而环形计数器在一个机器周期里可以提供6个节拍电位，这样，在一个机器周期里控制字可以提供6个不同的值，从而产生6组微操作。
一般来说，操作较为简单的指令，在一个机器周期里即可完成，而操作复杂的指令可增加机器周期，从而获得更多的微操作来最终完成指令的功能。

## Slide 59
总之，只要设计好控制矩阵，就可以使得控制矩阵在指令译码器和环形计数器两路输入信号的共同作用下，输出完成相应指令所需要的一系列控制信号，在这一系列控制信号的控制下，相应部件就可以产生一系列的微操作，最终完成指令所要求的功能。

## Slide 60
（4）其他辅助电路

## Slide 61
2.2.3 输入/输出设备及其接口电路
（1）并行输入/输出接口电路（Parallel Input/Output Controller）（2）串行输入/输出接口电路（Serial Input/Output Controller）：
（3）计数/定时电路（Counter/Timer Circuit）
（4）直接存储器存取接口电路（Direct Memory Access）

## Slide 62
2.2.4 微型计算机的总线连接结构
微型机在结构形式上采用了总线结构，所有的部件都通过系统总线连接在一起，实现微机内部各部件间的信息交换。
1．总线的基本概念
（1）总线的定义
将多个装置或部件连接起来并传送信息的公共通道称为总线（Bus）。总线实际上是印制电路板上的一组传输信号的短路线，通常也可通过带状的扁平电缆引出。这一组线的数目则取决于微处理器本身的结构。

## Slide 63
（2）总线的分类
根据总线中信息传送的类型, 总线可分为地址总线、数据总线和控制总线。
① 数据总线（Data Bus，DB）：专门传送数据信息。
② 地址总线（Address Bus，AB）：专门传送地址信息。
③ 控制总线（Control Bus，CB）：专门传送控制信息。
若按总线的规模、用途和应用场合，则可以分成以下几类。
① 片内总线 ② 片总线 ③ 内总线 ④ 外总线
（3）总线信息的传递方向
总线信息的传递方向有单方向传送信息和双方向传送信息两种。

## Slide 64
2．总线的结构及工作原理
图2-13 总线结构的原理图
图2-13总线的操作控制字：
（来自控制器）

## Slide 66
图2-14 总线结构的符号图

## Slide 67
4．微型计算机的总线连接结构
微型计算机的系统总线通常由地址总线、数据总线和控制总线组成。
（1）数据总线（Data Bus，DB）
用来在微处理器和存储器以及输入/输出接口之间传送数据。
通常，微处理器的位数和外部数据总线的位数一致。
数据总线是双向的，即数据可从CPU输出，也可以从外部送入CPU。

## Slide 68
（2）地址总线（Address Bus，AB）
当微处理器MPU和存储器或外部设备交换信息时，必须指明要和哪个存储单元或哪个外部设备交换。因此，地址总线AB必须和所有存储器的地址线对应相连，也必须和所有I/O接口设备码线相连。这样，当微处理器MPU对存储器或外设读/写数据时，只要把存储单元地址码或外设的设备码送到地址总线上便可选中工作。
地址总线由所选CPU型号决定。地址总线的数目决定了CPU可以直接访问的内存储器的单元数目。地址总线是单向的，即数据从CPU传出到存储器或外设，在8位机中，它通常为16根，CPU可直接访问的内存储器的单元数目为64KB（216字节）。

## Slide 69
（3）控制总线（Contro1 Bus，CB）
控制总线可以传送CPU送出的控制信号，也可以传送其他部件输入到微处理器的信号。对于每一条具体的控制线，信号的传送方向则是固定的，不是输入CPU就是从CPU输出。控制总线的数目与微处理器的位数没有直接关系，一般受引脚的限制，控制总线的数目不会太多。
微型计算机采用总线结构，使之在系统结构上简单、规则，易于扩展。可以认为，一台微型计算机就是以CPU为核心，其他部件通过三态门全部“挂接”在与CPU相连的系统总线上。

## Slide 70
2.3 微型计算机的指令执行过程
以实现x = 6 + 7的求和程序段为例
7406H MOV A，#06H；A ← 6
2407H ADD A，#07H；A ← 6+7
假设此程序的机器码已装入从0000H至0003H的程序存储器区域，程序计数器PC也预置为0000H，第一条指令的过程示意如图2-15所示。
由此可见，计算机的工作过程就是：程序预先存放到内存中，执行程序的过程就是一个反复循环的取指令、分析指令和执行指令的过程，这个过程也称为执行指令的例行程序。

## Slide 71
图2-15
第一条指令的
操作过程示意图

## Slide 72
2.4 微型计算机系统
2.4.1 微型计算机系统的组成

## Slide 73
2.4.2 微型计算机系统的性能指标
1．字长
微型计算机的字长是指微处理器内部一次可以并行处理的二进制代码的位数。字长与下述参数有关：
（1）运算精度。字长越长，运算精度越高。在完成同样精度的运算时，字长较长的计算机比字长较短的计算机运算速度快。
（2）指令长度。字长决定了指令的信息位长度，指令信息位长度直接影响到指令的处理功能。

## Slide 74
2．主频（或时钟周期）和指令执行时间
主频是微型计算机的主要性能指标之一，主频很大程度上决定了微型机的运算速度，主频的单位是兆赫兹（MHz）。
指令执行时间是指计算机执行一条指令所需的平均时间，其长短反映了计算机运行速度的快慢。它一方面取决于微处理器的时钟频率（主频），另一方又取决于计算机指令系统的设计、CPU的体系结构等。微处理器指令执行速度表示为每秒运行多少百万条指令（Millions of Instructions Per Second，MIPS）。

## Slide 75
3．内部存储器容量
存储容量是衡量微型计算机内部存储器能存储二进制信息量大小的一个技术指标。
4．指令系统
微机的核心部件CPU都有各自的指令系统，一般来说，指令的条数越多，其功能就越强。
5．外设配置
在微机系统中，外设占据了重要地位。计算机信息的输入、输出、存储等都必须由外设来完成，外设对整体系统的性能有重大影响。

## Slide 76
6．系统总线
系统总线是连接微机系统各功能部件的公共数据通道，其性能直接关系到微机系统的整体性能。
7．系统软件配置
系统软件也是计算机系统不可缺少的组成部分。软件功能的强弱，是否支持多任务、多用户操作等，都是微机硬件系统性能能否得到充分发挥的重要因素。
8．性能/价格比
性能/价格比越高越好。这里所讲的性能是指综合性能，包括硬件和软件的各种性能。而价格也应考虑整个系统的价格。

## Slide 77
2.4.3 微型计算机的分类
微型计算机可以从多个角度进行分类。按组装形式和系统规模分类，微型计算机可分为多板机（系统机）、单板微型计算机和单片微型计算机。

## Slide 78
2.5 单片微型计算机概述
其基本结构和工作原理与一般微型计算机类同，具有微型计算机的属性，因而被称为单片微型计算机，简称单片机。
2.5.1 什么是单片微型计算机

## Slide 79
单片机主要应用于测控领域。单片机使用时，通常处于测控系统的核心地位并嵌入其中，所以国际上通常把单片机称为嵌入式控制器（Embedded MicroController Unit，EMCU），或微控制器（MicroController Unit，MCU）。我国习惯于使用“单片机”这一名称。
单片机是计算机技术发展史上的一个重要里程碑，标志着计算机正式形成了通用计算机系统和嵌入式计算机系统两大分支。

## Slide 80
2.5.2 单片机的发展历史
单片机的发展大致分为4个阶段。
第一阶段（1974—1976年）：单片机初级阶段。
第二阶段（1976—1978年）：低性能8位单片机阶段。
第三阶段（1978—1983年）：高性能8位单片机阶段。1978年，Zilog公司推出Z8单片机，1980年，Intel公司在MCS-48系列基础上推出MCS-51系列，Motorola公司推出6801单片机，使单片机的性能及应用跃上新的台阶。
第四阶段（1983—现在）：8位单片机巩固发展及16位单片机、32位单片机推出阶段。

## Slide 81
2.5.3 单片机的特点
① 小巧灵活、成本低、易于产品化，可以方便地嵌入各种测控设备、仪器仪表。
② 抗干扰能力强，适应温度范围宽，能在现场可靠地运行。
③ 实时控制功能强。单片机面向控制，可以直接通过I/O口进行各种操作，运行速度快，对实时事件的响应和处理速度快，能针对性地解决从简单到复杂的各类控制任务。
④ 具有通信接口，可以很方便地实现多机和分布式控制系统。
⑤ 简单方便，易于普及。单片机技术是易于掌握的技术。应用系统设计、组装、调试已经是一件容易的事情，工程技术人员通过学习可很快掌握其应用设计技术。

## Slide 82
2.5.4 单片机的应用
单片机由于其独特的结构及优良的特性，在嵌入式系统中得到了广泛应用，概括而言包括如下几个方面。
1．测控系统
2．仪器仪表
3．消费类电子产品
4．通信设备
5．武器装备
6．各种终端及计算机外部设备
7．汽车电子设备
8．分布式多机系统

## Slide 83
2.5.5 单片机的发展趋势
为满足不同用户的需求，各生产厂商竞相推出能满足不同需要的产品。单片机的发展趋势向着大容量、高性能化、外围电路内装化等方面发展，主要表现在如下几个方面。
1．改进CPU结构
（1）增加CPU数据总线宽度。
（2）采用双CPU或多CPU结构
（3）开发串行接口总线结构，用I2C 、SPI串行总线代替并行总线，大大简化了单片机的外部接口电路连接。

## Slide 84
2．改善存储器性能
（1）片内程序存储器普遍采用闪速（Flash）存储器，提高了存储器的可靠性和使用寿命。
（2）存储容量扩大化。
（3）单片机编程保密化。
（4）在线编程化。
3．改进片上I/O口的性能
（1）增加并行口驱动能力，以减少外部驱动芯片。
（2）有些单片机设置了一些特殊的串行I/O接口功能，为构成分布式、网络化系统提供方便条件。
4．低电压、低功耗、CMOS化
5．外围电路内装化

## Slide 85
2.5.6 单片机的主要制造厂商和机型
2.5.7 51系列单片机简介
1．MCS-51系列单片机
MCS是Intel公司单片机的系列符号，MCS-51系列是最早进入我国并曾经在我国得到广泛应用的单片机主流品种。MCS-51系列品种丰富，当时经常使用的是基本型和增强型，如表2-5所示。
（1）基本型
典型产品：8031/8051/8751。
（2）增强型
Intel公司在基本型基础上，推出增强型52子系列，典型产品有8032/8052/8752。

## Slide 87
2．51系列单片机
Intel公司以专利形式把8051内核技术转让给许多半导体芯片生产厂家，这些厂家生产的兼容机在内核结构和指令系统方面与MCS-51相同，因而被统称为51系列单片机或简称为51单片机。
51系列单片机和原型机相比，制造工艺得到不断改进，并且许多新的功能模块被增加进来，性能不断提高，因此，至今仍得到了广泛应用。近年来，世界上单片机芯片生产厂商推出的51系列单片机主要产品如表2-6所示。

## Slide 89
3．AT89C5x/AT89S5x系列单片机
ATMEL公司将Flash技术与80C51内核相结合，形成了片内带有Flash存储器的AT89C5x/AT89S5x系列单片机。
AT89C5x/AT89S5x系列与MCS-51系列在原有功能、引脚及指令系统方面完全兼容。此外，某些品种又增加了一些新的功能，如看门狗定时器WDT、ISP（在系统编程，也称在线编程）及SPI串行接口技术等。片内Flash存储器允许在线（+5V）电擦除、电写入或使用编程器对其重复编程。另外，AT89C5x/AT89S5x单片机还支持由软件选择的两种节电工作方式，非常适于低功耗的场合。

## Slide 90
AT89S5x的“S”档系列机型是ATMEL公司继AT89C5x系列之后推出的新机型,使用AT89C51的系统，在保留原来软/硬件的条件下，完全可以用AT89S51直接代换。
与AT89C5x系列相比，AT89S5x系列的时钟频率以及运算速度有了较大的提高，例如，AT89S51工作频率的上限为24MHz，而
AT89S51则为33MHz。AT89S51片内集成有双数据指针DPTR、看门狗定时器，具有低功耗空闲工作方式和掉电工作方式。目前，AT89S5x系列已逐渐取代AT89C5x系列。
表2-7为ATMEL公司AT89C5x/AT89S5x系列单片机主要产品片内硬件资源。由于种类多，要依据实际需求来选择合适的型号。