## Slide 1: 单片微型计算机 原理及应用
电子工业出版社
2017年8月

## Slide 2: 第3章
第3章 51系列单片机的
硬件结构与时序
2

## Slide 3
内容概要:
介绍AT89S51单片机的片内硬件结构、引脚功能、存储器结构、特殊功能寄存器功能、4个并行I/O口的结构和特点，同时对复位电路和时钟电路的设计及AT89S51单片机的时序也进行详细介绍，最后对节电工作模式进行简要介绍。
学习要点:
掌握AT89S51单片机的片内硬件结构，了解其硬件资源及各功能部件的作用。
重点掌握存储器结构及特殊功能寄存器的作用。
了解复位电路与时钟电路的设计。
理解单片机执行指令的时序及各控制信号的作用，为应用系统的硬件设计打下基础。

## Slide 4
目 录
3.1 AT89S51单片机的结构概述
3.2 AT89S51单片机的外部引脚
3.3 AT89S51单片机的CPU
3.4 AT89S51单片机存储器的结构
3.5 AT89S51单片机的并行输入/输出接口
3.6 AT89S51单片机的时钟电路与时序
3.7 复位操作与复位电路
3.8 AT89S51单片机的低功耗节电模式与看门狗定时器

## Slide 5
3.1 AT89S51单片机的结构概述
片内硬件组成结构如图3-1所示。把作为控制应用所必需的基本功能部件都集成在一个尺寸有限的集成电路芯片上。
有如下功能部件和特性：
（1）8位微处理器（CPU）；
（2）数据存储器（128B RAM）；
（3）程序存储器（4KB Flash ROM）；
（4）4个8位可编程并行I/O口（P0口、P1口、P2口、P3口）；
（5）1个全双工的异步串行口；
（6）2个可编程的16位定时器/计数器；

## Slide 6
（7）1个看门狗定时器；
（8）中断系统具有5个中断源、5个中断向量；
（9）特殊功能寄存器（SFR）26个；
（10）低功耗模式有空闲模式和掉电模式，且具有掉电模式
下的中断恢复模式；
（11）3个程序加密锁定位。

## Slide 7
图3-1 AT89S51单片机片内结构框图

## Slide 8
与AT89C51相比，AT89S51有如下更突出的优点：
（1）增加在线可编程功能ISP（In System Program），现场程序调试和修改更加方便灵活；
（2）数据指针增加到两个，方便了对片外RAM的访问过程；
（3）增加了看门狗定时器，提高了系统的抗干扰能力；
（4）增加断电标志；
（5）增加掉电状态下的中断恢复模式。

## Slide 9
片内各功能部件通过片内单一总线连接而成（见图3-1），基本结构依旧是CPU 加上外围芯片的传统微机结构。
CPU对各种功能部件的控制是采用特殊功能寄存器（SFR，Special Function Register）的集中控制方式。

## Slide 10
3.2 AT89S51单片机的外部引脚
图3-2 AT89S51双列直插封装方式的引脚
AT89S51与51系列中各种型号芯片的引脚互相兼容。目前多采用40引脚双列直插式封装，如图3-2所示。
引脚按其功能可分为如下3类：
（1）电源及时钟引脚—VCC、VSS；XTAL1、XTAL2。
（2）控制引脚— 、ALE/ 、
/VPP、RST（RESET）
（3）I/O口引脚——P0、P1、P2、P3，为4个8位I/O口

## Slide 11
3.2.1 电源及时钟引脚
1．电源引脚
（1）VCC（40脚）：+5V电源。
（2）VSS（20脚）：数字地。
2．时钟引脚
（1）XTAL1（19脚）：片内振荡器反相放大器和时钟发生器电路输入端。用片内振荡器时，该脚接外部石英晶体和微调电容。外接时钟源时，该脚接外部时钟振荡器的信号。
（2）XTAL2（18脚）：片内振荡器反相放大器的输出端。当使用片内振荡器，该脚连接外部石英晶体和微调电容。当使用外部时钟源时，本脚悬空。

## Slide 12
3.2.2 控制引脚
（1）RST (RESET，9脚)
复位信号输入，在引脚加上持续时间大于2个机器周期的高电平，可使单片机复位。正常工作，此脚电平应 ≤ 0.5V。
当看门狗定时器溢出输出时，该脚将输出长达96个时钟振荡周期的高电平。

## Slide 13
（2） /VPP (Enable Address/Voltage Pulse of Programing，31脚)
：引脚第一功能：外部程序存储器访问允许控制端。
=0，只读取外部的程序存储器中的内容，读取的地址范围为0000H～FFFFH，片内的4KB Flash 程序存储器不起作用。
=1，在PC值不超出0FFFH（即不超出片内4KB Flash存储器的地址范围）时，单片机读片内程序存储器（4KB）中的程序，但PC值超出0FFFH （即超出片内4KB Flash地址范围）时，将自动转向读取片外60KB（1000H-FFFFH）程序存储器空间中的程序。

## Slide 14
VPP：引脚第二功能:
对片内Flash编程时，接编程电压。

## Slide 15
（3）ALE/ （Address Latch Enable/PROGramming，30脚）
ALE为CPU访问外部程序存储器或外部数据存储器提供地址锁存信号，将低8位地址锁存在片外的地址锁存器中。
单片机正常运行时，ALE端一直有正脉冲信号输出，一般情况下此频率为时钟振荡器频率fosc的1/6。可用作外部定时或触发信号。
注意，每当AT89S51访问外部RAM时（执行MOVX类指令），要丢失一个ALE脉冲。
如需要，可将特殊功能寄存器AUXR（地址为8EH，将在后面介绍）的第0位（ALE禁止位）置1，来禁止ALE操作，但执行访问外部程序存储器或外部数据存储器指令“MOVC”或“MOVX”时，ALE仍然有效。即ALE禁止位不影响对外部存储器的访问。

## Slide 16
：引脚第二功能，对片内 Flash编程，为编程脉冲输入脚。

## Slide 17
（4） （Program Strobe ENable，29脚）
片外程序存储器读选通信号，低电平有效。

## Slide 18
3.2.3 并行I/O口引脚
（1）P0.0~P0.7：P0口的8根端口线，当外扩存储器及I/O接口芯片时，P0口作为低8位地址总线及数据总线的分时复用端口。
P0口也可用作通用的I/O口，需加上拉电阻，这时为准双向口。作为通用I/O输入时，应先向端口写入1。可驱动8个LS型TTL负载。
（2）P1.0~P1.7：P1口的8根端口线，P1口为通用的准双向I/O口，具有内部上拉电阻，可驱动4个LS型TTL负载。
准双向I/O口作为通用I/O输入时，应先向端口锁存器写1。
P1.5/MOSI、P1.6/MISO和P1.7/SCK:可用于对片内Flash存储器串行编程和校验，它们分别是串行数据输入、输出和移位脉冲引脚（注意，51系列单片机的原型机不具有这项功能）。

## Slide 19
（3）P2.0~P2.7：P2口的8根端口线，P2口是8位准双向I/O口，具有内部上拉电阻。
当AT89S51扩展外部存储器及I/O口时，P2口作为高8位地址总线用，输出高8位地址。
P2口也可作为普通的I/O口使用。当作为通用I/O输入时，
应先向端口输出锁存器写1。P2口可驱动4个LS型TTL负载。

## Slide 20
（4）P3.0~P3.7：P3口的8根端口线，P3口是8位的准双向I/O口，具有内部上拉电阻。
可作为通用的I/O口使用。作为通用I/O输入时，应先向端口输出锁存器写入1。可驱动4个LS型TTL负载。
P3口还可提供第二功能。第二功能定义见表3-1，应熟记。
需要特别注意的是，第二功能优先于第一功能，只有不使用第二功能的那些端口线才能使用其第一功能，即作为通用I/O口线使用。

## Slide 22
综上所述，P0口作为地址数据复用的总线口使用时，为双向口。作为通用的I/O口使用时需外加上拉电阻，此时转为准双向口。P1口、P2口、P3口均为准双向口。
注意：准双向口与双向口的差别。准双向口仅有两个状态。而P0口作为总线使用，口线内无上拉电阻，处于高阻“悬浮”态。故P0口为双向三态I/O口。
为什么P0口要有高阻“悬浮”态？
准双向I/O口则无高阻的“悬浮”状态。
另外，准双向口作通用I/O的输入口使用时，一定要向该口先写入“1”。以上的准双向口与双向口的差别，读者在阅读3.5节后，将会有深刻的理解。

## Slide 23
3.3 AT89S51的CPU
由图3-1可见，CPU由运算器和控制器构成,其具体部件的构成情况及与单片机其他部分的连接关系如图3-3所示，下面对其细节逐一介绍。

## Slide 24
图3-3 AT89S51单片机片内硬件组成结构图

## Slide 25
3.3.1 运算器
对操作数进行算术、逻辑和位操作运算。主要包括算术逻辑运算单元ALU、累加器A、位处理器、程序状态字寄存器PSW及两个暂存器等。
1．算术逻辑运算单元ALU
可对8位变量逻辑运算（与、或、异或、循环、求补和清零），还可算术运算（加、减、乘、除）ALU还有位操作功能，对位变量进行位处理，如置“1”、清“0”、求补、测试转移及逻辑“与”、“或”等。

## Slide 26
2．累加器A
使用最频繁的寄存器，可写为ACC。“A”与“ACC” 书写上的差别，将在第4章介绍。
作用如下：
（1）ALU单元的输入数据源之一，又是ALU运算结果存放单元。
（2）数据传送大多都通过累加器A，相当于数据的中转站。为解决“瓶颈堵塞”问题，AT89S51增加了一部分可以不经过累加器的传送指令。
A的进位标志Cy还具有一个特殊功能，即它同时又是位处理机的位累加器，在位处理指令中起着重要的作用。

## Slide 27
3．程序状态字寄存器PSW
PSW（Program Status Word）位于片内特殊功能寄存器区，字节地址为D0H。
包含了程序运行状态的信息，其中4位保存当前指令执行后的状态，供程序查询和判断。格式如图3-4所示。
图3-4 PSW的格式

## Slide 28
PSW中各个位的功能：
（1）Cy（PSW.7）进位标志位
可写为C。在算术和逻辑运算时，若有进位/借位，Cy＝1；否则，Cy＝0。在位处理器中，它是位累加器。
（2）Ac（PSW.6）辅助进位标志位
加减运算中，当低4位向高4位有进位或借位时，Ac = 1；否则，Ac = 0。该位常用于调整BCD码运算结果。
（3）F0（PSW.5）用户设定标志位
由用户使用的一个状态标志位，可用指令来使它置1或清0，控制程序的流向。用户应充分利用。

## Slide 29
（4）RS1、RS0（PSW.4、PSW.3）工作寄存器组选择位
选择片内RAM区中的4组工作寄存器组中的某一组为当前工作寄存组见表3-2。

## Slide 30: （5）OV（PSW.2）溢出标志位 当执行算术指令时，用来指示运算结果是否产生溢出。如果结果产生溢出，OV=1；否则，OV=0。 （6）PSW.1位 保留位 （7）P（PSW.0）奇偶标志位 指令执行完，累加器A中“1”的个数是奇数还是偶数。 P=1，表示A中“1”的个数为奇数。 P=0，表示A中“1”的个数为偶数。 此标志位对串行通信有重要的意义，常用奇偶检验的方法来检验数据串行传输的可靠性。
30

## Slide 31
3.3.2 控制器
控制器的主要任务是识别指令，并根据指令的性质控制单片机各功能部件，从而保证单片机各部分能自动协调地工作。
控制器包括：程序计数器、指令寄存器、指令译码器、定时及控制逻辑电路等。功能是控制指令的读入、译码和执行，从而对各功能部件进行定时和逻辑控制。
控制器的基本结构及工作原理已在第2章节有所阐述，下面只着重重申程序计数器PC的情况：

## Slide 32
程序计数器PC是一个独立的16位计数器，不可访问。单片机复位时，PC中内容为0000H，从程序存储器0000H单元取指令，开始执行程序。
PC工作过程是：CPU读指令时，PC的内容作为所取指令的地址，程序存储器按此地址输出指令字节，同时PC自动加1。
PC中内容变化轨迹决定程序流程。当顺序执行程序时自动加1；执行转移程序或子程序、中断子程序调用时，自动将其内容更改成所要转移的目的地址。
PC的计数宽度决定了程序存储器的地址范围。PC为16位，故可对64KB（=216B）寻址。

## Slide 33
3.4 AT89S51存储器的结构
AT89S51单片机存储器采用的是哈佛结构，即程序存储器和数据存储器是分开的，并且对这两个不同的存储器空间的访问采用的是不同的指令。
从功能上讲，AT89S51单片机的存储器空间可以分为：程序存储器空间、数据存储器空间、特殊功能寄存器和位地址空间，而从所处的物理位置来看，又可以分为片内和片外，具体构成情况如图3-5所示。

## Slide 34
图3-5 AT89S51单片机的存储器结构

## Slide 35
１.程序存储器空间
分片内和片外两部分。
片内4KB Flash ，编程和擦除完全是电气实现。可用通用编程器对其编程，也可在线编程。
当片内4KB Flash 存储器不够用时，可片外扩展，最多可扩展至64KB程序存储器。
２.数据存储器空间
分片内与片外两部分。
片内有128 B RAM（52子系列为256B）。
片内RAM 不够用时，在片外可扩展至64KB RAM 。

## Slide 36
３.特殊功能寄存器SFR （Special Function Register）
片内各功能部件的控制寄存器及状态寄存器。SFR综合反映了整个单片机基本系统内部实际的工作状态及工作方式。
４.位地址空间
共有211个可寻址位，构成了位地址空间。它们位于内部 RAM（共128位）和特殊功能寄存器区（共83位）中。

## Slide 37
3.4.1 程序存储器空间
存放程序和表格之类的固定常数。片内为4KB的 Flash ，地址为0000H～0FFFH。16位地址线，可外扩的程序存储器空间最大为64KB，地址为0000H～FFFFH。使用时应注意以下问题：

## Slide 38
（1）分为片内和片外两部分，访问片内的还是片外的程序存储器，由 引脚电平确定。
=1时，CPU从片内0000H开始取指令，当PC值没有超出0FFFH时，只访问片内Flash 存储器，当PC值超出0FFFH自动转向读片外程序存储器空间1000H～FFFFH 内的程序。
=0时，只能执行片外程序存储器（0000H～FFFFH）中的程序。不理会片内4KB Flash 存储器。

## Slide 39
64KB程序存储器空间中有5个特殊单元分别对应于5个中断源的中断入口地址，见表3-3。
通常这5个中断入口地址处都放一条跳转指令跳向对应的中断服务子程序，而不是直接存放中断服务子程序。

## Slide 40
3.4.2 数据存储器空间
分片内与片外两部分。
１.片内数据存储器
片内数据存储器（RAM）共128个单元，字节地址为00H～7FH。图3-6为片内数据存储器的结构。

## Slide 41
图3-6
AT89S51
片内RAM结构

## Slide 42
00H～1FH 的32个单元是4组通用工作寄存器组，每组包含8B，为R7～R0。可通过指令改变RS1、RS0两位来选择。
20H～2FH的16个单元的128位可位寻址，也可字节寻址。
30H～7FH的单元只能字节寻址，用作存数据以及作为堆栈区。
２.片外数据存储器
当片内128B的RAM不够用时，需外扩，最多可外扩64KB的RAM。注意，片内RAM与片外RAM两个空间是相互独立的，片内RAM与片外RAM的低128B的地址是相同的，但由于使用的是不同的访问指令，所以不会发生冲突。

## Slide 43
3.4.3 特殊功能寄存器（SFR）
采用特殊功能寄存器集中控制各功能部件。特殊功能寄存器映射在片内RAM的 80H～FFH 区域中，共26个。表3-4 SFR的名称及其分布。有些还可位寻址，位地址见表3-4。
与AT89C51相比，新增5个SFR：DP1L、DP1H、AUXR、AUXR1和WDTRST，已在表3-4中标出。
凡是可位寻址的SFR，字节地址末位只能是0H或8H。另外，若读/写未定义单元，将得到一个不确定的随机数。
下面介绍某些SFR，余下的SFR将在后面介绍。

## Slide 46
1．堆栈指针SP
（1）堆栈的概念
所谓堆栈，是指一个连续的数据存储区域，其操作原则为“先进后出”或“后进先出”。
堆栈有栈顶和栈底之分。栈底地址一经设定后固定不变，它决定了堆栈在RAM中的物理位置。如前所述，堆栈共有两种操作：进栈和出栈。但不论是数据进栈还是数据出栈，都是对堆栈的栈顶单元进行的，即对栈顶单元的写和读操作。

## Slide 47
（2）堆栈指针SP及其作用
栈区位置的设定是通过设置堆栈指针SP（Stack Pointer）这个寄存器来实现的。SP的内容就是堆栈栈顶的存储单元地址。当堆栈中空无数据时，栈顶地址和栈底地址重合。
AT89S51单片机的堆栈设在内部RAM中， SP指示堆栈顶部在内部RAM块中的位置。
堆栈结构—向上生长型。单片机复位后，SP为07H，使得堆栈实际上从08H单元开始，由于08H～1FH单元分别是属于1～3组的工作寄存器区，最好在复位后把SP值改置为60H或更大的值，避免堆栈与工作寄存器冲突。

## Slide 48
（3）堆栈的功能
堆栈为子程序调用和中断操作而设，主要用来保护断点和现场。
保护断点：无论是子程序调用操作还是中断服务子程序调用，最终都要返回主程序。应预先把主程序的断点在堆栈中保护起来，为程序正确返回做准备。
现场保护：执行子程序或中断服务子程序时，要用到一些寄存器单元，会破坏原有内容。要把有关寄存器单元的内容保存起来，送入堆栈，这就是所谓的“现场保护”。

## Slide 49
（4）堆栈的操作
两种操作：
数据压入（PUSH）堆栈，数据压入堆栈，SP自动加1；
数据弹出（POP）堆栈，数据弹出堆栈，SP自动减1。
（5）堆栈的使用方式
堆栈的使用有两种方式。
一种是自动方式，即在调用子程序或中断时，断点地址自动进栈。程序返回时，断点地址再自动弹回PC。这种堆栈操作无须用户额外采取措施，因此称为自动方式。
另一种是指令方式，即使用专用的堆栈操作指令实现。

## Slide 50
2．寄存器B
为执行乘法和除法而设。在不执行乘、除法操作的情况下，可把它当作一个普通寄存器来使用。
乘法，两乘数分别在A、B中，执行乘法指令后，乘积在BA中。
除法，被除数取自A，除数取自B，商存放在A中，余数存B中。

## Slide 51
3．AUXR寄存器
AUXR是辅助寄存器，其格式如图3-7所示：
图3-7 AUXR寄存器的格式
其中:
DISALE：ALE的禁止/允许位。
0：ALE有效，发出脉冲；
1：ALE仅在执行MOVC和MOVX类指令时有效，不访问外部存储器时，ALE不输出脉冲信号。

## Slide 52
DISRTO：禁止/允许WDT溢出时的复位输出。
0：WDT溢出时，在RST引脚输出一个高电平脉冲；
1：RST引脚仅为输入脚。
WDIDLE：WDT在空闲模式下的禁止/允许位。
0： WDT在空闲模式下继续计数；
1： WDT在空闲模式下暂停计数。

## Slide 53
4. 数据指针DPTR（DPTR0和DPTR1）
DPTR用于访问数据存储器时提供16位的数据存储器地址。
51系列单片机原型机只有一个数据指针寄存器—DPTR。
AT89C51单片机拥有两个数据指针寄存器—DPTR0和DPTR1，
双数据指针寄存器，便于访问数据存储器。
DPTR0：51系列单片机原型机原有的数据指针；
DPTR1：新增加的数据指针。
AUXR1的DPS位用于选择两个数据指针。
当DPS=0时，选用DPTR0，即此时DPTR等同于DPTR0
当DPS=1时，选用DPTR1，即此时DPTR等同于DPTR1
。

## Slide 54
数据指针可作为一个16位寄存器来用，也可作为两个独立的8位寄存器DPH和DPL来用。

## Slide 55
5. AUXR1寄存器
AUXR1是辅助寄存器，格式如图3-8所示：
DPS：数据指针寄存器选择位。
0：选择数据指针寄存器DPTR0；
1：选择数据指针寄存器DPTR1。
图3-8 AUXR1寄存器的格式

## Slide 56
6. 看门狗定时器WDT
WDT包含一个14位计数器和看门狗定时器复位寄存器
当CPU由于干扰，程序陷入死循环或跑飞状态时，WDT提供了一种使程序恢复正常运行的有效手段。
有关WDT在抗干扰设计中的应用以及低功耗模式下运行的状态，将在相应的章节中具体介绍。
上面介绍的特殊功能寄存器，除了前SP和B以外，其余的均为AT89S51在AT89C51基础上新增加的SFR。

## Slide 57
57
3.4.4 位地址空间
共有211个寻址位的位地址，位地址范围为 00H～FFH，其中 00H～7FH 这128位处于片内RAM 字节地址 20H～2FH 单元中，如表3-5所示。其余的83个可寻址位分布在特殊功能寄存器SFR中，见表3-6。
可被位寻址的特殊寄存器有11个，共有位地址88个，5个位未用，其余83个位的位地址离散地分布于片内数据存储器区字节地址为80H～FFH的范围内，其最低的位地址等于其字节地址，且其字节地址的末位都为0H或8H。

## Slide 60
AT89S51存储器结构的总结：
从功能上讲，AT89S51单片机的存储器空间可以分为：程序存储器空间、数据存储器空间、特殊功能寄存器和位地址空间；而从所处的物理位置来看，又可以分为片内和片外；从逻辑上看则可分为三个空间：程序存储器、内部数据存储器、外部数据存储器。

## Slide 61
3.5 AT89S51单片机的并行输入/输出接口
4个双向的8位并行I/O口，分别记为P0、P1、P2和P3，其中输出锁存器属于特殊功能寄存器。端口的每一位均由输出锁存器、输出驱动器和输入缓冲器组成，4个端口按字节输入/输出外，也可位寻址。
3.5.1 P0口
P0口是一个双功能的8位并行端口，字节地址为80H，位地址为80H～87H。端口的各位具有完全相同但又相互独立的电路结构，P0口某一位的位电路结构如图3-9所示。

## Slide 62
图3-9 P0口某一位的位电路结构

## Slide 63
1．位电路结构
P0口某一位的电路包括：
（1）一个数据输出的锁存器，用于数据位的锁存。
（2）两个三态的数据输入缓冲器，分别是用于读锁存器数据的输入缓冲器BUF1和读引脚数据的输入缓冲器BUF2。
（3）一个多路转接开关MUX，它的一个输入来自锁存器的 端，另一个输入为地址/数据信号的反相输出。MUX由“控制”信号控制，实现锁存器的输出和地址/数据信号之间的转接。
（4）数据输出的控制和驱动电路，由两个场效应管（FET）组成。

## Slide 64
2．工作过程分析
（1）P0口用作地址/数据总线
外扩存储器或I/O时，P0口作为单片机系统复用的地址/数据总线使用。
当作为地址或数据输出时，“控制”信号为1，硬件自动使转接开关MUX打向上面，接通反相器的输出，同时使与门处于开启状态。
当输出的地址/数据信息为1时，与门输出为1，上方的场效应管导通，下方的场效应管截止，P0.x引脚输出为1；当输出的地址/数据信息为0时，上方的场效应管截止，下方的场效应管导通，P0.x引脚输出为0。

## Slide 65
输出电路是上、下两个场效应管形成的推拉式结构，大大提高了负载能力，上方的场效应管这时起到内部上拉电阻的作用。
当P0口作为数据输入时，仅从外部存储器（或I/O）读入信息，对应的“控制”信号为0，MUX接通锁存器的 端。
由于P0口作为地址/数据复用方式访问外部存储器时，CPU自动向P0口写入FFH，使下方场效应管截止，上方场效应管由于控制信号为0也截止，从而保证数据信息的高阻抗输入，从外部存储器输入的数据信息直接由P0.x引脚通过输入缓冲器BUF2进入内部总线。

## Slide 66
具有高阻抗输入的I/O口应具有高电平、低电平和高阻抗3种状态的端口。因此，P0口作为地址/数据总线使用时是一个真正的双向端口，简称双向口。
（2）P0口用作通用I/O口
当P0口不作为系统的地址/数据总线使用时，此时P0口也可作为通用的I/O口使用。
作通用的I/O口时，对应的“控制”信号为0，MUX打向下面，接通锁存器的 端，“与门”输出为0，上方场效应管截止，形成的P0口输出电路为漏极开路输出。
P0口作输出口时，来自CPU的“写”脉冲加在D锁存器的CP端，内部总线上的数据写入D锁存器，并由引脚P0.x输出。

## Slide 67
当D锁存器为1时， 端为0，下方场效应管截止，输出为漏极开路，此时，必须外接上拉电阻才能有高电平输出；当D锁存器为0时，下方场效应管导通，P0口输出为低电平。
P0口作输入口使用时，有两种读入方式：“读锁存器”和“读引脚”。
当CPU发出“读锁存器”指令时，锁存器的状态由Q端经上方的三态缓冲器BUF1进入内部总线；
当CPU发出“读引脚”指令时，锁存器的输出状态=1（即 端为0），而使下方场效应管截止，引脚的状态经下方的三态缓冲器BUF2进入内部总线。

## Slide 68
3．P0口的特点
P0口为双功能口——地址/数据复用口和通用I/O口。
（1）当P0口用作地址/数据复用口时，是一个真正的双向口， 输出低8位地址和输出/输入8位数据。
（2）当P0口用作通用I/O口时，由于需要在片外接上拉电阻，此时端口不存在高阻抗（悬浮）状态，因此成为了一个准双向口。
为保证引脚信号的正确读入，应首先向锁存器写1。单片机复位后，锁存器自动被置1；当P0口由原来输出转变为输入时，应先置锁存器为1，方可执行输入操作。
P0口大多作为地址/数据复用口使用，就不能再作为通用I/O口使用。

## Slide 69
3.5.2 P1口
单功能的I/O口，字节地址为 90H，位地址为 90H～97H。P1口某一位的位电路结构如图3-10所示。
1．位电路结构
P1口位电路结构由以下三部分组成：
（1）一个数据输出锁存器，用于输出数据位的锁存。
（2）两个三态的数据输入缓冲器BUF1和BUF2，分别用于读锁存器数据和读引脚数据的输入缓冲。
（3）数据输出驱动电路，由一个场效应管（FET）和一个片内上拉电阻组成。

## Slide 70
图3-10 P1口某一位的位电路结构

## Slide 71
2．工作过程分析
P1口只能作为通用的I/O口使用。
（1）P1口作输出口时，若CPU输出1，Q=1， =0，场效应管截止，P1口引脚的输出为1；若CPU输出0，Q=0， =1，场效应管导通，P1口引脚的输出为0。
（2）P1口作为输入口时，分为“读锁存器”和“读引脚”两种方式。“读锁存器”时，锁存器的输出端Q的状态经输入缓冲器BUF1进入内部总线；“读引脚”时，先向锁存器写1，使场效应管截止，P1.x引脚上的电平经输入缓冲器BUF2进入内部总线。

## Slide 72
3．P1口的特点
由于内部上拉电阻，无高阻抗输入状态，故为准双向口。
P1口“读引脚”输入时，必须先向锁存器写入1。

## Slide 73
3.5.3 P2口
双功能口，字节地址为A0H，位地址为A0H～A7H。P2口某一位的位电路结构如图3-11所示。

## Slide 74
图3-11 P2口某一位的位电路结构

## Slide 75
1．位电路结构
P2口某一位的电路包括：
（1）一个数据输出锁存器，用于输出数据位的锁存。
（2）两个三态数据输入缓冲器BUF1和BUF2，分别用于读锁存器数据和读引脚数据的输入缓冲。
（3）一个多路转接开关MUX，一个输入是锁存器的Q端，另一个输入是高8位地址。
（4）输出驱动电路，由场效应管（FET）和内部上拉电阻组成。

## Slide 76
2．工作过程分析
（1）P2口用作地址总线
在控制信号作用下，MUX与“地址”接通。当“地址”为0时，场效应管导通，P2口引脚输出为0；当“地址”线为1时，场效应管截止，P2口引脚输出1。
（2）P2口用作通用I/O口
在内部控制信号作用下，MUX与 锁存器的Q端接通。
CPU输出1时，Q=1，场效应管截止，P2.x引脚输出1；
CPU输出0时，Q=0，场效应管导通，P2.x引脚输出0。

## Slide 77
P2口输入时，分 “读锁存器”和“读引脚”两种方式:
“读锁存器”时，Q端信号经输入缓冲器BUF1进入内部总线
“读引脚”时，先向锁存器写1，使场效应管截止，P2.x引脚上的电平经输入缓冲器BUF2进入内部总线。
3．P2口的特点
作为地址输出线时，P2口高8位地址，P0口输出的低8位地址寻址64KB地址空间。
作为通用I/O口时，P2口为准双向口。功能与P1口一样。
一般情况下，P2口大多作为高8位地址总线口使用，这时就不能再作为通用I/O口。

## Slide 78
3.5.4 P3口
P3口可以作为通用的I/O口使用，另外，由于引脚数目有限，在P3口增加了第二功能。每1位都可以分别定义为第二输入功能或第二输出功能。P3口字节地址为B0H，位地址B0H～B7H。P3口某一位的位电路结构见图3-12。

## Slide 79
图3-12 P3口某一位的位电路结构

## Slide 80
1．位电路结构
P3口某一位的电路包括：
（1）1个数据输出锁存器，锁存输出数据位。
（2）3个三态数据输入缓冲器BUF1、BUF2和BUF3，分别用于读锁存器、读引脚数据和第二功能数据的输入缓冲。
（3）输出驱动，由与非门、场效应管（FET）和内部上拉电阻组成。

## Slide 81
2．工作过程分析
（1）P3口用作第二输入/输出功能
当选择第二输出功能时，该位的锁存器需要置1，使与非门为开启状态。
当第二输出为1时，场效应管截止，P3.x引脚输出为1；
当第二输出为0时，场效应管导通，P3.x引脚输出为0。
当选择第二输入功能时，该位的锁存器和第二输出功能端均应置1，保证场效应管截止，P3.x引脚的信息由输入缓冲器BUF3的输出获得。
P3口的第二功能定义见表3-1，应熟记。

## Slide 82
（2）P3口用作第一功能——通用I/O口
用作第一功能通用输出时，第二输出功能端应保持高电平，与非门开启。CPU输出1时，Q=1，场效应管截止，P3.x引脚输出为1；CPU输出0时，Q=0，场效应管导通，P3.x引脚输出为0。
用作第一功能通用输入时，P3.x位的输出锁存器和第二输出功能均应置1，场效应管截止，P3.x引脚信息通过输入BUF3和BUF2进入内部总线，完成“读引脚”操作。
当P3口第一功能通用输入时，也可执行“读锁存器”操作，此时Q端信息经过缓冲器BUF1进入内部总线。

## Slide 83
3．P3口的特点
P3口内部有上拉电阻，无高阻抗输入态-准双向口。P3口作为第二功能的输出/输入，或第一功能通用输入，均须将相应位的锁存器置1。实际应用中，由于复位后P3口锁存器自动置1，满足第二功能所需的条件，所以不需任何设置工作，就可以进入第二功能操作。
首先满足第二功能的使用，当某位不作为第二功能用时，才可作为第一功能通用I/O使用。
引脚输入部分有两个缓冲器，第二功能的输入信号取自缓冲器BUF3的输出端，第一功能的输入信号取自缓冲器BUF2的输出端。

## Slide 84
3.6 AT89S51单片机时钟电路与时序
3.6.1 AT89S51单片机的时钟电路
时钟电路产生AT89S51工作时所必需的控制信号，在时钟信号的控制下，严格按时序执行指令。常用的时钟电路有两种方式：内部时钟方式和外部时钟方式。
1．内部时钟方式
AT89S51内部有一个用于构成振荡器的高增益反相放大器，输入端为芯片引脚XTAL1，输出端为引脚XTAL2。这两个引脚跨接石英晶体振荡器和微调电容，构成一个稳定的自激振荡器，图3-13是AT89S51内部时钟方式的电路。

## Slide 85
图3-13 内部时钟方式电路

## Slide 86
C1和C2的典型值通常选择为30pF。电容大小会影响振荡器频率高低、振荡器的稳定性和起振的快速性。晶振频率范围通常是1.2～12MHz。晶体频率越高，单片机速度就越快。速度快对存储器的速度要求就高，印制电路板的工艺要求也高，即线间的寄生电容要小。晶体和电容应尽可能与单片机靠近，以减少寄生电容，保证振荡器稳定、可靠地工作。为提高温度稳定性，采用温度稳定性能好的电容。
常选6MHz或12MHz的石英晶体。随着集成电路制造工艺技术的发展，单片机的时钟频率也在逐步提高，已达33MHz。

## Slide 87: 2．外部时钟方式 用现成的外部振荡器产生脉冲信号，常用于多片AT89S51同时工作，以便于多片AT89S51单片机之间的同步，一般为低于12MHz的方波。 外部时钟源直接接到XTAL1端，XTAL2端悬空，见图3-14。
图3-14 AT89S51的外部时钟方式电路
87

## Slide 88
3．时钟信号的输出
当使用片内振荡器，XTAL1、XTAL2引脚还能为应用系统中的其他芯片提供时钟，但需增加驱动能力。其引出的方式有两种，如图3-15所示。
图3-15 时钟信号的两种引出方式

## Slide 89
3.6.2 时序与时序定时单位
所谓时序，是指在执行指令的过程中，CPU的控制器所发出的一系列特定的控制信号在时间上的相互关系。也就是说，时序所研究的是指令执行中各信号之间的相互关系。
CPU发出的控制信号有两类：
一类是用于单片机内部的，用户不能直接接触此类信号，不必对它做过多的了解：
另一类是通过控制总线送到片外的，人们通常以时序图的形式来表明相关信号的波形及出现的先后次序。

## Slide 90
为了说明信号的时间关系，需要定义定时单位。51单片机的定时单位共有4个，从小到大依次是时钟周期、状态周期、机器周期和指令周期，如图3-16所示。
图3-16 单片机的时序定时单位图

## Slide 91
1．时钟周期
时钟控制信号的基本时间单位。若晶振频率为fosc，则时钟周期Tosc=1/fosc。如fosc=6MHz，Tosc=166.7ns。
2．机器周期
CPU完成一个基本操作所需时间为机器周期。执行一条指令分为几个机器周期。每个机器周期完成一个基本操作，如取指令、读或写数据等。每12个时钟周期为1个机器周期。
1个机器周期包括12个时钟周期，分6个状态：S1～S6。每个状态又分两拍：P1和P2。因此，一个机器周期中的12个时钟周期表示为S1P1、S1P2、S2P1、S2P2、…、S6P2，如图3-16所示。

## Slide 92
3．状态
AT89S51的机器周期包括12个时钟周期，分为6个状态，即S1～S6。每个状态又分为两拍：P1和P2，一个节拍就是一个振荡周期。因此，一个机器周期中的12个时钟周期可表示为S1P1, S1P2, S2P1,··· , S6P2，如图3-16所示。
4．指令周期
执行一条指令所需的时间。简单的单字节指令，取出指令立即执行，只需一个机器周期的时间。而有些复杂的指令，如转移、乘、除指令则需两个或多个机器周期。

## Slide 93
从指令执行时间看:
单字节和双字节指令一般为单机器周期和双机器周期;
三字节指令都是双机器周期;
乘、除指令占用4个机器周期。
5．ALE信号
ALE信号是为地址锁存而定义的，以时钟脉冲1/6的频率出现，一般在一个机器周期中，ALE信号两次有效。

## Slide 94
3.6.3 AT89S51指令的取指/执行时序
AT89S51单片机的指令按其长度可分为单字节指令、双字节指令和三字节指令，执行这些指令所需要的机器周期的数目是不同的，概括起来共有以下几种情况：单字节指令中，只有乘法指令和除法指令是4个机器周期，其余均为单机器周期或双机器周期；双字节指令为单机器周期或双机器周期；三字节指令都是双机器周期。

## Slide 95
图3-17所示是几种典型的单机器周期和双机器周期指令的取指/执行时序。图中，ALE是地址锁存信号，该信号每有效一次就能对存储器进行一次读指令操作。一般情况下，ALE信号以振荡脉冲六分之一的频率出现，因此在一个机器周期中，ALE信号两次有效，第一次在S1P2和S2P1期间，第二次在S4P2和S5P1期间，有效宽度为一个状态。

## Slide 96
图3-17 AT89S51指令的取指/执行时序图

## Slide 97
3.6.4 AT89S51对片外存储器的操作时序
AT89S51单片机对片外存储器的操作时序分两种：执行非MOVX类指令的时序和执行MOVX类指令的时序，如图3-18和图3-19所示。
图3-18 执行非MOVX类指令的时序图

## Slide 98
图3-19 执行MOVX类指令的时序图

## Slide 99
3.7 复位操作和复位电路
复位是单片机的初始化操作，AT89S51的复位是由外部的复位电路来实现的。AT89S51片内复位结构如图3-20所示，只要给复位脚RST加上大于2个机器周期（即24个时钟振荡周期）的高电平就可使AT89S51复位。
图3-20 AT89S51片内复位结构图

## Slide 100
复位电路设计
复位操作通常有两种基本形式：上电自动复位、手动按键复位，例如图3-21和图3-22所示。
1．上电复位
上电自动复位操作要求接通电源后自动实现复位操作。最简单的上电自动复位电路如图3-21所示。
图3-21 上电复位电路

## Slide 101
2．手动复位
除了上电复位外，有时还需要手动按键复位。手动按键复位要求在电源接通的条件下，在单片机运行期间，用按键开关操作使单片机复位。图3-22为兼有上电复位与按键复位的电路。
图3-22 手动按键复位电路

## Slide 102
图3-23所示电路能输出高、低两种电平的复位控制信号，以适应外围I/O接口芯片所要求的不同复位电平信号。图3-2374LS122为单稳电路，实验表明，电容C 的选择约为0.1F较好。
图3-23 74LS122组成的复位电路图

## Slide 103
3．复位后某些特殊功能寄存器的状态
复位时单片机的初始化操作，其主要功能是将程序计数器PC初始化为0000H，使单片机从0000H单元开始执行程序。
除PC之外，复位操作还对其他一些寄存器有影响，这些寄存器的状态如表3-7所示。
由表中可以看出，复位时，PC初始化为0000H，SP = 07H，而4个I/O端口P0～P3均为高电平。
在某些控制应用中，要注意考虑P0～P3引脚的高电平对接在这些引脚上的外部电路的影响。
例如，当P1口某个引脚外接一个继电器绕组，当复位时，该引脚为高电平，继电器绕组就会有电流通过，就会吸合继电器开关，使开关接通，可能会引起意想不到的后果。

## Slide 105
3.8 AT89S51单片机的低功耗节电模式与看门狗定时器
两种低功耗节电工作模式：空闲模式（idle mode）和掉电保持模式（power down mode）。
掉电保持模式下，Vcc可由后备电源供电。图3-24为两种节电模式的内部控制电路。
图3-24 低功耗节电模式的控制电路

## Slide 106
两种节电模式可通过PCON的位IDL和位PD的设置来实现。格式如图3-25所示。
PCON寄存器各位定义：
SMOD：串行通信波特率选择（该位见第10章的介绍）。
━ ：保留位。
GF1、GF0：通用标志位，两个标志位用户使用。
PD： 掉电保持模式控制位，PD=1，则进入掉电保持模式。
IDL：空闲模式控制位，若IDL=1，则进入空闲运行模式。
图3-25 特殊功能寄存器PCON的格式

## Slide 107
3.8.1 空闲模式
1. 空闲模式进入
如把PCON中的IDL位置1，由图3-24可见，则把通往CPU的时钟信号关断，便进入空闲模式。虽然振荡器运行，但是CPU进入空闲状态。所有外围电路（中断系统、串行口和定时器）仍继续工作，SP、PC、PSW、A、P0～P3端口等所有其他寄存器、内部RAM和SFR中内容均保持进入空闲模式前状态。
2. 空闲模式退出
两种方法退出，响应中断方式，硬件复位方式。

## Slide 108
空闲模式下，若任一个允许的中断请求被响应时，IDL位被片内硬件自动清0，从而退出空闲模式。当执行完中断服务程序返回时，将从设置空闲模式指令的下一条指令（断点处）继续执行程序。
当使用硬件复位退出空闲模式时，在复位逻辑电路发挥控制作用前，有长达两个机器周期时间，单片机要从断点处（IDL位置1指令的下一条指令处）继续执行程序。在这期间，片内硬件阻止CPU对片内RAM的访问，但不阻止对外部端口（或外部RAM）的访问。
为了避免在硬件复位退出空闲模式时出现对端口（或外部RAM）的不希望的写入，

## Slide 109
在进入空闲模式时，紧随IDL位置1指令后的不应是写端口（或外部RAM）的指令。
3.8.2 掉电运行模式
1. 掉电模式的进入
用指令把PCON寄存器的PD位置1，便进入掉电模式。由图3-24，在掉电模式下，进入时钟振荡器的信号被封锁，振荡器停止工作。
由于没有时钟信号，内部的所有功能部件均停止工作，但片内RAM和SFR的原来的内容都被保留，有关端口的输出状态值都保存在对应的特殊功能寄存器中。
109

## Slide 110
2. 掉电模式的退出
两种方法：硬件复位和外部中断。硬件复位时要重新初始化SFR，但不改变片内RAM的内容。只有当Vcc恢复到正常工作水平时，只要硬件复位信号维持10ms，便可使单片机退出掉电运行模式。
3.8.3 掉电和空闲模式下的WDT
掉电模式下振荡器停止，意味着WDT也就停止计数。用户在掉电模式下不需操作WDT。
退出有两种方法：硬件复位和外部中断。当用硬件复位退出掉电模式时，对WDT的操作与正常情况一样。中断方式退出掉电模式时，应使中断输入保持足够长时间的低
110

## Slide 111
电平，以使振荡器达到稳定。当中断变为高电平之后，该中断被执行，在中断服务程序中复位寄存器WDTRST。在外部中断引脚保持低电平时，为防止WDT溢出复位，在系统进入掉电模式前先对寄存器WDTRST复位。
在进入空闲模式前，应先设置AUXR中的WDIDLE位，以确认WDT是否继续计数。
当WDIDLE=0，空闲模式下的WDT保持继续计数。为防止复位单片机，用户可设计一定时器。该定时器使器件定时退出空闲模式，然后复位WDTRST，再重新进入空闲模式。
当WDIDLE=1，WDT在空闲模式下暂停计数，退出空闲模式后，方可恢复计数。
111