## Slide 1
单片微型计算机
原理及应用
电子工业出版社
2017年8月

## Slide 2
第4章 51系列单片机的
指令系统

## Slide 3
内容提要
通过前面章节的学习，我们知道了微型计算机是由CPU、存储器及输入/输出设备组成的，这些部件统称为硬件。一台计算机只有硬件是不能工作的，必须配有各种各样的软件才能实现其多样化的功能，而软件中最基础的部分就是计算机的指令系统。本章首先介绍指令系统的格式、分类及寻址方式，然后重点介绍51系列单片机的指令系统。
学习要点
 了解51系列单片机指令系统的分类和格式。
 熟悉51系列单片机指令系统的7种寻址方式及其使用空间。
 掌握51系列单片机指令系统的数据传送、算术运算、逻辑运算、转移操作、位操作等指令的功能。

## Slide 4
4.1 指令及其格式
4.2 51系列单片机的寻址方式
4.3 51系列单片机指令系统分类介绍
第4章 目录

## Slide 5
4.1 指令及其格式
4.1.1 指令系统概述
51系列单片机的指令系统是一种简明、易掌握、效率较高的指令系统，基本指令共有111条。
指令有功能、时间和空间3种属性。
功能属性是指每条指令都对应一个特定的操作功能；
时间属性是指一条指令执行所用的时间，一般用机器周期来表示；
空间属性是指一条指令在程序存储器中存储所占用的字节数。

## Slide 6
按指令空间属性来分，51系列单片机的指令可分为如下3种：
（1）单字节指令（49条）。
（2）双字节指令（45条）。
（3）三字节指令（17条）。
按时间属性来分，51系列单片机的指令也可分为3种：
（1）1个机器周期指令（64条）。
（2）2个机器周期指令（45条）。
（3）4个机器周期（2条）。

## Slide 7
按功能属性，51系列单片机的指令可分为5类：
（1）数据传送指令（29条）。
（2）算术运算指令（24条）。
（3）逻辑运算指令（24条）。
（4）控制转移指令（17条）。
（5）位操作指令（17条）。

## Slide 8
A：表示累加器A，而ACC则表示累加器A的地址。
Rn（n = 0～7）：当前工作寄存器组中寄存器R0～R7之一。
Ri（i = 0, 1）：当前选中的工作寄存器组中的寄存器R0或R1。
@：间接寻址或变址寻址前缀。
#data：8位立即数。
#data16：16位立即数。
direct：片内低128个RAM单元地址及SFR地址。
addr11：11位目的地址。
4.1.2 指令描述符号的约定
在详细介绍指令之前，先简单介绍描述指令的一些符号的意义。

## Slide 9
addr16：16位目的地址。
rel：单字节的补码表示的地址偏移量，范围为 -128～+127。
bit：位寻址空间中可寻址位的地址。
(X)：表示X地址单元或寄存器中的内容。
((X))：以X单元或寄存器中的内容作为地址所指定单元的内容。
/ ：位操作数的取反操作前缀，表示对该数位取反，但不影响该数位的原值。
→ ：数据传送方向，表示箭尾一侧的内容送入箭头所指向的单元中去。
：表示数据交换。

## Slide 10
操作数信息码则指明指令操作的对象。操作数信息码可能是一个具体的被操作的数据，也可能是被操作数据的地址码或被操作数地址信息的编码。
4.1.3 机器指令的字节编码格式
指令的表示方法称为指令格式。
一条指令通常由两部分组成：操作码和操作数信息码。
操作码用来规定指令进行什么样的操作。
指令长度不同，指令格式也就不同。在51系列单片机指令系统中，分别有单字节、双字节及三字节指令，下面分别介绍其字节编码格式。

## Slide 11
1．单字节指令
51系列单片机指令系统中共有49条单字节指令，其格式有两种形式。
（1）8位全表示操作码
本类指令只有操作码，无操作数，操作数隐含在操作码中。例如，INC A（累加器A加1）指令的机器码为
0 0 0 0 0 1 0 0

## Slide 12
（2）8位代码中包含操作码和操作数信息编码（寄存器编码）
本类指令的8位二进制机器码中包含操作码和存放操作数的寄存器号。例如，MOV A，Rn ； (Rn→A)指令的机器码为
其中，最低3位选择从哪一个寄存器中取数，如000表示R0寄存器，这部分信息只占用三位，剩余5位用于操作码，故整条指令的编码一个字节就够了。
1 1 1 0 1 r r r

## Slide 13
2．双字节指令
51系列单片机共有45条双字节指令。双字节指令中的一个字节表示操作码，另一个字节表示立即数或存放操作数的地址。此时操作码、立即数或地址各占一个字节。例如，
MOV A，#data ；data表示8位二进制数，亦称为立即数。
其机器码为
0 1 1 1 0 1 0 0
立即数（data）

## Slide 14
3．三字节指令
51系列单片机系统共有17条三字节指令。三字节指令中的第一个字节表示操作码，后两个字节表示操作数或操作数地址。因此，一般有下面4种情况。
（1）
例如： MOV DPTR，#datal6 ；把16位立即数送到DPTR中。
（2）
例如： MOV direct，#data ；把立即数data送到地址direct单元中。
操作码
data15～8
data7～0
操作码
direct
data

## Slide 15
（3）
例如： CJNE A，#data，rel ；A和立即数data不等则转移。
（4）
例如： LCALL addrl6 ；把16位地址送到PC寄存器中。
估算一条指令的字节数，可以采用以下方法：如果指令中的操作数含有累加器A或工作寄存器Rn，则这部分信息可并入操作码中，其余每出现一个立即数或地址则增加一个字节。
操作码
data
rel
操作码
addr15～8
addr7～0

## Slide 16
4.1.4 符号指令的书写格式
51系列单片机指令系统的符号指令通常由操作助记符、目的操作数、源操作数及注释几个部分组成。其一般格式为
操作助记符 [操作数] [；注释]
多数指令的操作数有两个，在这种指令中，目的操作数写在左边，源操作数写在右边，其一般格式如下所示：
操作助记符 [目的操作数][，源操作数][；注释]

## Slide 17
4.2 51系列单片机的寻址方式
操作数是指令的重要组成部分，而获得到这个将被指令处理的操作数的地址的方式就称为寻址方式。
不同的计算机其寻址方式不尽相同，一般来说，寻址方式越多，计算机功能就越强，灵活性也越大。
51系列单片机共有7种寻址方式，下面分别加以介绍。

## Slide 18
在这种寻址方式中，紧跟在操作码后面的操作数称为立即数。
立即数可以是一个字节，也可以是两个字节，立即数以前缀“#” 符号来标识。例如，指令
MOV A，#03H
其源操作数采用的就是立即寻址方式，该指令执行后，(A) = 03H，操作示意图如图4-1所示。
图4.1 立即寻址指令执行情况示意图
立即寻址所对应的寻址空间为程序存储器空间。
4.2.1 立即寻址
指令编码中直接给出操作数的寻址方式称为立即寻址。

## Slide 19
4.2.2 直接寻址
直接寻址是指操作数的地址直接在指令中给出的寻址方式。
该地址对应单元中的内容就是操作数，
直接的操作数单元地址用“direct”表示。
例如，指令“MOV A，direct”中，“direct”就是操作数的单元地址。
直接寻址可访问的存储空间如下。
1．内部RAM低128单元
在指令中直接以单元地址形式给出，地址范围为00H～7FH。

## Slide 20
【例4-1】 假设内部RAM地址为3CH的单元存放的数为55H，执行指令
MOV A，3CH ；（3CH）→A
结果为(A) = 55H，其中3CH就是直接地址，指令功能就是把内部RAM中3CH这个单元的内容送累加器A，其操作过程示意图如图4-2所示。
图4-2 直接寻址指令执行情况示意图

## Slide 21
2．特殊功能寄存器SFR
直接寻址是SFR唯一的寻址方式。SFR可以以单元地址给出，也可用寄存器符号形式给出（A，B，DPTR除外）。
【例4-2】 MOV A，P1 ；（P1口）→A
这是把SFR中P1口内容送A，它又可写成
MOV A，90H
其中，90H是P1口的地址。

## Slide 22
4.2.3 寄存器寻址
操作数存放在寄存器中的寻址方式称为寄存器寻址。
对于这种寻址方式，寻址的寄存器已隐含在指令的操作码中，寄存器用符号Rn表示。
寄存器寻址的寻址范围为4组工作寄存器R0～R7共32个工作寄存器，当前工作寄存器组的选择是通过程序状态字PSW中的RS1、RS0的设置来确定的。

## Slide 23
【例4-3】 假设(R1) = 0FFH，
执行指令：MOV A，R1 ； (R1)→A
结果：(A) = 0FFH
该指令操作数存放在寄存器R1中。指令功能是把寄存器R1中的内容送入累加器A，其操作过程示意图如图4-3所示。
图4-3 寄存器寻址指令执行情况示意图

## Slide 24
4.2.4 寄存器间接寻址
寄存器间接寻址是指操作数存放在以寄存器内容为地址的单元中。
寄存器中的内容不再是操作数，而是存放操作数的地址。
此时，操作数不能从寄存器直接得到，而只能通过寄存器间接得到。
寄存器间接寻址用符号“@”表示。
51系列单片机用于间接寻址的寄存器有R0、R1、堆栈指针SP及数据指针DPTR。

## Slide 25
寄存器间接寻址可寻址范围如下:
（1）内部RAM低128单元，地址范围00H～7FH，
用Ri（i = 0，1）或SP作为间址寄存器。
（2）与P2口锁存器配合使用，用Ri指示低8位地址，可寻址片外数据存储器或I/O口的64KB区域。
（3）DPTR间接寻址寄存器，可寻址程序存储器或片外数据存储器（包括I/O口）的各自的64KB区域。

## Slide 26
【例4-4】 设(R0) = 60H，内部RAM (60H) = 50H，执行指令
MOV A，@R0 ；((R0))→A
执行结果(A) = 50H。该指令执行过程如图4-4所示
图4-4 寄存器间接寻址指令执行情况示意图

## Slide 27
4.2.5 变址寻址（基址寄存器加变址寄存器间址寻址）
本寻址方式以DPTR或PC作为基址寄存器，以累加器A作为变址寄存器，以两者内容相加形成的16位地址作为目的地址进行寻址。
本寻址方式的指令有3条：
MOVC A，@A+DPTR
MOVC A，@A+PC
JMP @A+DPTR
前两条指令称为查表指令，适用于读程序存储器中固定的数据。例如，将固定的、按一定顺序排列的表格存放在程序存储器中，在程序运行中由A的动态参量来确定读取对应的表格参数。第3条为散转指令，A中内容为程序运行后的动态结果，可根据A中的不同内容，实现跳向不同程序入口的跳转。

## Slide 28
【例4-5】 设(A) = 0A4H，(DPTR) = 1234H，程序存储区
(12D8H) = 3FH，则执行指令
MOVC A，@A+DPTR
后，(A) = 3FH。指令执行过程如图4-5所示。
图4-5 指令MOVC A，@A+DPTR的执行示意图

## Slide 29
转移的目的地址用下式计算：
目的地址 = 转移指令所在的地址 + 转移指令字节数 + rel
其中，偏移量rel是一个字节的补码表示的带符号数，
4.2.6 相对寻址方式
相对寻址用于跳转指令。本寻址方式是以该转移指令的地址（PC值）加上它的字节数，再加上相对偏移量（rel），形成新的转移目的地址，从而控制程序转移到该目的地址。
其范围是-128～+127。
因此，程序转移范围是以转移指令的下条指令首地址为基准地址，相对偏移在-128～+127单元之间。

## Slide 30
例如，指令： SJMP rel
程序要转移到该指令的PC值加2再加上rel所得到的目的地址处。编写程序时，只需在转移指令中直接写要转向的地址标号。
例如： SJMP LOOP
“LOOP”为目的地址标号。汇编时，由汇编程序自动计算和填入偏移量。但手工汇编时，偏移量的值由手工计算。

## Slide 31
【例4-6】 假设指令SJMP 20H 存入2100H单元，
其机器码为80H 20H，
执行该指令后，程序将跳转到2122H单元取指令并执行，指令执行过程如图4-6所示。
图4-6 指令SJMP rel的执行示意图

## Slide 32
4.2.7 位寻址方式
位寻址方式是指令中给出的操作数为位寻址区的位地址bit，
bit包括内部RAM的20H～2FH共16个单元的128位，以及某些 可以位寻址的特殊功能寄存器（单元地址能被8整除）的各位。
位寻址类似于直接寻址，主要由操作码来区分，使用时需予以注意。
51系列单片机中，位操作借助于进位标志位C，作为位操作累加器，位地址可以用以下几种方法来表示：
（1）直接用位地址00H～FFH来表示内部RAM的128位。例如，
MOV C，20H ；(20H) →Cy

## Slide 33
（2）采用某单元的某一位表示位地址。例如，
MOV C，20H．5 ；20H单元的第5位→Cy
（3）采用特殊功能寄存器的某一位来表示位地址。例如，
MOV C，ACC．7 ；累加器A第7位→Cy
（4）采用伪指令定义位地址（见第5章）。
位操作主要包括位逻辑运算以及位置位、复位等，位操作功能是51系列单片机的突出优点之一，丰富的位操作指令为逻辑运算、逻辑控制及各种状态标志的设置提供了方便，同时也为许多电路的“硬件软化”提供了一种简便而有效的实现方法。

## Slide 34
【例4-7】 分析指令MOV C，24H.0的执行结果。
该指令的机器码为A2H 20H，相当于MOV C，20H，指令执行完成后Cy标志位为1，操作过程如图4-7所示。
图4-7 指令MOV C，24H.0的执行示意图

## Slide 35
51系列单片机中7种寻址方式及其寻址空间如表4-1所示。

## Slide 36
源操作数可以采用立即、直接、寄存器、寄存器间接、变址等5种寻址方式，
目的操作数可以采用直接、寄存器、寄存器间接等3种寻址方式。
4.3 51系列单片机指令系统分类介绍
4.3.1 数据传送类指令
数据传送类指令是最常用、最基本的一类指令。
一般用来把源操作数传送到目的操作数。

## Slide 37
数据传送类指令又分为两类。
一类为单纯的数据传送，即把源操作数传送（实为复制）给目的操作数，源操作数不变。表示为
源操作数 → 目的操作数
另一类为数据交换，即源操作数和目的操作数相互交换位置。表示为: 源操作数 目的操作数
数据传送类指令用到的助记符有MOV、MOVX、MOVC、XCH、XCHD、SWAP、PUSH、POP等 8种。

## Slide 38
数据传送类指令通用格式如下：
相关助记符 <目的操作数>，<源操作数>
除了把累加器作为目的操作数的那些指令会影响奇偶标志位P之外，数据传送类指令不影响标志位。

## Slide 39
1．片内数据传送指令
这类数据传送类指令的特点是数据在单片机内部传送且助记符为MOV，传送关系如图4-8所示，箭头方向为数据的传送方向。
图4-8 片内数据传送指令示意图

## Slide 40
依据图4-8的传送关系，现将片内数据传送指令分4小类加以介绍。
（1）以累加器A为目的操作数的指令（4条）
MOV A，#data ；#data→A
MOV A，direct ；(direct)→A
MOV A，Rn ；(Rn)→A，n = 0～7
MOV A，@Ri ；((Ri))→A，i = 0，1

## Slide 41
这组指令的功能是把源操作数的内容送入累加器A。源操作数有立即寻址、直接寻址、寄存器寻址和寄存器间接寻址等方式，例如:
MOV A，#78H ；78H→A，立即寻址
MOV A，70H ；(70H)→A，直接寻址
MOV A，R6 ；(R6)→A，寄存器寻址
MOV A，@R0 ；((R0))→A，寄存器间接寻址

## Slide 42
（2）以Rn为目的操作数的指令
MOV Rn，A ；(A)→Rn，n = 0～7
MOV Rn，direct ；(direct)→Rn，n = 0～7
MOV Rn，#data ；#data→Rn，n = 0～7
这组指令的功能是把源操作数送入当前寄存器区的R0～R7中的某一寄存器。

## Slide 43
（3）以直接地址direct为目的操作数的指令
MOV direct，A ； (A)→(direct)
MOV direct，#data ； #data→(direct)
MOV direct1，direct2 ；(direct2)→(direct1)
MOV direct，Rn ； (Rn)→(direct)，n = 0～7
MOV direct，@Ri ； ((Ri))→(direct)，i = 0，1
这组指令的功能是把源操作数送入直接地址指定的存储单元。

## Slide 44
（4）以寄存器间接地址为目的操作数的指令
MOV @Ri，A ；(A)→((Ri))，i = 0，1
MOV @Ri，direct ；(direct)→((Ri))，i = 0，1
MOV @Ri，#data ；#data→((Ri))，i = 0，1
这组指令的功能是把源操作数送入R0或R1的内容作为地址所指定的内部数据存储单元中。

## Slide 45
（5）16位数传送指令
MOV DPTR，#data16 ；#data16→DPTR
这条指令的功能是把16位立即数送入DPTR，用来设置数据存储器的地址指针。
注意，AT89S51有两个DPTR，通过设置特殊功能寄存器AUXR1中的DPS位来选择。当DPS = 1时，指令中的DPTR即为DPTR1，DPTR0被屏蔽，反之亦然。DPTR既是一个16位数据指针，又可分为DPH和DPL两个8位寄存器，操作十分灵活方便。设有两个DPTR后，就可避免频繁的出/入堆栈操作。

## Slide 46
2．累加器A与外部数据存储器RAM或 I/O口的传送指令
这类指令的助记符的特点是在MOV的后面加“X”，表示访问的是片外RAM或I/O口。根据对片外RAM或I/O口间址寄存器的不同使用，又分成如下两小组。
（1）以DPTR间接寻址外部数据存储器RAM 或I/O口的传送指令
MOVX A，@DPTR ；((DPTR))→A，读外部RAM或I/O口
MOVX @DPTR，A ；(A)→(DPTR)，写外部RAM或I/O口
这两条指令采用16位数据指针 DPTR间接寻址，可寻址整个64KB片外数据存储器空间。执行指令时高8位地址（DPH）由P2口输出，低8位地址（DPL）由P0口输出。

## Slide 47
（2）以Ri 间接寻址外部数据存储器RAM或I/O口的传送指令
    MOVX A，@Ri ；((Ri))→A，读外部RAM 或I/O口
    MOVX @Ri，A ；(A)→(Ri)，写外部RAM或 I/O口
这组指令采用Ri（i = 0，1）进行间接寻址，默认为对片外数据存储器空间地址值在0000H～00FFH范围（也称为第0页）的外部RAM 或I/O口进行读/写操作。

## Slide 48
如果要利用这组指令对此地址范围外的外部RAM 或I/O口进行读/写操作，则应该预先把高8位地址值送给P2口锁存器而低8位地址值依然送给Ri寄存器，执行指令时低8位地址（Ri）由P0口输出，
如果高8位地址不为0的话，则由P2口锁存器提供的高8位地址由P2口输出，指令执行时的具体时序可参见第3章中的图3-19。

## Slide 49
图3-19

## Slide 50
3．查表指令
这类指令共两条，也称为程序存储器数据表项传送指令，是仅有的两条读程序存储器中表格数据的指令。由于程序存储器只读不写，因此传送为单向，仅从程序存储器中读出数据到A中。
两条查表指令均采用基址寄存器加变址寄存器间接寻址方式。
助记符的特点是在MOV的后面加“C”，这是CODE的第一个字母，意指要访问的是代码区，这是程序存储区的另一种表述。

## Slide 51
    （1）MOVC A，@A+DPTR ；((A)+(DPTR))→A
这条指令以DPTR为基址寄存器，A的内容（无符号数）和DPTR的内容相加得到一个16位地址，把由该地址指定的程序存储器单元的内容送到累加器A。
例如，(DPTR) = 8000H，(A) = 40H，执行指令
MOVC A，@A+DPTR
将程序存储器中8040H单元内容送入A中。
本指令执行结果只与指针DPTR及累加器A的内容有关，而与该指令存放的地址及常数表格存放的地址无关，因此表格的大小和位置可以在64KB程序存储器空间中任意安排，一个表格可以为各个程序块公用，因此也称为远程查表指令。

## Slide 52
    （2）MOVC A，@A+PC ；((A)+(PC))→A
本指令以PC作为基址寄存器，A的内容（无符号数）和PC的当前值（下一条指令的起始地址）相加后得到一个新的16位地址，把由该地址指定的程序存储器单元的内容送到累加器A。
例如，当(A) = 10H时，执行地址2000H处的指令
2000H： MOVC A，@A+PC
该指令占用一个字节，下一条指令的地址为2001H，
(PC) = 2001H再加上A中的10H，得2011H，
结果把程序存储器中2011H的内容送入累加器A。

## Slide 53
这条指令的优点是不必安排指令去设置其他寄存器及PC的值，根据A的内容就可以取出表格中的常数。缺点是表格只能存放在该条查表指令所在地址之后的256个单元之内，表格大小受到限制，且表格通常只能被一段程序所用，因此也称为近程查表指令。

## Slide 54
【例4-8】 编制根据累加器A中的无符号数（0～9）查其平方表的程序。
解：根据题意编程如下：
MOV A，#03H ；A = 03H，假设要查3的平方
MOV DPTR，#8000H ；DPTR = 8000H（表格的首地址）
MOVC A，@A+DPTR ；(03H+8000H) → A，A = 09H
8000H：00H，01H，04H，09H，10H，19H，24H，31H，40H，51H
执行结果：A = 09H(9)。
此程序中用DPTR指向表格的首地址8000H，A中的初始值为需查表格数据项的序号（从第零项开始），开始时A = 03H，即为求表中的第3项，故执行程序后，A = 09H。

## Slide 55
4．堆栈操作指令
51系列单片机栈区是向上生长的，即随着数据的存入，地址是增大的。
系统复位时，SP的内容为07H，栈区从内部RAM的08H单元开始安排。
通常用户系统初始化时要对SP重新设置，SP的值越小，堆栈的深度越深。
堆栈操作有进栈和出栈两种，因此，在指令系统中相应有两条堆栈操作指令。

## Slide 56
（1）进栈指令
    PUSH direct ；(SP)+1→SP，(direct)→(SP)
执行这条指令的过程是首先将栈指针SP加1，然后把direct中的内容送到SP指示的内部RAM单元中。
例如，当(SP) = 60H，(A) = 30H，(B) = 70H时，执行下列指令：
PUSH ACC ；(SP)+1 = 61H→SP，(A)→61H
PUSH B ；(SP)+1 = 62H→SP，(B)→62H
执行结果：(61H) = 30H，(62H) = 70H，(SP) = 62H。

## Slide 57
（2）出栈指令
    POP direct ；((SP))→(direct)，(SP) -1→SP
执行这条指令的过程是首先将SP指示的栈顶单元的内容送入direct字节中，然后将SP的内容减1。
例如，当(SP) = 62H，(62H) = 70H，(61H) = 30H时，执行指令
POP DPH ；((SP))→DPH，(SP) -1→SP
POP DPL ；((SP))→DPL，(SP) -1→SP
执行结果：(DPTR) = 7030H，(SP) = 60H。

## Slide 58
5．数据交换指令
数据交换指令的功能是把两个操作数的内容进行全字节交换或半字节交换。指令如下：
（1）全字节交换指令（3条）
    XCH A，Rn ； (A) (Rn)，n = 0～7
    XCH A，direct ； (A) (direct)
    XCH A，@Ri ； (A) (( Ri))，i = 0，1
这组指令的功能是将累加器A的内容和源操作数的内容相互交换。源操作数有寄存器寻址、直接寻址和寄存器间接寻址等3种方式。

## Slide 59
例如，设：(A) = 80H，(R7) = 08H，(40H) = F0H，(R0) = 30H，(30H) = 0FH
执行下列指令：
    XCH A，R7 ；(A) (R7)
    XCH A，40H ；(A) (40H)
    XCH A，@R0 ；(A) ((R0))
执行结果：(A) = 0FH，(R7) = 80H，(40H) = 08H，(30H) = F0H。

## Slide 60
（2）半字节交换指令
    XCHD A，@Ri ；((Ri).3～((Ri).0 (ACC.3～ACC.0)
这条指令的功能是将累加器的低4位与内部RAM单元的低4位交换。例如，(R0) = 60H，(60H) = 3EH，(A) = 59H
执行完“XCHD A，@R0”指令后，(A) = 5EH，(60H) = 39H。
（3）累加器半字节交换指令
    SWAP A ；(ACC.7～ACC.4) (ACC.3～ACC.0)
这条指令的功能是将累加器A的高半字节（ACC.7～ACC.4）和低半字节（ACC.3～ACC.0）互换。
【例4-9】 设(A) = 95H，执行指令SWAP A 后，结果为 (A) = 59H。

## Slide 61
【例4-10】 将片内RAM 30H单元与40H单元中的内容互换。
解：方法1（直接地址传送法）：
    MOV 31H，30H
    MOV 30H，40H
    MOV 40H，31H
方法2（间接地址传送法）：
    MOV R0，#40H
    MOV R1，#30H
    MOV A，@R0
    MOV B，@R1
    MOV @R1，A
    MOV @R0，B

## Slide 62
方法3（字节交换传送法）：
    MOV A，30H
    XCH A，40H
    MOV 30H，A
方法4（堆栈传送法）：
    PUSH 30H
    PUSH 40H
    POP 30H
    POP 40H

## Slide 63
4.3.2 算术运算类指令
在51系列单片机指令系统中，有单字节的加、减、乘、除法指令，算术运算功能比较强。算术运算指令都是针对8位二进制无符号数的，如要进行带符号或多字节二进制数运算，则需要编写相应的运算程序来实现。
这类指令的重要特点是运算的结果大多都要影响PSW的进位（Cy）、辅助进位（Ac）、溢出（OV）3种标志位，但增1和减1指令不影响这些标志。
另外，凡是会更改累加器A的内容的指令都会影响奇偶标志位（P）。

## Slide 64
1．加法指令
加法指令包括不带进位加法指令ADD、带进位加法指令ADDC和加1指令INC，ADD多用于单字节数相加，ADDC多用于多字节数相加。现分述如下。
（1）不带进位加法指令ADD（4条）
    ADD A，Rn ；(A)+(Rn)→A，n = 0～7
    ADD A，direct ；(A)+ (direct)→A
    ADD A，@Ri ；(A)+((Ri))→A，i = 0，1
    ADD A，#data ；(A)+#data→A

## Slide 65
8位加法指令的一个加数总是来自累加器A，而另一个加数可由寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址和立即数寻址等不同的寻址方式得到。加的结果总是放在累加器A中。

## Slide 66
使用本指令时，要注意累加器A中的运算结果对各个标志位的影响：
  ① 如果位7有进位，则进位标志Cy置1，否则Cy清0。
  ② 如果位3有进位，辅助进位标志Ac置1，否则Ac清0。
  ③ 奇偶标志位P：若A中1的个数为奇数，则P = 1，否则P = 0。
④ 如果位6有进位，而位7没有进位，或者位7有进位，而位6没有进位，则溢出标志位OV置1，否则OV清0。
溢出标志位OV的状态，只是在带符号数加法运算时才有意义。当两个带符号数相加时，OV = 1，表示加法运算超出了累加器A所能表示的带符号数的有效范围（-128～+127），即产生了溢出，表示运算结果是错误的，否则运算是正确的，即无溢出产生。

## Slide 67
【例4-11】 设(A) = 53H，(R0) = 0FCH，问执行执行指令:ADD A，R0,后的结果是什么？
解：运算式为
0101 0011
+) 1111 1100
1 0100 1111
结果：(A) = 4FH，Cy = 1，Ac = 0，P = 1，OV = 0（位6、位7同时有进位）。

## Slide 68
【例4-12】 (A) = 85H，(R0) = 20H，(20H) = 0AFH，问执行指令:ADD A，@R0,后的结果是什么？
解：运算式为
1000 0101
+) 1010 1111
1 0011 0100
结果：(A) = 34H，Cy = 1，Ac = 1，P = 1，OV = 1（位7有进位，位6无）。

## Slide 69
（2）带进位加法指令
    ADDC A，Rn ；(A)+(Rn)+Cy→A，n = 0～7
    ADDC A，direct ；(A)+(direct)+Cy→A
    ADDC A，@Ri ；(A)+((Ri))+Cy→A，i = 0，1
    ADDC A，#data ；(A)+#data+Cy→A
带进位加法指令的功能是将源操作数、进位标志位Cy及累加器A的内容相加，并将结果存放在累加器A中。

## Slide 70
这组指令对PSW各位的影响与ADD指令类同，即如果位7有进位，则进位标志Cy置1，否则Cy清0；如果位3有进位，辅助进位标志Ac置1，否则Ac清0；若A中1的个数为奇数，则奇偶标志位P置1，否则P清0；如果位6有进位，而位7没有进位，或者位7有进位，而位6没有进位，则溢出标志位OV置1，否则OV清0。
这组指令主要用于多字节数的加法运算，在进行高位字节加法时，应考虑低位字节产生的进位。

## Slide 71
【例4-13】 设(A) = 85H，(20H) = 0FFH，Cy = 1，问执行指令:ADDC A，20H后的结果是什么？
解：运算式为
1 0 0 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1
+) 1
1 1 0 0 0 0 1 0 1
结果：(A) = 85H，Cy = 1，Ac = 1，OV = 0，P = 1。

## Slide 72
【例4-14】 设两个16位二进制数分别存放在地址为20H，21H和30H，31H的内部RAM单元中（低8位先存），要求将这两个数相加，其和存放在地址为40H，41H的单元中，试编程实现之。
解：程序代码如下：
    ADDM: MOV A，20H ；取低字节被加数
    ADD A，30H ；低位字节相加
    MOV 40H，A ；结果送40H单元
    MOV A，21H ；取高字节被加数
    ADDC A，31H ；加加数高字节和低位来的进位
    MOV 41H，A ；结果送41H单元
    SJMP $

## Slide 73
（3）加1指令（5条）
    INC A
    INC Rn ；n = 0～7
    INC direct
    INC @Ri ；i = 0，1
    INC DPTR
这组指令的功能是将源操作数的内容加1，结果再回送原来单元。这些指令只有INC A和INC ACC会影响奇偶标志位P，其余指令均不影响PSW中的任何标志位。

## Slide 74
指令“INC DPTR”，是16位数加1指令。指令首先对数据指针的低8位DPL执行加1，当溢出时，就对DPH的内容进行加1，并不影响标志Cy的状态。
对于指令INC direct，若直接地址对应的是I/O端口，则将进行“读-修改-写”操作。指令执行过程中，首先读入端口的内容（来自端口锁存器而不是端口引脚），然后在CPU中加1，继而输出到端口。

## Slide 75
【例4-15】 试编写程序将存放在内部RAM 31H～33H单元中的数相加，其和存放在30H中（假设和不超过8位）。
解：根据题意，该操作过程为(31H)+ (32H) + (33H) → (30H)。程序如下：
    MOV R0，#31H
    MOV A，@R0 ；(31H) → A
    INC R0
    ADD A，@R0 ；(31H)+(32H) → A
    INC R0
    ADD A，@R0 ；A+(33H) → A
    MOV 30H，A ；存和

## Slide 76
（4）十进制调整指令（1条）
    DA A ；调整A的内容为正确的BCD码
这条指令的功能是对压缩BCD码（一个字节存放2位BCD码）的加法结果进行十进制调整。两个BCD码按二进制相加之后，必须经本指令的调整才能得到正确的压缩BCD码的和数。

## Slide 77
① 十进制调整问题
我们知道可以用BCD码来表示十进制数，但指令系统中并没有十进制数的加法指令，对BCD码加法运算，只能借助于二进制加法指令。那么这样处理的结果对不对呢？请看下面3个例子：

## Slide 78
(a) 3 + 5 = 8 (b) 7 + 8 = 15 (c) 9 + 8 = 17
0011 0111 1001
+) 0101 +) 1000 +) 1000
1000 1111 1 0001
上述的BCD码运算中：
(a) 结果正确。
(b) 结果不正确，因为BCD码中没有1111这个编码。
(c) 结果不正确，正确结果应为17，而运算结果却是11。
可见，二进制数加法指令不能完全适用于BCD码十进制数的加法运算，需要对结果做有条件的修正，这就是所谓的十进制调整问题。

## Slide 79
② 出错原因和调整方法
出错原因在于BCD码是4位二进制编码，而4 位二进制数可产生16个编码，但BCD码只用了其中的10个，剩下6个没用到。这6个没用到的编码（1010，1011，1100，1101，1110，1111）为禁用码。在BCD码的加运算中，凡结果进入或者跳过禁用码区时，其结果就是错误的。1位BCD码加法运算出错的情况有两种：
 加的结果大于9，说明已经进入禁用码区。
 加的结果有进位，说明已经跳过禁用码区。
无论哪种错误，都是因为存在6个禁用码造成的。因此，只要出现上述两种情况之一，就必须调整。方法是把运算结果加6调整，即十进制调整修正。

## Slide 80
十进制调整方法如下：
 累加器低4位大于9或辅助进位位Ac = 1，则低4位加6修正。
 累加器高4位大于9或进位位Cy = 1，则高4位加6修正。
 累加器高4位为9，低4位大于9，高4位和低4位分别加6修正。
上述调整修正，是通过执行指令“DA A”来自动实现的。在计算机中，遇到十进制调整指令时，中间结果的修正是由ALU硬件中的十进制修正电路自动进行的，用户不必考虑何时该加“6”，使用时只需在上述加法指令后面紧跟一条“DA A”指令即可。

## Slide 81
【例4-16】 设(A) = 78H，(R5) = 49H，把它们视为两个压缩的BCD数，进行BCD加法。
解：78 + 49 = 127，但是78H+49H是否会等于127H呢？下面分析之。
执行指令：
ADD A，R5
DA A
直接相加后，由于和的高4位大于9，低4位有进位，所以要利用“DA A”指令分别加6，对结果进行修正，过程如图4-9所示。

## Slide 82
图4-9 BCD数相加及调整过程示意图
结果：(A) = 27H，且Cy = 1，即结果为127，正确。

## Slide 83
【例4-17】 设计6位BCD码加法程序。设被加数保存在内部RAM中32H、31H、30H单元，加数保存在42H、41H、40H单元，相加之和保存在52H、51H、50H单元，忽略相加后最高位的进位。
解：程序代码如下：

## Slide 84
BCDADD: MOV A，30H ；第一字节相加
ADD A，40H
DA A
    MOV 50H，A ；存第一字节之和（BCD码）
    MOV A，31H ；第二字节相加
    ADDC A，41H
    DA A
    MOV 51H，A ；存第二字节之和（BCD码）
    MOV A，32H ；第三字节相加
    ADDC A，42H
    DA A
    MOV 52H，A ；存第三字节之和（BCD码）
    SJMP $

## Slide 85
2．减法指令
减法指令包括带借位减法指令和减1指令两类。
（1）带借位减法指令（4条）
    SUBB A，Rn ； (A) - (Rn) - Cy→A，n = 0～7
    SUBB A，direct ； (A) - (direct) - Cy→A
    SUBB A，@Ri ； (A) - ((Ri)) - Cy→A，i = 0，1
    SUBB A，#data ； (A) - #data - Cy→A
带借位减法指令的功能是从累加器A中减去源操作数的内容及Cy，结果仍存放在A中。
由于只有带借位的减法指令，所以要做不带借位的减法时必须先将Cy清零（CLR C），然后再做减法。

## Slide 86
带借位减法指令对标志位的影响如下：
① 如果位7需借位，则Cy置1，否则Cy清0。
② 如果位3需借位，则Ac置1，否则Ac清0。
③ 若A中1的个数为奇数，则P = 1；否则P = 0。
④ 如果位6需借位，而位7不需借位，或者位7需借位，而位6不需借位，则溢出标志位OV置1，否则OV清0。
溢出标志位OV的状态，只在带符号数进行减法运算时才有意义。当两个带符号数相减时，OV = 1，表示减法运算超出了累加器A所能表示的带符号数的有效范围（128～+127），即产生了溢出，表示运算结果是错误的，否则运算是正确的，即无溢出产生。

## Slide 87
【例4-18】 若(A) = C9H，(R2) = 54H，Cy = 1，执行指令
SUBB A，R2
运算式为
1 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 1 0 1 0 0
- ) 1
0 1 1 1 0 1 0 0
结果：(A) = 74H，Cy = 0，Ac = 0，OV = 1（位6向位7借位）。

## Slide 88
（2）减1指令（4条）
    DEC A ；(A) - 1→A
    DEC Rn ；(Rn) - 1→Rn，n = 0～7
    DEC direct ；(direct) - 1→direct
    DEC @Ri ；((Ri)) - 1→(Ri)，i = 0，1
功能是指定的变量减1。若原来为00H，减1后下溢为FFH，但不影响标志位（P标志除外）。

## Slide 89
【例4-19】 若(A) = 0FH，(R7) = 19H，(30H) = 00H，
(R1) = 40H，(40H) = 0FFH，问执行下列指令后结果是什么？
DEC A ；(A) - 1→A
    DEC R7 ；(R7) - 1→R7
    DEC 30H ；(30H) -1 →30H
    DEC @R1 ；((R1)) - 1→(R1)
解：结果为：(A) = 0EH，(R7) = 18H，(30H) = 0FFH，(R1) = 40H，(40H) = 0FEH，P = 1，不影响其他标志位。

## Slide 90
3．乘除运算指令
（1）乘法指令（1条）
    MUL AB ；A×B→BA
这条指令的功能是将累加器A和寄存器B中的两个无符号数相乘，乘积的高8位存放在B中而低8位存放在A中。
该指令对标志位的影响如下：
 进位位Cy：执行MUL指令后Cy = 0。
 溢出标志OV：若乘积超过0FFH，则OV = 1；否则，OV = 0。
 奇偶标志P：跟随A的内容会做相应变化。

## Slide 91
（2）除法指令（1条）
    DIV AB ；A÷B，商→A，余数→B
这条指令的功能是用累加器A中的8位无符号整数除以寄存器B中的8位无符号整数，所得的商（为整数）存放在A中，余数存放在B中。
该指令对标志位的影响如下：
   进位位Cy：Cy = 0。
   溢出标志OV：当除数B = 0时，则OV = 1；否则，OV = 0。
   奇偶标志P：同上条。

## Slide 92
【例4-20】 已知A = 57H和B = 10H，执行指令
DIV AB
结果：A = 05H，B = 07H，Cy = 0，OV = 0，P = 0。
从该例可以看出：若B = 10H，则执行DIV AB后，将A的高4位和低4位分解并分别存放于A，B中。

## Slide 93
4.3.3 逻辑运算与移位指令
1．逻辑与指令
    ANL A，Rn ；(A)∧(Rn)→A，n = 0～7
    ANL A，direct ；(A)∧(direct)→A
    ANL A，#data ；(A)∧#data→A
    ANL A，@Ri ；(A)∧((Ri))→A，i = 0～1
    ANL direct，A ；(direct)∧(A)→direct
    ANL direct，#data ；(direct)∧#data→direct
这组指令的功能是将两个操作数按位进行逻辑“与”运算，结果存放在目的操作数中。其中有两条指令以直接地址为目的操作数，因此便于对特殊功能寄存器的内容按需要进行修改，使用起来灵活方便。

## Slide 94
【例4-21】 若(A) = 07H，(R0) = 0FDH，执行指令：
ANL A，R0 后的结果是什么？
解：
0 0 0 0 0 1 1 1
∧) 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1
结果：(A) = 05H。

## Slide 95
2．逻辑或指令
    ORL A，Rn ；(A)∨(Rn)→A，n = 0～7
    ORL A，direct ；(A)∨(direct)→A
    ORL A，#data ；(A)∨ #data→A
    ORL A，@Ri ；(A)∨((Ri))→A，i = 0，1
    ORL direct，A ；(direct)∨(A)→direct
    ORL direct，#data ；(direct)∨#data→dire
这组指令的功能是将两个操作数按位进行逻辑“或”运算，结果存放在目的操作数中。

## Slide 96
在实际应用中，逻辑“与”运算主要起屏蔽作用，可以把不需要的位与“0”相与，其余位与“1”相与；逻辑“或”运算常常起“合并”作用。

## Slide 97
【例4-22】 已知(A) = 8AH，(R1) = 73H，试编程将A的高4位与R1的低4位合并成一个字节存放在R0中。
解：根据题意编程如下：
    ANL A，#0F0H ；屏蔽A的低4位，(A) = 80H
    MOV R0，A ；中间结果暂存于R0中
    MOV A，R1 ；73H→A
    ANL A，#0FH ；屏蔽R1的高4位，(A) = 03H
    ORL A，R0 ；合并，(A) = 83H
    MOV R0，A ；结果存放于R0中

## Slide 98
3．逻辑异或指令
    XRL A，Rn ；(A) (Rn)→A，n = 0～7
    XRL A，direct ；(A)  (direct)→A
    XRL A，@Ri ；(A)  ((Ri))→A，i = 0，1
    XRL A，#data ；(A)  #data→A
    XRL direct，A ；(direct)  (A)→direct
    XRL direct，#data ；(direct)  #data →direct
这组指令的功能是将两个操作数按位进行逻辑“异或”运算，结果存放在目的操作数中。

## Slide 99
所谓“异或”是指相同为“0”，相异为“1”，根据“异或”的这个特性，可以利用异或操作对某些关心位进行“取反”，不关心位保持不变。
【例4-23】 若(A) = 90H，(R3) = 73H，执行指令：
XRL A，R3后的结果是什么？
解：
1 0 0 1 0 0 0 0
) 0 1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 0 0 0 1 1
结果：(A) = E3H。

## Slide 100
4．累加器“清零”及“取反”指令（2条）
（1）CLR A
这条指令的功能是：将累加器A清“0”，不影响Cy、Ac和OV等标志。
（2）CPL A
这条指令的功能是：将累加器A按位取反，不影响Cy、Ac和OV等标志。

## Slide 101
5．移位指令（5条）
移位指令包括循环左移或右移、带进位循环左移或右移以及累加器A的半字节交换指令。
（1）左环移指令
RL A
这条指令的功能是将累加器A的各位向左循环移动一位，位7循环移入位0，不影响标志位，如图4-10所示。
图4-10 左环移指令示意

## Slide 102
（2）带进位左环移指令
RLC A
这条指令的功能是将累加器A的内容和进位标志位Cy一起向左环移一位，ACC.7移入Cy，Cy移入ACC.0，如图4-11所示。
图4-11 带进位左环移指令示意

## Slide 103
（3）右环移指令
RR A
这条指令的功能是将累加器A的各位向右环移一位，ACC.0移入ACC.7，不影响其他标志位，如图4-12所示。
图4-12 右环移指令示意

## Slide 104
（4）带进位右环移指令
RRC A
这条指令的功能是将累加器A的内容和进位标志Cy一起向右环移一位，Cy移入ACC.7，ACC.0进入Cy，如图4-13所示。
图4-13 带进位右环移指令示意

## Slide 105
（5）累加器半字节交换指令
SWAP A
这条指令的功能在半字节交换指令里做过介绍，就是将累加器A的高半字节（ACC.7～ACC.4）和低半字节（ACC.3～ACC.0）互换，相当于执行4次左环移或右环移指令。

## Slide 106
【例4-24】 已知内部数据存储器M1和M1+1单元中存有一个16位二进制数（M1中为低8位），请编程令其扩大到2倍（设该数扩大后小于65536）。
解：一个16位二进制数扩大到2倍就等于是把它进行一次算术左移。由于51系列单片机的移位指令都是单字节的移位指令，因此双字节的移位操作必须通过程序来实现。

## Slide 107
相应程序如下：
    CLR C ；Cy清0
    MOV R1，#M1 ；操作数低8位地址送R1
    MOV A，@R1 ；操作数低8位→ A
    RLC A ；低8位操作数左移，低位补0
    MOV @R1，A ；处理结果回送M1单元，Cy中为最高位
    INC R1 ；R1指向M1+1单元
    MOV A，@R1 ；操作数高8位→ A
    RLC A ；高8位操作数左移，低位补入原低8位的最高位
    MOV @R1，A ；处理结果回送M1+1单元

## Slide 108
4.3.4 控制转移类指令
在非顺序程序设计中（如分支和循环程序），必须强制修改程序计数器PC的值才能满足改变程序流向的要求，控制转移类指令就是用来实现这一要求的。
控制转移指令包括无条件转移指令、条件转移指令、子程序调用和返回指令以及中断返回指令4种，下面分别加以介绍。

## Slide 109
1．无条件转移指令（4条）
这组指令的功能是当CPU执行完该指令时，程序就无条件地转移到指令所提供的地址上去。这4条指令的不同之处在于，它们所提供的转移地址的形成方式和转移范围各不相同，下面分别加以介绍。
（1）长转移指令
LJMP addr16 ；addr16 → PC
这是一条3字节指令，其中第一字节为操作码，指令的第二、三两个字节就是转移的目标地址。

## Slide 110
由于指令提供了16位的地址，所以该指令可以方便地使程序转移到64KB程序存储器的任何位置，故称为“长转移”指令。本条指令的构成和操作情况如图4-14所示。

## Slide 111
图4-14 LJMP指令图解

## Slide 112
（2）短转移指令
AJMP addr11 ；(PC)+ 2→PC，addr11→PC10～0，
PC15～11不变
这是一条双字节指令，指令代码的构成和操作情况如图4-15所示。执行该指令时，先将PC内容加2，然后将指令提供的11位地址送给PC的低11位，而高5 位不变，从而实现程序的转移。
由于指令中只给出低11位地址，其转移范围是2KB，但要注意转移到的位置必须和执行指令时的当前PC值（PC+2）在同一个2KB区域内。

## Slide 113
图4-15 AJMP指令图解

## Slide 114
（3）相对转移指令
SJMP rel ；(PC)+2→PC，(PC)+ rel→PC
这是一条双字节指令，采用相对寻址方式，其中第一字节为操作码，第二字节为相对偏移量rel。
寻址方式中已经介绍过，rel是一单字节补码表示的带符号数，因此它所能实现的程序转移是双向的。rel为正，向地址增大的方向转移；rel为负，向地址减小的方向转移。执行时，在PC加2（本指令为2B）之后，把指令的有符号的偏移量rel加到PC上，并计算出目的地址，因此跳转的目的地址可以在与本条指令相邻的下一条指令首地址的前128B到后127B（-128B～+127B）之间。

## Slide 115
编程时，只需在相对转移指令中直接写上要转向的目的地址标号即可，相对偏移量由汇编程序自动计算。例如，
SJMP LOOP
…
LOOP：MOV A，R7
…
汇编时，跳到LOOP处的偏移量由汇编程序自动计算和填入。

## Slide 116
如果“LOOP”对应的地址为1022H，指令“SJMP LOOP”的地址为1000H。执行指令 SJMP LOOP后，程序将转向1022H处执行
（rel = 20H = 1022H-1000H-2）。指令代码的构成和操作情况如图4-16所示。

## Slide 117
图4-16 SJMP指令图解

## Slide 118
若执行指令：
LOOP：SJMP LOOP
则程序将“暂停”在这一句上（rel = FEH），称为动态停机，通常在调试程序中使用，一般可写成：
SJMP $
其中符号“$”即表示本条指令的地址。

## Slide 119
（4）间接跳转指令（散转移指令）
JMP @A+DPTR ；(PC)+1→PC，(A)+(DPTR)→PC
这是一条单字节的转移指令，转移的目的地址为A中的8位无符号数与DPTR中的16位无符号数之和。
本指令以DPTR内容为基址，A的内容作为变址。因此，只要DPTR的内容固定，而给A赋予不同的值，即可实现程序的多分支转移。具体使用方法详见第5章的散转程序设计。另外，本指令不改变累加器A和数据指针DPTR的内容，也不影响标志位。

## Slide 120
【例4-25】 当(A) = 00H～03H时，程序将转到ROUT0～ROUT3处执行，试编程实现之。
解：程序设计如下：
MOV DPTR，#TABLE
RL A
JMP @A+DPTR
TABLE: AJMP ROUT0
AJMP ROUT1
AJMP ROUT2
AJMP ROUT3

## Slide 121
2．条件转移指令（8条）
条件转移指令就是程序的转移是有条件的。
执行条件转移指令时，如指令中规定的条件满足，则进行转移；条件不满足，则顺序执行下一指令。
条件转移指令均采用相对转移方式，因此，转移的目的地址在以下一条指令首地址为中心的256B范围（-128～+127）内。如果转移范围达不到要求，那么可以和无条件转移指令组合使用。

## Slide 122
（1）累加器A判零条件转移指令
    JZ rel ；若(A) = 0，则PC+2+rel→PC
    ；否则，PC+2→PC
    JNZ rel ；若(A) ≠ 0，则PC+2+rel→PC
    ；否则，PC+2→PC
这两条指令以累加器A的内容作为判断条件，在51系列单片机中由于没有零标志，所以要判断累加器A是否为零，因此可以采用上面两条指令。

## Slide 123
（2）比较条件转移指令
CJNE A，direct，rel ；若(A) ≠ (direct)，则PC+3+rel→PC
；否则，PC+3→PC
CJNE A，#data，rel ；若(A) ≠ data，则PC+3+rel→PC
；否则，PC+3→PC
CJNE Rn，#data，rel ；若(Rn) ≠ data，则PC+3+rel→ PC
；否则，PC+3→PC
CJNE @Ri，#data，rel ；若((Ri)) ≠ data，则PC+3+rel→PC
；否则，PC+3→PC

## Slide 124
这组指令的功能是将两个无符号操作数做比较，如果它们的值不相等则转移（即PC = PC+3+rel)，并且影响标志位Cy：
 当第一操作数≥第二操作数时，Cy = 0。
 当第一操作数<第二操作数时，Cy = 1。
否则程序继续执行，即PC = PC+3。
需要提醒的是，这组指令只能判断是否相等，而不能判断大小，要判断大小，则需依据标志位Cy的值做进一步判断。

## Slide 125
（3）减1条件转移指令
    DJNZ Rn，rel ；(Rn)-1→Rn
    ；若(Rn) ≠ 0，则PC+2+rel→PC
    ；否则，PC+2→PC
    DJNZ direct，rel ；(direct)-1→direct
    ；若(direct) ≠ 0，则PC+3+rel→PC
    ；否则，PC+3→PC
这组指令首先对源操作数做减1操作，然后判断结果是否为零，不为零则发生转移。

## Slide 126
这组指令对于构造循环程序非常有用，可以将循环次数放入任何一个工作寄存器Rn或直接地址单元中，利用这两条指令就可以实现循环控制。
【例4-26】 将片内RAM 30H开始的10个单元的内容与40H开始的10个单元的内容互换。

## Slide 127
解：编制程序如下：
    MOV R7，#0AH ；设循环次数
    MOV R0，#30H ；第一数据块首地址送R0
    MOV R1，#40H ；第二数据块首地址送R1
  LOOP：MOV A，@R0 ；交换数据
    MOV B，@R1
    MOV @R1，A
    MOV @R0，B
    INC R0 ；修改地址
    INC R1 ；修改地址
    DJNZ R7，LOOP ；若未完，则循环，转移到LOOP
    SJMP $ ；结束

## Slide 128
3．子程序调用及返回指令（3条）
在程序设计中，为了能够实现模块化设计，并减少重复指令所占用的空间，常常把具有一定功能的公用程序段作为子程序单独编写，主程序可根据需要对其进行调用，在子程序结束之后再返回主程序继续执行。子程序调用和返回指令就是用来实现这一功能的。

## Slide 129
（1）子程序调用指令（2条）
① 长调用指令
LCALL addr16 ；(PC)+3→PC
        ；(SP)+1→SP，PC7～0→(SP)
        ；(SP)+1→SP，PC15～8→(SP)
        ；addrl6→PC
该指令可调用程序存储器64KB范围内的任何一个子程序。

## Slide 130
执行时，先把PC加3获得下一条指令的地址（断点地址），并压入堆栈（先低位字节，后高位字节），堆栈指针加2。接着把指令的第二和第三字节（A15～A8，A7～A0）分别装入PC的高位和低位字节中，然后从此时PC指定的地址开始执行程序。本指令执行后不影响任何标志位。

## Slide 131
第1字节 | A10 | A9 | A8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
第2字节 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
② 绝对调用指令
ACALL addr11 ；(PC)+2→PC
        ；(SP)+1→SP，PC7～0→(SP)
        ；(SP)+1→SP，PC15～8→(SP)
        ；addr11→PC10～0，PC15～11不变
本指令与AJMP指令类似，格式如图4-17所示。
图4-17 ACALL指令格式

## Slide 132
（2）子程序返回指令（1条）
    RET ；((SP))→PC15～8，(SP)-1→SP
    ；((SP))→PC7～0，(SP)-1→SP
功能：从堆栈中弹出调用子程序时压入的返回地址，使程序从调用指令（LCALL或ACALL）的下条指令开始继续执行。本指令不影响任何标志位。

## Slide 133
4．中断返回指令（1条）
    RETI ；((SP))→PC15～8，(SP)-1→SP
    ；((SP))→PC7～0，(SP)-1→SP
本指令用于中断服务程序的返回，功能与RET指令相似，不同之处在于：该指令清除了中断响应时被置1的单片机内部中断优先级寄存器的中断优先级状态，其他操作相同。
5．空操作指令（1条）
    NOP ；(PC)+1→PC
本条指令不产生任何控制操作，只是将程序计数器PC的内容加1，在时间上消耗一个机器周期，一般用于程序中的等待或延时。

## Slide 134
4.3.5 位操作类指令
位操作指令是51系列单片机的显著特点，它是以位（bit）为单位进行运算和操作的。在51系列单片机中，有一个布尔（位）处理器、位累加器C（由进位标志位Cy充当）和位寻址区，可以实现位传送、位运算、位控制转移等功能。

## Slide 135
1．位传送指令（2条）
    MOV C，bit ；(bit)→Cy
    MOV bit，C ；Cy→(bit)
这两条指令的功能是在位累加器C与位地址为bit的位单元之间进行位数据的传送。在指令中Cy用C表示，以便于书写。值得注意的是，两个位地址中的内容不能直接传送，需借助Cy间接传送。

## Slide 136
2．位置位/复位指令（4条）
    CLR C ；0→Cy
    CLR bit ；0→bit
    SETB C ；1→Cy
    SETB bit ；1→bit
这组指令是对位累加器Cy及位地址指定的位单元进行清零和置位操作。

## Slide 137
【例4-27】 编程将存于30H（低8位）、31H（高8位）的16位二进制数循环左移一位。
解：根据题意其循环过程如图4-18所示。
图4-18 循环过程图示
需要将低8位的最高位移到高8位的最低位，并将高8位的最高位移到低8位的最低位，程序如下：

## Slide 138
  MOV A，31H ；取高8位
  MOV C，ACC.7 ；最高位送Cy
  MOV A，30H ；取低8位
  RLC A ；低8位带进位左移
  MOV 30H，A ；存低8位
  MOV A，31H ；取高8位
  RLC A ；高8位带进位左移
  MOV 31H，A ；存高8位

## Slide 139
3．位运算指令（6条）
本类指令包括逻辑“与”、逻辑“或”、逻辑“非”三种。指令中的“/bit”表示在运算时取（bit）之后，先对其取反再运算，但是（bit）的内容并不改变。
ANL C，bit ；(Cy) ∧ (bit) → Cy
ANL C，/bit ；(Cy) ∧
ORL C，bit ；(Cy) ∨ (bit) → Cy
ORL C，/bit ；(Cy) ∨
CPL C ；
CPL bit ；
；
→ Cy
；
→ Cy
→bit

## Slide 140
【例4-28】 可以利用单片机的位操作指令编写的程序实现数字逻辑电路的功能，这被称为硬件软化。试编程实现图4-19所示电路的功能。
图4-19 例4-28电路

## Slide 141
参考程序如下：
    LOG: MOV C，P1.1
    ORL C，P1.2
    ANL C，/P1.0
    CPL C
    MOV F0，C
    MOV C，P1.4
    ANL C，P1.5
    CPL C
    ANL C，P1.3
    ORL C，F0
    CPL C
    MOV P1.7，C

## Slide 142
4．位条件转移指令（5条）
  JC rel ；若Cy = 1，则(PC)+2+re→PC
  ；否则，(PC)+2→PC
  JNC rel ；若Cy = 0，则(PC)+2+re→PC
  ；否则，(PC)+2→PC
  JB bit，rel ；若(bit) = l，则(PC)+3+re→PC
  ；否则，(PC)+3→PC
  JNB bit，rel ；若(bit) = 0，则(PC)+3+re→PC
  ；否则，(PC)+3→PC
  JBC bit，rel ；若(bit) = 1，则(PC)+3+re→PC，0→bit
  ；否则，(PC)+3→PC

## Slide 143
这组指令也属于条件转移指令，分别判断Cy或bit给定位单元的内容是“0”还是“1”，条件满足时就转移，否则顺序执行下一条指令。上述最后一条指令的功能是，在发生转移的同时将该给定位清零，该指令主要在中断时使用。
比较条件转移指令CJNE与位条件转移指令JC、JNC一起使用，可以比较无符号数的大小，比较流程如图4-20所示。

## Slide 144
【例4-29】 判断累加器A与30H单元内容（无符号数）的大小，若(A) = (30H)则转向LOOP1；若(A)>(30H)则转向LOOP2；若(A)<(30H)则转向LOOP3。
解：按照图4-20的流程编写程序如下：
CJNE A，30H，NEXT ；若A≠(30H)，则转NEXT
SJMP LOOPl ；若A = (30H)，则转LOOPl
NEXT：JNC LOOP2 ；若A≥(30H)，则转LOOP2
JC LOOP3 ；若A < (30H)，则转LOOP3

## Slide 145
图4-20 比较指令与位转移指令的组合应用