## Slide 1
单片微型计算机
原理及应用
电子工业出版社
2017年8月

## Slide 2
*第6章 单片机的Ｃ语言程序设计

## Slide 3
内容提要
单片机应用系统的程序设计，除了可采用汇编语言完成外，还可以采用C语言实现。目前已有多种可以对51系列单片机硬件进行操作的C语言，它们通常统称为C51。
C51在标准C（ANSI C）的基础上，针对单片机的硬件资源，扩展了相应的数据类型和变量，而C51在语法规定、程序结构与设计方法上都与标准C相同。本章重点介绍 C51对标准C所扩展的部分，并结合几个简单实例讲解单片机C51的程序设计方法。
学习要点
了解C51的程序结构。
掌握C51的数据结构相关内容。
掌握C51程序设计的基本方法。
了解C51与汇编语言程序设计的综合方法。

## Slide 4
6.1 单片机C语言概述
6.2 C51的数据与运算
6.3 C51的运算符和表达式
6.4 C51的基本语句
6.5 C51的函数
6.6 C51编程实例
6.7 汇编语言和C语言的混合编程
第6章 目 录

## Slide 5: 6.1 单片机C语言概述
单片机应用系统的程序设计，除了可采用汇编语言完成外，还可以采用C语言实现。目前已有多种可以对51系列单片机硬件进行操作的C语言，它们通常统称为C51。
6.1.1 采用C51的优点

## Slide 6
C语言是一种通用的程序设计语言，其代码率高，数据类型及运算符丰富，并具有良好的程 序结构，适用于各种应用的程序设计，是目前使用最广的单片机编程语言，使用 C51编译器。
由C51产生的目 标代码其运行速度高，所需存储空间小，符合C语言的ANSI标准，生成的代码遵循Intel目标 文件格式，而且可与A51汇编语言或PL/M51语言目标代码混和使用。

## Slide 7
应用C51编程具有以下优点：
① C51管理内部寄存器和存贮器的分配，编程时，无需考虑不同存储器的寻址和数据类型等细节问题；
② 程序由若干函数组成，具有良好的模块化结构；
③ 有丰富的子程序库可直接引用，从而大大减少用户编程的工作量。
④ C语言和汇编语言可以交叉使用，汇编语言程序代码短、运行速度快、但复杂运算编程耗 时。用汇编语言编写与硬件有关的部分程序，用C语言编写与硬件无关的运算部分程序，充 分发挥两种语言的长处，提高开发效率。

## Slide 8: 6.1.2 C51的程序框架
同标准C一样，C51的程序由一个个函数组成，其中必须有一个主函数main()，程序的执行从主函数main() 开始，调用其他函数后返回主函数main()，最后在主函数中结束整个程序,而不管函数的排列顺序如何。
C语言程序的组成结构：

## Slide 9
  全局变量说明 /*可被各函数引用*/
  main( ) /*主函数*/
  {
  局部变量说明 /* 只在本函数引用 */
  执行语句 (包括函数调用语句);
  }
  fun1(形式参数表) /*函数1*/
  形式参数说明
  {
  局部变量说明
  执行语句(包括调用其他函数语句);
  }
  …

## Slide 10
  funn(形式参数表) /*函数n*/
  形式参数说明
  {
  局部变量说明
  执行语句 (包括调用其他函数语句)
  }

## Slide 11
可见C语言的函数以“{”开始，以“}”结束。
C语言的语句规则：
1. 每个变量必须先说明后引用，变量名英文大小写是有区别的
2. C语言程序一行可以书写多条语句，但每个语句必须以“；”结尾，一个语句也可以多行 书写。
3.C语言的注释用/*……*/表示，Keil C51中也可用“//”。
4. “{”花括号必须成对，位置随意，多个花括号可同行书写，也可逐行书写，为层次分明，增加可读性，同一层的“{”花括对齐，采用逐层 缩进方式书写。

## Slide 12
6.1.3 C51的程序开发过程

## Slide 13: 6.2 C51的数据与运算
1．常量与变量 C51的数据有常量和变量之分。
常量 ——在程序运行中其值不变的量。
数值型常量：可以为十进制数、 十六进制数( 用0x表示)和字符（‘ ’ 括号括起）。
符号型常量：用符号表示常量，此符号需用宏定义指令(#define)对其进行 定义(相当于汇编的“EQU”伪指令) 如：
#define PI 3.1415
那么程序中只要出现PI的地方，编译程序都译为3.1415。
6.2.1 C51的数据类型

## Slide 14
变量 ——在程序运行中其值可以改变的量。
定义一个变量，编译系统就会自动为它安排一个存贮区，具体的地址值 ，用户不必在意。
一个变量由变量名和变量值构成.
变量名：存贮单元地址的符号表示。
变量的值：变量所在地址单元存放的内容。

## Slide 15
2．数据类型
数据类型：数据的长度。
无论哪种数据都是存放在存贮单元中的，每一个数据究竟要占用几个单元，都要提供给编译系统，正如汇编语言中存放数据的单元要用DB、DW、DD伪指令进行定义一样

## Slide 16
 | 数 据 类 型 | 长 度 | 值 域
位 型 | bit | 1Bit | 0或1
字 符 型 | signed char | 1Byte | -128~+127
 | unsigned char | 1Byte | 0~255
整 形 | signed int | 2Byte | -32768~+32767
 | unsigned int | 2Byte | 0~65535
 | signed long | 4Byte | -2147483648~+2147483647
 | unsigned long | 4Byte | 0~4294967295
表6.1 C51编译器支持数据类型

## Slide 17
 | 数 据 类型 | 长 度 | 值 域
实型 | Float | 4Byte | 1.176E-38~3.40E+38
指针型 | data/idata/ pdata | 1Byte | 1字节地址
 | code/xdata | 2Byte | 2字节地址
 | 通用指针 | 3Byte | 其中1字节为储存器类型编码，2,3字节为地址偏移量
访问SFR的数据类型 | sbit | 1Bit | 0 或 1
 | sfr | 1Byte | 0~255
 | sfr16 | 2Byte | 0~65535

## Slide 18
对表做如下说明：
1.字符型(char)、整型(int)和长整型(long)均有符号型(signed)和无符号型(unsigned)两 种，如果不是必须，尽可能选择unsigned型，这将会使编译器省却符号位的检测，使生成的 程序代码比signed类型短得多。
2.程序编译时，C51编译器会自动进行类型转换，例如将一个位变量赋值给一个整型变量时 ，位型值自动转换为整型值；当运算符两边为不同类型的数据时，编译器先将低级的数据类 型转换为较高级的数据类型，运算后，运算结果为高级数据类型。

## Slide 19
3. 51单片机内部数据存贮器的可寻址位(20H～2FH)定义为bit型，而特殊功能寄存器的可寻 址位(即地址为X0H和X8H的SFR的各位)只能定义为sbit类型。

## Slide 20: 6.2.2 C51的数据存储类型
C51是面向51系列单片机及硬件控制系统的开发语言，它定义的任何变量必须以一定的存贮类型的方式定位在51系列单片机的某一存贮区中，否则便没有意义。因此在定义变量类型时，还 必须定义它的存贮类型，C51的变量有如下几种存贮类型：

## Slide 21
存储器类型 | 描 述
data | 直接寻址内部数据存储区,访问变量速度最快(128 Byte)
bdata | 可为寻址内部数据存储区,允许位与字节混合访问(16 Byte)
idata | 间接寻址内部数据存储区,可访问全部内部地址空间(256 Byte)
pdata | 分页(256Byte)外部数据存储区,由指令MOVX @Ri 访问
xdata | 外部数据存储区(64KB),由指令MOVX @DPTR 访问
code | 程序存储区(64KB),由指令MOVC @A+DPTR 访问

## Slide 22
访问内部数据存贮器(idata)比访问外部数据存贮器(xdata)相对要快一些，因此，可将 经常使用的变量置于内部数据存贮器中，而将较大及很少使用的数据单元置于外部数据存贮 器中。
例如 char data x ; /* (等价于data char x)
定义变量x 为8位，处于内部RAM区*/
如果用户不对变量的存贮 类型定义，则编译器承认默认存贮类型，默认的存贮类型由编译控制命令的存贮的模式部分 决定。

## Slide 23: 6.2.3 C51数据的存储器模式
在固定的存贮器地址进行变量参数传递是C51的一个标准特征，定义了变量、参数传递区的存贮器模式，也就是默认了变量和参数传递区存贮器类型、无需再对变量和参数传递区的存贮器类型进行说明
存贮器模式决定了变量的默认存贮器类型、参数传递区和无明确存贮区类型的说明。
有三种存贮器模式：
SMALL、LARGE和COMPACT

## Slide 24
存储器模式 | 描 述
SMALL | 参数及局部变量放入可直接寻址的内部数据存储区（128 Byte,默认存储器类型是DATA）
COMPACT | 参数及局部变量放入分页外部数据存储区（最大256Byte,默认存储类型是PDATA）
LARGE | 参数及局部变量直接放入外部数据存储器（最大64KB，默认存储器类型为XDATA）

## Slide 25
如果用户不对变量的存储器类型进行定义，则C51编译器采用默认的存储器类型，由编译控制命令的存储模式指令设置。
例如，在Keil µVision4中，存储模器式在
Project Options for Target 1 Target Memory Model中指定。

## Slide 26: 变量说明举例
  data char var； /*字符变量var定位在片内RAM区
  char code MSG［］=″ENTER PARAMETER:″ /*字符数组定位在程序存
  贮区*/
  unsigned long xdata array［100］； /* 无符号长型数组定位在片外RAM
  区，每 元素占4bytes*/
  float idata x,y,z； /*实型变量x,y,z，定位在片内用
  间址访问的内部RAM区*/
  bit lock； /*位变量Lock定位在片内RAM可位寻址区*/
  unsigned int pdata dimension； /* 无符号整型变量 dimension定位
  在分页的外部RAM区 */
  unsigned char xdata vector [10][4][4]； /* 无符号字符型三维数组，
  定位在片外RAM区*/

## Slide 27
sfr P0=0x80; /*定义P0口，地址为80H*/
char bdata flags； /*字符变量flags定位在可位寻址内部RAM区*/
sbit flag0=flags^0； /*定义flag0为flags.0

## Slide 28
如果在变量说明时略去存贮器类型标志符，编译器会自动选择默认的存贮器类型。默认的存 贮器类型进一步由控制指令SMALL、COMPACT和LARGE限制。
例：如果声明char var，则默认 的存贮器模式为SMALL，var放在data存贮区；
如果使用COMPACT模式，var放入idata存贮区 ；
使用LARGE模式，var被放入外部存贮区(xdata存贮区)。

## Slide 29
1．指针变量及其分类
（1）指针与指针变量
指针就是存储单元地址，存储这个地址的变量称为指针变量。
在汇编语言程序中，要取存贮单元m的内容可用直接寻址方式，也可用寄存器间接寻址方式 ，如果用R1寄存器指示m的地址，用@R1就是取m单元的内容。相对应的在C语言中可用变量名表示 取变量的值(相当于直接寻址)，也可用另一个变量(如P)存放m的地址，P就相当于R1寄存器 。用*P取得m单元的内容(相当于汇编的间接寻址方式)这里P即为指针型变量。
6.2.4 C51的指针变量

## Slide 30
直接寻址 |  | 间接寻址 | 
汇编语言 | C 语言 | 汇编语言 | C 语言
MOV n,m 传送语句 | n=m； 赋值语句 | MOV R1,#m ; m的地址送R1 MOV n,@R1 ;m的内容送n | P=&m； ;/*m的地址P*/ n=*P； ; /*m的内容n*/
下面表格表示两种语言将m单元的内容送n单元的对照语句。
注： 汇编语言程序中对符号地址n和m需用EQU伪指令进行地址定义。
C语言应对变量n、m和指针变量P进行类型定义。
表中&为取地址运算符，*为取内容运算符。

## Slide 31
（2）指针变量的分类
C51编译器支持两种指针类型：一般指针（Generic Pointer）和基于存储器的指针 （Memory Specific Pointer）
① 一般指针（Generic Pointer）
定义时未指定它所指向的对象的存储器类型的指针被称为一般指针。
此时指针长度为3字节，第一字节表示存储器类型编码，第二、三字节分别表示所指地址的高位和低位。第一字节表示的存储器类型编码如表6-5所示。注意，此表仅适合于C51编译器V5.0以上的版本。

## Slide 33
例如，指针变量ap值为0x011234即表示指针指向xdata区地址为1234H的单元。此指针变量的值可用赋值语句实现。
由于指向对象的存储空间在编译时无法确定（运行时确定），因此必须生成一般代码以保证对任意空间的对象进行存取。所以一般指针所产生的代码速度较慢。

## Slide 34
② 基于存储器的指针
基于存储器的指针是指在定义时就指定了它所指向对象的存储类型的指针。指针占1个字节（idata *，data *，pdata *）或2个字节（code *，xdata *）。
基于存储器的指针长度比一般指针短，可以节省存储器空间，运行速度较快，但它所指对象具有确定的存储器空间，兼容性不好。

## Slide 35
2．指针变量的定义
指针变量定义与一般变量的定义类似，其定义格式为：
数据类型 [存储器类型1] * [存储器类型2] 指针变量名；
例如：long code *data ptr；
在上面的指针变量定义中包含如下几方面的内容：
（1）指针变量名（如ptr）前面冠以“*”，表示ptr为指针型变量，此处*不带取内容之意。
（2）数据类型用来确定指针指向的存储区的数据类型，即被指向的存储区以多少个单元作为一个数据单位，当程序通过指针对该区操作时，将按此规定的单元个数的内容作为一个数据进行操作。

## Slide 36
（3）[存储器类1]表示被定义为基于存储器的指针指向的存储类型，即指向哪个存储区，它决定了指针本身的长度（见表6-1）。如上例中，ptr指向程序存储区，程序存储区为16位地址，因此ptr长度为2个字节。无此选项时，被定义为一般指针。
（4）[存储类型2]用于指定指针本身的存储类型，即指针处于哪个存储空间。此项由编译模式放在默认区，如无规定编译模式，通常在data区。
（5）指针变量定义格式中的[ ]为可选项 ，如 [指存贮类型1 ] 缺省，则指针定义为通用型，如 [存贮类型2]缺省、指针变量则存放在默认存贮区或者在data区。

## Slide 37
  指针变量存储类型：
  data 表示指针指向内部128B RAM
  idata 表示指针指向内部 256B RAM
  pdata 表示指针指向 @Ri 间址的外部RAM；
  以上均为八位地址指示，所以指针长度为1 Byte.
  code 表示指针指向外部程序存贮器。
  xdata 表示指针指向外部数据存贮器。
  这些均为十六位地址指示，所以指针长度为2 Byte.

## Slide 38
  指针变量的数据类型
同样有char、 int、long等
表示指针指向的数据的长度是占一个单元、两个单元还是4个单元。

## Slide 39
3．指针变量定义举例
（1）一般指针定义示例
char *xdata strptr； /* 指针本身存于xdata空间，它指向
char型数据 */
int *data number； /* 指针本身存于data空间，它指向int型
数据 */
（2）基于存储器指针定义示例
char data *str； /* 指针指向的char型数据存于data空间 */
int xdata *num； /* 指针指向的int型数据存于xdata空间 */
Char xdat *data pd； /* 指针pd指向字符型xdata区，自
身在data区，长度为2字节 */

## Slide 40
4．指针变量的引用
定义好指针变量后，还需要对指针变量进行引用后才能将指针变量和所指变量建立关联。
指针变量的引用是通过取地址运算符&来实现的，具体格式为
指针变量 = &所指变量；
例如：ap = &a；/* 指针ap指向了变量a */

## Slide 41: 5．数组的指针和指向数组的指针变量
如果用一个变量存放一个数组的地址，这个变量就称为指向数组的指针变量.
数组的起始地址称为数组指针，一个数组a[ ]的起始地址用a表示。
1 ） 指向数组的指针变量的定义和赋值
设定义了一个数组a[10]和一个指针变量ap:
int a[10]； /* 定义a为包含10个整型元素的数组 */
int *ap； /* 定义ap为指向整型数据的指针 */
仅此两句并不能说明变量ap是指向数组的，还必须将数组的起始地址赋给该变量：

## Slide 42
ap=a; /*数组a[]的起始地址赋给指针变量ap*/
或 ap=&a[0]; /*意义同上*/
也可以使定义和赋值在一条语句完成：
char data *ap＝a；
或 char data *ap=&a[0];
2) 利用指向数组的指针变量引用数组元素
指向数组的指针变量引用数组元素有两种方法：
*(ap+i) 或 ap(i) ，它们等同于*(a+i)或a (i)

## Slide 43
例
    main(){
    char a[5]={1,2,3,4,5};
    char b,c,d;
    char *ap;
    ap=a; /* ap等于数组a[5]的起始地址*/
    b=a+2; /* b等于数组元素a[2]的地址 */
    c=ap+3; /* c等于数组元素a[3]的地址 */
    d=*(ap+3); /* d等于数组元素a[3]的值，
    即d=4 ，等同于d=a (3) */
    }

## Slide 44: 6.2.5 C51对SFR、可寻址位、存储器和I/O口的定义
1．特殊功能寄存器SFR的定义
C51对特殊功能寄存器SFR有两种定义方法
（1）使用特定关键字 sfr 自主形式的定义方式，
sfr 寄存器名=寄存器地址
如 sfr SCON=0x98； /*串行通信控制寄存地址98H*/
sfr TMOD=0x89； /*定时器模式控制寄存器地址89H*/
sfr ACC=0xe0； /*累加器A地址E0H*/
sfr P1=0x90； /*P1端口地址90H*/
定义了以后，程序中就可以直接引用寄存器

## Slide 45
（2）使用头文件
C51建有头文件 reg51.h、 reg52.h ，在该头文件中对51或52系列单片机所有的特殊功能寄存器的进行了sfr定义， 对特殊功能寄存器的有位名称的可寻址位进行了sbit定义，
因此，只要用包含语句#include <reg51.h>就可以直接引用特殊功能寄存器名，或直接引用位名称。
要特别注意：在引用时特殊功能寄存器或者位名称必须大写。

## Slide 46: 2．对位变量的定义
C51对位变量的定义方法有三种
(1).将变量用bit类型的定义符定义为bit类型
如 bit mn；mn为位变量，其值只能是“0”或“1”，其位 地址C51自行安排在可位寻址区的bdata区。
(2).采用字节寻址变量.位的方法
如 bdata int ibase； /*ibase定义为整型变量*/
sbit mybit=ibase^15； /*mybit定义为 ibase的D15位*/
这里位是运算符 “^” 相当于汇编中的 “·”，其后的最大取值依赖于该位所在的变量的类型，如定义为char最大值只能为7。

## Slide 47
(3).对特殊功能寄存器的位的定义
方法1：使用头文件及sbit定义符；多用于无位名的可寻址位。
如 #include <reg51.h>
sbit P1_1=P1^1； /*P1_1为P1口的第1位*/
sbit ac=ACC^7；/*ac定义为累加器A的第7位*/
方法2：使用头文件reg51.h，再直接用位名称。
例如 #include <reg51.h>
RS1=1；
RS0=0；
方法3：用字节地址位表示
如 sbit OV=0xD0^2；

## Slide 48: 方法4：用寄存器名.位定义 如 sfr PSW=0xd0； /*定义PSW地址为d0H*/ sbit CY=PSW^7； /*CY为PSW·7*/

## Slide 49
3．C51对存储器和外扩I/O口的绝对地址访问 C51对存贮器和外接I/O口的绝对地址访问可以通过指针访问，也可以通过函数访问。 下面介绍函数访问的方法

## Slide 50
（1）.对存贮器的绝对地址访问
利用绝对地址访问的头文件absacc.h可对不同的存贮区进行访问。该头文件的函数有:
CBYTE (访问code区字符型)
DBYTE (访问data区字符型)
PBYTE (访问pdata或I/O)
XBYTE (访问xdata或I/O)
还有CWORD、DWORD、PWORD和XWORD四个函数，它们的访问区域同上，只是访问的类型为int 型

## Slide 51
例： #include<absacc.h>
#define com XBYTE［0x07ff］
那么后面程序com变量出现的地方，就是对地址为07ffH
外部RAM或I/O口进行访问。
例： XWORD［0］=0x9988； 即将9988H(int类型)送入
外部RAM的0号和1号单元。
使用中要注意:
absacc.h一定要包含进程序。
CBYTE、DBYTE、XBYTE等函数名必须大写。

## Slide 52
（2）.对外部I/O口的访问
由于单片机的I/O口和外部RAM统一编址，因此对I/O口地址的访问可用：XBYTE(MOVX @ DPTR ) 或
PBYTE(MOVX @Ri) 进行。

## Slide 53
（2）对外部I/O口的访问
由于单片机的片外 I/O端口与片外RAM统一编址，因此，对外部I/O口的访问与对外部RAM的访问方法是相同的。在C5l中有两种方法访问外部I/O端口。
方法1：使用自定义指针。由于片外 I/O端口与片外存储器统一编址，所以可以定义 xdata类型的指针访问外部I/O端口。

## Slide 54
【例6-4】 某单片机应用系统中，使用 8255 扩展 I/O端口，采用线选法对8255进行地址译码，单片机的P2.7（A15）接 8255的片选引脚，则8255的命令字寄存器地址为7FF3H，PA口地址为7FF0H，PB口地址为7FF1H，PC口地址为7FF2H，访问8255的C51程序如下：
写端口程序
char xdata *com8255； /* 定义指向外部存储区的指针 */
com8255 = 0x7FF3； /* 使指针指向8255的控制口地址
7FF3H */
*com8255 = 0x81； /* 输出8lH到控制口 */

## Slide 55
方法2：利用绝对地址访问的头文件absacc.h所定义的函数： PBYTE、XBYTE、 PWORD和XWORD这些函数可以方便地访问外部 I/O端口。

## Slide 56
【例6-5】
    #include <absacc.h>
    #define PORTA XBYTE [0x7FF0]
    void main(void)
    {
    char a； /* 输出81H到端口7FF0H */
    PORTA = 0x81；
    a = PORTA； /* 读端口7FF0H内容到变量a */。
    }
上面的程序中，PORA为程序定义的I/O端口名称，[ ]内的内容7FF0H为PORTA的地址。

## Slide 57
6.3 C51的运算符和表达式
1．算术运算符和和算术表达式
（1）基本的算术运算符
C51最基本的算术运算符有以下5种：
+：加法运算符。
 -：减法（取负）运算符。
*：乘法运算符。
/：除法运算符。
%：模运算或取余运算符。
C51的基本运算类似于ANSI C，主要包括算术运算、关系运算、逻辑运算、位运算和赋值运算及其表达式等。

## Slide 58
在这些运算符中，加、减和乘法符合一般的算术运算规则。除法运算时，两侧的操作数可为整数或浮点数，运算结果的数据类型保持不变；取余运算符两侧的操作数均为整型数据，所得结果的符号与左侧操作数的符号相同。

## Slide 59
（2）自增、自减运算符
++：自增运算符。
- -：自减运算符。
例如：++j表示先加1，再取值；j++表示先取值，再加1。自减运算也是如此。
注意：++和- -运算符只能用于变量，不能用于常量和表达式。

## Slide 60
（3）算术表达式和运算符的优先级与结合性
用算术运算符和括号将运算对象连接起来的式子称为算术表达式。其中的运算对象包括常量、变量、函数、数组、结构等，例如(2a+3b)*c/d。
C51规定了算术运算符的优先级和结合性为：取负运算优先级最高，然后是乘、除法和取余，最后是加、减法。也可以根据需要，在算术表达式中采用括号来改变运算符的优先级。

## Slide 61
（4）类型转换
如果一个运算符两侧的数据类型不同，则必须通过数据类型转换将数据转换成同种类型。转换方式有两种：
其一是自动类型转换，即在程序编译时，由C编译器自动进行数据类型转换，转换顺序为bit char int long float，signed unsigned；
其二是使用强制类型转换运算符，语句形式为
（类型名）（表达式）
例如：
int a，b； /* a，b为整数 */
(double)（a+b） /* 将a+b强制转换成double类型 */

## Slide 62
2．关系运算符与关系表达式
（1）关系运算符
<： 小于。
< =：小于等于。
>： 大于。
>=：大于等于。
= =：等于。
!=： 不等于。
关系运算即比较运算。其优先级低于算术运算，高于赋值运算。以上6种关系运算中，前4种优先级相同，处于最高级；后两种优先级也相同，处于低优先级。

## Slide 63
（2）关系表达式
关系表达式的值为逻辑值：真（1）和假（0），如表达式-5 = = 0，其结果为0。

## Slide 64
3．逻辑运算符和逻辑表达式
（1）逻辑运算符
&&：逻辑与。
||： 逻辑或。
!： 逻辑非。
（2）逻辑表达式
逻辑表达式的值也是逻辑值：真（1）和假（0），
如表达式5||0的结果为1，2&&0的结果为0。

## Slide 65
4．位运算符
C51提供6种位运算符：
&：按位与。
|： 按位或。
^：按位异或。
~：按位取反。
<<：左移。
>>：右移。
例如，若a = 0xf0，则表达式a = ~a的值为0FH。又如，
若a = 0xea，则表达式a << 2的值为A8H，即a值左移两位，移位后空白位补0。

## Slide 66
5．赋值和复合赋值运算符
（1）赋值运算符
符号“=”称为赋值运算符
（2）复合赋值运算符
+=：加法赋值。
-=：减法赋值。
*=：乘法赋值。
/=：除法赋值。
%=：取模赋值。

## Slide 67
<<=：左移位赋值。
>>=：右移位赋值。
&=：逻辑与赋值。
|=：逻辑或赋值。
^=：逻辑异或赋值。
~=：逻辑非赋值。
例如，a* = 5相当于a = a*5；b& = 0x80相当于b = b&0x80。

## Slide 68
6．对指针操作的运算符
&：取地址运算符。
* ：取内容运算符（间址运算符）。
例如，
a = &b； /* 取b变量的地址送变量a */
char *b； c = *b；/* 将以b的内容为地址的单元的内容送c */

## Slide 69
这里有两点需要注意：
（1）此处的&与按位与运算符的差别，如果&为按位“与”，则&的两边都必须有变量或常量。
（2）此处的*与指针定义时指针前的*的差别，例如char *pt中的*只表示pt为指针变量，不代表间址取内容的运算。

## Slide 70
6.4.1 表达式语句
表达式语句是最基本的C语言语句。表达式语句由表达式加上分号“；”组成，其一般形式为
表达式；
执行表达式语句就是计算表达式的值。
6.4 C51的基本语句
C51的基本语句与标准C语言相同，提供了丰富的程序控制语句，这些语句主要包括表达式语句、复合语句、选择语句和循环语句等。

## Slide 71
在C语言中有一个特殊的表达式语句，称为空语句。空语句中只有一个分号“；”，程序执行空语句时需要占用一条指令的执行时间，但是什么也不做。在C51程序中常常把空语句作为循环体，用于消耗CPU时间等待事件发生的场合。

## Slide 72
6.4.2 复合语句
把多个语句用大括号{}括起来，组合在一起形成具有一定功能的模块，这种由若干条语句组合而成的语句块称为复合语句。在程序中应把复合语句视为单条语句，而不是多条语句。

## Slide 73
6.4.3 选择语句
C语言按照结构化程序设计的基本结构：顺序结构、选择结构和循环结构，组成各种复杂程序。
在C51中，选择语句包括条件语句和开关语句两种。
1．条件语句
条件语句由关键字if构成。包括如下3种形式：

## Slide 74
（1）基本if语句，一般格式如下：
if (表达式)
{
语句组；
}
if语句执行过程：当“表达式”的结果为“真”时，执行其后的“语句组”，否则跳过该语句组，继续执行下面的语句。

## Slide 75
（2）if-else语句，一般格式如下：
if (表达式)
{
语句组1；
}
else
{
语句组2；
}
if-else语句执行过程：当“表达式”的结果为“真”时，执行其后的“语句组1”，否则执行“语句组2”。

## Slide 76
（3）if-else if语句，一般格式如下：
if（条件表达式1）语句1
else if （条件表达式2）语句2
else if （条件表达式3）语句3
… …
else if （条件表达式n）语句n
else 语句n+1
此种形式的条件语句常用于实现多方向条

## Slide 77
2．开关语句
开关语句主要用于多分支的场合，其一般形式如下：
switch(表达式){
    case常量表达式1：{语句组1；}break；
    case常量表达式2：{语句组2；}break；
    …
    case常量表达式n：{语句组n；}break；
    default： {语句组n+1；}
}

## Slide 78
说明：
① 语句先进行表达式的运算，当表达式的值与某一case后面的常量表达式相等时，就执行它后面的语句。
② 当case语句后有break语句时，执行完这一case语句后，跳出switch语句，当case 后面无break语句时，程序将执行下一条case语句。
③ 如果case中常量表达式值和表达式的值都不匹配，就执行default后面的语句。如果无default语句，就退出switch语句。
④ default的次序不影响执行的结果，也可无此语句。
⑤ switch语句适用于多分支转移的情况下使用。

## Slide 79
6.4.4 循环语句
在结构化程序设计中，循环结构是一种重要的结构，C语言中常见的循环程序结构有while语句、do-while语句和for语句。下面分别简单介绍。
1．while语句
一般形式如下：
while（循环继续的条件表达式）
{ 语句组；}
while语句用来实现“当型”循环，执行过程：首先判断表达式，当表达式的值为真（非0）时，反复执行循环体。为假（0）时执行循环体外面的语句。

## Slide 80
2．do-while语句
一般格式如下：
do
{
循环体语句组；
} while(循环继续条件表达式)；
do-while语句用来实现“直到型”循环，执行过程：先无条件执行一次循环体，然后判断条件表达式，当表达式的值为真（非0）时，返回执行循环体直到条件表达式为假（0值）时退出循环体。

## Slide 81
3．for语句
一般形式如下：
for（[初值表达式]；[条件表达式]；[更新表达式]）
{
循环体语句组；
}
该语句执行时，先计算初值表达式，作为循环控制变量的初值，再检查条件表达式的结果，当满足条件时就执行循环体语句组并计算更新表达式，然后再根据更新表达式的计算结果来判断循环条件是否满足，一直进行到循环条件表达式为假（0值）时退出循环体。

## Slide 82
语句中的表达式可以省去其中任一项甚至全部，但两个分号不可省去。例如，
for(；；) {语句} /* 为无限循环 */
for(i = 5；；i++) {语句} /* 为i从5开始无限循环 */
for(；i<100；) {语句} /* 相当于while(i<100 ){语句} */

## Slide 83: 6.5 C51的函数
C 语言程序由函数组成，下面介绍函数的要点
6.5.1函数的分类
从用户使用角度划分，函数分为库函数和用户定义函数。库函数是编译系统为用户设计的一系列标准函数 ，用户只需调用，而无需自己去编写这些复杂的函数，如前面所用到的头文件reg51.h等，有的头文件中包括一系列函数，要使用其中的函数必须先使用#包含语句，然后才能调用。
用户自定义函数是用户根据任务编写的函数。从参数形式上函数分为无参函数和有参函数。

## Slide 84
无参函数:函数中无参数定义。
有参函数：函数中定义形式参数，在调用时，调用函数用实际参数代替形式参数，调用完返回结果给调用函数。

## Slide 85
6.5.2 C51函数的定义
C51函数定义的一般形式为
返回值类型 函数名（形式参数列表）[编译模式][reentrant][interrupt n][using n]
{
函数体
}
常用的简单形式为：
返回值类型 函数名（形式参数列表）
{
函数体；
}

## Slide 86
对各构成部分的说明如下：
① 返回值类型：可以是基本数据类型（int、char、float、double等）及指针类型。当函数没有返回值时，则使用标识符void 进行说明。若没有指定函数的返回值类型，则默认返回值为整型类型。一个函数只能有一个返回值，该返回值是通过函数中的return语句获得的。
② 函数名：必须是一个合法标识符。
③ 形式参数（简称形参）列表：列表中的各项要用“，”隔开，包括了函数所需全部参数的定义。形式参数可以是基本数据类型的数据、指针类型数据、数组等。在没有调用函数时，函数的形参和函数内部的变量未被分配内存单元，即它们是不存在的。

## Slide 87
④ 编译模式：为SMALL、COPACT或LARGE，用来指定函数中局部变量和参数的存储空间。例如，
void fun1(void) small { }
提示：small说明的函数内部变量全部使用内部RAM。关键的、经常性的耗时的地方可以这样声明，以提高运行速度。
缺省此项时，则C51编译器采用默认的存储器类型。

## Slide 88
⑤ reentrant：用于定义可重入函数。在主程序和中断中都可调用的函数，容易产生问题。因为51系列单片机和PC不同，PC使用堆栈传递参数，且静态变量以外的内部变量都在堆栈中；而51系列单片机一般使用寄存器传递参数，内部变量一般在RAM中，函数重入时会破坏上次调用的数据。可以用以下两种方法解决函数重入：
a. 在相应的函数前使用前述的“#pragma dISAble”声明，即只允许主程序或中断之一调用该函数。
b. 将该函数说明为可重入的，如下所示：
void func (param...) reentrant；

## Slide 89
⑥ interrupt n：用于定义中断函数，n为中断号，可以为0~31。通过中断号可以确定中断服务程序的入口地址。AT89S51单片机的中断号及中断服务程序入口地址如表6-6所示。
表6-6 AT89S51中断号、中断源、中断向量关系表

## Slide 90
⑦ using n：用于确定中断服务程序所使用的工作寄存器组，n为工作寄存器组号，取值为0~3。缺省此项时，表示使用第0组工作寄存器。
⑧ 函数体：由函数内部变量定义和函数体其他语句两部分组成。各函数的定义是独立的，函数的定义不能在另一个函数的内部。
常用的简单形式为：
返回值类型 函数名（形式参数列表）
{
函数体
}

## Slide 91
6.5.3 C51函数的调用
函数调用的一般形式为：
函数名 (实际参数表列) ；
对于无参函数当然不存在实际参数表列
实参和形参的数目相等类型一致。

## Slide 92
函数的调用方式有三种
①函数调用语句：即把被调函数名作为调用函数的一个语句，如 fun1() ；
② 被调函数作为表达式的运算对象
如 rett=2* get(a,b) ；
此时拿函数中的 a ， b 应为实参，其以返回值参予式中的运算。
③ 被调函数作为另一个数的实际参数
如 m=max (a,get(a,b))；
函数 get(a,b)作为max ( ) 的一个实际参数被调用。

## Slide 93: 6.5.4 对被调函数的说明
如果被调函数出现在主调函数之后，在主调函数前应对被调函数加以说明，形式为
返回值类型 被调函数名 (形参表列) ；

## Slide 94
如：
int fun(a,b); /*函数说明*/
main() /*主函数*/
{
int d,u=3,v=2;
d=2*fun(u,v);
}
int fun(a,b)
int a,b;
{ int c ;
c=a+b;
return (c);}

## Slide 95
被调函数出现在主调函数之前，可以不对被调函数说明。下面以一个简单例子来说明
int fun1(a,b)
int a,b;
{ int c;
c= a+b;
return (c);}
main()
{
int d, u=3,v=2;
d=2* fun1(u,v);
}

## Slide 96
【例6-6】 例5-4曾用汇编语言完成了外部RAM的000DH单元和000EH单元的内容交换，现改用C语言编程。
解：C语言对地址的指示方法可以采用指针变量，也可以引用absacc.h头文件做绝对地址访问。采用绝对地址访问的方法：
# include<absacc.h>
main( ){
char c；
for(；；){
c = XBYTE[13]；
XBYTE[13] = XBYTE[14]；
XBYTE[14] = c；
}}
6.6 C51编程实例
6.6.1 C语言程序与汇编语言源程序的关系

## Slide 97
地址 机器码 C语言对应的反汇编程序 C语言程序
0000 020014 LJMP 0014H
0003 90000D MOV DPTR，#000DH ；c = XBYTE[13]；
0006 E0 MOVX A，@DPTR
0007 FF MOV R7，A
0008 A3 INC DPTR
0009 E0 MOVX A，@DPTR
000A 90000D MOV DPTR，#000DH ；XBYTE[13] = XBYTE[14]；
000D F0 MOVX @DPTR，A
000E A3 INC DPTR ；XBYTE[14] = c；
000F EF MOV A，R7
0010 F0 MOVX @DPTR，A
0011 80F0 SJMP 0003H ；} }
0013 22 RET
0014 787F MOV R0，#7FH
0016 E4 CLR A
0017 F6 MOV @R0，A
0018 D8FD DJNZ R0，0017H
001A 758107 MOV SP，#07H
001D 020003 LJMP 0003H

## Slide 98
由上可见，C语言最终是要转换为由机器码组成的机器语言程序来实现的。一条C语言语句的功能实际上是由多条汇编语言指令完成的，而且还可以看出：
① 进入C语言程序，首先要执行初始化操作，将内部RAM的0~7FH 128个单元清零，然后置SP为07H（视变量多少不同，SP置不同值，依程序而定），因此，如果要对内部RAM置初值，一定要在执行了一条 C语言语句后进行。
② C51会自行安排寄存器或存储器作为参数传递区，通常在R0~R7（一组或两组，视参数多少定），因此，如果要对具体地址设置数据，应避开R0~R7的地址。
③ 如果不特别指定变量的存储类型，通常被安排在内部RAM中。

## Slide 99: 6.6.2 顺序程序的设计
例6-7 完成12345×67890的编程
分析：两个乘数比较大，其积更大，采用unsigned long类型， 设乘积存放在外部数据存贮 器0号开始的单元。程序如下：
main() {
unsigned long xdata *p; /*设定指针p*/
unsigned long a=12345; /* 设置a的类型*/
unsigned long b=67890,c;/*设置b和积c为
unsigned long类型，并赋初值 */
p=0; /*设地址指向0号单元*/
c=a*b;
*p=c; } /*积存入外部RAM 0号单元*/

## Slide 100
上机通过软件仿真调试，在变量观察窗口看到运算结果 c=838102050，即为乘积的十进制 数。观察XDATA区(外部RAM)的0000H~0003H单元分别为31、F4、6C、22，即存放的为乘积 的十六进制数。
观察DATA区（内部RAM区）：
可见，定义为unsigned long类型，给每个变量分配4个单元，如果定义类型不对，将得不到正确的结果。

## Slide 101
对于复杂的运算通常采用查表的方法。如同汇编程序设计一样，在程序存贮器建立一张表， 在C语言中表格定义为数组，表内数据(元素)的偏移量表现为下标。数组的使用如同变量一 样，要先进行定义：即说明数组名、维数、数据类型和存贮类型，在定义数组的同时还可以 给数组各元素赋初值。通过下例说明C51数组的定义方法和用C语言编查表程序的方法。

## Slide 102: 【例6-8】 片内RAM 30H单元存放着一个0~09H的数，用查表法，求出该数的平方值放入内部RAM 31H单元
main(){
char x,*p;
char code tab［10］={0,1,4,9,16,25,36,49,64,81｝;/*平方表*/
p=0x30;
x=tab［*p］; /*查表*/
p++;
*p=x;
}

## Slide 103: 6.6.3 循环程序的设计
C语言的循环程序可利用循环语句实现。下面列举两例。
【例6-9】 在单片机应用系统中，如果要循环检测P1.0的电平，直到其由低变高后再执行后面的操作，应该用怎么样的语句来实现？
解：可用如下语句实现：
while((P1&0x01) = = 0){}；/* 若P1.0 = 0，则循环执行空语句，
直到P1.0变为1 */

## Slide 104
【例6-10】 编程完成0+1+2+…+10的累加。
解：① 可用do {语句；} while (表达式)构建的循环程序实现， 如下所示：
main( ){
int sum = 0，i；
do {
sum+ = i；
i++；
}
while(i < = 10)；
}
本程序完成0+1+2+…+10的累加，执行后sum = 55。

## Slide 105
② 也可用for语句构建的循环程序实现，如下所示：
main
{
int sum = 0，i；
for (i = 0；i < = 10；i++)
sum+ = i；
}
程序执行后sum = 55。

## Slide 106
6.6.4 分支程序的设计
C语言的分支程序可利用分支选择语句实现。下面列举两例。

## Slide 107
【例6-11】片内RAM的30H单元存放一个有符号数 x，函数y与x有如下关系式： (设y存放于31H单元)
x x＞0
y = 20H x=0
x+5 x <0
程序如右:
main(){
signed char x,*p,*y;
p=0x30;y=0x31;
for(;;){
x=*p;
if (x＞0) *y=x;
if (x <0) *y=x+5;
if (x==0) *y=0x20; } }

## Slide 108
【例6-12】有两个数a和b，根据r3的内容转向不同子程序
r3=0，执行子程序pr0(完成两数相加)
r3=1，执行子程序pr1(完成两数相减)
r3=2，执行子程序pr2(完成两数相乘)
r3=3，执行子程序pr3(完成两数相除)
解：① C语言中的子程序即为函数，因此需编4个处理函数。
② 在C51编译器中通过头文件 reg51.h可以识别特殊功能寄存器，但不能识别R0~R7通用寄存器，因此R0~R7只有通过绝对地址访问识别，程序如下：

## Slide 109: # include <absacc.h> # define r3 DBYTE［0x03］ int c,c1,a,b;
Pr0( ) {c=a+b;}
pr1( ) {c=a-b;｝
pr2( ) {c=a*b;｝
pr3( ) {c=a/b;｝
main( ){
a=80;b=20;
for (; ;){
switch(r3)
{
case 0:
pr0( );break ;
case 1:
pr1( );break;
case 2:
pr2( );break;
case 3:
pr3( );break;
}
c1=81;
} }

## Slide 110: 在上述程序中，为便于调试观察，加了C1=56语句，并使用了死循环语句for(;;)，用Ctrl+C 可退出死循环。

## Slide 111: 6.7 汇编语言和C语言的混合编程
在单片机应用系统的程序设计中，大多数情况下用C51编写的程序都可胜任，只有在牵涉到对硬件有较严苛的时序要求时，才必须用汇编语言编写相关的子程序。高级语言不同的编译程序对汇编的调用方法不同，在Keil C51中，是将不同的模块（包括不同语言的模块）分别汇编或编译，再通过连接生成一个可执行文件。

## Slide 112
1. C语言程序调用汇编语言程序要注意以下几点：
(1). 被调函数要在主函数中说明，在汇编程序中，要使用伪指令使CODE选项有效并声明为可再 定位段类型，并且根据不同情况对函数名作转换，见表6-7。
（2）对于其他模块使用的符号进行PUBLIC声明，对外来符号进行EXTERN声明。
（3）要注意参数的正确传递。

## Slide 113
说 明 | 符 号 名 | 解 释
void func(void) | FUNC | 无参数传递或不含寄存器参数的函数名不作改变转入目标文件中，名字只是简单的转为大写形式。
void func(char) | _FUNC | 含寄存器参数的函数名加入“_”字符前缀以示区别，它表明这类函数包含寄存器内的参数传递。
void func(void) reentrant | _? FUNC | 对于重入函数加上“_?”字符前缀以示区别，它表明这类函数包含栈内的参数传递。
表6-7 汇编和C函数名转换表

## Slide 114
2. C语言程序和汇编语言程序参数的传递
在混合语言编程中，关键是入口参数和出口参数的传递，Keil C51编译器可使用寄存器传递参数，也可以使用固定存储器或使用堆栈。由于51系列单片机堆栈深度有限，因此多用寄存器或存储器传递。用寄存器传递最多只能传递3个参数，并选择固定的寄存器，如下表所示。
参数类型 | char | int | long ,float | 一般指针
第一个参数 第二个参数 第三个参数 | R7 R5 R3 | R6,R7 R4,R5 R2,R3 | R4~R7 R4~R7 无 | R1,R2,R3 R1,R2,R3 R1,R2,R3

## Slide 115: 例如 func1(int a)中， “a”是第一个参数，在R6,R7中传递,
又如，func2(int b,int c,int *d)中，“b”在R6，R7中传递，“c”在R4，R5中传递，“d”在R1，R2 ，R3中传递。
如果传递参数寄存器不够用，可以使用存贮器传送,通过指针取得参数。

## Slide 116
汇编语言通过寄存器或存贮器传递参数给C语言程序。汇编语言通过寄存器传递给C语言的返回值见表6-9