## Slide 1
单片微型计算机
原理及应用
电子工业出版社
2017年8月

## Slide 2
第7章 AT89S51单片机I/O口应用
与软/硬件系统模拟调试

## Slide 3
内容提要
本章以单片机通过I/O口控制发光二极管为实例，详细介绍单片机I/O端口的操作方法。为了对所设计的软/硬件系统进行仿真验证，结合这个实例，重点介绍了单片机软/硬仿真软件Proteus及其基本使用方法。
。
学习要点
熟练掌握单片机I/O端口的操作方法。
 学会使用单片机仿真软件Proteus对软/硬件系统进行仿真调试。

## Slide 4
7.1 AT89S51单片机I/O接口的应用
7.2 软/硬件系统的模拟调试与Proteus软件
7.3 Proteus软件快速入门
7.4 应 用 实 例
第7章 目 录

## Slide 5: 7.1 AT89S51单片机I/O接口的应用
7.1.1 AT89S51单片机I/O接口的操作方式
AT89S51四个I/O端口共有三种操作方式：输出数据方式、读端口数据方式和读端口引脚方式。
1．输出数据方式
在数据输出方式下，凡是对端口写操作的指令都能达到从端口引脚线上输出数据的目的，例如：
MOV P0， A
ANL P0，#data
ORL P0，A

## Slide 6
2．读端口数据方式
读端口数据方式是一种仅对端口锁存器中的数据进行读入的操作方式，CPU读入的这个数据并非端口引脚上的数据。这类操作都是通过对端口的“读－修改－写”指令来实现的，例如，
ANL P1，#0FH

## Slide 7
3．读端口引脚方式
利用读端口引脚方式可以从端口引脚上读入信息。
在这种方式下，CPU首先必须使欲读端口引脚所对应的锁存器置1，以便使输出场效应管截止，然后打开输入三态缓冲器，使相应端口引脚上的信号输入AT89S51内部数据线。例如，下面的程序可以读P1引脚上的低4位信号：
MOV P1，#0FH ；置位P1引脚的低4位锁存器
MOV A，P1 ；将P1引脚上的低4位信号读入累加器A

## Slide 8
7.1.2 I/O接口的应用实例：发光二极管的控制
【例7-1】硬件电路如图7-1所示，单片机的P1口外接8个LED发光二极管，P3.7通过开关SW接地，试编写程序实现当检测到开关SW合上后，就让8个发光二极管由上到下，再由下到上循环点亮，即实现由开关控制启动的发光二极管组成的流水灯。

## Slide 9
图7-1

## Slide 10
解：汇编语言源程序：
ORG 0000H
START: JB P3.7，$ ；等待开关SW合上后启动流水灯
LOOP: MOV A，#0FEH ；设置点亮最上一个发光二极管的显示码初值
LOOP1: MOV P1，A ；通过P1口输出显示码驱动发光二极管
ACALL DELAY ；延时
ACALL DELAY
RL A ；准备点亮下一位
CJNE A，#7FH，LOOP1 ；轮到最低位了吗？
LOOP2: MOV P1，A ；开始由下往上轮流点亮
ACALL DELAY
ACALL DELAY
RR A ；准备点亮上一位
CJNE A，#0FEH，LOOP2 ；轮到最高位了吗？
SJMP LOOP
DELAY: MOV R0，#00H ；延时子程序
L1: MOV R1，#00H
L2: DJNZ R1，L2
DJNZ R0，L1
RET
END

## Slide 11
*C51源程序：
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
uchar temp = 0xfe；
sbit SW=P3^7；
void delay()
{ int i，j；
for (i = 0；i<=100；i++)
for (j = 0；j<=100；j++)；
}
void main ()
{
while(SW==1)； /*等待开关SW合上后启动流水灯*/
while (1)
{ int m，n；
for (m = 0；m<=6；m++)
{
P1 = temp； /*通过P1口输出显示码驱动发光二极管*/
temp = temp<<1； /*显示码各位左移一位，最低位补“0”*/
temp+=0x01； /*将显示码最低位置“1”*/
delay()；
}

## Slide 12
for(n = 0；n<=6；n++)
{
P1 = temp；
temp = temp>>1；
temp+=0x80；
delay()；
}
}
}

## Slide 13
7.2.1 Proteus软件的特点
Proteus软件革命性的特点主要表现在如下两点。
1．互动的电路仿真
2．仿真处理器及其外围电路
7.2 软/硬件系统的模拟调试与Proteus软件
7.2.2 Proteus软件对于单片机教学的重要意义
Proteus是单片机课堂教学的先进助手。
① Proteus可以将许多单片机实例运行过程形象化。
② 提供了培养学生实践精神、创新精神的平台。

## Slide 14
Proteus主要由两个设计平台组成。
① ISIS（Intelligent Schematic Input System）：原理图设计与仿真平台，它用于电路原理图的设计及交互式仿真。
② ARES（Advanced Routing and Editing Software）：高级布线和编辑软件平台，它用于印制电路板的设计，并产生光绘输出文件。
7.3 Proteus软件快速入门

## Slide 15
7.3.1 Proteus工作界面
Proteus的工作界面是一种标准的Windows风格的界面，人机界面直观、软件操作简单。安装完 Proteus后，
双击桌面上的ISIS 7 Professional图标
或者单击屏幕左下方的“开始”→“程序”→Proteus7 Professional→ISIS 7 Professional，Proteus软件启动后就会出现如图7-2所示的窗口界面，表明进入了Proteus ISIS集成环境，在这个操作界面下就可以开始各种电路的设计和仿真工作。

## Slide 17
1．ISIS系统主界面
由图7-2可见，ISIS集成环境可分成三个区域：编辑窗口（Editing Window）、预览窗口（Overview Window）和工具栏。整个工作界面包括：标题栏、菜单栏、标准工具栏、绘图工具栏、状态栏、对象选择按钮、预览对象方向控制按钮、仿真进程控制按钮、预览窗口、对象选择器窗口、图形编辑窗口。

## Slide 18
2．ISIS系统主菜单
ISIS系统软件以菜单方式和快捷键方式操作，操作主菜单位于图7-2的上部，共有12个选项。
3．原理图编辑窗口介绍
用来绘制原理图。蓝色方框内为可编辑区，元件要放到这里面。
4．预览窗口介绍
可显示两个内容：一个是，当在元件列表中选择一个元件时，预览窗口会显示该元件的预览图；另一个是，当鼠标落在原理图编辑窗口时（即放置元件到原理图编辑窗口后，或在原理图编辑窗口中单击鼠标后），预览窗口会显示整张原理图的缩略图，可用于改变原理图的可视范围。

## Slide 19
5．工具栏
工具栏由两大部分组成，即标准工具栏和绘图工具栏。
标准工具栏有许多功能按钮，与文件菜单功能相对应。
绘图工具栏有丰富的操作工具，分为对象工具箱、调试工具箱、绘图工具箱三个工具箱，选择不同的工具箱图标按钮，系统将提供相应的操作功能。各个工具箱包含的按钮功能如下。

## Slide 20
6．元件列表（The Object Selector）
用于挑选元件（components）、终端接口（terminals）、信号发生器（generators）、仿真图表（graph）等。例如，当用户选择“元件（components）”时，单击P按钮会打开挑选元件对话框，选择了一个元件后（单击了OK后），该元件会在元件列表中显示，以后要用到该元件时，只需在元件列表中选择即可。
7．方向工具按钮（Orientation Toolbar）
旋转工具和翻转工具
8．仿真工具栏
分别用于程序的连续运行、单步运行、暂停和停止

## Slide 21
7.4 应 用 实 例
结合前述的单片机流水灯应用实例，进行设计及仿真操作演示。