## Slide 1
单片微型计算机
原理及应用
电子工业出版社
2017年8月

## Slide 2
第8章 51系列单片机的中断系统

## Slide 3
内容提要
中断是微机系统中非常重要的一项技术，是对微处理器功能的有效扩展。利用外部中断，微机系统可以实时响应外部设备的数据传输请求，能够及时处理外部意外或紧急事件。本章主要介绍中断的基本概念，详细阐述AT89S51单片机的中断系统结构和工作原理，并通过实例介绍其应用。
学习要点
了解中断的基本概念。
 熟习AT89S51单片机的中断系统结构和工作原理。
 掌握AT89S51单片机中断系统的使用方法，能熟练进行中断系统初始化编程及中断服务程序的设计。

## Slide 4
8.1 中断系统的基本概念
8.2 AT89S51单片机的中断系统
8.3 中断系统的程序设计及实例
8.4 AT89S51对外部中断源的扩展
第8章 目 录

## Slide 5
1．中断的定义
所谓“中断”，是指CPU暂时停止正在执行的程序，转去执行请求CPU为之服务的内、外部事件的服务程序，待该服务程序执行完后，又返回到被暂停的程序继续运行的过程。中断过程及生活中类似事例的示意图，如图8-1所示。
8.1 中断系统的基本概念
8.1.1 中断的定义和作用

## Slide 6
图8-1

## Slide 7
2．中断的作用
（1）可以提高CPU的工作效率
CPU有了中断功能就可以通过分时操作启动多个外设同时工作，并能对它们进行统一管理。CPU在与外设交换信息时通过中断就可以避免不必要的等待和查询，从而大大提高它的工作效率。
（2）可以提高实时数据的处理时效
在实时控制系统中，被控系统的实时参量、超限数据和故障信息等，必须为计算机及时采集、分析判断和处理，以便对系统实施正确的调节和控制。CPU有了中断功能，系统的失常和故障就都可以通过中断立刻通知CPU，使它可以迅速采集实时数据和故障信息，
并对系统做出应急处理。

## Slide 8
（3）提高系统的可靠性
系统的失常和故障情况被检测到后，可以通过中断立刻通知CPU，使它迅速对系统做出应急处理，从而提高了系统的可靠性。

## Slide 9
8.1.2 中断的分类
1．按中断产生的位置分类
（1）外部中断，或称外部硬件实时中断，它是由外部送到CPU的某一特定引脚上产生的。
（2）内部中断，或称软件指令中断，是为了处理程序运行过程中发生的一些意外情况或调试程序方便而提供的中断。
2．按接受中断的方式分类
（1）可屏蔽中断，可以通过指令使CPU根据具体情况决定是否接受中断请求。
（2）非屏蔽中断，只要中断源提出请求，CPU就必须响应，主要用于一些紧急情况的处理，如掉电等。
以上从不同的角度对中断进行了分类，对于某一种类型的微机可能只具备其中的某几种方式，例如AT89S51就不具备非屏蔽中断方式和内部中断方式。

## Slide 10
8.1.3 中断系统的基本结构及功能
中断系统是指实现中断功能的那部分硬件电路和软件程序。
中断系统通常包括中断源、中断标志触发器、中断判优、中断响应、中断处理及中断返回这么六个环节。

## Slide 11
1．中断源
中断源是指引起CPU中断的事件，常见的中断源有如下几种。
（1）外部设备中断源
打印机和键盘等计算机外设都可以用做中断源。
（2）控制对象中断源
被控对象常常是实时控制计算机的主要中断源。
（3）故障中断源
（4）定时脉冲中断源
定时器/计数器溢出时产生的信号可引起CPU的中断，使CPU可以进行定时或计数的处理，以便达到时间或计数控制的目的。
（5）软件引起的中断源

## Slide 12
2. 中断标志触发器
每一个中断源都需要由一个触发器来记录中断请求信号的产生和撤消，这就是中断标志触发器。
当这个触发器为“0”状态时，表示没有中断产生；
当这个触发器为“1”状态时，表示有中断产生，请求CPU为这个中断源服务，当CPU响应这个中断请求后，该触发器要能被复位为“0”状态。

## Slide 13
3．中断判优及中断嵌套
一个中断系统通常都有多个中断源，
这样就可能出现两种情况：
一是当有多个中断源同时发出中断请求时，CPU应该响应哪一个？
二是如果CPU正在执行中断服务程序时，又有新的中断源发出申请 ，CPU该如何处理呢？
其解决办法是首先按照轻重缓急分别给每个中断源赋予一个中断优先级（优先权）。
判别中断源优先级的方法，有软件查询法和硬件排队法两种。

## Slide 14
（1）软件查询法
软件查询法是在CPU响应某个中断后，首先进入一个软件查询程序，按照事先确定的中断优先级别从高到低依次查询，先查到的中断请求先响应，这就实现了先响应的是优先级别高的中断源。

## Slide 15
图8-2是一个软件中断优先级排队的接口电路。
它把8个外设的中断请求触发器组合成一个端口，作为中断寄存器使用，并赋以地址。
图8-3中给出了查询式中断的流程。
CPU在查询时，读取中断寄存器端口的内容，从高位到低位依次检测，先检测到的，就先执行相应的中断服务程序，由于寄存器从高位到低位，依次是优先级高到低的中断源的中断请求触发器的状态，故查询实现了优先级高的先响应。
各外设的中断请求信号相“或”后作为中断请求信号（INTR）送给CPU，只要一个或多个外设有中断请求，都能向CPU提出中断请求。

## Slide 16
图8-2 中断优先级软件查询法的接口电路

## Slide 17
图8-3 中断优先级软件查询法的流程图

## Slide 18
（2）硬件排队法
实现中断优先级排队的硬件电路常用的有链式电路和优先级编码电路。
图8-4 中断优先级编码电路

## Slide 19
在以上提到的两种方法中，软件查询法不需要额外增加设备，但中断源较多时，查询所花费的时间也较长，影响CPU的响应速度，而硬件排队法的响应时间不受中断源数量的影响，响应速度较快，但费用增加。
有了中断判优机制，通过判断中断优先级，
对前述第一种情况是率先响应优先权较高的中断源的中断请求，而把中断优先权较低的中断请求暂时搁置起来，等到处理完优先权高的中断请求后再来响应优先权低的中断；
对第二种情况，如果新来的中断优先级高于CPU现行服务的中断优先级，则允许中断，否则把这个中断优先权低的中断请求暂时搁置起来，等到处理完优先权高的中断请求后再来响应这个优先权低的中断。

## Slide 20
中断嵌套
图8-5 中断嵌套过程示意图

## Slide 21
4．中断响应
对CPU而言，中断源产生的中断请求是随机发生且无法预料的。因此，CPU必须不断检测中断输入线上的中断请求信号，而且相邻两次检测时间不能相隔太长，否则就会影响响应中断的时效。通常，CPU总是在每条指令的最后状态对中断请求进行一次检测，因此从中断源产生中断请求信号到被CPU检测到它的存在一般不会超过一条指令的时间。
（1）中断响应的条件与时机
当外设的中断请求送给CPU后，对于可屏蔽中断请求，还必须满足以下条件才可响应中断。
① CPU是允许中断的
CPU内部设有中断允许触发器，可以用指令对其进行设置，如果关闭，即使有中断请求，也不会响应，只有它被允许时，才能响应外设的中断请求。在一些计算机系统中，为了处理紧急情况，也允许某些中断请求不受CPU的这一限制，非屏蔽中断请求NMI即为一例。
② 执行完现行指令后响应
若中断请求送给CPU的时刻，CPU正在执行一条指令，则必须等这条指令执行完后，才能响应。因为CPU是在每条指令的最后一个机器周期才会去检测是否有中断请求。

## Slide 22
（2）中断响应的过程
满足以上两个条件后，CPU进入中断响应周期，完成以下操作。
①断点保护
CPU在一条指令执行完毕后，响应中断，此时PC的值为下一条指令的地址，即断点地址，为了使得CPU在执行完中断处理程序后，仍能回到断点处继续执行主程序，必须在服务程序入口地址送PC之前，将断点地址送入堆栈保护起来，这一工作由硬件自动完成。
② 转中断服务程序入口地址
由于一般情况下计算机带有多个中断源，计算机响应中断后必须首先确定响应的是哪一个中断源的请求，然后将该中断源的服务程序的第一条指令地址即入口地址送入PC，使CPU转去执行服务程序。

## Slide 23
确定入口地址的具体方式，对于不同的CPU并不相同，通常有两种方式。
 软件查询法
对所有的中断源按照优先级别从高到低逐个查询，先查到的即响应，该中断源的入口地址也就确定。
 中断向量法
由被响应的中断源自动送上一个中断向量，不同的中断源有各自不同的中断向量，根据中断向量经过某种计算或查表，便可得到中断服务程序的入口地址，从而转入中断服务程序。

## Slide 24
5．中断处理
中断处理就是执行中断服务程序，一般要完成以下操作。
（1）保护现场
由于在执行服务程序时需要使用CPU的某些寄存器来进行运算、传送、保存中间结果，这样一来，就使得断点处的这些寄存器的原值被改变，中断返回后，继续执行主程序时就会产生错误。因此，在正式执行服务程序之前必须采取保护措施，将断点处的有关寄存器的值送入堆栈保护，具体保护哪些寄存器的内容，应根据具体情况而定。
（2）中断服务
执行中断源所需要的服务程序，例如，使用输入/输出指令和外设交换信息等，不同的中断源有各自不同的服务程序。
（3）恢复现场
执行完服务程序之后，要回到主程序。为此，必须将前面保护现场时送到堆栈中的CPU各相应寄存器的内容，重新从堆栈中弹回到各寄存器，使主程序能正确执行，这一工作称为恢复现场。

## Slide 25
6．中断返回
中断返回实际上是CPU硬件断点保护的相反操作，它从堆栈中取出断点信息，使CPU能够从中断处理程序返回到被中断的程序上继续执行，一般中断返回操作都是在中断服务程序的最后安排一条中断返回指令（RETI）来指令实现的，该指令的功能是将堆栈中保存的断点地址弹出到程序计数器PC中，以返回被中断的程序继续运行。中断响应和处理的过程如图8-6所示。

## Slide 26
图8-6

## Slide 27
中断系统有5个中断请求源（简称中断源），两个中断优先级，可实现两级中断服务程序嵌套。
每一中断源可用软件独立控制为允许中断或关中断状态，中断优先级均可用软件来设置。
8.2 AT89S51单片机的中断系统
中断系统结构图如图8-7所示。

## Slide 28
图8-7

## Slide 29
8.2.1 AT89S51的中断请求源和中断标志
1. 中断请求源：AT89S51中断系统共有5个中断请求源：
（1） ——外部中断请求0，中断请求信号由 引脚输入，中断请求标志为IE0。
（2） ——外部中断请求1，中断请求信号由 引脚输入，中断请求标志为IE1。
（3）定时器/计数器T0计数溢出发出的中断请求，中断请求标志为TF0。
（4）定时器/计数器T1计数溢出发出的中断请求，中断请求标志为TF1。
（5）串行口中断请求，中断请求标志为发送中断TI或接收中断RI。

## Slide 30
2. 中断请求标志寄存器
5个中断请求源的中断请求标志分别由TCON和SCON的相应位锁存。
(1) 定时器/计数器控制寄存器TCON
为定时器/计数器的控制寄存器，字节地址为88H，可位寻址。特殊功能寄存器TCON的格式如下图所示。
图8-8 特殊功能寄存器TCON的格式

## Slide 31
TCON各标志位功能如下：
① IT0：选择外中断请求0为下降沿触发方式或低电平触发方式：
IT0 = 0，为低电平触发方式。
IT0 = 1，为下降沿触发方式。
可由软件置“1”或清“0”。

## Slide 32
② IE0：外部中断请求0的中断请求标志位。
IE0 = 0，无中断请求。
IE0 = 1，外部中断0有中断请求。当CPU响应该中断，转向中断服务程序时，由硬件对IE0清“0”。

## Slide 33
③ IT1：外部中断请求1下降沿触发方式或低电平触发方式，意义与IT0类似。
④ IE1：外部中断请求1的中断请求标志位，意义与IE0类似。
⑤ TF0：定时器/计数器T0溢出中断请求标志位。
T0计数后，溢出时，由硬件对TF0置“1”，向CPU申请中断，CPU响应TF0中断时，硬件自动对TF0清“0”，TF0也可由软件清“0”。
⑥ TF1：定时器/计数器T1的溢出中断请求标志位，功能和TF0类似。
⑦ TR1、TR0这 2个位与中断无关。
当89S51复位后，TCON被清0,CPU关中断,所有中断请求被禁止。

## Slide 34
（2）串行口控制寄存器SCON
串行口控制寄存器，字节地址为98H，可位寻址。
低二位锁存串行口的发送中断和接收中断的中断请求标志TI和RI，格式如图8-9所示。
图8-9 串行口控制寄存器SCON定义

## Slide 35
相关标志位的功能：
（1）TI：
发送中断请求标志位。
串口每发送完一帧串行数据后，硬件自动对TI置“1”。必须在中断服务程序中用软件对TI标志清“0”。
（2）RI：
接收中断请求标志位。
串口接收完一个数据帧，硬件自动对RI标志置“1”。必须在中断服务程序中用软件对RI标志清“0”。

## Slide 36
8.2.2 AT89S51对中断请求的控制
中断允许控制由中断允许寄存器IE控制。
中断优先级控制由中断优先级寄存器IP控制。
1 中断允许寄存器IE
AT89S51的对各中断源的开放或屏蔽，是由中断允许寄存器IE控制的。
IE字节地址为A8H，可位寻址，格式如下图所示。

## Slide 37
IE对中断的开放和关闭实现两级控制。
有一个总的开关中断控制位EA（IE.7位），
EA=0时，所有的中断请求被屏蔽；
EA=1时，开放中断，但5个中断源的中断请求是否允许，还要由IE中的低5位所对应的5个中断请求允许控制位的状态来决定。

## Slide 38
IE其余各位功能如下：
（1）ES——串行口中断允许位。
ES=0，禁止串行口中断。
ES=1，允许串行口中断。
（2）ET1——定时器/计数器T1的溢出中断允许位。
ET1=0，禁止T1溢出中断。
ET1=1，允许T1溢出中断。
（3）EX1——外部中断1中断允许位。
EX1=0，禁止外部中断1中断。
EX1=1，允许外部中断1中断

## Slide 39
（4）ET0——定时器/计数器T0的溢出中断允许位。
ET0=0，禁止T0溢出中断。
ET0=1，允许T0溢出中断。
（5）EX0——外部中断0中断允许位。
EX0=0，禁止外部中断0中断。
EX0=1，允许外部中断0中断。

## Slide 40
AT89S51复位以后，IE被清“0”，所有中断请求被禁止。IE中与各个中断源相应的位可用指令置“1”或清“0”。
若使某一个中断源被允许中断，除了IE相应的位被置“1”外，还必须使EA位置“1”。
改变IE的内容，可由位操作指令来实现（即SETB bit；CLR bit），也可用字节操作指令实现。

## Slide 41
【例】 若允许片内2个定时器/计数器中断，并禁止其他中断源的中断请求，请编写设置IE的相应程序段。
（1）用位操作指令
CLR ES ；禁止串行口中断
CLR EX0 ；禁止外部中断0中断
CLR EX1 ；禁止外部中断1中断
SETB ET0 ；允许定时器/计数器T0中断
SETB ET1 ；允许定时器/计数器T1中断
SETB EA ；总中断开关位开放
（2）用字节操作指令
MOV IE，#8AH
上述两段程序对IE的设置是相同的。

## Slide 42
2．对中断优先级的控制
AT89S51的中断请求源有两个中断优先级，由软件分别设置为高优先级中断或低优先级中断，可实现：
两级中断嵌套
AT89S51正在执行低优先级中断的服务程序时，可被高优先级中断请求所中断，待高优先级中断处理完毕后，再返回低优先级中断服务程序。两级中断嵌套的过程如图8-11所示。

## Slide 43
图8-11 两级中断嵌套的过程

## Slide 44
各中断源的中断优先级关系，可归纳为两条基本规则：
（1）低优先级可被高优先级中断，高优先级不能低优先级中断。如果某一中断源被设置为高优先级中断，则不能被任何其他的中断源的中断请求所中断。
（2）任何一种中断一旦得到响应，不会再被它的同级中断源所中断。
中断优先级寄存器IP，其字节地址为B8H，可位寻址。只要用程序改变其内容，可进行各中断源中断优先级的设置，IP寄存器的格式如图8-12所示。

## Slide 45
图8-12 IP寄存器的格式
中断优先级寄存器IP各位的含义如下：
（1）PS—串行口中断优先级控制位
1：高优先级
0：低优先级
（2）PT1—定时器T1中断优先级控制位
1：高优先级
0：低优先级

## Slide 46
（3）PX1—外部中断1中断优先级控制位
1：高优先级
0：低优先级
（4）PT0—定时器T0中断优先级控制位
1：高优先级
0：低优先级
（5）PX0—外部中断0中断优先级控制位
1：高优先级
0：低优先级
中断优先级控制寄存器IP用位操作指令或字节操作指令可更新IP的内容，以改变中断优先级。
AT89S51复位以后，IP的内容为0，各个中断源均为低优先级中断。

## Slide 47
AT89S51的中断系统有两个不可寻址的“优先级激活触发器。
一个指示某高优先级的中断正在执行，所有后来的中断均被阻止；
另一个触发器指示某低优先级的中断正在执行，所有同级的中断都被阻止，但不阻断高优先级的中断请求。
在同时收到几个同优先级的中断请求时，哪一个中断请求能优先得到响应，取决于内部的查询顺序。这相当于在同一个优先级内，还同时存在另一个辅助优先级结构，其查询顺序见表8-1。

## Slide 48
表8-1 同级中断的查询次序
由此可见，各中断源在同一个优先级的条件下，外部中断0的中断优先权最高，串行口中断优先权最低。

## Slide 49
【例】 IP寄存器初始化，AT89S51的两个外中断请求为高优先级，其他中断请求为低优先级。
（1）用位操作指令
SETB PX0 ；外中断0设置为高优先级
SETB PX1 ；外中断1设置为高优先级
CLR PS ；串行口设置为低优先级
CLR PT0 ；定时器/计数器T0为低优先级
CLR PT1 ；定时器/计数器T1为低优先级
（2）用字节操作指令
MOV IP，#05H

## Slide 50
8.2.3 AT89S51中断处理的过程
中断处理过程可分为3个阶段：中断请求，中断查询和响应，中断处理和中断返回。
单片机执行中断时程序跳转过程如下图所示。

## Slide 51
1．中断请求
中断请求是单片机片内或片外硬件完成的，定时/计数器中断和串行中断在单片机芯片内由硬件自动完成，中断请求完成后，相应的中断请求标志位被直接置1。外部中断的中断请求信号要分别从 (P3.2)和 (P3.3)两个引脚由片外输入。
片内中断控制系统在每个机器周期内对引脚信号进行采样，根据采样的结果来设置中断请求标志位的状态，中断请求完成后，中断请求标志位被置1。

## Slide 52
2．中断查询和响应
中断的查询和中断的响应是由CPU自动完成的。
（1）中断查询
中断查询是由CPU测试TCON和SCON中的各标志位的状态，以确定有无中断请求及是哪一个中断请求。
AT89S51 单片机是在每一个机器周期的最后一个状态（S6），按优先级顺序对中断请求标志位进行查询的，如果查询到有标志位被置位，且具备响应中断的条件，那么就在下一个机器周期的S1状态开始进行中断响应。

## Slide 53
（2）中断响应的条件
CPU要在以下几个条件同时具备的情况下，才有可能响应一个中断源的中断请求：
① 总中断允许打开，IE寄存器中的中断总允许位EA(IE.7)被置位，即EA为1。
② 该中断源的中断允许位为“1”，即该中断未被屏蔽。
③ 该中断源发出中断请求，即该中断源对应的中断请求标志为“1”。
④ 无同级或更高级中断正在被服务。
前两个条件需要在程序中通过编程来设置。

## Slide 54
此外，若遇到以下任一种情况，则单片机仍不能立即响应此中断：
① 当前正在执行的那条指令没有执行完，即所查询的机器周期不是所当前正在执行指令的最后一个机器周期。设定这个限制的目的是只有在当前指令执行完毕后，才能进行中断响应，以确保当前指令被完整地执行。
② 正在访问IE、IP中断控制寄存器或执行RETI指令。因为按AT89S51中断系统的规定，在执行完这些指令后，需要再去执行完一条指令，才能响应新的中断请求。

## Slide 55
（3）中断响应的过程：
中断响应就是CPU对中断源提出的中断请求的接受。当CPU查询到有效的中断请求时，在满足上述条件时，紧接着就进行中断响应。
首先由硬件自动生成一条长调用指令“LCALL addr16”。就是程序存储区中相应的中断入口地址。
例如，对于外部中断1的响应，硬件自动生成的长调用指令为： LCALL 0013H
首先将程序计数器PC的内容压入堆栈以保护断点，再将中断入口地址装入PC，使程序转向响应中断请求的中断入口地址。
各中断源服务程序的入口地址，如表8-2所示。

## Slide 56
表8-2 中断入口地址表
注意：两个中断入口间只相隔8字节，难以安放一个完整的中断服务程序。因此，通常在中断入口地址处放置一条无条件转移指令，使程序执行转向中断服务程序入口。

## Slide 57
中断响应是有条件的，当遇到下列三种情况之一时，中断响应被封锁：
（1）CPU正在处理同级或更高优先级的中断。
（2）所查询的机器周期不是当前正在执行指令的最后一个机器周期。只有在当前指令执行完毕后，才能进行中断响应，以确保当前指令执行的完整性。
（3）正在执行的指令是RETI或是访问IE或IP的指令。因为按照AT89S51中断系统的规定，在执行完这些指令后，需要再执行完一条指令，才能响应新的中断请求。
如果存在上述三种情况之一，CPU将丢弃中断查询结果，不能对中断进行响应。

## Slide 58
（4）对中断的响应时间
使用外部中断时，需考虑从外部中断请求到转向中断入口地址所需的时间。
外部中断的最短响应时间为3个机器周期。其中中断请求标志位查询占1个机器周期，而这个机器周期恰好处于指令的最后一个机器周期。在这个机器周期结束后，中断即被响应，CPU接着执行一条硬件子程序调用指令LCALL到相中断服务程序入口，需要2个机器周期。
外部中断响应的最长时间为8个机器周期。在CPU进行中断标志查询时，刚好是开始执行RETI或访问IE或IP的指令，需执行完指令再继续执行一条指令后，才响应中断。

## Slide 59
执行RETI或访问IE或IP的指令，最长需要2个机器周期。
接着再执行一条指令，以最长执行时间指令（乘法指令MUL和除法指令DIV）来算，也只有4个机器周期。再加上硬件子程序调用指令LCALL的执行，需要2个机器周期，所以，外部中断响应的最长时间为8个机器周期。
如果已经在处理同级或更高级中断，外部中断请求的响应时间取决于正在执行的中断服务程序的处理时间，这种情况下，响应时间就无法准确计算了。
这样，在一个单一中断的系统里，AT89S51单片机对外部中断请求的响应时间总是在3～8个机器周期之间。

## Slide 60
（5） 中断请求的撤销
某个中断请求被响应后，就存在着一个中断请求的撤销问题。
① 定时器/计数器中断请求的撤销
硬件会自动把中断请求标志位（TF0或TF1）清0，自动撤销。
② 串行口中断请求的撤销
响应串行口的中断后，CPU无法知道是接收中断还是发送中断，还需测试这两个中断标志位，以判定是接收操作还是发送操作，然后才清除。所以串行口中断请求的撤销只能使用软件的方法，在中断服务程序中进行，即用如下指令在中断服务程序中对串行口中
断标志位进行清除：CLR TI ；清TI标志位
CLR RI ；清RI标志位

## Slide 61
外部中断请求的撤销
外部中断请求的撤除实际上包括外部中断请求信号的撤除和中断请求标志位的撤除这两项操作。
对于中断请求标志位，是由CPU在响应中断时由硬件自动复位IE0或IE1将其撤除。
对于外部中断请求信号的撤除问题，由于外部中断请求有两种触发方式：低电平触发和下降沿触发，对于这两种不同的中断触发方式，AT89S51撤除它们的中断请求的方法是不相同的。

## Slide 62
（1）下降沿触发方式外部中断请求的撤销
包括两项：中断标志位清0和外中断信号的撤销。
由于外设的一次中断请求对应于一个下降沿，因此外设的的中断请求信是自动撤销的。

## Slide 63
（2）低电平触发方式下外部中断请求的撤销
对于低电平触发方式，其中中断请求标志自动撤销，但中断请求信号的低电平可能继续存在，为此，除了标志位清“0”之外，还需在中断响应后把中断请求信号输入引脚从低电平强制改变为高电平，否则就会引起重复的中断，如下图所示。

## Slide 64
上图中D触发器锁存外来的中断请求低电平，并通过D触发器的输出端Q接到 （或 ）。所以，增加的D触发器不影响中断请求。
中断响应后，利用D触发器的SD端接AT89S51的P1.0端。因此，只要P1.0端输出一个负脉冲就可以使D触发器置“1”，撤销低电平的中断请求信号。
负脉冲可在中断服务程序中增加如下指令：
ORL P1，#01H ；P1.0为“1”
ANL P1，#0FEH ；P1.0为“0”
ORL P1，#01H ；P1.0为“1”

## Slide 65
3．中断处理和中断返回
（1）中断处理
中断处理应根据具体要求编写中断服务程序。中断服务程序的设计将在下一节详细介绍。
（2）中断返回
中断服务程序的最后一条指令必须是中断返回指令RETI。CPU执行这条指令时，把响应中断时置位的优先级触发器复位，再从堆栈中弹出断点地址送PC，使程序回到断点处重新执行先前被中断的程序。由于RETI的作用不同于RET，所以中断的返回不能用RET指令来替代。

## Slide 66
8.3.1 中断系统的程序设计
中断系统的运行必须与中断服务子程序配合才能正确使用。设计中断服务子程序需要首先明确以下几个问题。
8.3 中断系统的程序设计及实例

## Slide 67
1．中断系统的初始化程序
任务有下列4条：
（1）开总中断，设置中断允许控制寄存器IE相关位。
（2）某一中断源中断请求的允许与禁止（屏蔽），设置中断允许控制寄存器IE相关位。
（3）确定各中断源的优先级别，设置中断优先级寄存器IP。
（4）若是外部中断请求，则要设定触发方式是低电平触发还是下降沿触发。

## Slide 68
前3条一般放在主程序的初始化程序段中。
【例8-1】 假设允许外部中断0中断，设定为高级中断，采用下降沿沿触发方式，其他中断源为低级中断。初始化程序如下：
SETB EA ；EA 位置1，总中断开关位开放
SETB EX0 ；EX0位置1，允许外部中断0产生中断
SETB PX0 ；PX0位置1，外部中断0为高优先级中断
SETB IT0 ；IT0位置1，外部中断0为下降沿沿触发方式

## Slide 69
2．中断服务程序
（1）中断服务程序在程序存储器中的位置安排
程序必须先从主程序起始地址0000H执行。所以，在0000H起始地址的几个字节中，用无条件转移指令，跳向主程序。
另外，各中断入口地址之间依次相差8字节，中断服务子程序稍长就超过8字节，这样中断服务子程序就占用了其他的中断入口地址，影响其他中断源的中断处理。为此，一般在进入中断后，用一条无条件转移指令，把中断服务子程序跳转到远离其他中断入口的入口地址处。

## Slide 70
常用的主程序结构如下：
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG X1X2X3X4H；X1X2X3X4H为某中断源的中断入口
LJMP INT ；INT为某中断源的中断入口标号
……
ORG Y1Y2Y3Y4H ；Y1Y2Y3Y4H为主程序入口
MAIN： 主程序
INT： 中断服务子程序
注意：如果有多个中断源，就有多个“ORG X1X2X3X4H”的入口地址，多个“中断入口地址”必须依次由小到大排列。主程序MAIN的起始地址Y1Y2Y3Y4H，根据具体情况来安排。

## Slide 71
（2）中断服务程序的流程
中断服务子程序的基本
流程如图8-15所示。下面
对有关中断服务子程序
执行过程中的一些问题
进行说明。
图8-15 中断子服务程序的基本流程

## Slide 72
① 现场保护和现场恢复
现场是指单片机中某些寄存器和存储器单元中的数据或状态。为使中断服务子程序的执行不破坏这些数据或状态，因此要送入堆栈保存起来，这就是现场保护。
现场保护一定要位于中断处理程序的前面。中断处理结束后，在返回主程序前，则需要把保存的现场内容从堆栈中弹出恢复原有内容，这就是现场恢复。
现场恢复一定要位于中断处理的后面。
AT89S51的堆栈操作指令：“PUSH direct”和
“POP direct”，是供现场保护和现场恢复使用的。

## Slide 73
② 关中断和开中断
现场保护前和现场恢复前关中断，是为防止此时有高一级的中断进入，避免现场被破坏。
在现场保护和现场恢复之后的开中断是为下一次的中断做好准备，也为了允许有更高级的中断进入。这样，中断处理可以被打断，但原来的现场保护和现场恢复不允许更改，除了现场保护和现场恢复的片刻外，仍然保持着中断嵌套的功能。
但有时候，一个重要的中断，必须执行完毕，不允许被其他的中断嵌套。可在现场保护前先关闭总中断开关位，待中断处理完毕后再开总中断开关位。这样，需把图8-15中的“中断处理”步骤前后的“开中断”和“关中断” 去掉。

## Slide 74
③ 中断处理
应用设计者根据任务的具体要求，来编写中断处理部分的程序。
④ 中断返回
中断服务子程序最后一条指令必须是返回指令RETI。CPU执行完这条指令后，把响应中断时所置1的不可寻址的优先级状态触发器清0，然后从堆栈中弹出栈顶上的两个字节的断点地址送到程序计数器PC，弹出的第一个字节送入PCH，弹出的第二个字节送入PCL，从断点处重新执行主程序。

## Slide 75
【例8-2】 根据图8-15流程，编写中断服务程序。设现场保护只将PSW寄存器和累加器A的内容压入堆栈中保护。一个典型的中断服务子程序如下：
INT： CLR EA ；CPU关中断
PUSH PSW ；现场保护
PUSH ACC
SETB EA ；总中断允许
中断处理段
CLR EA ；关中断
POP ACC ；现场恢复
POP PSW
SETB EA ；总中断允许
RETI ；中断返回，恢复断点

## Slide 76
上述程序几点说明：
（1）本例的现场保护假设仅仅涉及PSW和A的内容，如有其他需要保护的内容，只需在相应位置再加几条PUSH和POP指令即可。注意，堆栈的操作是先进后出。
（2） “中断处理程序段”，设计者应根据中断任务的具体要求，来编写中断处理程序。
（3）如果不允许被其他的中断所中断，可将“中断处理程序段”前后的“SETB EA”和“CLR EA”两条指令去掉。
（4）最后一条指令必须是返回指令RETI，不可缺少，CPU执行完这条指令后，返回断点处，重新执行被中断的主程序。

## Slide 77
8.3.2 中断系统程序设计举例
【例8-3】 如图8-16所示，编写程序利用图中开关上下拨动一次所产生的脉冲信号作为外部中断0的中断请求信号来控制发光二极管VD1状态的改变。

## Slide 79
解：程序清单如下。
汇编语言源程序：
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H ；中断服务程序入口地址
AJMP INIT0
MAIN： MOV P0，#0FFH ；初始时发光二极管熄灭
SETB EX0 ；允许外部中断0中断
SETB IT0 ；设置外部中断0下降沿触发
SETB EA ；打开总的中断允许
KEEP：SJMP KEEP ；动态停机等待中断
INIT0： CPL P0.0 ；改变发光二极管的状态
RETI
END

## Slide 80
*C51源程序：
#include <REG51.H>
sbit P0_0 = P0^0；
void INT00( ) interrupt 0
{
P0_0 = ! P0_0；
}
void main()
{
P0 = 0xff；
EX0 = 1；
IT0 = 1；
EA = 1；
while (1)
{ }
}

## Slide 81
注：中断系统十分重要，C51编译器允许在C语言源程序中定义和使用中断函数。中断函数定义的一般形式如下：
void 函数名( ) interrupt n [using m]
{
函数体
}
有关详情已在6.5.2做过介绍。

## Slide 82
【例8-4】 如图8-17所示，利用开关加RS触发器产生脉冲信号来模拟外设的中断请求信号。编写程序实现外部中断两级嵌套，外部中断0控制发光二极管闪烁5次，外部中断1使蜂鸣器报警5次，且设置外部中断1为高优先级，外部中断0为低优先级。程序仿真时注意观察当中断0服务程序执行时，突然有中断1发生时的程序怎么执行。此外，当中断1服务程序执行时，突然有中断0发生时的程序怎么执行？

## Slide 83
图8-17 例8-4外部中断两级嵌套电路仿真图

## Slide 84
解：程序清单如下。
汇编语言源程序：
ORG 0000H
AJMP MAIN ；转主程序
ORG 0003H ； 中断入口地址
AJMP INTLED ；跳至 中断子程序
ORG 0013H ； 中断入口地址
AJMP INTBUZ ；跳至 中断子程序
ORG 0030H
MAIN： MOV IE，#85H ；使能 SETB EA SETB EX0
MOV TCON，#05H ；设定为下降沿触发 STEB IT0
MOV IP，#04H
MOV SP，#60H ；设定堆栈栈底
START： MOV A，#00H ；发光二极管亮,蜂鸣器关闭
ROTATE： MOV P0，A
ACALL DELAY
AJMP ROTATE

## Slide 85
DELAY： MOV R3，#0FFH ；延时子程序
DEL： MOV R4，#0FFH
DJNZ R4，$
DJNZ R3，DEL
RET
INTLED： PUSH PSW ；中断子程序
PUSH ACC ；保护现场
SETB RS0 ；选择第1组寄存器
CLR RS1
MOV R0，#05H ；闪烁5次
LOOP： CLR P0.0
ACALL DELAY
SETB P0.0
ACALL DELAY
DJNZ R0，LOOP
POP ACC ；取出保存数据
POP PSW
RETI

## Slide 86
INTBUZ： PUSH PSW ；中断子程序
PUSH ACC ；保护现场
MOV R1，#05H ; 报警5次
LOOP1： SETB P0.7
ACALL DELAY
CLR P0.7
ACALL DELAY
DJNZ R1，LOOP1
POP ACC ；取出保存数据
POP PSW
RETI
END

## Slide 87
*C51源程序：
#include <reg51.h>
sbit LED = P0^0；
sbit BUZ = P0^7；
void delay()
{
int i，j；
for(i = 0；i< = 255；i++)
for(j = 0；j< = 255；j++)；
}

## Slide 88
void INTLED( ) interrupt 0
{
int n；
for(n = 0；n< = 9；n++) ；亮暗变化各5次共10次
{
LED = !LED；
delay()；
}
}
void INTBUZ() interrupt 2
{
int m；
for(m = 0；m< = 9；m++) ；蜂鸣器开、关各5次共10次
{
BUZ = !BUZ；
delay()；
}
}

## Slide 89
void main()
{
IE = 0x85；
IT0 = 1；
IT1 = 1；
PX1 = 1；
PX0 = 0；
while(1)
{
P0 = 0xee；
}
}

## Slide 90
AT89S51扩展外部中断源的方法有3种：
借用定时器溢出中断扩展外部中断源
采用中断加查询法扩展外部中断源
采用中断管理器件如8259A扩展外部中断源。
8.4 AT89S51对外部中断源的扩展

## Slide 91
8.4.1 采用中断加查询法扩展外部中断源
【例8-5】例子如图8-18所示。系统有5个外部中断请求源IR0～IR4，高电平有效。最高级的请求源IR0直接接到AT89S51的一个外部中断请求输入端 ，其余4个请求源IR1～IR4通过各自的OC门（集电极开路门）连到AT89S51的另一个外中断源输入端 ，同时还连到P1口的P1.0～P1.3脚，供AT89S51查询。
图8-18所示电路，除了IR0优先权级别最高外，其余4个外部中断源的中断优先权取决于查询顺序，中断优先权的高与低，取决于查询顺序。

## Slide 92
图8-18 中断和查询相结合的多外部中断请求源系统

## Slide 93
假设图8-18中的4个外设中有一个外设提出高电平有效的中断请求信号，则中断请求通过4个集电极开路OC门的输出公共点，即 脚的电平就会变低。究竟是哪个外设提出的请求，要通过程序查询P1.0～P1.3引脚上的逻辑电平来确定。
本例假设某一时刻只能有一个外设提出中断请求，并设IR1～IR4这4个中断请求源的高电平可由相应的中断服务子程序清“0”，则中断服务子程序如下：
ORG 0013H ； 的中断入口
LJMP INT1
……
ORG 0100H

## Slide 94
INT1: PUSH PSW ；保护现场
PUSH ACC
JB P1.0，IR1 ；如P1.0为高，则IR1有请求，
；跳IR1处理
JB P1.1，IR2 ；如P1.1为高，则IR2有请求，
； 跳IR2处理
JB P1.2，IR3 ；如P1.2为高，则IR3有请求，
；跳IR3处理
JB P1.3，IR4 ；如P1.3为高，则IR4有请求，
； 跳IR4处理
INTIR: POP ACC ；恢复现场
POP PSW
RETI ；中断返回

## Slide 95
IR1:
AJMP INTIR ；IR1处理完，跳INTIR处执行
IR2:
AJMP INTIR ；IR2处理完，跳INTIR处执行
IR3:
AJMP INTIR ；IR3处理完，跳INTIR处执行
IR4:
AJMP INTIR ；IR4处理完，跳INTIR处执行
查询法扩展外部中断源比较简单，但是扩展的外部中断源个数较多时，查询时间稍长。
IR1的中断处理子程序
IR2的中断处理子程序
IR3的中断处理子程序
IR4的中断处理子程序

## Slide 96
【例8-6】 利用中断加查询的方法扩展外部中断源。
电路如图8-19所示，利用开关加RS触发器产生脉冲信号来模拟外设的中断请求信号。其中前3开关发出的信号通过一个三输入或非门连接到AT89S51的外中断输入 引脚 ，第四个开关发出的脉冲信号连接到AT89S51的 外中断输入 引脚 。对上部三个开关中的任何一个进行一上一下拨动都会使 引脚出现一个负脉冲信号，由此向CPU提出中断申请。至于究竟是哪个开关发出的中断请求，需要在 中断服务程序中通过查询P1.0、P1.2、Pl.4的逻辑电平获知，然后单片机通过P1.1、P1.3、P1.5引脚输出高电平点亮相应的LED指示灯。当最下部的开关拨动时，将触发外部中断 ，在 中断服务程序中向P1口输出低电平，熄灭所有LED指示灯。

## Slide 97
图8-19 例8-7中断查询显示仿真图

## Slide 98
解：程序清单如下。
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0003H
LJMP INT_0
ORG 0013H
LJMP INT_1
ORG 0030H
MAIN： ANL P1，#55H
SETB EX0
SETB IT0
SETB EX1
SETB IT1
SETB EA
HERE： SJMP HERE

## Slide 99
INT_0： JNB P1.0，L1
SETB P1.1
L1： JNB P1.2，L2
SETB P1.3
L2： JNB P1.4，L3
SETB P1.5
L3： RETI
INT_1： ANL P1，#55H
RETI
END

## Slide 100
*C51源程序：
#include <reg51.h>
sbit P3_2 = P3^2；
sbit P3_3 = P3^3；
unsigned char temp = 0x00； /* 定义为全局变量 */
void INTLED() interrupt 0
{
if(P3_2 = = 0)
{
temp = P1；
temp& = 0x15；
temp<< = 1；
P1 = temp；
}
}

## Slide 101
void INTBUT() interrupt 2
{
if(P3_3 = = 0)
{
temp = 0x00；
P1 = temp；
}
}
void main()
{
IE = 0X85；
IT0 = 1；
IT1 = 1；
while(1)
{
P1 = temp；
}
}