## Slide 1
单片微型计算机
原理及应用
华东交通大学徐春辉制作
2017年8月

## Slide 2
第9章 51系列单片机的
定时器/计数器

## Slide 3
内容提要
本章主要介绍AT89S51单片机芯片内定时器/计数器的结构和功能，结合实例详细介绍定时器/计数器的两种工作模式和4种工作方式，以及相关的几个特殊功能寄存器及其编程应用。
学习要点
了解定时器/计数器的结构和工作原理。
 掌握定时器/计数器的使用方法。
 结合中断和查询的方式，熟练编写定时器/计数器相关程序。

## Slide 4
9.1 定时器/计数器概述
9.2 AT89S51单片机定时器/计数器的结构
9.3 定时器/计数器的4种工作方式
9.4 对外部输入的计数信号的要求
9.5 定时器/计数器的编程和应用
第9章 目 录

## Slide 5
9.1 定时器/计数器概述
检测与控制中，许多场合都要用到计数功能和定时功能。实现定时/计数这些功能，有3种主要方法：软件定时、数字电路的硬件定时、可编程定时/计数器。
1．软件定时
软件定时就是一个循环程序，执行这一程序段所需的时间就是延时时间。

## Slide 6
2．数字电路硬件定时
这种硬件定时采常用小规模集成电路器件，如用555定时芯片构成定时电路，它不占用CPU的时间，但是这种电路的定时时间要靠电路中的元件参数来确定。在硬件电路连接好以后，要改变定时时间，就要改变电路中的电子元件，使用起来很不方便。
3．可编程定时/计数器
可编程定时/计数器是为了方便微型计算机系统的设计和应用而研制的，它既是硬件定时，又可以很容易地通过软件来确定和改变定时时间，通过软件编程就能够满足不同的定时和计数要求。

## Slide 7
9.2 AT89S51单片机定时器/计数器的结构
定时器/计数器结构如图9-1所示，定时器/计数器T0由特殊功能寄存器TH0、TL0构成，定时器/计数器T1由特殊功能寄存器TH1、TL1构成。
图9-1 AT89S51单片机的定时器/计数器结构框图

## Slide 8
1、具有定时器和计数器2种工作模式，4种工作方式（方式0、方式1、方式2和方式3）。属于加一计数器。
2、TMOD用于选择定时器/计数器T0、T1的工作模式和工作方式。
3、TCON用于控制T0、T1的启动和停止计数，同时包含了T0、T1的状态。
4、T0、T1不论是工作在定时器模式还是计数器模式，都是对脉冲信号进行计数，只是计数信号的来源不同。
5、计数器模式是对加在T0（P3.4）和T1（P3.5）两个引脚上的外部脉冲进行计数（见图9-1）。
6、定时器工作模式是对单片机的时钟振荡器信号经片内12分频后的内部脉冲信号计数。

## Slide 9
由于时钟频率是定值，所以可根据计数值可计算出定时时间。
计数器的起始计数都是从计数器初值开始的。单片机复位时计数器的初值为0，也可用指令给计数器装入一个新的初值。

## Slide 10
9.2.1 工作方式控制寄存器TMOD
用于选择定时器/计数器的工作模式和工作方式，字节地址为89H，不能位寻址，格式如图9-2所示。

## Slide 11
图9-2 TMOD格式
8位分为两组，高4位控制T1，低4位控制T0。
TMOD各位的功能。
（1）GATE———门控位。
0：仅由运行控制位TRx（x = 0,1）来控制定时器/计数器运行。
1：用外中断引脚（ 或 ）上的电平与运行控制位TRx共同来控制定时器/计数器运行。

## Slide 12
（2）M1、M0——工作方式选择位
M1、M0共有4种编码，对应于4种工作方式的选择，
如表9-1所示。

## Slide 13
（3）C/ ——计数器模式和定时器模式选择位
0：为定时器工作模式，
对单片机的晶体振荡器12分频后的脉冲进行计数。
1：为计数器工作模式，
计数器对外部输入引脚T0（P3.4）或T1（P3.5）的外部脉冲（负跳变）计数。

## Slide 14
9.2.2 定时器/计数器控制寄存器TCON
字节地址为88H，可位寻址，位地址为88H～8FH。格式如下图所示。
图9-3 TCON格式
在第8章已介绍与外部中断有关的低4位。这里仅介绍与定时器/计数器相关的高4位功能。

## Slide 15
（1）TF1、TF0——计数溢出标志位。
当计数器计数溢出时，该位置“1”。使用查询方式时，此位作为状态位供CPU查询，但应注意查询有效后，应使用软件及时将该位清“0”。使用中断方式时，此位作为中断请求标志位，进入中断服务程序后由硬件自动清“0”。
（2）TR1、TR0——计数运行控制位。
TR1位（或TR0位）= 1，
启动定时器/计数器工作的必要条件。
TR1位（或TR0位） = 0，
停止定时器/计数器工作。
该位由软件置“1”或清“0”。

## Slide 16
9.3 定时器/计数器的4种工作方式
4种工作方式分别介绍如下。
9.3.1 方式0
M1、M0=00时，
被设置为工作方式0，
等效逻辑结构框图如图9-4所示
（以定时器/计数器T1为例，TMOD.5、TMOD.4 = 00）。

## Slide 17
图9-4 定时器/计数器方式0逻辑结构框图

## Slide 18
方式0为13位计数器，由TLx（x = 0,1）低5位和THx高8位构成。TLx低5位溢出则向THx进位，THx计数溢出则把TCON中的溢出标志位TFx置“1”。
图9-2的C/ 位控制的电子开关决定了定时器/计数器的两种工作模式。
（1）C/ =0，电子开关打在上面位置，T1（或T0）为定时器工作模式，把时钟振荡器12分频后的脉冲作为计数信号。
（2）C/ =1，电子开关打在下面位置，T1（或T0）为计数器工作模式，计数脉冲为P3.4（或P3.5）引脚上的外部输入脉冲，当
引脚上发生负跳变时，计数器加1。

## Slide 19
GATE位状态决定定时器/计数器的运行控制取决TRx一个条件还是TRx 和 （x = 0,1）引脚状态两个条件。
（1） GATE = 0，A点（见图9-4）电位恒为1，B点电位仅取决于TRx状态。TRx = 1，B点为高电平，控制端控制电子开关闭合，允许T1（或T0）对脉冲计数。TRx = 0，B点为低电平，电子开关断开，禁止T1（或T0）计数。
（2） GATE = 1，B点电位由 （x = 0,1）的输入电平和TRx的状态这两个条件来确定。当TRx = 1，且 =1时，B点才为1，控制端控制电子开关闭合，允许T1（或T0）计数。故这种情况下计数器是否计数是由TRx和 两个条件来共同控制的。

## Slide 20
9.3.2 方式1
当M1、M0=01时，
定时器/计数器工作于方式1，
这时定时器/计数器的等效电路逻辑结构如图9-5所示。
方式1和方式0的差别仅仅在于计数器的位数不同，
方式1为16位计数器，由THx高8位和TLx低8位构成（x = 0,1），
方式0则为13位计数器，有关控制状态位的含义（GATE、C/ 、TFx、TRx）与方式0相同

## Slide 21
图9-5 定时器/计数器方式1逻辑结构框图

## Slide 22
9.3.3 方式2
方式0和方式1的最大特点是计数溢出后，计数器为全0。因此在循环定时或循环计数应用时就存在用指令反复装入计数初值的问题。这不仅影响定时精度，也给程序设计带来麻烦。方式2就是针对此问题而设置的。
当M1、M0为10时，定时器/计数器处于工作方式2，这时定时器/计数器的等效逻辑结构如图9-6所示（以定时器T1为例，x= 1）

## Slide 23
定时器/计数器的方式2为自动恢复初值（初值自动装入）的8位定时器/计数器。
TLx（x = 0,1）作为常数缓冲器，当TLx计数溢出时，在溢出标志TFx置“1”的同时，还自动将THx中的初值送至TLx，使TLx从初值开始重新计数。定时器/计数器的方式2工作过程如下图所示。
图9-7 方式2工作过程
该方式可省去用户软件中重装初值的指令执行时间，简化定时初值的计算方法，可以
相当精确地确定
定时时间。

## Slide 24
图9-6 定时器/计数器方式2逻辑结构框图

## Slide 25
9.3.4 方式3
是为增加一个8位定时器/计数器而设，使AT89S51单片机具有3个定时器/计数器。
方式3只适用于T0，T1不能工作在方式3。（此时T1可用来作为串行口波特率发生器）。
1．工作方式3下的T0
TMOD的低2位为11时，T0的工作方式被选为方式3，各引脚与T0的逻辑关系如图9-8所示。

## Slide 26
图9-8 定时器/计数器T0方式3的逻辑结构框图

## Slide 27
定时器/计数器T0分为两个独立的8位计数器TL0和TH0，
TH0被固定为一个8位定时器（不能作为外部计数模式），
并使用定时器T1的状态控制位TR1和TF1，同时占用定时器T1的中断请求源TF1。
TL0使用T0的状态控制位C/ 、GATE、TR0、 TF0

## Slide 28
2．T0工作在方式3时T1的各种工作方式
一般情况下，当T1用作串行口的波特率发生器时，T0才工作在方式3。T0处于工作方式3时，T1可定为方式0、方式1和方式2，用来作为串行口的波特率发生器，或不需要中断的场合。

## Slide 29
（1）T1工作在方式0
T1的控制字中M1、M0 = 00时，T1工作在方式0，工作示意图如图9-9所示。
图9-9 T0工作在方式3时T1为方式0的工作示意图

## Slide 30
（2）T1工作在方式1
当T1的控制字中M1、M0 = 01时，T1工作在方式1，工作示意图如图9-10所示。
图9-10 T0工作在方式3时T1为方式1的工作示意图

## Slide 31
（3）T1工作在方式2
当T1的控制字中M1、M0 = 10时，T1的工作方式为方式2，工作示意图如图9-11所示。
图9-11 T0工作在方式3时T1为方式2的工作示意图

## Slide 32
（4）T1设置在方式3
若硬要把T1设成方式3，则此时T1停止工作。

## Slide 33
9.4 对外部输入的计数信号的要求
当定时器/计数器工作在计数器模式时，计数脉冲来自外部输入引脚T0或T1。
当输入信号产生负跳变时，计数器的值增1。
每个机器周期的S5P2期间，都对外部输入引脚T0或T1进行采样。如在第一个机器周期中采得的值为1，而在下一个机器周期中采得的值为0，则在紧跟着的再下一个机器周期S3P1期间，计数器加1。由于确认一次负跳变要花2个机器周期，因此外部输入的计数脉冲的最高频率为系统振荡器频率的1/24。

## Slide 34
例如，选用6MHz频率的晶体，允许输入的脉冲频率最高为250kHz。如果选用12MHz频率的晶体，则可输入最高频率为500kHz的外部脉冲。
对于外部输入信号的占空比并没有什么限制，但为了确保某一给定电平在变化之前能被采样一次，则这一电平至少要保持一个机器周期。

## Slide 35
故对外部输入信号的要求如下图所示，图中，Tcy为机器周期。
对外部计数输入信号的要求

## Slide 36
9.5 定时器/计数器的编程和应用
9.5.1 定时器/计数器的编程
1．定时器/计数器的初始化编程步骤
（1）确定工作方式，即给方式控制寄存器TMOD写入控制字。
（2）计算定时器/计数器初值，并将初值写入寄存器TL和TH。
（3）根据需要，对中断控制寄存器IE置初值，确定是否开放定时器中断。
（4）使运行控制寄存器TCON中的TRx置1，启动定时器/计时器。

## Slide 37
2．定时器/计数器初值的计算
为使定时器/计数器能按照要求来计数或定时，在初始化过程中，必须设置定时器/计数器的初始值，这需要进行计算。假设计数器的最大计数值为M（也即是计数器的模，根据不同的工作方式，M可以是213、2162或28），则计算初值X的公式如下：
计数方式： X = M - 要求的计数初值 （9-1）
定时方式：

## Slide 38
9.5.2 定时器/计数器的应用举例
1．方式0的应用举例
【例9-1】 假设AT89S51单片机的系统时钟频率为12MHz，要求在P1.0引脚上输出周期为2ms的方波，其Proteus仿真电路图如图9-12所示，试编写相应程序。
解：可设置T1定时，每定时1ms翻转一次P1.0引脚上的电平，即可获得周期为2ms的方波。

## Slide 39
图9-12 例9-1仿真图

## Slide 40
（1）计算计数初值X
由式(9-2)可得X = 2^13-12×10^6×10^(-3)/12 = 7192 = 1C18H。
用13位二进制数表达为X = 1 1100 0001 1000B，取高8位送给TH1；取低5位作为TL1的低5位，高3位补零（也可取其他值）。
由此得计数器T1的初始值为：
(TH1) = E0H，(TL1) = 18H
（2）初始化程序设计
本例采用定时器中断方式工作。初始化程序包括定时器初始化和中断系统初始化，主要是对寄存器IP、IE、TCON、TMOD的相应位进行正确的设置，并将计数初值送入定时器中。

## Slide 41
（3）程序设计
中断服务程序除了完成所要求的产生方波的工作之外，还要注意将计数初值重新装入定时器，为下一次产生中断做准备。

## Slide 42
（4）程序清单
ORG 0000H ；程序入口
AJMP START
ORG 001BH ；T1溢出中断入口
AJMP T1INT ；转T1中断处理程序
ORG 0030H
START： MOV SP， #60H ；系统初始化
MOV TMOD，#00H ；设置T1工作于定时工作方式0
MOV TH1，#0E0H ；装入计数初值高字节
MOV TL1，#18H ；装入计数初值低字节
SETB TR1 ；开启T1定时
SETB ET1 ；开启T1溢出中断
SETB EA ；开启总中断
MAIN： AJMP MAIN ；动态停机等待中断
T1INT： MOV TH1，#0E0H ；T1中断服务程序，T1重装初值
MOV TL1，#18H
CPL P1.0 ；使端口线P1.0的电平取反
RETI
END

## Slide 43
*C51源程序：
#include<reg51.h>
sbit rect_wave = P1^0； /* 方波信号由P1.0引脚输出 */
void main(void)
{
TMOD = 0x00； /* 设置T1工作于定时工作方式0 */
TH1 = 0xe0； /* 设置加1计数器的计数器初值高字节 */
TL1 = 0x18； * 设置加1计数器的计数器初值低字节 */
IE = 0x00； /* 禁止中断 */
ET1 = 1； /* 开启T1溢出中断 */
EA = 1； /* 开启总中断 */
TR1 = 1； /* 启动T1 */
while(1)； /* 停机等待 */
}
void int1() interrupt 3
{
TH1 = 0xe0； /* T1重赋初值 */
TL1 = 0x18；
rect_wave = !rect_wave； /* 输出取反 */
}

## Slide 44
如CPU不做其他工作，也可用查询方式进行控制，程序要简单得多。
查询方式参考程序：
MOV TMOD，#00H ；设置T1为方式0
LOOP： MOV TH1，#0E0H ；T1置初值
MOV TL1，#18H
SETB TR1 ；接通T1
LOOP1：JNB TF1，LOOP1 ；查TF1，TF1 =0， T1未溢出；
；TF1 =1， T1溢出， CLR TR1 ；T1溢出， 关断T1
CPL P1.0 ；P1.0的状态求反
SJMP LOOP
查询程序虽简单，但CPU必须要不断查询TF1标志，工作效率低。

## Slide 45
2．方式1的应用举例
方式1和方式0基本相同，只是计时器的位数不同，方式1为16位，方式0为13位。
【例9-2】 设AT89S51单片机的晶振频率为6MHz，利用T0中断扩展方式产生1s定时。每当1s定时时间到，就使P1.0端口线电平翻转，控制其上外接的发光二极管闪烁。Proteus仿真电路如图9-13所示。试编写相应程序。

## Slide 46
图9-13 利用T0中断扩展方式产生1s定时

## Slide 47
（1）设计思路
因定时时间较长，采用哪一种工作方式合适呢？由各种工作方式的特性，可计算出时钟为6MHz的条件下，定时器各种工作方式下一次溢出的最长定时时间：
方式0最长可定时16.384ms。
方式1最长可定时131.072ms。
方式2最长可定时512s。
由上知，仅仅利用定时器是无法完成1s钟定时的，必须增加计数器进行定时扩展。可选定时器T0工作方式1，每隔100ms中断一次（驱动P1.7所接的发光二极管闪烁以作指示），中断10次即为1s。

## Slide 48
（2）计算计数初值X。
由式(9-2)可得X =216 -(6×106 ×100× 10-3)/12
= 15536 = 3CB0H。
因此，(TH0) = 3CH，(TL0) = B0H。
（3）定时扩展计数器的设置：对于中断10次计数，可采用B寄存器作为中断次数计数器。

## Slide 49
（4）程序清单
汇编语言源程序：
ORG 0000H
RESET： LJMP MAIN ；上电，转入MAIN
ORG 000BH ；T0的中断入口
LJMP IT0P ；转T0中断服务程序
ORG 1000H
MAIN： MOV SP，#60H ；设置堆栈
MOV B，#0AH ；设置循环10次
MOV TMOD，#01H ；设置T0工作在方式1
MOV TL0，#0B0H ；给T0装入初值
MOV TH0，#3CH
SETB TR0 ；启动T0
SETB ET0 ；允许T0中断
SETB EA ；开总中断
HERE： SJMP HERE ；动态停机等待中断

## Slide 50
IT0P： MOV TL0，#0B0H ；重载计数初值
MOV TH0，#3CH
DJNZ B，LOOP ；判断定时器溢出10次否？
CPL P1.0 ；10次到，翻转P1.0
MOV B，#0AH；1s定时时间到，重新设置循环次数
LOOP: CPL P1.7 ；100ms到，翻转P1.7
RETI
END

## Slide 51
*C51源程序：
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
sbit rect_wave0 = P1^0；
sbit rect_wave7 = P1^7；
uchar a = 10；
void main(void)
{TMOD = 0x01； /* 设置T0工作于定时工作方式1 */
TH0 = 0x3c； /* 设置加1计数器的计数器初值高字节 */
TL0 = 0xb0； /* 设置加1计数器的计数器初值低字节 */
IE = 0x00； /* 禁止中断 */
ET0 = 1； /* 开启T0溢出中断 */
EA = 1； /* 开启总中断 */
TR0 = 1； /* 启动T0 */
while(1)； /* 动态停机等待中断 */
}

## Slide 52
void int1() interrupt 1
{
TH0 = 0x3c； /* T0重赋初值 */
TL0 = 0xb0；
rect_wave7 = !rect_wave7；
while(!(--a))
{ /* 10次中断后，变量a重赋初值10并将P1.0引脚取反 */
a = 10；
rect_wave0 = !rect_wave0；
}
}

## Slide 53
3．方式2的应用举例
方式2是一个可以自动重装初值的8位定时器/计数器。这种工作方式可以省去用户程序中重载装入初值的指令，并可以产生相当精确的定时时间。
【例9-3】 将T0设置为外部脉冲计数方式，在P3.4（T0）引脚上外接一个单脉冲发生器，每按一次单脉冲按钮，T0计数一个脉冲，同时将计数值送往P1口，控制P1.0～P1.7外接的LED发光二极管将计数值以二进制形式进行模拟显示。Proteus仿真电路如图9-14所示，试编写相应程序。

## Slide 54
图9-14 例9-3中T0作为外部计数器应用仿真图

## Slide 55
解：程序清单如下。
汇编语言源程序：
ORG 0000H ；复位地址
LJMP MAIN ；跳转主程序
ORG 0030H ；主程序入口
MAIN：MOV TMOD，#06H ；写入T0控制字，8位外部计数方式
MOV TH0，#00H ；写入T0计数初始值
MOV TL0，#00H
CLR EA
SETB TR0 ；开始计数
LOOP: MOV P1，TL0 ；将记数结果送P1口
LJMP LOOP ；
END

## Slide 56
*C51源程序：
#include<reg51.h>
void main(void)
{
TMOD = 0x06；
TH0 = 0；
TL0 = 0；
EA = 0；
TR0 = 1；
while(1)
{
P1 = TL0；
}
}

## Slide 57
4．借用定时计数器溢出中断扩展外部中断源及
T0工作方式3的应用举例
（1）借用定时器溢出中断扩展外部中断源
借用定时器溢出中断作为外部中断的方法如下。
（a）使被借用定时器处于离溢出还差“1”的状态。
（b）把被借用定时器的计数输入端T0（或T1）作为被扩展外部中断源的中断请求输入线。
（c）在被借用定时器中断入口地址000BH（或001BH）处存放一条转移指令，以便CPU在响应该定时器溢出中断时可以转移到相应外部中断源的中断服务程序。

## Slide 58
【例9-4】 写出定时器T0中断源用做外部中断源的初始化程序。
解：相应初始化程序如下：
MOV TMOD，#06H ；定时器方式字送TMOD
MOV TL0，#0FFH ；送低8位定时器初值
MOV TH0，#0FFH ；送高8位定时器初值
SETB EA ；开所有中断
SETB ET0 ；允许定时器T0中断
SETB TR0 ；启动定时器T0工作
END
借用定时器T0来扩展外部中断源，实际上相当于使AT89S51的T0线变成一个边沿触发型外部中断请求输入线，而少了一个定时器溢出中断源。此时，T0线上外部中断的入口地址应为000BH。

## Slide 59
【例9-5】 当T0（P3.4）引脚上发生负跳变时，作为P1.0引脚产生方波的启动信号。开始从P1.0脚上输出一个周期为1ms的方波，如图9-15所示（系统时钟6MHz），其Proteus仿真电路如图9-16所示，试编写相应程序。。

## Slide 60
图9-15 负跳变触发输出一个周期为1ms的方波

## Slide 62
（1）设计思路：
设置 T0工作在方式3计数模式，把T0引脚（P3.4）作附加的外部中断输入端，TL0初值设为0FFH，当检测到T0引脚电平出现负跳变时TL0加1，然后溢出申请中断，这相当于下降沿触发的外部中断源。设定TH0为8位方式3定时模式，定时时间为500s。在TL0的中断服务程序中启动TH0的定时，控制P1.0输出周期1ms的方波信号。

## Slide 63
（2）计数初值的计算
TL0的初值设为0FFH。
方波的周期为1ms，则TH0的定时时间为500  s。设TH0初值为X，由式(9-2)可得X = 28 -6×106 ×500× 10-6/12 = 6 = 06H，
即TH0的初值为06H。

## Slide 64
（3）程序清单
ORG 0000H
RESET： LJMP MAIN ；复位入口转主程序
ORG 000BH
LJMP TL0INT ；转TL0中断服务程序
ORG 001BH
LJMP TH0INT ；转TH0中断服务程序
ORG 0100H
MAIN： MOV SP，#60H ；设置堆栈指针
MOV TMOD，#07H ；设置T0处于工作方式
MOV TL0，#0FFH ；TL0置初值
MOV TH0，#06H ；TH0置初值
SETB TR0 ；启动TL0
SETB ET0 ；允许TL0中断
SETB EA ；开中断
HERE： AJMP HERE ；动态停机等待中断

## Slide 65
TL0INT：CLR TR0 ；TL0中断服务程序，停止TL0计数
SETB TR1 ；启动TH0定时
SETB ET1 ；允许TH0中断
RETI
TH0INT：MOV TH0，#06H ；TL0中断服务程序，重载TH0初值
CPL P1.0 ；P1.0取反
RETI
END

## Slide 66
*C51源程序：
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
sbit rect_wave = P1^0；
void main(void)
{
TMOD = 0x07； /* 设置T0工作于定时工作方式3 */
TH0 = 0x06； /* 设置TH0初值 */
TL0 = 0xff； /* 设置TL0初值 */
F0 = 0； /* F0初始化 */
IE = 0x00； /* 禁止中断 */
ET0 = 1； /* 开启T0溢出中断 */
EA = 1； /* 开启总中断 */
TR0 = 1； /* 启动T0 */
while(1)
{
if(F0) /* P3.4引脚是否发生负跳变 */
{

## Slide 67
ET1 = 1； /* 开启T1溢出中断 */
TR1 = 1； /* 启动T1 */
}
}
}
void count() interrupt 1
{
TR0 = 1；
F0 = 1；
}
void time() interrupt 3
{
TH0 = 0x06；
rect_wave = !rect_wave；
}

## Slide 68
5. 门控制位GATEx的应用——测量脉冲宽度
【例9-6】 门控位GATE1可使T1的启动计数受 的控制，当GATE1 = 1，TR1=1时，只有 引脚输入高电平时，T1才被允许计数。可测量 引脚 （P3.3）上正脉冲的宽度。
（1）测量方法：如下图所示。

## Slide 69
（2） 参考程序：
ORG 0000H
RESET： AJMP MAIN ；复位入口转主程序
ORG 0030H ；主程序入口
MAIN： MOV SP，#60H
MOV TMOD，#90H ；向TMOD写控制字，T1为方
；式1定时，GATE1 = 1
MOV TL1，#00H
MOV TH1，#00H
RL1： JB P3.3，RL1 ；等待 低
SETB TR1 ；如 为低，启动T1

## Slide 70
RL2： JNB P3.3，RL2 ；等待 升高
RL3： JB P3.3，RL3 ； 为高， 此时计数器计数，
；等待 降低
CLR TR1 ；停止T1计数
MOV 30H，TH1 ；读取脉冲宽度高字节
MOV 31H，TL1 ；分别存放于30H和31H
SJMP $ ；动态停机
END

## Slide 71
*C51源程序：
#include<reg51.h>
unsigned char data *p1；
unsigned char data *p2；
sbit rect_wave = P3^3；
void main(void)
{
p1 = 0x30； /* 间接寻址 */
p2 = 0x31；
TMOD = 0x90； /* 设置T0工作于定时工作方式1 */
TH1 = 0x00； /* 设置加1计数器的计数器初值高字节 */
TL1 = 0x00； /* 设置加1计数器的计数器初值低字节 */
while(rect_wave)；
TR1 = 1；
while(!rect_wave)；
while(rect_wave)；
TR1 = 0；
*p2 = TL1；
*p1 = TH1；

## Slide 72
while(1)； /* 动态停机 */
}

## Slide 73
（3）Proteus仿真：
Proteus仿真电路如图9-18所示，打开所建好的Proteus工程，执行所编程序，然后暂停，单击Debug下拉菜单中的8051 CPU Internal (IDATA) Memory选项，可以看到片内RAM单元30H和31H中的内容随外加在P3.3上的仿真脉冲宽度变化而做相应变化，如图9-19所示。

## Slide 74
图9-18

## Slide 75
图9-19

## Slide 76
6．实时时钟的设计
本小节介绍如何使用定时器/计数器来实现实时时钟。
【例9-7】 设AT89S51单片机的晶振频率为6MHz，编写利用T0实现实时时钟的程序。

## Slide 77
(1)．实现实时时钟的基本思想
最小计时单位是秒，如何获得1s的定时时间呢？从前面介绍知，定时器方式1，最大定时时间也只能131ms。可将定时器的定时时间定为100ms，中断方式进行溢出次数的累计，计满10次，即得秒计时。而计数10次可用循环程序的方法实现。初值的计算如例9-2。
片内RAM规定3个单元为秒、分、时单元:
42H：“秒”单元；41H：“分”单元；40H：“时”单元

## Slide 78
从秒到分，从分到时是通过软件累加并比较来实现。要求每满1秒，则“秒”单元42H中的内容加1；“秒”单元满60，则“分”单元41H中的内容加1；“分”单元满60，则“时”单元40H中的内容加1；“时”单元满24，则将42H、41H、40H的内容全部清“0”。
(2)．程序设计
（a）主程序设计
进行定时器T0初始化，并启动T0，然后反复调用显示子程序，等待100ms中断到来。流程如图9-21所示。
（b）中断服务程序的设计
实现秒、分、时的计时处理。流程如图9-22所示。

## Slide 79
图9-21 时钟主程序流程

## Slide 80
图9-22 中断服务程序流程

## Slide 81
(3) 参考程序：
ORG 0000H
AJMP MAIN ；上电，跳向主程序
ORG 000BH ；T0的中断入口
AJMP TOT0
ORG 1000H
MAIN： MOV TMOD，#01H ；设T0为方式1
MOV 20H， #0AH ；装入中断次数
CLR A
MOV 40H， A ；“时”单元清“0”
MOV 41H， A ；“分”单元清“0”
MOV 42H， A ；“秒”单元清“0”

## Slide 82
SETB ET0 ；允许T0申请中断
SETB EA ；总中断允许
MOV TH0，#3CH ；给T0装入计数初值
MOV TL0，#0B0H
SETB TR0 ；启动T0
HERE： SJMP HERE ；等中断（也可调用显示子程序）
TOT0： PUSH PSW ；T0中断子程序入口， 保护现场
PUSH ACC
MOV TH0，#3CH ；重新装入初值
MOV TL0，#0B0H
DJNZ 20H，RETURN ；1秒时间未到， 返回
MOV 20H， #0AH ；重置中断次数
MOV A， #01H ；“秒”单元增1

## Slide 83
ADD A，42H
DA A ；“秒”单元十进制调整
MOV 42H，A ；“秒”的BCD码存回“秒”单元
CJNE A，#60H，RETURN ；是否到60秒，未到则返回
MOV 42H， #00H ；计满60秒，“秒”单元清“0”
MOV A， #01H ；“分”单元增1
ADD A，41H
DA A ；“分”单元十进制调整
MOV 41H，A ；“分”的BCD码存回“分”单元
CJNE A，#60H，RETURN ；是否到60分，未到则返回

## Slide 84
MOV 41H， #00H ；计满60分，“分”单元清“0”
MOV A， #01H ；“时”单元增1
ADD A，40H
DA A ；“时”单元十进制调整
MOV 40H，A
CJNE A，#24H，RETURN ；是否到24小时，未到则返回
MOV 40H， #00H ；到24小时，“时”单元清“0”
RETURN：POP ACC ；恢复现场
POP PSW
RETI ；中断返回
END

## Slide 85
*C51源程序：
#include<reg51.h> /* 包含51单片机寄存器定义的头文件 */
sbit second_wave = P1^0；
sbit minute_wave = P1^2；
sbit hour_wave = P1^2；
unsigned char int_time ； /* 中断次数计数变量 */
unsigned char second； /* 秒计数变量 */
unsigned char minute； /* 分钟计数变量 */
unsigned char hour； /* 小时计数变量 */
/* ***************************************************************
函数功能：主函数
*************************************************************** */
void main(void)
{ TMOD = 0x01； /* 使用定时器 T0 */
EA = 1； /* 开中断总允许 */
ET0 = 1； /* 允许T0中断 */
TH0 = 0x3c； /* 定时器高8位赋初值 */
TL0 = 0xb0； /* 定时器低8位赋初值 */
TR0 = 1；

## Slide 86
int_time = 0； /* 中断计数变量初始化 */
second = 0； /* 秒计数变量初始化 */
minute = 0； /* 分钟计数变量初始化 */
hour = 0； /* 小时计数变量初始化 */
while(1) ；
}
/* ***************************************************************
函数功能：定时器T0的中断服务子程序
*************************************************************** */
void interserve(void ) interrupt 1 using 1 /* using Time0 */
{
int_time++；
if(int_time = = 10)
{
int_time = 0； /* 中断计数变量清0 */
second++； /* 秒计数变量加 1 */
second_wave = !second_wave；/* 每1秒钟翻转1次P1.0电平 */
}

## Slide 87
if(second = = 60)
{
second = 0； /* 如果秒计满 60，将秒计数变量清0 */
minute++； /* 分钟计数变量加 1
minute_wave = !minute_wave；/* 每1分钟翻转1次P1.2电平 */
}
if(minute = = 60)
{
minute = 0； /* 如果分钟计满60，将分钟计数变量清0 */
hour++； /* 小时计数变量加 1 */
hour_wave = !hour_wave；/* 每1小时翻转1次P1.4电平 */
}
if(hour = = 24)
{
hour = 0； /* 如果小时计满 24，将小时计数变量清0 */
}
TH0 = 0x3c； /* 定时器重新赋初值 */
TL0 = 0xb0；
}